## Slide 1: PLATEFORMES DE TESTS RF DACM
Claude MARCHAND
LISAH

## Slide 2: PLATEFORME DE TESTS RF SUPRATECH-CRYOHF
Sur SupraTech Cryo/HF nous pouvons tester des cavités, coupleurs et cryomodules ( Spiral2, IFMIF , ESS, SARAF, …)
Deux sources de puissance RF pulsées ESS à 704 MHz
> 1MW (CPI & Thalès)
D’autres selon projets

## Slide 3
2 cryostats verticaux
PLATEFORME DE TESTS RF SUPRATECH-CRYOHF
CV1
Diamètre utile 450 mm
Hauteur 1700 mm
Hauteur He 1000 mm à 4.2K
Hauteur He 600 mm à 1.7K
Consommation 450l/test
CV2
Diamètre utile 700 mm
Hauteur 2920 mm
Hauteur He 1900 mm à 4.2K
Hauteur He 1200 mm à 1.7K
Consommation 1500l/test
ECTS SARAF
cavités avec tank
CV2
cavités sans et avec tank
Mesure Eacc, Q0
(ESS, IFMIF, DONES, SARAF)
CV1
uniquement mono cellules pour R&D préparation cavités
Mesure Eacc, Q0
Notes: Multicouches et RD H2020 avec un ensemble cavité-tuner-coupleur

## Slide 4
1 cryostat horizontal
PLATEFORME DE TESTS RF SUPRATECH-CRYOHF
CryHoLab
cavités équipées avec tank, tuner et coupleurs
Tests puissance RF
(IFMIF (SaTHori), DONES?, LUCRECE)
Problématique
CryHoLab plus aux normes de protection radiologiques pour test en puissance cavité LUCRECE
☛Déplacer dans un bunker, ou en faire une casemate
Notes: Multicouches et RD H2020 avec un ensemble cavité-tuner-coupleur

## Slide 5: SOURCES DE PUISSANCE 704 MHz (Supratech): EXEMPLE de tests ESS
THALES klystron
1.6 MW
GERAC
Stack Multi Level
Modulator
CPI
klystron
1.1 MW
Conditionnement coupleurs mini-Both
Test cryomodule casemate ESS/SARAF
Nouveau klystron Thales
Notes: Multicouches et RD H2020 avec un ensemble cavité-tuner-coupleur

## Slide 6: SOURCES DE PUISSANCE PLATEFORME 352 MHz: IPHI et CASEMATE ESS/RFQ
Conditionnement coupleur casemate ESS/RFQ
Source pulsée 352MHz
Sources CW 352MHz
IPHI
Notes: Multicouches et RD H2020 avec un ensemble cavité-tuner-coupleur

## Slide 7: 352 MHz RF POWER
K1
K2
THALES 2089B 1,3MW @352MHz CW
THALES 2089B 1,3MW @352MHz CW
2.2 MW @352MHz pulsed
  150kW max AVG RF
  10µs <Tp< 3600µs
  1Hz< Frep < 50Hz
DTI/SPE HV modulator
110kV, 50A, 300kW Avg elec.
Long Pulse Klystron TH2179B
K3
100kV, 40A DC