## Slide 1: MECAmaster
EDMS # 2044353

## Slide 2
SOMMAIRE
Qu’est-ce que MECAmaster?
Le processus de modélisation
La garantie de la qualité géométrique de l’assemblage
Un exemple
Projet CERN #1 : DCM Cryomodule
Projet CERN #2 : CEDAR
Conclusion

## Slide 3
Qu’est-ce que MECAmaster?
est un logiciel qui analyse les variations 3D dans un assemblage et identifie les causes.
Comment?
Il calcule l’influence de chaque contact sur chaque point de mesure que l’utilisateur choisira de placer
Il prend en compte la tolérance définie par l'utilisateur sur chaque surface
Résultat :
Chaque valeur de tolérance est analysée et convertie en petits déplacements de la surface.
2022-06-09

## Slide 4
Qu’est-ce que MECAmaster?
Pivot
glissant
Pivot
glissant
Glissière
Pivot
Pivot
Pivot
schéma cinématique du VTT
décrit ce qui existe entre les pièces : les contacts et les exigences géométriques
décrit les pièces
2022-06-09

## Slide 5
Le processus de modélisation
Pivot
glissant
Pivot
glissant
Glissière
Pivot
Pivot
Pivot
1 - CATIA V5 : Assemblage
2 - MECAmaster : modèle des contacts
3 - Vérification de l’isostatisme
4 - Définition des exigences et construction des points de mesure
5 - Optimisation du modèle de contact
6 - Définition des capabilités sur chaque pièce
7 - Calcul, adaptation des capabilités et/ou revenir à l’architecture
Point de mesure
Exigence X mm
Z
Y
2022-06-09

## Slide 6
La qualité géométrique de l’assemblage est résultante :
d’une architecture de l’assemblage géométriquement robuste, car il peut générer des déplacements 3D importants.
de la spécification géométrique des pièces indépendantes constitutives de l’assemblage.
LA GARANTIE DE LA QUALITE GEOMETRIQUE DE L’ASSEMBLAGE
F
F
Ø 0,2
A
A
B
B
Ø 0,1
A
B
2022-06-09

## Slide 7
Exemple
Assemblage à étudier
2022-06-09

## Slide 8
plans
Prise en compte des plans pièces dans l’étude
2022-06-09

## Slide 9
Optimisation du modèle de contact
2022-06-09

## Slide 10
Optimisation du modèle de contact
Point de mesure 3
Point de mesure 2
Point de mesure 1
2022-06-09

## Slide 11
Contribution
2022-06-09

## Slide 12
Optimisation du modèle de contact
2022-06-09

## Slide 13
Projet CERN #1 : DCM Cryomodule
Modèle: ST1158927_01
2022-06-09

## Slide 14
Projet CERN #1 : DCM Cryomodule
Cote à contrôler MECAMASTER
42,5 mm
Calcul linéaire entre deux pièces : Jeu entre le Récipient à hélium et l'extrémité de l’écran thermique.
2022-06-09

## Slide 15
Projet CERN #1 : DCM Cryomodule
Cote à contrôler MECAMASTER
Soudure
Soudure
Soudure
Soudure
Soudure
Libre Rx
Point fixe 1 / Chambre 1 : Rotule (Blocage Tx; Ty; Tz)
Point fixe 1 / Chambre 1 : Point de contact (Blocage Rz)
Blocage RY (soudure)
Z
Y
Point fixe 1
Point fixe 1
Chambre 1
Point fixe 2
Point Glissant
Tube vertical
Chambre 2
Récipient à hélium
Manchon intermédiaire
Libre 0
Chambre 2 / Point glissant : Centrage long (Blocage Tx; Tz; Rx; Rz)
Chambre 2 / Point glissant : Point de contact (Blocage Ry) (soudure)
Chambre 2 / Point glissant : Point de contact (Blocage Ty) (soudure)
Libre 0
Point glissant / Point fixe 1 : Centrage court (Blocage Tx; Tz; Rx; Rz)
Point fixe 1 / Point glissant : Arrêt en rotation (Blocage Ry)
Point fixe 1 / Point glissant : Arrêt en translation (Blocage Ty)
1
2
4
Soudure
Libre 0
Chambre 1 / Tube vertical : Disque (Blocage Tz)
Chambre 1 / Tube vertical : Centrage court (Blocage Tx; Ty; Rx; Ry)
Chambre 1 / Tube vertical : arrêt en rotation (Blocage Rz) (soudure)
6
Libre 0
Chambre 1 / Chambre 2 : Disque (Blocage Ty; Rx; Rz)
Chambre 1 / Chambre 2 : Centrage court (Blocage Tx; Tz)
Chambre 1 / Chambre 2 : Arrêt en rotation (Blocage Ry) (soudure)
3
Libre Ty; Ry
Point glissant / Point fixe 2 : Centrage long (Blocage Tx; Tz; Rx; Rz)
Point glissant / Point fixe 2 : Arrêt en rotation (Blocage Ry)
Point glissant / Point fixe 2 : Arrêt en translation (Blocage Ty)
5
Libre 0
Tube vertical / Intermédiaire : Centrage court (Blocage Tx; Tz; Rx; Rz)
Tube vertical / Intermédiaire : Blocage en translation (Blocage Ty) (soudure)
Tube vertical / Intermédiaire : Blocage en rotation (Blocage Ry) (soudure)
7
Libre 0
Manchon intermédiaire et Récipient à hélium : Disque (Blocage Ty; Rx; Rz)
Manchon intermédiaire et Récipient à hélium : centrage court (Blocage Tx; Tz)
Manchon intermédiaire et Récipient à hélium : Blocage rotation (Blocage Ry) (soudure)
8
schéma cinématique
2022-06-09

## Slide 16
Projet CERN #1 : DCM Cryomodule
Prise en compte des plans pièces dans l’étude
2022-06-09

## Slide 17
Projet CERN #1 : DCM Cryomodule
Point de mesure 1 :
Déplacement linéaire Point fixe 1 / Chambre 2
Point de mesure 2 : déplacement linéaire Point fixe 1 / Extrémité de l'écran thermique
Résultat: Couleur selon déplacement
2022-06-09

## Slide 18
Projet CERN #1 : DCM Cryomodule
Résultats et analyses
2022-06-09

## Slide 19
Projet CERN #1 : DCM Cryomodule
Périscope
Manchon intermédiaire
Point fixe 1
Chambre 2
Récipient à hélium
Extrémité de l'écran thermique
Le calcul (cote verticale à l’extrémité du récipient à hélium) :
Gap Récipient à hélium / Extrémité de l’écran thermique = 42,5 – 36,75 – 7 + 26,25 = 25,25
Résultats et analyses
2022-06-09

## Slide 20
Projet CERN #1 : DCM Cryomodule
2022-06-09

## Slide 21
Projet CERN #2 : Cedar
Modèle: ST1312101_01
2022-06-09

## Slide 22
Pièces à fabriquer
Projet CERN #2 : Cedar
Pièce existante
2022-06-09

## Slide 23
Projet CERN #2 : Cedar
Ø 0,1
A
A
Dimension to be checked MECAMASTER
Coaxiality < Ø 0,1 mm
2022-06-09

## Slide 24
Projet CERN #2 : Cedar
2022-06-09

## Slide 25
Projet CERN #2 : Cedar
Rôle de conseil sur l’analyse et l’exécution des dessins
2022-06-09

## Slide 26
Projet CERN #2 : Cedar
Les deux mesures ont un déplacement :
Horizontal de 0,057 mm
Vertical de 0,058 mm
Pour connaître le déplacement dans le plan, on fait le calcul :
√ (0,0572 + 0,0582) = 0,081 mm
Le résultat est satisfaisant, <0,1 mm.
2022-06-09

## Slide 27
Projet CERN #2 : Cedar
2022-06-09

## Slide 28
Conclusion
Le logiciel MECAmaster apporte une vraie plus-value au CERN :
Expérimenter l’architecture d’assemblage en phase préliminaire
Optimisation des tolérances
Diminution des coûts
Tend vers l’excellence
Vous avez besoin de faire une étude MECAmaster : gracq.support@cern.ch
2022-06-09