## Slide 1: ALICE op CERN — een korte inleiding
Marco van Leeuwen, Nikhef, Universiteit Utrecht
Twitter: @ALICEexperiment
Facebook: @ALICE.experiment
Website: http://alice.cern/

## Slide 2: Het versnellercomplex van CERN

## Slide 3: The ALICE collaboration
39 countries
174 institutes
1927 members

## Slide 4: De structuur van materie en fundamentele deeltjes
De deeltjes van het Standaardmodel
Quarks en gluonen zijn de bouwstenen van de kernmaterie
Voornaamste wisselwerking: sterke wisselwerking (QCD)
Atomen: electronen en protonen

## Slide 5: Elektromagnetische kracht en sterke kernkracht
S. Deldar, hep-lat/9909077
QCD
sterke wisselwerking
QED
elektromagnetische wisselwerking
Potentiaal
Veldlijnen tussen tegengestelde ladingen
De sterke kernkracht gedraagt zich heel anders dan de elektromagnetische kracht

## Slide 6: QCD strings
G.S. Bali, hep-ph/0411206
Een eenvoudig model van de sterke kernkracht
QCD-potentiaal voor een 2-quark systeem neemt linear toe
Bij grote afstand, hoge veldenergie: energetisch gunstig om een qqbar-paar te produceren
Gedachtenexperiment: ladingen die uit elkaar bewegen
Kleurladingen (quarks en gluons) kunnen niet vrijgemaakt worden
Lengteschaal voor confinement 1/ΛQCD ~ 1 fm

## Slide 7: A heavy ion collision
MADAI
Initial stage: nuclei —> Quark Gluon Plasma (T ~ 1012 K) —> Hadrons

## Slide 8
Characterise shape by angular moments:
Schets van een botsing: protonen en neutronen in de kern
Azimutale verdeling in een event
ALICE, PLB 753, 511
Som over botsingen
ALICE PRL. 107, 032301
Azimutale anisotropie: begin- en eindfase van de botsingen
Begintoestand: asymmetrieën in de ruimte εn produceren asymmetrie in de impulsverdeling (richtingen) vn door drukgradiënten: flow in het Quark Gluon Plasma

## Slide 9: Anisotropische flow: afhankelijkheid van viscositeit
Schenke and Jeon, Phys.Rev.Lett.106:042301
Energiedichtheid direct na de botsing: hoge dichtheid waar nucleonen botsen
h/s = 0
h/s = 0.16
Anisotropie van de geproduceerde deeltjes hangt af van de viscositeit
Geen viscositeit
Lage viscositeit

## Slide 10: Viscositeit van het quark-gluonplasma
J. E. Bernhard et al, arXiv: 1605.03954
viscositeit van het QGP
Viscositeit bepaald door modellen te fitten aan de data
Viscositeit dicht bij het absolute minimum (KS bound)
Vloeistof
gas
Viscositeit minimaal bij faseovergang
QGP viscositeit kleinst van alle bekende stoffen
Vergelijking met andere vloeistoffen

## Slide 12: De ALICE detector
muon arm
-4 < h < -2.5
2018: 100M hadronische Pb+Pb botsingen, 800M p+p botsingen gemeten en opgeslagen
Centrale tracker:
|h| < 0.9
Hoge resolutie
TPC
ITS
Deeltjesidentificatie
HMPID
TRD
TOF
EM Calorimeters
EMCal
PHOS

## Slide 13: Detectie van deeltjes — een korte inleiding
Geladen deeltjes worden gedetecteerd door ionisatie en/of scintillatie
  Ionisatie: electrons vrijgemaakt uit atomen/moleculen (gas) of naar de geleidingsband geëxciteerd (halfgeleider)
    Lading wordt verzameld op een electrode — voor gas: met versterking
  Scintillatie: atomen in aangeslagen toestand door interactie met geladen deeltjes, vervalt me fotonemissie
    Detectie met fotonsensors (bijv. photon multiplier tube, avalanche photodiode)
Neutrale deeltjes geven produceren geen ionisatie — interacties met detectormateriaal produceren geladen deeltjes
  Vergt massa in de detector: beïnvloedt impuls/energie van deeltjes
  Realisatie: hadronische en electromagnetische calorimeters

## Slide 14: Roles of different detector systems
Particles have different properties/interactions with material
Specialised detector systems for e.g.: charged particles, photons, electrons, muons
Example: CMS

## Slide 15: Het Inner Tracking System
ITS1: 2010-2018
6 detectielagen
2 silicium pixel-detectorlagen
2 silicium drift-detectorlagen
2 silicium strip-detectorlagen
Nieuw inner tracking system: ITS2
precisie-tracking van geladen deeltjes
7 lagen, pixels: 30x30 μm: Oppervlak: 10 m2; 12.5 Gpixels
Nu te zien in de ALICE tentoonstelling
Een grote ‘digitale camera’
Inner barrel module
9 sensors: elk 1.5 x 3 cm

## Slide 16: Silicium sensortechnologie
Silicon strip sensor
Geladen deeltje produceren electron-gat paren
Drift (E-veld) naar p, n-doped strips
Produceer beeldlading in Al strips
Uitlezing met aparte chip/elektronica
Tot 200 000 opnamen per seconde!
Monolithic active pixel sensors
Sensor en uitlezing geïntegreerd in een chip
Lading wordt verzameld door diffusie, geen drift-veld
E-veld
50-100 V

## Slide 17: Deeltjesidentificatie: reconstructie van zwakke vervallen
Vervalsketen — voorbeeld:
Zwak verval van baryonen met strange quarks
Vervalslengte O(cm): duidelijk zichtbaar
Charm quark vervalt met een karakteristieke afstand O(100 μm) —> kan ook gereconstrueerd worden met inner tracker

## Slide 18: Time Projection Chamber
ionisatie door geproduceerd deeltjes produceert vrije electronen
elektrisch veld drijft elektronen naar de ‘end plates’ met versterking en uitlezing
spoor van deeltje wordt op endplate geprojecteerd
positie wordt uitgelezen als:
  coördinaat: R and φ
  aankomsttijd
  lading
aankomsttijd (drifttijd) geeft z-coordinaat
3 D trackreconstructie [1 mm]
meting van energieverlies door ionisatie [5 %] — identificatie
langzaam
E
B
φ
Z
R

## Slide 19: ALICE TPC
11
outer
Field Cage
inner
drift gas
90% Ne
10% CO2
HV electrode
90 m3
5 m diameter/lengte
100 kV
558k kanelen
90 MB/event

## Slide 20: Reconstructing weak decays

## Slide 21: TPC examples
Event display
TPC: veel meetpunten per track maakt de tracking eenvoudiger
Hoge resolutie in dE/dx
Deeltjesidentificatie over een groot gebied in pT
Ionisatie-meting in TPC gas

## Slide 22: Elektromagnetische calorimeter: foton (en electron) detectie
Absorber/convertor
Pb/W/Fe
Sensor:
scintillator, Si, etc
Schema
electron or photon
Volledig systeem: 1288 towers
Voorbeeld: meting van 2 showers
W-Si pixel calorimeter: hele hoge granulariteit
ALICE EMCal ontwerp
fibers om signaal te sommeren over alle lagen
lead + scintillator
Module
fibers en fotonsensors

## Slide 23: Opmerking over het vakgebied
Hoge-enegiefysica brengt experts uit verschillende gebieden van de natuurkunde en techniek bij elkaar
Detectortechnologie
  Mechanica: draagstructuren, detectiekamers, koeling
  Silicium sensorontwikkeling (micro-electronica)
  Uitleeselektronica, FPGA programmeren
Data-analyse
  Statistiek, numerieke technieken, machine learning
  Fysica — interpretatie
Computing: online (dataverwerking) en offline computing (reconstructie, dataeanalyse)

## Slide 24: Samenvatting — conclusie
In zware-ionenbotsingen bestuderen we het quark-gluon plasma in het laboratorium … om de eigenschappen te bepalen, bijv de viscositeit
De ALICE-detector is geoptimaliseerd voor deze metingen
  Deeltjesdetectie met hoge precisie: silicium pixeltracker en Time Projection Chamber
  Deeltjesidentificatie met verschillende detectoren
Nog een leuke tijd bij ALICE en CERN gewenst !

## Slide 25: Dank voor jullie aandacht

## Slide 26: Nieuwe ontwikkeling: FOCAL
Monolithic Active Pixels
39M pixels
W
absorber
Si
detector
Hits in detector
Schematic view
electron or photon

## Slide 27: PHOton Spectrometer
p0 ® gg
1 < pt < 1.5 GeV
PHOS (9 m2)

## Slide 28: Electro-Magnetic CALorimeter
Lead-scintillator sampling calorimeter
Shashlik fiber geometry
Avalanche photodiode readout
12288 ‘towers’

## Slide 29: ALICE detector upgrades: ITS, TPC installation
New inner tracking system
Large ‘digital camera’
7 layers, pixels: 30x30 μm: precise tracking of charged particles
Total area: 10 m2; 12.5 Gpixels
Time projection chamber
New readout/amplification
chambers
GEM: plastic foils + gas
for electron multiplication
Integration time: 5 μs: up to 200 000 pictures per second!
Outer barrels
Inner barrels
Installation of upgraded TPC

## Slide 30: How does a scientific collaboration work?
http://alice-collaboration.web.cern.ch/
A place to start: the ALICE website
Freely accessible, mostly used for internal communication
Meetings on a typical weekday
Large community:
meetings to discuss, collaborate
disseminate information and reach decisions
39 countries
174 institutes
1927 members

## Slide 31: ALICE detector upgrades: time projection chamber
New readout/amplification
chambers
GEM: plastic foils + gas
for electron multiplication
~550 000 readout channels