## Slide 1: Aceleradores de partículas Ingrid Mases Solé (BE-ABP-INC) ingrid.mases.sole@cern.ch
27/06/2023 - Spanish Teacher Programme

## Slide 2: Aceleradores de Partículas
Máquinas que usando campos electro-magnéticos aceleran partículas cargadas y las guían manteniendo su trayectoria dentro del acelerador.
Large Hadron Collider (LHC)
El más potente acelerador de partículas.
100 m bajo tierra en el CERN.
27 km de circunferencia
Acelera protones e iones pesados, en direcciones opuestas para colisionar en 4 puntos del anillo.
Produciendo colisiones entre protones de casi 14 TeV
Estudiar las interacciones más básicas de la materia.
Explorar la frontera de la física de partículas

## Slide 3
LHC -2009
p, i 6500 +6500 GeV
2x1034cm-2s-1
Europe
SuperKEKB - 2018
e+ e- 7+4 GeV
8x1035cm-2s-1
Japan
VEPP2000 - 2010
e+ e- 1+1 GeV
4x1031cm-2s-1
Rusia
RHIC - 2000
p, i 255+255 GeV
2.5x1032cm-2s-1
USA
DAFNE - 1997
e+ e- 0.51 GeV
4.5x1032cm-2s-1
Europe
BEPC-I/II - 1989
e+ e- 2.3 GeV
1033cm-2s-1
China
VEPP-4M- 1979
e+ e- 6 GeV
2x1031cm-2s-1
Rusia
Eb=7000 GeV
Ecm = 14000 GeV
Eb=7000 GeV
¿Por qué queremos tanta energía?

## Slide 4: Otras aplicaciones de los aceleradores de partículas
Los aceleradores de partículas también se usan fuera de la física de partículas.
1. Fuentes de luz sincrotrón:
  Estudio de la física de materia condensada, espectroscopía, física de materiales, biomedicina, etc.
ALBA, Barcelona
Soleil, Paris

## Slide 5: Otras aplicaciones de los aceleradores de partículas
2. Industria
  Tratamiento de superficies, implantación de iones en electrónica, etc.
  3. Aplicaciones médicas.
  Diagnóstico, terapia con hadrones (tratamientos oncológicos)

## Slide 6: Aceleradores lineales y circulares dependiendo de las necesidades
source
N
S
N
S

## Slide 7: ¿Cómo funciona un acelerador de partículas como el LHC?
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado

## Slide 8: Cómo funciona un acelerador
Beam 1
LHC simplificado
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1

## Slide 9: Cómo funciona un acelerador
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1
Beam 2

## Slide 10: Cómo funciona un acelerador
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1
Beam 2
Colimación:
Como el diafragma de una cámara fotográfica varios colimadores se encadenan para limitar el tamaño del haz
Colimación
Colimación

## Slide 11: Cómo funciona un acelerador
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado
Colimación:
Como el diafragma de una cámara fotográfica varios colimadores se encadenan para limitar el tamaño del haz
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1
Beam 2
RF
Radio Frecuencia:
Aceleración, los haces ganan energía cada vez que pasan por la cavidades.
Colimación
Colimación

## Slide 12: Cómo funciona un acelerador
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado
Colimación
Colimación
Colimación:
Como el diafragma de una cámara fotográfica varios colimadores se encadenan para limitar el tamaño del haz
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1
Beam 2
RF
Radio Frecuencia:
Aceleración, los haces ganan energía cada vez que pasan por la cavidades.
Colisiones:
La orbita de los haces es guiada en los puntos de interacción para producir colisiones
Los haces pueden circular durante horas o días, proporcionando datos a los experimentos

## Slide 13
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado
Colimación
Colimación
Colimación:
Como el diafragma de una cámara fotográfica varios colimadores se encadenan para limitar el tamaño del haz
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1
Beam 2
RF
Radio Frecuencia:
Aceleración, los haces ganan energía cada vez que pasan por la cavidades.
Colisiones:
La orbita de los haces es guiada en los puntos de interacción para producir colisiones
Los haces pueden circular durante horas o días, proporcionando datos a los experimentos
Extracción:
En caso de emergencia o cuando ya no hay suficientes colisiones los haces son extraídos.

## Slide 14
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado
Colimación
Colimación
Colimación:
Como el diafragma de una cámara fotográfica varios colimadores se encadenan para limitar el tamaño del haz
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1
Beam 2
RF
Radio Frecuencia:
Aceleración, los haces ganan energía cada vez que pasan por la cavidades.
Colisiones:
La orbita de los haces es guiada en los puntos de interacción para producir colisiones
Los haces pueden circular durante horas o días, proporcionando datos a los experimentos
Extracción:
En caso de emergencia o cuando ya no hay suficientes colisiones los haces son extraídos.
El espacio restante se llena con imanes, principalmente dipolos para mantener la trayectoria curva de los haces

## Slide 15: Newton-Lorentz para guiar y acelerar las partículas cargadas
Movimiento Transversal
Fuerza actúa en la dirección perpendicular al movimiento.
Efectivo para controlar la orbita y guiar.
Movimiento Longitudinal
Fuerza actúa en la dirección del movimiento.
Efectivo para ACELERAR partículas cargadas.

## Slide 16: Aceleración electrostática
El método más simple de generar un campo eléctrico en la dirección del movimiento es: diferencia de voltaje
Ganancia en energía cinética es proporcional a V (el potencial)
Aceleradores electrostáticos aun se usan para bajas energías como primera aceleración. Radioterapia por ejemplo.
Limite:
Max. Voltaje ~ 10MV debido a problemas de aislamiento  Descarga eléctrica
Cockcroft-Walton high voltage generator (600kV - 1964)
Van de Graff’s generator a Round Hill MA

## Slide 17: Aceleración con cavidades de radio-frecuencia
La cavidad de RF tiene una forma concreta para que las ondas electromagnéticas entren en resonancia y se acumulen dentro de la cavidad.
El campo eléctrico se invierte mientras pasan las partículas, de ese modo se acelera a cada paso.
Se construyen cavidades de aceleración en serie intercalados con ‘drift tubes’.
Pueden acelerar en lineal y en máquinas circulares.
Paquetes de protones: BUNCHES

## Slide 18
Imanes dipolares

## Slide 19: Dipolos del LHC
11800 Amperios circulan por los cables para generar un campo magnético de 8.33 T
Los cables estan formados de hilos superconductores de Niobio-Titanio, enfriados a 1.9 K.
1232 dipolos de 15 m cubren el 66% del anillo
B
B

## Slide 20: Movimiento transversal: trayectoria
Para mantener una trayectoria circular, la fuerza de Lorentz debe compensar la fuerza centrifuga.
Para que las partículas sigan una trayectoria circular el campo magnético debe incrementar proporcionalmente al momento de las partículas.
Para un radio fijo, el campo B dipolar esta definido por la Rigidad Magnética.
Radio
Rigidad Magnética
DIPOLOS LHC
El campo necesario para mantener partículas a 7000 GeV en un radio de 4.3 km es 5.4 T (pero no podemos llenar el acelerador solo de dipolos)
Si llenamos solo 2/3 de dipolos es 8.3 T

## Slide 21: Cuadrupolos
Fuerza sobre las partículas
Focusing Quadrupole
De-focusing Quadrupole
Rotado 90º
Los imanes cuadrupolares se usan para mantener el tamaño del haz.
Un cuadrupolo focalizando en el plano horizontal des-focaliza en el plano vertical y viceversa.

## Slide 22: Sextupolos (Cromaticidad)
s

## Slide 23: Efectos que limitan el rendimiento del acelerador
Space charge
Cambio de la frecuencia de oscilación (tune) del haz a causa de la impedancia.
Electron cloud: nube de electrones
Intra Beam Scattering (IBS)

## Slide 24: Inestabilidades del haz de partículas

## Slide 25: Perfil transversal del haz de partículas
Perfil transversal del haz de protones

## Slide 26: Luminosidad
Natura
Acelerador
Luminosidad
Sección Eficaz:
Probabilidad de que un evento ocurra
Es una medida del número de colisiones que pueden producirse en un detector por cm2 y por segundo.
Para dos haces Gaussianos colisionando frontalmente, la luminosidad se expresa así:

## Slide 27: Complejo de aceleradores del CERN

## Slide 28: LINAC 4
LINAC4 (86 m) acelera iones negativos de Hidrogeno hasta 160 MeV para inyectarlos en el Proton Synchrotron Booster.
LINAC3 acelera iones pesados (plomo) para inyectarlos en el LEIR (Low Energy Ion Ring).

## Slide 29: PS Booster
CERN PS Booster
4 vacuum chambers
1er Sincrotrón en la cadena de inyectores, compuesto por 4 anillos superpuestos. Circunferencia de 157m. Incrementa la energía de protones de 160 MeV hasta 1.4GeV en 1.2s
Pulsos del LINAC 4 se distribuyen verticalmente en los 4 anillos.
Después de la aceleración se transfieren al Proton Synchrotron (PS), Medicis (aplicaciones médicas) e Isolde (estudio de núcleos exóticos radiactivos).

## Slide 30: PS: Proton Synchrotron
El más antiguo en el CERN desde 1959
Circunferencia de 628 m
Acelera desde 1.4 GeV a un rango variado de energías hasta 26 GeV dependiendo del usuario
  East area: 24GeV (CLOUD, IRRAD, … )
  SPS: 14GeV or 26GeV
  AD: 26 GeV
  n-TOF: 20 GeV (neutron Time-of-Flight)

## Slide 31: SPS
CERN SPS
El último inyector, enterrado a 30m bajo tierra.
Circunferencia de 6.9km
Acelera de 26GeV hasta 450GeV
Extracción hacia: El Area Norte, LHC, AWAKE and HiRadMat

## Slide 32: LHC

## Slide 34: Rendimiento del LHC. Luminosidad integrada

## Slide 36: Future Circular Collider (FCC)
1. Primera fase: colisionador de e+e- FCC-ee
Eecm 90 - 365 GeV
2. Segunda fase: colisionador pp FCC-hh
Eecm 50 - 100 TeV

## Slide 37: CLIC (Compact LInear Collider )

## Slide 38: ¡Muchas gracias!