## Slide 1: Princípios básicos de detectores
Pedro Ferreira da Silva (psilva@cern.ch) - CERN
15ª Escola de Professores no CERN em Língua Portuguesa
Setembro de 2023

## Slide 2: Introdução “Revelando” a passagem de partículas Filosofia de construção de ATLAS e CMS Como a reconstrução complementa a detecção Conclusões

## Slide 3: Introdução “Revelando” a passagem de partículas Filosofia de construção de ATLAS e CMS Como a reconstrução complementa a detecção Conclusões

## Slide 4
p
p
ECM = 13.6 TeV

## Slide 5
Qual é a interacção principal numa colisão de protões?

## Slide 6
Qual é a interacção principal numa colisão de protões? Forte

## Slide 7
Qual é a interacção principal numa colisão de protões? Forte
O que se produz maioritariamente?

## Slide 8
Qual é a interacção principal numa colisão de protões? Forte
O que se produz maioritariamente? Hadrões (estados ligados de quarks)

## Slide 9
Qual é a interacção principal numa colisão de protões? Forte
O que se produz maioritariamente? Hadrões (estados ligados de quarks)
Existe alguma ordem nos estados produzidos?

## Slide 10
Qual é a interacção principal numa colisão de protões? Forte
O que se produz maioritariamente? Hadrões (estados ligados de quarks)
Existe alguma ordem nos estados produzidos?
Complexidade: Mesões (pares de quark/anti-quark)
Estados fundamentais de massa e spin : π (mesões de quarks leves e com spin 0)
Simetria de isospin forte: ⅔ π± + ⅓ π0

## Slide 12
Pára de dizer a Deus o que fazer!

## Slide 13
…não há duas colisões iguais!

## Slide 14: Introdução O efeito do observador I
Para observar este electrão tenho de o obrigar a emitir/trocar um fotão
o qual irá por sua vez ionizar algum material convertendo-se num sinal eléctrico
⇒ um acto de observação interfere necessariamente com o fenómeno analisado
No processo o momento do electrão foi alterado irreversivelmente, o observador/detector passa a fazer parte do sistema inicial
e-
e-
ɣ
vi
vf
vf-vi

## Slide 15: Introdução O efeito do observador II
A carga eléctrica é:
colectada durante um intervalo de tempo limitado: Δt
proporcional à transferência de momento e afectada por incertezas: Δp
Em última análise se o observador repetir a mesma experiência em condições semelhantes, dificilmente reproduzirá os mesmos resultados
|vf-vi| ⋅ Δp ~ ℏ ⋅ Δt ➣ Δx ⋅ Δp ≥ ℏ/2
No LHC as energias são tipicamente >1 GeV ⇒ λ = hc/E < 10-15 m
comportamento essencialmente corpuscular
⇒ a incerteza quântica associada ao observador é pequena

## Slide 16: Introdução Princípios gerais de detecção no LHC
Há uma analogia entre a incerteza de Heisenberg e os detectores usados no LHC
… pela combinação correcta destes elementos atingimos a precisão necessária
Medição da energia de uma partícula pela absorção completa da cascata de secundários
Tracejadores
+
campo magnético
Calorimetria
Identificação da passagem de uma partícula através de repetidas interações mínimas
E | x | t
“Velocimetros”
Medidas de velocidade/tempo de voo permitem distinguir diferentes partículas

## Slide 17: Introdução Características genéricas de um detector
A sensibilidade de um detector à passagem de radiação depende:
da massa do detector
δx
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
O número de centros difusores é proporcional à massa
N = NA ⋅ m / M
massa atómica / molecular
[M]
massa
[M]
A
6.022 ⋅ 1023 mol-1
N

## Slide 18: Introdução Características genéricas de um detector
A sensibilidade de um detector à passagem de radiação depende:
da massa do detector
da secção eficaz de interacção (σ) entre a radiação e o material
δx
Nf
Probabilidade de uma partícula interagir ao percorrer δx
p = Nf / Ni = δx ⋅ ρ ⋅ σ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ρ=N/V
secção eficaz
[L2]
densidade
[L-3]
espessura
[L]
A
.
Ni

## Slide 19
Probabilidade de uma partícula interagir ao percorrer δx
p = Nf / Ni = δx ⋅ ρ ⋅ σ
comprimento de interacção [L]
λ = 1 / ρ ⋅ σ
1-e-x/λ
Após percorrer um comprimento correspondente a λ
o fluxo é atenuado em cerca de 37%

## Slide 20: Introdução Características genéricas de um detector
A sensibilidade de um detector à passagem de radiação depende
da massa do detector
da secção eficaz de interacção (σ) entre a radiação e o material
do material a montante da região sensível
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
N0
O material interposto entre a fonte e o detector pode absorver, converter, multiplicar, dispersar, …
Ni

## Slide 21: Introdução Características genéricas de um detector
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A sensibilidade de um detector à passagem de radiação depende
da secção eficaz de interacção (σ) entre a radiação e o material
da massa do detector
do material devante a região sensitiva do detector
do ruído intrínseco do detector
pedestal
Electrónica de leitura (frontend)

## Slide 22: Introdução Outras características importantes num detector
São ainda importantes as seguintes características
a resposta : tipicamente impulso elétrico gerado pela passagem de radiação

## Slide 23: Introdução Outras características importantes num detector
São ainda importantes as seguintes características
a resposta : tipicamente impulso elétrico gerado pela passagem de radiação
a resolução: quanto maior for o impulso eléctrico maior a resolução
o tipo de interacções entre a radiação e o detector é crucial
Ge
domina a secção eficaz do efeito fotoeléctrico
Cintilador orgânico
domina a secção eficaz do efeito de Compton

## Slide 24: Introdução Outras características importantes num detector
São ainda importantes as seguintes características
a resposta : tipicamente impulso elétrico gerado pela passagem de radiação
a resolução: quanto maior for o impulso eléctrico maior a resolução
o tipo de interacções entre a radiação e o detector é crucial
o tempo de resposta: determina a eficiência em tempo de um detector
pode levar a uma saturação das taxas de eventos medidas

## Slide 25: Introdução Outras características importantes num detector
São ainda importantes as seguintes características
a resposta : tipicamente impulso elétrico gerado pela passagem de radiação
a resolução: quanto maior for o impulso eléctrico maior a resolução
o tipo de interacções entre a radiação e o detector é crucial
o tempo de resposta: determina a eficiência em tempo de um detector
pode levar a uma saturação das taxas de eventos medidas
a eficiência: produto da geometria (aceitação) e eficiência intrínseca
Eficiência total de um detector
εdetector = Nregistados / Nemitidos
= (Nindicidentes / Nemitidos) ⋅ (Nregistados / Nincidentes)
= εgeometrica . εintrinseca

## Slide 26: Introdução Sumário

## Slide 27: Introdução “Revelando” a passagem de partículas Alguns exemplos de detectores do LHC Como a reconstrução complementa a detecção Conclusões

## Slide 28: Revelando a passagem de partículas Campo magnético: no coração de uma experiência
Cargas elétricas em movimento são sensíveis aos campos magnéticos
A partir da trajectória de uma partícula sujeita a B:
direcção
⇒ medição da carga eléctrica
raio de curvatura
⇒ medida de momento (conhecida a massa)
⇒ medida de massa (conhecida a velocidade)
momento linear [GeV/c]
ângulo de inclinação
carga eléctrica [e]
intensidade de campo magnético [T]
Raio de curvatura [L]

## Slide 29: Revelando a passagem de partículas Campos magnéticos nas grandes experiências
 | ATLAS | CMS
B | 0.6 T (8 bobinas, 2x2x30 voltas) | 4T (1 bobina, 2168 voltas/m)
Desafios | alinhamento espacial 1.5 GJ energia armazenada | enrolamento do cabo 2.7 GJ energia armazenada
Desvantagens | campo toroidal limita capacidades de apontar para origem necessita complemento de um solenóide interno (2T) requer espaço | espaço e tecnologias limitadas para calorimetria curvatura pequena a ângulos maiores

## Slide 30: Revelando a passagem de partículas Campos magnéticos nas grandes experiências

## Slide 31: Revelando a passagem de partículas Como ver a trajectória das partículas?
Pb
Câmara de nuvens
(Wilson, 1911; Prémio Nobel 1927)
Câmara com vapor que condensa em resultado de uma ionização, deixando um traço visível.
⊗ B
Descoberta do positrão (e+)
(Anderson, 1932; Prémio Nobel 1936)
Câmara de nuvens, sob campo magnético com um absorvedor de chumbo.

## Slide 32: Revelando a passagem de partículas Os primeiros reveladores de partículas
⊗ B

## Slide 33: Revelando a passagem de partículas Um exemplo histórico: Gargamelle
Em 1973 a experiência relatou a evidência de existência de correntes neutras - link.

## Slide 34: Revelando a passagem de partículas Câmaras de fios (proportional multi-wire chambers)
Criada em 1968 for Charpak
(Prémio Nobel 1992)
Transcrição do analógico para o digital.
Rapidez e baixo custo.
Alta tensão aplicada a cada fio imerso na câmara de gás.
3 mm de espaçamento entre os fios.
As cargas de ionização colectadas pelo fio mais próximo permitem atingir resolução de cerca de 100ns em tempo.

## Slide 35: Revelando a passagem de partículas Câmaras de deriva (drift chambers)
O espaçamento entre ânodos nas câmaras de fios é um factor limitativo.
A resolução pode melhorar medindo o tempo de deriva das cargas até ao ânodo
Para tal é necessário ter um tempo de referência para cada evento.

## Slide 36
Barril de CMS: 250 câmaras
Total de 172’000 células
Resolução de 250 µm

## Slide 37: Revelando a passagem de partículas Detectores de estado sólido I
 | Gás |  | Estado sólido | 
Densidade | Baixa | 4.25 kg/m3 (C2H2F4) | Alta | 2.33 g/cm3 (Si)
Número atómico (Z) | Baixo |  | Moderado | 14 (Si)
Energia de ionização | Moderado | 30 eV | Baixo | 3 eV
Rapidez sinal | Moderado | 10ns-10µs | Rápido | <20 ns
Princípio de funcionamento semelhante a câmara de gás
Energia de ionização cria pares electrão–buraco que quais derivam para o catodo/anodo
A carga colectada é proporcional à energia depositada

## Slide 38: Revelando a passagem de partículas Detectores de estado sólido II
Providenciam uma medida extremamente precisa de posição (~10-100 µm)
Baixa energia de ionização ⇒ minizam a interacção com as partículas que os atravessam
Resilientes a radiação: podem ser colocados muito próximo dos feixes e ser medir decaímentos secundários de partículas com tempo de vida “elevado”

## Slide 39: Revelando a passagem de partículas Complexidade crescente dos detectores de Si
Experiência | Detectores | Canais [103] | Área de Si [m2]
Aleph (LEP) | 144 | 95 | 0.49
CDF (Tevatron) | 720 | 405 | 1.9
D0 (Tevatron) | 768 | 793 | 4.7
AMS II | 2300 | 196 | 6.5
ATLAS (LHC) | 4088 | 6’300 | 61
CMS (LHC)l | 15148 | 10’000 | 200

## Slide 41: Revelando a passagem de partículas Ligando os pontos: reconstrução de trajectórias I

## Slide 42: Revelando a passagem de partículas Ligando os pontos: reconstrução de trajectórias II

## Slide 43: Revelando a passagem de partículas Ligando os pontos: reconstrução de trajectórias III

## Slide 44: … em última instância temos de as converter em partículas ionizantes

## Slide 45: Revelando a passagem de partículas Princípios de calorimetria
As partículas precisam de interagir na matéria ⇒ interacção destrutiva
Os depósitos de energia são convertidos em sinal
É preciso colectar: carga, luz, calor
Cintilação
Ionização
Radiação de
Čerenkov
e/ɣ
Hadrões

## Slide 46: Revelando a passagem de partículas Funções de um calorímetro
Os calorímetros medem a energia das partículas, mas são versáteis
podem medir também posições, ângulos e tempo
permitem identificar as partículas a partir das cascatas que iniciam
permitem inferir a energia de neutrinos (balanço)
Na generalidade dos casos:
a resolução melhora com a energia depositada
providenciam sinais rápidos e fáceis de reconstruir
(podem ser usados em sistemas de trigger)
tem de ser dimensionados para conter as cascatas de secundários
É quase impossível fazer física das altas energias sem um!
e/ɣ
Hadrões

## Slide 47: Revelando a passagem de partículas Cascatas eletromagnéticas
A alta energia os fotões e electrões interagem com núcleos e electrões atómicos
ionização
bremsstrahlung
efeito fotoeléctrico
dispersão de Compton
produção de pares
A evolução destas cascatas é fácil de prever
os secundários comportam-se como os primários
e
ɣ

## Slide 48: Revelando a passagem de partículas Cascatas eletromagnéticas - um modelo simples
Simplificando, a energia é dividida a cada passo por 2
E → E/2 → E/4 → …
A dada profundidade:
número de partículas a dat: N = 2x/X0
energia a dada profundidade: E = E0 / 2x/X0
A cascata vai-se multiplicando até uma energia crítica Ec
profundidade do máximo: xmax ∝ X0 log2 E / Ec
Nmax ~ E0 / Ec
Este modelo simples não anda longe da realidade!

## Slide 50: Revelando a passagem de partículas Cascatas hadrónicas
As reacções nucleares são mais complexas
dependem da energia, da partícula incidente, dos alvos, etc.
os produtos são uma mistura de fragmentos electromagnéticos e novos hadrões
contenção das cascatas requere uma massa elevada no calorímetro

## Slide 51: Revelando a passagem de partículas Cascatas hadrónicas
Não há duas semelhantes: modelos associados com incertezas significativas!
componente electromagnética
componente hadrónica

## Slide 52: Revelando a passagem de partículas Cascatas hadrónicas - contenção

## Slide 53: Revelando a passagem de partículas Materiais tipicamente usados em absorvedores
Quanto menores forem os comprimentos de interacção nuclear e de radiação e mais densos forem os materiais melhor!
Custo, activação radioactiva, maleabilidade, facilidade de corte, etc. são alguns dos pontos a considerar na escolha.

## Slide 54: Revelando a passagem de partículas Modelo de resolução calorimétrica
termo estocástico - relacionado com as flutuações no desenvolvimento da cascata
termo de ruido - degradação adicional introduzida a baixa energia pela eletrónica, sobreposicoes, …
termo constante - normalmente devido a falta de contenção da energia das cascatas energéticas, danos de radiação, etc.
resolução de reconstrução de energia de electrões
= soma em quadratura

## Slide 55: Revelando a passagem de partículas Modelo de resolução calorimétrica
termo estocástico - relacionado com as flutuações no desenvolvimento da cascata
termo de ruido - degradação adicional introduzida a baixa energia pela eletrónica, sobreposicoes, …
termo constante - normalmente devido a falta de contenção da energia das cascatas energéticas, danos de radiação, etc.
ATLAS - TileCal
resolução de reconstrução de energia de piões carregados

## Slide 60: Introdução “Revelando” a passagem de partículas Filosofia de construção de ATLAS e CMS Como a reconstrução complementa a detecção Conclusões

## Slide 61: Filosofia de construção de ATLAS e CMS A física alinha os princípios gerais

## Slide 62: Filosofia de construção de ATLAS e CMS A engenharia guia a concretização

## Slide 65
Os detectores ATLAS e CMS o edifício 40 do CERN
CMS
ATLAS

## Slide 66: O detector e as partículas

## Slide 68
Notes: Muon: passing through CMS, bending in the field (both ways, depending on when it is inside or outside of the solenoid) leaving hits in the Tracker layers and the muon chambers before escaping completely

## Slide 69
Notes: Electron: Bending in the magnetic field, leaving hits in the tracker layers and being “stopped” by the electromagnetic calorimeter

## Slide 70
Notes: Charged hadron: Bends in the magnetic field and leaves signals in the tracker layers; passes through the electromagnetic calorimeter leaving essentially no signal, and is “stopped” by the hadron calorimeter

## Slide 71
Notes: Neutral hadron: Does not bend in the magnetic field and does not leave any signal in the tracker layers; passes through the electromagnetic calorimeter leaving essentially no signal, and is “stopped” by the hadron calorimeter

## Slide 72
Notes: Photon: passes through the tracker without bending in the magnetic field or leaving hits, is “stopped” by the electromagnetic calorimeter

## Slide 73: Introdução “Revelando” a passagem de partículas Filosofia de construção de ATLAS e CMS Como a reconstrução complementa a detecção Conclusões

## Slide 74: Descrição global de um evento: o algoritmo de “particle flow”
Num evento associamos a informação disponível: hits, traços, aglomerados de hits,...
O melhor detector pode ser usado para atribuir a medida final de posição, energia, tempo
No final do algoritmo temos uma lista de diferentes particulas, o seu 4-momento e podemos calcular a energia em falta

## Slide 75: Um exemplo na prática: um jato de 5 partículas

## Slide 76: Um exemplo na prática: um jato de 5 partículas

## Slide 77: Um exemplo na prática: um jato de 5 partículas

## Slide 78: Particle flow: paradigma actual de reconstrução

## Slide 79: Machine learning: paradigma futuro de reconstrução?

## Slide 80: Introdução “Revelando” a passagem de partículas Filosofia de construção de ATLAS e CMS Como a reconstrução complementa a detecção Conclusões

## Slide 81: Conclusões
O desenvolvimento e integração de detectores é integrante do trabalho do CERN
tecnologias acompanham a par e passo as questões da física
maior desafio consiste em atingir o compromisso entre a precisão necessária versus possibilidades actuais da tecnologia
complexidade dos detectores do LHC é fundamental ao seu sucesso:
descoberta e estudo do Higgs; pesquisa por sinais de nova física; medidas precisão