## Slide 1: WP1 – Conception, intégration et fabrication du prototype
Hana HAVLIKOVA, Cedric GARION
23-11-2022

## Slide 2
Contenu
Conception et l’intégration du système de vacuum de Telescope d’Einstein
Secteur pilote
Prototypes pour l’évaluation des performances du vide
Prochaines étapes et planification

## Slide 3: Design inputs and concept
Concept:
  Aspects mécaniques: tube corruguée à paroi fine
    Résistance à la pression externe
    Matériau en acier inoxydable
      Facilement formable et soudable
      Résistant à la corrosion
      Taux de dégazage d’environ 10-12 mbarls-1cm-2 après l’étuvage ou d’environ 10-14 - 10-15 mbarls-1cm-2 après traitement thermique
    Pas besoin de soufflet
  Aspects thermiques:
    Insulation thermique basée sur la mouse phénolique et/ou polyuréthane
  -> Analyses mécaniques et thermique préliminaires

## Slide 4
3600 mm
1 mm ↔ 61.5 N
1 mm ↔ 425 N
Champ de stress équivalent de Von Mises pendant l’étuvage (150°C)
Déplacement transversal induit par l’étuvage (150°C)
Rigidité spécifique:
Axial (E.S): 1.53E6 N
Transversal (E.I): 2.4E11 N.mm2
 Instabilité globale des colonnes non attendue

## Slide 5: Solution proposée
Concept:
  Aspects mécaniques: tube corruguée à paroi fine
    Diamètre : 1.1m
    Epaisseur de paroi du chambre: 1.3mm
    Longueur du secteur: 14m
    Insulation thermique basée sur la mouse phénolique et/ou polyuréthane
      Moins de poussière
      Installation plus facile par rapport aux autres solutions proposées
      Solution standard de fournisseur
      Compatibilité avec le vacuum bake-out jusqu’à ~150°C
Insulation
Notes: The proposed design parameters were selected based on the results from the calculations in order to offred the most suitable conception (mechanical point of view, ratio material thickness/material needed)

## Slide 6
Mesures en cours et à venir
Conception du module d’instrumentation
Intégration des « baffles » (déflecteurs optiques)
Conception de supports & Analyse vibratoire

## Slide 7: Aménagement du secteur pilote
Module de pompage et électrique
35m
~14 m
Chambre de vide: ~ 14 m
Support
Interconnexion
~1.5 m
Module de terminaison renforcée
Notes: The proposed pilot sector witch would be constructed in areal of CERN would composed of two 14-m length corrugated vacuum chambers. According to the already mentionned calculations the support would be necessary approximatively every 3m. The chambers would be connected by the pumping and electrical module. Which would be already same as for the future ET design. At the chambers extermities we propose reinforced termination module designed in order to withstand the force generated by vacuum. They would offer the posibility to add the laser or measurments equipment needed for different experiments.

## Slide 8: 3D modèle
Notes: Based on the previosly mentionned inputs I have created a first preliminary 3D model of the future pilot sector.

## Slide 9: Identification de la zone pour le secteur de pilote
Deux zones ont été identifiées pour l’installation du projet pilote comme emplacements potentiels.
-> Conditions d’installation différentes (température, humidité, complexité d’installation, etc.)
TunnelTT1
Bâtiment 973

## Slide 10: Conceptual integration models
First conceptual model have been produced for a typical sector w/wt insulation

## Slide 11: Prototype de chambre pour les essais sous vide
Chambre à vide corruguée réduite de 2,1 m de long et 40 cm de diamètre
La conception 3D et les dessins 2D détaillés sont presque terminés
3 types de matériaux différents :
  304L -> production démarrée Décembre/Janvier
  Acier inox ferrique
  Acier doux
Prototype de la chambre de vide
2D plans

## Slide 12: Vacuum equipment
Calculs sur les conditions de vide ET (Jose) basés sur l’étuvage à basse température et le pompage NEG.
-> Sélections de l’instrumentation du vide et de la vitesse de pompage effective afin d’établir des conditions similaires.
Évolution attendue de la pression pendant le conditionnement sous vide
Disposition de l’instrumentation sous vide

## Slide 13: Fabrication du prototype
Premiers prototypes de chambre corruguée en 304L

## Slide 14
Champ de stress équivalent de Von Mises pendant sous le vide
Eigenvalue flambage

## Slide 15: Attentes relatives au prototype de chambre
Validation de l’étuvage sous vide à basse température
  Mise en place de la technologie et de l’instrumentation
Performance du vide
  Pression finale et taux de dégazage
Formabilité et soudabilité de différents matériaux

## Slide 16: Etude de matériau

## Slide 19: Déflecteurs optiques
Fin octobre: réunion avec Mario Martinez (BIST)

## Slide 20
-> possibilité de longueur-customisée modules
-> IMPORTANT: pas de vibration

## Slide 21: Déflecteurs optiques: matériaux
Etude détaillée sur des matériaux et des traitement thermiques pour les baffles effectuée au LIGO et Virgo

## Slide 22: Concept de module de terminaison préliminaire
Ajustement en x, y, z-axis
Limiter aux maximum des vibrations
Conception – Instrumentation à ajouter
Analyse mécanique préliminaire sous force de vide
OBSOLETE
Notes: I’ve started with the first simulations of the support on the chamber's extremities in the COMSOL multi-physics software. Firstly, just with standard beams proposed by the software in order to estimate the displacement. In the picture you can see the range of the displacement which we could obtain if we apply the force generated by the vacuum. And I started with the first design of the support. In the picture you can see just the first proposition. I’m already working on its modifications would be more suitable. The support should be designed in order to facilitate the final adjustments.

## Slide 23: Prochaines étapes
Conception des 3 systèmes en parallèle (ET, secteur pilote et chambres prototypes)
Intégrer les entrées à venir dans la conception :
  choix du matériau (performance sous vide), propriétés mécaniques du matériau (ductilité, formabilité),
  diamètre de la chambre, fabrication de la chambre,
  exigences de température (cuisson, ventilation dans le tunnel)
  Infrastructure (sectorisation)
Définir les exigences en matière de déflecteurs
Discussions techniques avec le LAPP - notamment sur les supports et l’analyse vibratoire
Atelier WT (mars 2023)

## Slide 24: Planification pour les prochains mois
Décembre 2022:
  Terminer la conception de la première chambre en trois aciers différents et la mettre en place pour les tests de performance UHV
Juin 2023
  Pour l’option de chambre corruguée, concevoir le système de support (chambres et baffle) et les modules d’instrumentation
  Réaliser un modèle 3D d’intégration du système de vide dans le tunnel
Décembre 2023
  Etudier le comportement vibratoire des chambres à vide, en particulier sous flux d’air
Septembre 2024
  Finaliser la conception (modèles 3D, 2D et notes techniques) du secteur pilote : conception et intégration de chambres à vide représentatives, déflecteurs, supports, modules d’instrumentation et modules de terminaison
Q3 2025
  Installation du secteur pilote

## Slide 25
Merci pour votre attention!