Riconoscimento di Eventi
1° parte
Andrea Bocci, CERN/CMG

---
Sommario
- 1° parte
  - le particelle del modello standard
  - particelle “stabili”: quali particelle raggiungono il rivelatore
  - i diversi componenti di un rivelatore
    - tracciatore & campo magnetico
    - calorimetri
    - rivelatori per muoni
  - come si distinguono le diverse particelle
- 2° parte
  - ricostruzione di un evento
  - analisi dati in tempo reale: “trigger”

---
Particelle del modello standard

---
“Adronizzazione”
...cosa arriva al rivelatore ?
in jets...
Stabili
(Invisibili)
Stabili
~ 0.1 ns
~ 10 ns
2.2 μs
~ ps
0.3 ps
1.5 ps
Molto
Instabili

---
Particelle “stabili”
mesoni
π±
26 ns
Stabili
(Invisibili)
Κ±
12 ns
Stabili
ΚL0
50 ns
...
 barioni
2.2 μs
p+
Stabile
n0
880 s
...
adroni

---
Particelle “stabili”
mesoni
π±
7.8 m
Stabili
(Invisibili)
Κ±
3.7 m
Stabili
ΚL0
15 m
...
 barioni
660 m
p+
Stabile
Queste distanze sono misurate nel
sistema di riferimento delle paticelle:
non tengono conto del “boost”
relativistivco duvuto all'energia delle
particelle stesse
n0
1.8 AU
...
adroni

---
Un esempio di interazione...
- i “top” e “W” decadono istantaneamente
- i quark creano “jet” adronici
- il “μ” viene osservato direttamente
- il “ν” viene rivelato come “energia mancante”

---
Rivelatori

---
I diversi componenti di un rivelatore
CALORIMETERS
SUPERCONDUCTING
ECAL
Scintillating PbWO4
HCAL
Plastic scintillator
COIL
Crystals
copper
sandwich
IRON YOKE
TRACKERs
MUON
ENDCAPS
MUON BARREL
Silicon Microstrips
Silicon Pixels
Resistive Plate
Cathode Strip Chambers (CSC)
Drift Tube
Resistive Plate Chambers (RPC)
Chambers (RPC)
Chambers (DT)
Total weight :
Overall diameter:
Overall length:
Magnetic field:
12,500 t
15 m
21.6 m
3.8 Tesla

---
Tracciatore (1)
- La parte più interna di un rivelatore di particelle è dedicata alla ricostruzione delle tracce delle particelle cariche.
  - Il tracciatore è immerso in un campo magnetico, che “piega” la traiettoria delle particelle cariche e permette di misurarne l'impulso
- Estrapolando le traiettorie delle particelle, è possibile ricostruire il “vertice” dell'interazione primaria
  - nel caso di decadimenti dei quark “b”, si riesce a separare il viertice primario ed il vertice di decadimento secondario.

---
Tracciatore (2)
ENDCAP
INNER BARREL

---
Rivelatore al Silicio
200 V ~ 400 V
300 μm ~ 500 μm
particella carica
segnale elettrico

---
Tracciatura (1)
piano XY
Nel piano XY, perpendicolare al
campo magnetico, le tracce seguono
traiettorie circolari sotto l'azione
della forza di Lorenz.
Dal raggio di curvatura
possiamo misurare direttamente
l'impulso “trasverso”
delle particelle cariche.
pT = 0.3 q B R
impulso
“trasverso”
raggio di
curvatura
campo
magnetico
carica della
particella

---
Tracciatura (2)
piano RZ
Nel piano RZ, le tracce seguono traiettorie sinusoidali:
 - la componente del moto parallela al campo magnetico non viene influenzata
 - la componente perpendicolare segue delle circonferenze nel piano XY
Misurando l'angolo tra la traccia e la direzione del campo magnetico, risaliamo all'impulso totale delle particelle

---
Calorimetri (1)
- Il passo successivo per una ricostruzione completa dell'evento è la misura dell'energia delle particelle neutre
  - fotoni
  - adroni neutri (neutroni, K0, etc.)
- Un rivelatore in grado di misurare l'energia complessiva di una prticella è detto “calorimetro”
- Il componente fondamentale di un calorimetro sono gli “scintillatori”
  - solidi, liquidi o gassosi
  - cristallini o organici (plastiche)
  - assorbono l'energia delle particelle
  - emettono una quantità proporzionale di luce visibile

---
Calorimetri (2)
- calorimetro omogeneo
  - costituito esclusivamente da scintillatori
- calorimetro a “campionamento”
  - dove materiale interte e materiale sensibile si alternano

---
Calorimetro elettomagnetico
80000 cristalli di
PbWO4
~80% metallo, ma trasparente
Permette di misurare energia di elettroni (positroni) e fotoni

---
Calorimetro adronico
Strati di ottone o acciaio rallentano le particelle.
Degli scintillatori plastici misurano l'energia rilasciata.
Permette di misurare l'energia degli adroni (come protoni, neutroni, ...)

---
Rivelatori per muoni (1)
- I muoni, pur interagendo con la materia...
  - hanno una massa 200 volte più grande degli elettroni, quindi
    perdono molta meno energia nel calorimetro elettromagnetico
  - sono leptoni, quindi perdono poca energia nel calorimetro adronico
- ...arrivano alla parte più esterna del rivelatore!
- Uno (o più) sistemi di tracciatura, dedicati alla ricostruzione delle tracce dei muoni, sono installati all'esterno dei calorimetri
  - il funzionamento è simile a quello dei tracciatori interni,
    ma la tecnologia utilizzata è diversa
  - “camere” piene di gas, instrumentate con fili o strip di metallo
    tenuti ad un'alta differenza di potenziale
  - il passaggio di una particella carica provoca il rilascio di elettroni e ioni, che muovendosi all'interno del campo elettrico generano un segnale

---
Rivalatori per muoni (2)
Position measurement:
Drift Tubes (DT) in barrel
Cathode Strip Chambers (CSC) in endcaps
Trigger:
DT+ Resistive Plate Chambers (RPCs)

---
Mettendo insieme I pezzi...

---
E i neutrini ?
- “missing ET”
  - energia mancante,
    nel piano trasverso
Per tutti i fini pratici, i neutrini non interagiscono con la materia.
Vengono “rivelati” come “energia mancante” dopo la ricostruzione
delle altre particelle