## Slide 1
Erik H.M. Heijne
CERN – EP Dept.
CH 1211 Geneva 23
Institute for Experimental and Applied Physics of the Czech Technical University in Prague
Nikhef Amsterdam
Erik.Heijne@cern.ch
Silicium nano technologie
Pixel Detectors
Timepix en Medipix

## Slide 2: mijn verhaal nu - de metingen morgenochtend 'Elementaire deeltjes vinden met silicium chips, in experimenten en overal'
1. elementaire ioniserende deeltjes: "straling" overal,
onzichtbaar, maar heel gewoon
meestal niet gevaarlijk, behalve wanneer TE VEEL
maar 100g zout eten, of een emmer (heet) water is ook dodelijk !
2. met slimme elektronica kan je deeltjes toch direkt zien
kijk maar, en morgen ook zelf doen met een Timepix Si chip
3. deze elektronica werd door ons ontwikkeld om de
sporen van onbekende elementaire deeltjes te vinden
alle LHC experimente gebruiken nu deze Si 'spoorzoekers'
vroeger veel moeilijker met film, nevelkamer of bellenvat

## Slide 3: Spoorzoeken van deeltjes

## Slide 4: Spoorzoeken van deeltjes in 'antieke' bellenvaten 1955 - 1985

## Slide 5: Spoorzoeken grote CERN bellenvaten 1955 - 1985
Gargamelle 1970 – 1982
vloeibaar propaan, zwaar
BEBC 1973 – 1984
de grootste in CERN 6.3 M foto’s

## Slide 6: STONE AGE IRON AGE SILICON AGE
STEEN-TIJD
IJZER-TIJD
SILICIUM-TIJD
BRONS-TIJD

## Slide 7
silicium (Si) is 2de meest voorkomend element (28%) in de aardkorst: kristallijn kwarts (SiO2) zand - voornamelijk SiO2

## Slide 8: het is wel ongelooflijk hoeveel vormen en dingen er zijn, met maar 92 natuurlijke elementen en deze opgebouwd met alleen protonen neutronen elektronen en wat komt er verder ?
ontwikkeling van de mensheid
gebaseerd op kennis en gebruik van materialen
pas ondekt
< 100-150 jaar geleden

## Slide 9
periodiek systeem van elementen
Halfgeleiders
Elementen 4-waardig
ook nog
samengestelde
Bijv.:
HgI2
(AgCl)
etc.
Mendeleev <1900

## Slide 10
periodiek systeem van elementen
Halfgeleiders
Elementen 4-waardig
ook nog
samengestelde
Bijv.:
HgI2
(AgCl)
etc.
Mendeleev <1900

## Slide 11: Isolatoren: alle electronen gebonden Geleiders: vol vrije electronen Halfgeleiders: minder of meer electronen n en ‘gaten’ p
keramische materialen, glas, ...
metalen: koper, aluminium, ijzer, ...
elektrische stroom wordt minder bij hogere temp
silicium, germanium, gallium-arsenide, ..
elektrische stroom wordt groter bij hogere temp

## Slide 12: Silicium als éénkristal is 'halfgeleider'
- gevoelig voor zichtbaar licht (CCD, CMOS kamera)
- ook voor allerlei andere straling (>1.12 eV bandgap)
lage Z, niet erg efficient voor g >10keV
- regelbare geleiding over 10 ordes (x1010)
- oppervlakte-oxide goede isolator
~1955 Bell, 1959 Planar (Hoerni-Fairchild), 1970 LOCOS( Kooi,Philips)
Silicium
‘Imagination and Innovation’
metalen geleiden minder bij hogere T
halfgeleiders juist méér bij hogere T

## Slide 13: groeien van silicium éénkristal  Si plakken
1955-2015
Increase of wafer diameter 3/4” - 450mm
45 cm is te groot ?? 1/6 m2
lijkt er uiteindelijk niet te komen
diameter 30 cm
nu meest gebruikt

## Slide 14: het is wel ongelooflijk hoeveel vormen en dingen er zijn, met maar 92 natuurlijke elementen en deze opgebouwd met alleen protonen neutronen elektronen en wat komt er verder ?
ontwikkeling van de mensheid
gebaseerd op kennis en gebruik van materialen
pas ondekt
< 100-150 jaar geleden

## Slide 15: - chemische eigenschappen van atomen - de afmeting van de atomen - ordening in kristalstrukturen - je kan elektronen sturen met e-m velden eerst met 'roosters' in vakuum buizen ontdekking: kan ook in halfgeleiderkristallen interne elektrische spanningen sturen e of h 'explosie' van elektronische instrumenten - elektronika in kernfysika analyseert van alles
elektronen zijn het meest belangrijk

## Slide 16: - stroombron of spanningsbron - weerstand: energie van stroom  warmte - capaciteit bewaart een hoeveelheid e-lading - diode 'gelijkrichter' blokkeert/geleidt stroom - transistor regelt hoeveel stroom er loopt - geheugen cel: samenstel van transistors kan ja/nee of een hoeveelheid onthouden - allerlei logische funkties mogelijk - converter analoog signaal  binair ADC - converter tijd  binair TDC
komponenten in elektronische circuits 'IC'

## Slide 17: Schematic of thick Si diode for detection
edge
oxide
Front side implantation and metal contact
rear side metal contact, usually Al
n-type bulk Si
p-TYPE IMPLANTATION
p-n JUNCTION
xD
region depleted of free charge
LARGE, up to 1000µm, because of HIGH RESISTIVITY r of BULK Si
E-field
charge carrier drift
charge diffusion

## Slide 18: Integrated electronics is key: silicon MOS transistor
not same scale
2 µm TECHNOLOGY 0.005 µm
gate length .016 µm
SiO2 gate thickness 2.75 nm
thin gate usually radhard
continuous scaling/miniaturization
1985
2017
HEP was 2 generations behind industry
now HEP is 8 generations behind
2015
2017 development at IBM
gate-all-around
source IBM
same scale

## Slide 19: Monteren van de CMS Si tracking detektor
source: CERN- CMS
Muon Detektoren
Si Tracker
Calorimeter
Muon Detektoren
personen
personen

## Slide 20: ATLAS of CMS zijn eigenlijk één heel grote elektronische camera Ze zitten vol met ICs: silicium chips IC Integrated Circuits
ieder >> een miljoen, zelf bedachte chips

## Slide 21: Een paar van de ASICs in CMS
Totaal CMS
ong. 1 milljoen chips
waarvan 700 000 ASICs
MAD muon det
181 000 chips
25 000 m2 gasgevuld
APV25 Si det
110 000 chips
9.3 M segmenten
198 m2 Si sensor
PSI46 pix det
16 800 chips
66 M segments
1 m2 Si sensor
QIE8 calorimeter
220 400 chips
bundel pijp
Si microstrip tracker
e-CAL
h-CAL
muon kamers
Chips to scale 1 cm
pixel
detektor

## Slide 23: ATLAS INTERACTION
Imaging Now
All Electronic
with 3-D Reconstruction
Many Tracks
and 2 “Jets”
40 million / sec
Secondary Vertex:
a short-lifetime
particle is a messenger for something new
see blow-up
source: CERN-ATLAS

## Slide 24: ATLAS INTERACTION
ATLAS
Details around Primary Vertex
Two Secondary Vertices
Note scale
1cm
all this is INSIDE beam pipe  7cm
1 cm
source: CERN-ATLAS

## Slide 25: Reconstruction needs 3 inner pixel layers
10cm
source: CERN- ATLAS
7cm
vacuum beam pipe

## Slide 26: ATLAS binnenste Si pixel lagen
source: CERN- ATLAS

## Slide 27: DIODE SEGMENTATION
~1965
PHILIPS – Amsterdam -IKO
100 x 1370umx1370um
~2000
CERN / MEDIPIX
65000 x 55umx55um
1980
CERN / ENERTEC
100 x 4000umx200um

## Slide 28: Hybrid Silicon Pixel Detectors
Standard CMOS can be used allowing on-pixel signal processing
Sensor material can be changed (Si, GaAs, CdTe..)
Notes: Mention signal generation Add X section?

## Slide 29: Hybride pixel detektor Medipix
MEDIPIX2 CERN 2001
CAMPBELL & LLOPART
256 kolommen x 256 rijen
pixel 55µm x 55 µm
SEM fotos gemaakt door
MCNC-RDI, DURHAM NC - USA
PITCH 55 µm

## Slide 30
TIMEPIX CELL LAYOUT
DESIGNER
Xavier LLOPART
CERN
PhD Thesis p. 107
1. PREAMPLIFIER CSA
2. THRESHOLD, 4-BIT TUNING
3. 8-BIT CONF REGISTER
4. REF_CLK & SYNCHR LOGIC
5. 14-BIT COUNTER

## Slide 31: Hybrid Pixel Detector - Basic Detection Pinciple
Threshold
Amplifier output
Time
Voltage
Qin ~ 4000e-
noise ~ 60e- rms
threshold ~ 600e-
 Noise hit free imaging
Notes: The system is “noise free” as long as the threshold is defined above channel random noise
Measurements: Energy (Amplitude or Time over Threshold), Time of arrival, number of counts above threshold during defined shutter time
Limitation: “dead time”

## Slide 32: Timepix Pixel Operation Modes
Particle counting
Open shutter
Close shutter
Open shutter
Close shutter
Open shutter
Close shutter
Time over threshold
Arrival Time*
* Implemented at the request of the EUDet Collaboration

## Slide 33: Timepix in een ‘USB’ stick
IEAP/CTU, Prague
Advacam : miniPix

## Slide 34: TIMEPIX CHIP as SILICON 'EMULSION' or 'BUBBLE CHAMBER'
with John Idarraga / Montréal
now LAL
H6 PION BEAM 2007
INCIDENT from RIGHT
BEAM
FRAME T3-1506
WHICH DIRECTION of TRAILS ?

## Slide 35: TYPICAL TRAILS ...
T3-1500
T3-1504
T3-1507

## Slide 36: TIMEPIX radiation imaging at home
Compact radiation imaging
USB connection
to Mac or PC
mostly by Zdenek Vykydal
Pixelman software
made at IEAP/CTU Prague
D.Turecek et al. JINST(2011) JINST 6 C01046 doi:10.1088/1748-0221/6/01/C01046

## Slide 37: COSMIC PARTICLES in MXR Si PIXEL
Frame CTU Prague
n->a
e-
energetic e-
muon
256 x 256 PIXELS
300 µm THICK
photon
CAN BE
RADIATION
DOSE METER
IDENTIFY SPECIFIC QUANTA
ELECTRONS
PHOTONS
MIPs
NEUTRONS -> ALPHAs
ADJUSTABLE EXPOSURE
ms - minutes GIVES
LARGE DYNAMIC RANGE

## Slide 38: Characteristic cluster patterns in Medipix
1) Dot
2) Small blob
3) Curly track
4) Heavy blob
5) Heavy track
6) Straight track
Photons and electrons (10keV)
Photons and electrons (~100keV
Electrons (MeV range)
Heavy ionizing particles with short range (alpha particles,…)
Heavy ionizing particles (protons,nuclei, Fe, …)
Energetic light charged particles (MIP, Muons,…)

## Slide 39: de energie van het alfa deeltje kan worden benaderd met de som van de energieen in alle pixels voor grote signalen is de conversie niet helemaal lineair
Herkennen van alfa deeltjes en hun oorsprong

## Slide 40
verval reeksen van uranium en thorium
na een lange tijd
komt er radon,
een edelgas dat
kan ontsnappen.
We vinden het
in alle gebouwen,
vooral in kelders.
détails op
volgende pagina
eindprodukt
na miljoenen jaren
is altijd lood

## Slide 41
verval reeksen van radon / 'thoron'
radon
radon
polonium
lead
stable
lead
stable
lead
protactinium

## Slide 42
ook toepassigen buiten deeltjes fysika

## Slide 43: röntgen foto's' in kleur' analyse van ieder apart foton in de pixel neutronen foto's converters op de sensor beelden met materiaal-herkenning analyse van ieder apart foton in de pixel ruimtevaart dosis meting lichte instrumenten met deeltjesidentifikatie moleculaire massa-spectroscopie meting van vlucht-tijden in veld als functie van massa etc.
andere toepassingen van pixel detektors

## Slide 44: Progress in X-ray images of objects: 1998 - 2019
advances in processing of single photons
full potential now begins to be exploited
Lukas Tlustos ~2001
with first PCC
MARS Bio imaging Canterbury
X-ray CT with Medipix3 2019

## Slide 45: Single Quanta zijn overal om ons heen
Dose levels steeds nog op veilig niveau
60s Exposure at
ground level
60s Exposure in plane at 24 000 feet
6s Exposure with old
wristwatch (radium)

## Slide 46: Natural background at home with Medipix-T 0.51 mSv el.mag.component 0.63 mSv alpha.component 4764s exposure (extrapolated per year)
kwt-011May12-j-D9W15-tot-3n-4764s
The 3 alpha impacts
contribute >half of the dose
dose per hour
e.m. 0.06 uSv/h
alpha 0.07 uSv/h
E.H.M. Heijne et al. NIMA699(2013) 198

## Slide 47: Silicon Timepix for mass spectroscopy
figure from J. Jungmann – PhD Thesis Univ Utrecht (2011) p. 96
Separation of heavy molecules by Time-of-Flight
mass distrubution
also image
only mass distribution

## Slide 48: Timepix for mass spectroscopy
figures from J. Jungmann –
PhD Thesis
Univ Utrecht (2011) p. 97-103
Comparison of
mass spectra
for different methods
and 3 gains in
MicroChannelPlate
TimepixTPX
ADC
TDC

## Slide 49: Pixel chips for dosimetry in Int Space Station ISS
AMS largest experiment....
Pixel chip maybe smallest

## Slide 50: Dosimetry at the Int Space Station ISS
4s Timepix exposure
taken in ISS
passingover
South China Sea

## Slide 51: Dosimetry at the Int Space Station ISS
4s Timepix exposure
taken in ISS
passing through SAA
South America Anomaly

## Slide 52: Dosimetry at the Int Space Station ISS
units
µG/min

## Slide 53: dosimetry with TPX on ESA satellite Proba-V
ion track with ∂ electrons
frames in LEO orbit ~800km,
different positions
courtesy Carlos Granja IRAP-CTU (2015)

## Slide 54: Besluit

## Slide 55: extra pagina's

## Slide 56: Groter en Kleiner wat is atto?

## Slide 57: ATTO
MILLI
MICRO
GIGA NANO 10-9
TERA PICO PETA FEMTO 10+18 EXA ATTO 10-18
10+21 ZETTA ZEPTO 10+24 YOTTA YOCTO 10-24
nano is halfweg atto
1 meter
1 am

## Slide 58: welke elementen in de aardkorst
massa voorkomen:
Si tweede 28%
na zuurstof 46%
koolstof slechts ~ 0.08%
de aarde verliest steeds
lichte elementen
vooral waterstofgas
en helium
uit Wikipedia

## Slide 59: Si SIGNAL SPEED
SIGNAL CURRENT from Pb ION in 200µm Si DETECTOR
SCOPE on 50 Ω ONLY
FAST RISE TIME
limited by RC time
50 Ω x100pF=5x10-9s
50ns
17mV
induced e-current
induced h+current

## Slide 60: CARRIER TRANSPORT in Si and GaAs
SATURATION vs TEMP
CARRIER DRIFT VELOCITY vs FIELD
MOBILITY is a function of doping, temp, field..
SEMICONDUCTOR DETECTORS ARE INHERENTLY FAST : 5 - 20 ns 360 000 km/h
100km/s

## Slide 61: einde

## Slide 63: 120 GeV PIONS in Si IMAGER : MEDIPIX
July 2006 Parallel Medipix P-05-0583
DECAY of K0 ?
1 mm
INTERACTION in
Medipix DETECTOR
Si 'BUBBLE CHAMBER'
500 µm
BEAM