## Slide 1
Електроника за експериментите в CERN
( CMS / ТОТЕМ )
д-р инж. Георги Анчев
ИЯИЯЕ – БАН София / CERN Geneva
Gueorgui.Antchev@cern.ch

## Slide 2
      Въведение
      Електроника при детектора
      Електроника в залата за обработка
      Видове системи
      Заключение
Съдържание

## Slide 3
      Въведение
      Електроника при детектора
      Електроника в залата за обработка
      Видове системи
      Заключение
Съдържание

## Slide 4
Освен ускорителите във физиката на високите енергии, две са основните групи от технически средства за провеждане на експериментални изследвания:
  Детектори на ядрени лъчения
    Устройствата превръщащи измерваните параметри в електрически сигнали (сцинтилатори, газови броячи и йонизационни камери, полупроводникови детектори и т.н.).
  Електроника и системи
    След множеството транзисторни устройства скок в развитието на електрониката се предизвика от напредъка на микроелектрониката. Широко се използват интегрални схеми, програмируеми устройства, микропроцесори и различни видове компютри.
Въведение

## Slide 5
Общата структура съдържа следните основни блокове:
  Детектор – преобразува енергията на лъчението най-често в електрическа
  Блок за обработка – приема сигнала от детектора и променя формата му
  Селекция и преобразуване – сигналите от детектора се групират по параметри и често се преобразуват в цифров вид
  Съхранение – запомня се информацията за следващ етап
  Предаване – блок за форматиране на информацията, представяне във вид за предаване към друго устройство
  Управление и захранване – програмира параметри и задава начало и край на измерването
Ядрени Устройства - Структура
Детектор
Обработка
Селекция
и
Преобразуване
Съхранение
Предаване
Управление
и
Захранване

## Slide 6
Signal
HV Supply
Частица
Видове Детектори (1)
Единична газова камера
Многожична газова камера
Signal
Частица

## Slide 7
Видове Детектори (2)
Йонизационна мултипликационна камера (GEM)
Signal
Частица
1000 V
Drift cathode
GEM

## Slide 8
Видове Детектори (3)
Диамантен детектор
Частица
Предимства и приложение: бързодействие, за времеви детектори
Signal

## Slide 9
Видове Детектори (4)
Силициев детектор

## Slide 10
Технология
Si n-тип, с дебелина 300µm
Стандартна планарна технология
Дизайн
Едностранен детектор, 512 писти на 66 m и под 45°
спрямо края на детектора
Специални структури в края за по-голяма точност, намаляване на загубите и увеличаване на чувствителността (VTS), (CTS), (CTR) и (CR)
Само 50m от края на пистата до края на детектора!
ТОТЕМ Силициев Детектор
Pitch adapter on detector
VFAT / APV25 compatible

## Slide 11
CMS
Roman Pots
(CT-PPS / TOTEM)
203 ÷ 220m from IP5
Roman Pots
(CT-PPS / TOTEM)
203 ÷ 220m from IP5
New bypass tunnels for HL/LHC
IP5
IP1
TOTEM детектори на LHC

## Slide 12
Същите детектори от другата страна на IP5
147m
220m
10m
4m
Roman Pot
T1 Cathode Strip Chambers (CTS)
T2 Gas Electron Multiplier (GEM)
Inelastic Telescopes
T1: 3.1 < |h| < 4.7
T2: 5.3 < |h| < 6.5
TOTEM Детектори
TOTal Cross Section, Elastic Scattering and Diffraction Dissociation Measurements
147m
220m
10m
4m
Roman Pot
T1 Cathode Strip Chambers (CTS)
T2 Gas Electron Multiplier (GEM)
Inelastic Telescopes
T1: 3.1 < |h| < 4.7
T2: 5.3 < |h| < 6.5

## Slide 13
10σ сноп
Сензор в гараж позиция
LHC камера
Сензор при събиране на данни
Пускане на сноп
Стабилен сноп
Roman Pot
Снимка от сектор 56-220м
Хоризонтален
Вертикални

## Slide 14
Roman Pot - Инсталация

## Slide 15
Roman Pot - Електроника
Основни блокове
~ 300m
Електроника при детектора
Hybrid
Roman Pot Motherboard
TOTFED
Detector
Data
Trigg
Commands Clock
TTCci
LTC
LONEG
FEC
TTCci
DOHM
TOTrigg
TTC
TTC
CMS Clock
Busy
L1
Trigg to CMS
Електроника в залата за обработка
Data to CMS
FRL
Via VME TOTEM Alone
Via VME TOTEM Alone

## Slide 16
      Въведение
      Електроника при детектора
      Електроника в залата за обработка
      Видове системи
      Заключение
Съдържание

## Slide 17
128 канала, цифрово записване и предаване на информацията
8 програмируеми изхода за тригер
Устойчив на радиация
~160 / 8 битови регистри с възможност за външно програмиране чрез I2C интерфейс
Разработен в CERN
Има нова версия вече VFAT 3
Снимка на VFAT 2 чип монтиран на хибриден модул
Основен чип – VFAT 2

## Slide 18
VFAT 2 – Блокова схема

## Slide 19
Снимка
  Съдържа 4 чипа и устройство за контрол
  Свързва се към другата електроника с 80 пинов куплунг и плосък кабел
  По същия куплунг се подава ниско и високо напрежение, синхронизираща честота и се получават данните и тригерните сигнали
  Към 128-те писти на силициевия детектор се свързват директно входовете на чипа
Roman Pot – Хибриден модул

## Slide 20
Детекторен пакет
Съвкупност от 10 хибридни модула
Фиксирани един срещу друг за да се образуват 2 координати от писти под 45°
Електронните компоненти са монтирани от една страна за да се намали разстоянието между хибридите

## Slide 21
Основен модул (RPMB)
  Свързва детекторния пакет към системите за контрол, тригер и събиране на данни
  Използват се електрически и оптични интерфейси

## Slide 22
Допълнителни модули
Контролен модул – служи за управление на всички компоненти чрез I2C интерфейс
Тригерен модул– получава тригерна информация, дефинира как да бъде използвана и я предава на следващо ниво
Модул за съвпадение – прави съвпадение между информацията от две координати U и V
Модул за радиационно измерване – съдържа датчици за измерване на дозата, чиято информация се предава към компютър

## Slide 23
Основен и Допълнителни модули
Основен модул и Детекторен пакет
Съвкупност от модули

## Slide 24
1) Si-strip: 10 layers of silicon microstrip plates; space resolution - 10 μm, angle resolution - 1μrad; “edgeless “ on the beam side; expected lifetime ~10fb-1; t = -25 ÷ -32 ºC, p = 10 ÷ 25 mbar; installed on LHC in 2008
2) RPIX (3D-Si): 6 layers; CNM 3D pixel sensor (230 um thickness); pixel size 100 x 150μm; ROC (psi46dig), each module has 160 x 156 pixels; expected lifetime ~15fb-1 (3x1015 neq/cm2); spatial resolution 10 (30) um along x (y) direction; “edgeless “ - 200 μm; installed in 2017
Детектори TOTEM/CMS (1)

## Slide 25
3) Diamond: 4 layers; time resolution up to 50ps per layer; high efficiency on the edge; irradiation limit up to 5x1015 neq/cm2; t= 0÷-+10ºC, p=50÷ 115mbar; installed on LHC in 2016
4) UFSD (Si-ultrafast): 4 layers; CNM 50μm sensors; time resolution ~30ps per layer; “edgeless “ on the beam side; irradiation limit up to 3x1014 neq/cm2; installed on LHC in 2017
Детектори TOTEM/CMS (2)

## Slide 26
Диамантен Детектор
Детектори монтирани на хибридния модул
Основен модул с Детекторен пакет

## Slide 27
      Въведение
      Електроника при детектора
      Електроника в залата за обработка
      Видове системи
      Заключение
Съдържание

## Slide 28
Gigabit Optical INPUT
640Mb/s/fiber x 12 = 7.68Gb/s
VME64x OUTPUT
40MB/s BLT
Data Bandwidth
S-Link64 OUTPUT
480MB/s 64bit@60MHz
USB2.0 OUTPUT
480Mb/s – high
12Mb/s – full
320Mb/s – effective
TOTFED has:
INPUT - 3 x OptoRX -> 3 x 7.68Gb/s
OUTPUTS - 4 x S_Link64 -> 4 x 480MB/s
- 4 x USB2.0 -> 4 x 320Mb/s
- 1 x VME64x -> 40MB/s
TOTEM Experiment
Trigger Rate - 1 kHz
Event Size - 40 kBytes
S_Link64 OUTPUT
480MB/s 64bit@60MHz
Основен модул

## Slide 29
Допълнителни модули
OptoRX12 – оптичен приемник
S-Link64 - предавател
Получава данните от 36 оптични интерфейса
Преобразува информацията в цифров вид
Пакетира и предава на следващото ниво
Предава пакетите от данни към системата за събиране и обработка (DAQ) по определен протокол

## Slide 30
Съвкупност от модули

## Slide 31
CT-PPS Основен модул
Приема информацията от детектора, преобразува я в цифров вид, обработва и предава на следващото ниво от системата за събиране на данни
CMS TOTEM - Proton Precision Spectrometer

## Slide 32
CT-PPS Система в LHC тунела

## Slide 33
      Въведение
      Електроника при детектора
      Електроника в залата за обработка
      Видове системи
      Заключение
Съдържание

## Slide 34
220
18
RP1
Patch Panel
RP2
RP3
RP4
RP5
RP6
TOTFED
TTCci
210
RP1
Patch Panel
RP2
RP3
RP4
RP5
RP6
TOTFED
18
210
18
RP1
Patch Panel
RP2
RP3
RP4
RP5
RP6
TOTFED
FEC
220
RP1
Patch Panel
RP2
RP3
RP4
RP5
RP6
TOTFED
18
4-5
5-6
32
8
16
8
16
Data
Data
Data
Data
Control
Readout Crate
CAEN
TOTFED
FEC
TOTFED
TOTFED
LV1A
Система (DAQ)
Система за събиране и обработка на данни
Скорост до ~ 1KHz през VME64x от ~ 40MB/s
S-Link64 към CMS от ~200MB/s
240 Si детектора с 122880 канала общо се покриват
от 960 VFAT2 чипа
Електроника при детекторите
Електроника в залата за обработка

## Slide 35
220
RP1
Patch Panel
RP2
RP3
RP4
RP5
RP6
TOTFED
TTCci
210
RP1
Patch Panel
RP2
RP3
RP4
RP5
RP6
12
12
210
RP1
Patch Panel
RP2
RP3
RP4
RP5
RP6
TOTFED
FEC
220
RP1
Patch Panel
RP2
RP3
RP4
RP5
RP6
4-5
5-6
12
12
32
8
16
8
16
Trigg
Trigg
Control
Trigger Crate
CAEN
GLOBAL
TRIG
TRIG
TRIG
TRIG
TRIG
TRIG
LV1A
Тригерна Система
12 оптични интерфейса на станция за 2 основни
модула TOTFED
2 електрически интерфейса на ½ станция за 4
основни модула TOTFED
Система (Trigger)
Електроника при детекторите
Електроника в залата за обработка

## Slide 36
220
18
RP1
Patch Panel
RP2
RP3
RP4
RP5
RP6
TOTFED
TOTFED
TTCci
210
RP1
Patch Panel
RP2
RP3
RP4
RP5
RP6
TOTFED
18
12
12
210
18
RP1
Patch Panel
RP2
RP3
RP4
RP5
RP6
TOTFED
TOTFED
FEC
220
RP1
Patch Panel
RP2
RP3
RP4
RP5
RP6
TOTFED
18
4-5
5-6
12
12
32
8
16
8
16
Trigg
Data
Data
Trigg
Data
Data
Control
Trigger Crate
CAEN
GLOBAL
TRIG
TRIG
TRIG
TRIG
TRIG
TRIG
LV1A
Readout Crate
CAEN
TOTFED
FEC
TOTFED
TOTFED
LV1A
DAQ + Trigger
Електроника при детекторите
Електроника в залата за обработка

## Slide 37
Снимка на DAQ крейт

## Slide 38
Снимка на Trigger крейт
Roman Pot - optical
Roman Pot - electrical
T1 and T2
TOTEM GLOBAL Trigger Board

## Slide 39
CMS DAQ системен екран

## Slide 40
Система за контрол (DCS)
Предоставена от DCS екипа на TOTEM

## Slide 41
TOTEM-PPS DCS екран (1)
ТОТЕМ Very High β* RUN 18 Sep 2023

## Slide 42
TOTEM-PPS DCS екран (2)
ТОТЕМ Very High β* RUN 18 Sep 2023

## Slide 43
Данни от експеримента (1)
ТОТЕМ Very High Beta * RUN 18 Sep 2023

## Slide 44
Данни от експеримента (2)
Силициеви Детектори
Pixels Детектори
Диамантни Детектори

## Slide 45
ТОТЕМ / D0 Откритие
„Първо експериментално наблюдение на обмен на одерони при еластични протон-протонни и протон-антипротонни взаимодействия“.
През август 2021 г. учените от ТОТЕМ (CERN), съвместно с колаборацията D0 (Fermi Lab) публикуваха статия, с която потвърдиха съществуването на Oдерона [1] - неуловимата досега квази-частица, предречена преди 50 години. Статистическата значимост на комбинираните данни от анализ на ppbar (протон-антипротон) (D0) и pp (протон-протонни) (ТОТЕМ) взаимодействия е по-голяма от 5 стандартни отклонения и се интерпретира като първото експериментално наблюдаване на обмен на фамилия от безцветни, зарядово нечетни комбинации от глуони – т.н. одерони. През септември 2021 статията е цитирана от публикация в Nature Reviews Physics [2].
[1] Abazov V. M., ... Antchev G., Atanassov. I., ... et al. Odderon exchange from elastic scattering differences between pp and ppbar data at 1.96 TeV and from pp forward scattering measurements. Phys. Rev. Lett. 127, 062003 (2021)
[2] Leader E. et al. Discovery of the odderon. Nat Rev Phys 3, 680 (2021)

## Slide 46
От страницата на БАН
https://www.bas.bg/?p=37427
https://www.bas.bg/?p=36923
Виртуалното посещение (55 мин. на български) е достъпно в YouTube на този адрес:
https://youtu.be/yPHUcPgu7dU

## Slide 47
и БТА
Линк към публикацията в БТА

## Slide 48
Бъдеще на електрониката в CERN (1)
HL-LHC поставя нови изисквания и предизвикателства:
  По-голямо количество информация, скорост, бързодействие, устойчивост на радиация
  Детектори от нов тип с по-добри параметри и възможности
  CERN в колаборация с външни институти разработва специални ел. компоненти за това
lpGBT Link Architecture
Електроника при детекторите

## Slide 49
Нова електроника в залата за събиране и обработка на данни, DAQ / Trigger системи
Бъдеще на електрониката в CERN (2)
ATCA стандарт;
контрол и данни по 100Gbs линкове;
две нива на тригера;
по-бързи оптични рутери и мощни РС станции
DTH module CMS DAQ

## Slide 50
      Въведение
      Електроника при детектора
      Електроника в залата за обработка
      Видове системи
      Заключение
Съдържание

## Slide 51
Заключение
Развитието и усъвършенстването на технологиите в области като микроелектроника, електроника, измервателна техника, системите за събиране и обработка на данни, комуникациите и т.н. позволяват да се създават съвременни системи за физични експерименти.
Увеличеното бързодействие на предаване на данни в съвкупност с програмируемите компоненти, създаде възможността за изграждането на многоканални устройства за събиране на данни от експеримента.
Експеримента TOTEM с неговите силициеви детектори беше създаден за кратък период и успешно бяха събирани данни още през 2009 г.
Създадената за Roman Pot електроника се използва успешно и за другите детектори на ТОТЕМ а така също и за един от детекторите на CMS.
Силициевите детектори за Roman Pot показват отлични качества и ще се използват за физическите измервания на ТОТЕМ и след голямото спиране (LS2) на ускорителя.
Усилия за създаването и изграждането на експеримента се отплащат с появата на първите физически резултати, публикувани в международни издания.

## Slide 52
Благодаря за вниманието