## Slide 1: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА (ИР-БАН) Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози Женева 16.09-22.09.2024 г.
Introduction to CMS and its Electromagnetic Calorimeter System – Design considerations, overview of the construction and function of the ECAL and the Bulgarian Experience
Въведение в експеримента CMS и неговия електромагнитен калориметър – преглед на дизайна, конструкцията, функциите на ECAL и българския опит
Проф. д-р инж. Роман Захариев
.

## Slide 2
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г. .
ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА-БАН
е един от инженерните институти на
Българска академия на науките, наследник на:
Института по техническа кибернетика и
роботика - БАН.
На 01.07.2010 г. ИСИР-БАН беше създаден на основата на две много високо оценени научни звена като бившия Институт по управление и системни изследвания - БАН и бившата Централна лаборатория по мехатроника и приборостроене -БАН и беше наречен:
Институт по системно инженерство и роботика - БАН
от 2017 г. Институт по Роботика (ИР-БАН)
АДРЕС:
Ул. “Акад.Г.Бончев” бл.2
1113 Sofia/ Bulgaria, WWW. IR-BAS

## Slide 3
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Приноси на ИТКР-БАН в работата на
L3 Detector at LEP
Техническа поддръжка по време на
експлоатацията на L3 detector
Участие в създаване на:
Hadron Calorimeter
Electronic integration of all 144 modules
Design and production of HV system,
including control and monitoring system
TEC (Time Expansion Chamber)
Participation in construction
Mechatronics of Central Tracking cabling
All activities were carried out in the framework of a collaboration agreement with the Institute for High Energy Physics of ETH Zurich

## Slide 4
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.

## Slide 5
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.

## Slide 6
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Target  high resolution ECAL
ΔE/E ~ 0.5% for E > 100 GeV

## Slide 7
България в CMS
ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И
ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ – БАН
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Кл. Охридски“
Факултет по физика
ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА - БАН

## Slide 8
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
CMS детектор
CMS детектор

## Slide 9
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.

## Slide 10
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Напречен разрез на
CMS Experiment на CERN

## Slide 11
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Status CMS operational detectors

## Slide 12
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
CMS

## Slide 13
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.

## Slide 14
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.

## Slide 15
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КАЛОРИМЕТЪР В
ЕКСПЕРИМЕНТА CMS В CERN

## Slide 16
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.

## Slide 17
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Supermodul

## Slide 18
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
УСТРОЙСТВО НА ЕЛЕКТРОМАТНИТНИЯ
КАЛОРИМЕТЪР
Lead Tungstate crystals (PBWo4)
Fast scintillation: 80% of the light collected in 25 ns

## Slide 19
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
kристали
PbWO4

## Slide 20
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Lead Tungstate crystals (PBWo4)
Характеристика:
Fast scintillation:
80% of the light collected in 25 ns
Radiation length: 0.89 cm
Moliere radius : 2.19 cm
КРИСТАЛИ

## Slide 21
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
ECAL modules

## Slide 22
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.

## Slide 23
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Проект на направленията на кристалите в BARREL и END CAPS в ECAL

## Slide 24
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г. .
Проект на конструкцията на “кошница” за разполагането на кристалите в ECAL

## Slide 25
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Алвеолен модул
Модул тип “Кошница”
Супер модул

## Slide 26
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Монтаж, настройка и тестване на супермодул
в лабораторни условия

## Slide 27
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Проект на разположение на кристалите и начин на закрепването им в ECAL

## Slide 28
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Схема на електрониката на предния край на ECAL,CMS

## Slide 29
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.

## Slide 30
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Схема на електрониката за формиране на данните на ECAL,CMS

## Slide 31
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.

## Slide 32
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
digitize once every 25 ns the energy in all crystals
MGPA
ADC
LVDS_Rx

## Slide 33
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.

## Slide 34
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
3.8TеV Събитие

## Slide 35
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Протон – протон взаимодействие в CMS

## Slide 36
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
CMS ~ 100 милиона канала
цифрова камера ~ 6 милиона пиксела, но CMS прави “цифрова снимка” 40 милиона пъти в секунда !!
Събитие

## Slide 37
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г. .
Приноси на ИСИР-БАН при конструирането на
CMS Detector at LHC
Electronics Integration of the CMS Electromagnetic Calorimeter
(W. Lustermann)
Bonding of TEC modules for the Silicon Strip Detector
(W. Lustermann, K. Freudenreich)
Participation with CAD experts in the Engineering and Integration Center of CMS
(G. Faber, A. Ball)
Work on the CMS Equipment Management Database
(G. Faber, A. Ball)
От 1998 участие в конструирането на CMS detector
Like for L3, all activities in CMS are carried out in the framework of a collaboration agreement with the Institute for High Energy Physics of ETH Zurich.

## Slide 38
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Участие в интегрирането на електрониката в
CMS Electromagnetic Calorimeter
Preparation of the infrastructure and of the integration stands in the ECAL integration center.
Construction of an ECAL Single Trigger Tower test stand.
During 2006 and 2007 participation in the ECAL barrel electronics integration and commissioning effort.
ECAL Cable production.
Coordination: W. Lustermann (ETH Zurich)
ISER–BAS participants: R.Zahariev, S. Stoenchev, E. Petrov, K. Stanishev, K. Zagurski, A. Hristov,
M. Peynekov, G. Georgiev, D.Lichkov

## Slide 39
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Дейност в CMS Engineering and
Integration Center
Example of cable rooting design for the CMS Tracker
Cable rooting design
Design of the cable tray cooling
Measurement device design
Tower for observation and service
Coordination:
G. Faber (ETH Zurich)
Ball (CERN)
IR–BAS participants: J. Beniozev,
P. Atanasov, K. Mihovski

## Slide 40
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Създаване на база данни за мениджмънт на CMS Екипировката
IR–BAS participates in development of the new CMS Equipment Management Database including an easy to use WEB interface.
This Database will collect all information about the equipment, installed in the CMS detector.
Coordination:
G. Faber (ETH Zurich)
Ball (CERN)
IR–BAS participant:
D. Uzunova,
F.Georgieva -TU Sofia

## Slide 41
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Технология по залепване на TEC Modules
at Bonding Lab at CERN
Coordination: W. Lustermann and
K. Freudenreich
(ETH Zurich)
G. Petrov, V. Alexandrov
(2 FTEs for 3 years )
Bonded and tested 1091 TEC modules
(4 different geometries)

## Slide 42
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА - БАН
Група участници от ИР-БАН, заедно с доайена на българската група проф. Ботьо Бетев

## Slide 43
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Състояние на Barrel след поправка на LV кабели
60934 от 61200 (99.57 %) Very Front End channels СА АКТИВНИ!

## Slide 44
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Първите експерименти с потоци ускорени частици започват на
10.09.2008

## Slide 45
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Изводи и заключения:
Монтажа, настройката и тестването на електрониката на всички 36 супер модула (61200 канала) на ECAL е завършена в блок 867 през юли 2007 г. успешно.
Инсталирането на Барела на ECAL и тестването му в “Точка 5” на ускорителя е завършено декември 2007 г. успешно.
Инсталирането и тестването на крайните шапки на ECAL, 4 части (14568 канала) в блок 867 завършва през юли 2008 г. успешно.

## Slide 46
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Изводи за състоянието на ECAL
Инсталирането и тестването на крайните шапки 4 части (14568 канала) в точка 5 на ускорителя окончателно завършва през септември 2008 г. успешно.
В първоначалните тестове на CMS, ECAL се включва успешно от септември до ноември 2008 г.
От началото на 2009 г . до сега ECAL работи безотказно, като неговата роля се оказва определяща при следващите експерименти, завършили с голям успех.

## Slide 47
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Изводи за състоянието на ECAL
От 2017 г. институтът разшири работата по подръжката и реиновирането на ECAL.
Членовете на екипа на ИР-БАН се грижеха редовно за проверките на работата на ECAL
Беше използван резервния супермодул в лабораторията ECAL в CERN.
Този супермодул позволява да реализираме различни експерименти и проверки относно възможността за повишаване на качеството на работа на кристалите в ECAL.

## Slide 48
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Съгласно Споразумението между ETH Цюрих, Института по физика на частиците и астрофизика и ИР-БАН, имаме планове за съвместна дейност за подобряване на работата на ECAL на базата на нашия опит, както следва:
Бъдещо развитие
Структурен анализ на механиката на супермодулите ECAL:
В момента супермодулите EB се експлоатират при 18 ° С. След повторното интегриране работната температура ще бъде понижена до 8 ° С. Експериментите показаха, че този режим съхранява по-добре прозрачноста на кристалите.
Необходимо е да се извърши анализ на структурата на SM модула, за да се установи:
-Има ли потенциални проблеми при понижаване на температурата?
Кои възможни измервания трябва да се направят при тест за охлаждане на SM36, за да се валидират резултати от структурния анализ?
- Има ли измервания на SM структурата, необходими за отстраняване на възможни критични параметри за структурният модел?

## Slide 49
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Бъдещо развитие
ECAL платките за електрониката в предния край, VFE (електрониката от предния край) и LVR (регулатор на ниско напрежение) са фиксирани към охлаждащите шини вътре в супермодулите със специализирани винтове. Дизайнът на тези винтове трябва да бъде преразгледан по отношение на опростяването на инсталирането на електронните платки. Общо 53000 винта (включително 20% за извънредни ситуации) ще бъдат необходими и трябва да бъдат изработени и монтирани.
Предложението на ИР-БАН е да се реализира напълно или частично автоматизиране на тази операция (прилагане на фиксиращите винтове) използвайки Индустриална роботизирана система.

## Slide 50
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Бъдещо развитие
Ще се изработят и изпробват компоненти за реинтеграция на EB супермодула. По-голямата част от тези задачи се изпълняват в интеграционния център ECAL в ЦЕРН. Това включва следните задачи:
а. Създаване и Тестване на VFE платки.
б. Монтаж на VFE платка.
в. Създаване и Тестване на LVR платки.
г. Монтаж на LVR платки.

## Slide 51
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
Бъдещо развитие
Синхронизиране на базите данни на субдетекторите на CMS за надграждане на Общата база данни за управление на оборудването на CMS.
Основната цел е да се избегне дублиране на информацията и да се осигури надежден механизъм за обмен на информация за идентификация, производство, инсталация и поддръжка между различните бази данни в CMS.
Базата данни за управление на оборудването на CMS (EMDb) е официалната база данни за всички елементи на CMS детектори (камери, стелажи, шасита, основи, кабели, тръби и т.н.), свързани с физическите места в изградената геометрия на CMS детектора. Основната цел на този проект е да поддържа актуализирана инсталирана конфигурация на CMS детектора, както и историята на поддръжката на неговата структура, съгласно принципите на конвенцията ALARA, за да се гарантира заменяемост на всички сменяеми компоненти.
Някои факти за EMDb:
Управление на оборудването: Около 64600 активи, групирани по 1050 вида оборудване, 2640 географски локации.
- Управление на кабелите: Около 800 типа кабели, регистрирани 60000 кабели, 900 км.

## Slide 52
Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти - педагози
Женева, 16.09-22.09.2024 г.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
БЛАГОДАРНОСТИ:
На Министерството на образованието и науката на Р. България и за организацията на Националната учителска програма за квалификация на инженери и IT специалисти – педагози.
На Образователната група към CERN за поддръжката, която оказа на организирането на Националната учителска програма.
На Народна обсерватория и планетариум “Н.Коперник” – гр.
Варна за инициативата и активната подкрепа на Програмата.