## Slide 2
Physikerin im Strahlenschutz
am CERN
Claudia Ahdida

## Slide 3: Meine Karriere in Kürze
2002
Consultant bei Oliver Wyman
Consultant bei einer globalen Unternehmensberatung im Finanzbereich
2011
RP Physikerin am PSI
Globale Planung radiologische Installationen und PSYS, Co-Projektleiterin vom DRPS bei SwissFEL
2016
Fellow RP Physikerin am CERN
Radiologische Studien und Design Optimierung von vorgeschlagenen Anlagen/Experimenten
2013
Diplomstudium Universität Frankfurt
Schwerionenphysik am NA49 Experiment am CERN, K0s Produktion in zentralen Pb+Pb Kollisionen
Staff RP Physikerin am CERN
RP Verantwortliche mehrerer CERN-Anlagen und Projekte, Stellvertretende Projektleiterin für HI-ECN3
Since 2018
Doktorat an der ETH Zürich
Elementarteilchenphysik am CERN verknüpft mit den NA61/T2K Experimenten
2007

## Slide 4: RP Physikern am CERN
CERN Beschleunigerkomplex
Strahlenschutzverantwortliche
  North Experimental Area (EHN1, EHN2, ECN3 und sekundäre Strahltransferlinien)
  AD und ELENA
  AWAKE
  CNGS Abbau
  Physics Beyond Colliders (BDF, HIKE, SHADOWS, NA60++, AMBER)
  Muon Collider
  π-
4
Copyright CERN. Source CERN CDS

## Slide 5: Outreach-Aktivitäten
CareerFairy Webinar
Femmes et filles de science et technologie
CrossING Event Ruhr-Universität Bochum
Futur en tous genres
CERN 2019 Open Days Stand
Nuit de la science
Guide AD
BBC Radio 5
5

## Slide 6
Radioaktivität
Die einzige Möglichkeit, es nachzuweisen und zu messen, ist die Verwendung spezieller Instrumentierung
Einige Arten von Atomen zerfallen (oder wandeln sich um) spontan und emittieren Teilchen und Strahlung durch einen Prozess, der radioaktiver Zerfall oder Radioaktivität genannt wird. Ionisierende Strahlung ist Strahlung, die genügend Energie trägt, um Elektronen aus Atomen oder Molekülen zu lösen, wodurch sie geladen werden.
Radioaktiver Zerfall
Ein Atom besteht aus einem Kern, der von einer Wolke von Elektronen umgeben ist. Instabile Kerne zerfallen (oder transformieren sich) spontan und emittieren Teilchen (= Strahlung). Solche Kerne werden radioaktive Kerne genannt

## Slide 7
Zerfallsarten
a Zerfall: Emission eines a Teilchens (2 Protonen + 2 Neutronen)
Anew= Aold-4 und Znew=Zold-2
b Zerfall: Emission von 1 Elektron oder Positron und 2 Neutrinos
Elektroneneinfang: Ein Elektron aus der Atomhülle wird von einem Proton eingefangen, was zur Umwandlung in ein Neutron führt
Anew= Aold und
Znew=Zold+1
oder
Znew=Zold-1
Anew= Aold und
Znew=Zold-1
g-Zerfall: Bei einem Gamma-Zerfall wechselt ein Atomkern von einem höheren in einen niedrigeren energetischen Zustand, indem er ein hochenergetisches Photon (Gamma-Teilchenl) aussendet. Die Zusammensetzung des Kerns bleibt unverändert
Anew= Aold und Znew=Zold
Alle Bilder von der Jefferrson lab Webseite

## Slide 8
Aktivität und Effektive Dosis
Aktivität
Zerfallsrate wird als Aktivität bezeichnet:
Das Becquerel [Bq] ist die Maßeinheit für Radioaktivität: 1 Bq = 1 Zerfall pro Sekunde
Die Aktivität kann mit der Anzahl der Äpfel verglichen werden, die von einem Baum fallen.
A: Aktivität
N: Anzahl radioaktiver Isotope
t: Zeit
Mit N(t=0) = N0
mit: t1/2= ln(2)/l
Häufigere Form:
Der Proportionalitätsfaktor wird Zerfallskonstante (λ) genannt und definiert die Wahrscheinlichkeit des Zerfalls pro Zeiteinheit
=
l: Zerfallskonstante, welche die Geschwindigkeit des Zerfalls definiert
↔

## Slide 9
Aktivität und Effektive Dosis
Aktivität
Zerfallsrate wird als Aktivität bezeichnet:
Das Becquerel [Bq] ist die Maßeinheit für Radioaktivität: 1 Bq = 1 Zerfall pro Sekunde
Die Aktivität kann mit der Anzahl der Äpfel verglichen werden, die von einem Baum fallen.
In der gleichen Analogie kann die effektive Dosis mit den Spuren auf dem Körper verglichen werden, je nach Größe der Äpfel und welcher Teil des Körpers getroffen wird, wenn sie fallen.
A: Aktivität
N: Anzahl radioaktiver Isotope
t: Zeit
Effektive Dosis
Die effektive Dosis ist ein Maß für die Auswirkungen ionisierender Strahlung auf die Gesundheit und den menschlichen Körper
Das Sievert [Sv] ist die Maßeinheit für die effektive Dosis
1 mSv = 1000 μSv = 1’000’000 nSv

## Slide 10
Absorbierte Dosis
Physikalische Größe der durch ionisierende Strahlung übertragenen Energie, welche keine biolog. Aspekte berücksichtigt (dieselbe Dosis bedeutet nicht unbedingt dasselbe Risiko)
Äquivalentdosis
Absorbierte Dosis in Organen/Geweben, angepasst an die Strahlungsart mit Strahlungs-Wichtungsfaktoren
ICRP60:
ICRP26:
Effektive Dosis
Die Ganzkörperdosis wird durch Organ-/Gewebe-Wichtungsfaktoren ermittelt
ICRP60:
ICRP26:
Protection quantities
Dosimetrische Größen

## Slide 11
Dosimetrische Größen
Umgebungsdosis-äquivalent H*(d)
Äquivalentdosis in einer Tiefe d in der ICRU-Kugel. Dies ist eine Betriebsgröße für die Bereichsüberwachung
d
ICRU Kugel ,∅ - 300 mm
Operational quantity
Laut ICRP* wird die 'effektive Dosis weltweit für regulatorische Zwecke verwendet', um Möglichkeiten zur Einhaltung von Dosisgrenzwerten nachzuweisen
Absorbierte Dosis
Physikalische Größe der durch ionisierende Strahlung übertragenen Energie, welche keine biolog. Aspekte berücksichtigt (dieselbe Dosis bedeutet nicht unbedingt dasselbe Risiko)
Äquivalentdosis
Absorbierte Dosis in Organen/Geweben, angepasst an die Strahlungsart mit Strahlungs-Wichtungsfaktoren
ICRP60:
ICRP26:
Effektive Dosis
Die Ganzkörperdosis wird durch Organ-/Gewebe-Wichtungsfaktoren ermittelt
ICRP60:
ICRP26:
Protection quantities
*ICRP: International Commission on Radiological Protection

## Slide 12
3. Optimierung
Die indiv. und kollektive Strahlenbelastung muss so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar gehalten werden (ALARA)
Generelle Strahlenschutzprinzipien
Rechtfertigung
Eine Exposition von Personen gegenüber ionisierender Strahlung muss gerechtfertigt sein
2. Dosisbegrenzung
Die individuelle Strahlen-belastung muss unter den gesetzlichen Grenzwerten gehalten werden

## Slide 13
Generelle Schutzmaßnahmen
Expositionszeit reduzieren
2. Distanz vergrößern
Dosis ist pro-portional zur Expositionszeit
Übung mit Attrappe
Schnellverbindung-en
Roboter
10 cm
100 mSv/h
20 cm
25 mSv/h
100 cm
1 mSv/h
Distanz zur radioaktiven Quelle halten
Für Punktequellen: Dosis ~ 1/R2
Werkzeug/Detektoren mit Verlängerung
3. Abschirmung vergrößern
Für die Strahlung angebrachte Abschirmung verwenden

## Slide 14
Natürliche und künstliche Strahlung
Die durchschnittliche effektive Dosis in der Schweiz beträgt etwa 6 mSv pro Jahr
Terrestrische Strahlung
Wasser und Nahrung
Kosmische Strahlung
Industrie/ Forschung
Radon
Medizinische Anwendungen
<1%
CERN
74% durch Natürliche Strahlung
24% durch medizinische Anwendungen

## Slide 15
Dosis
Rätsel
1 Flug Genf-Los Angeles
1 Jahr in der Schweiz
1 Banane essen
Röntgenaufnahme des Thorax
Röntgenaufnahme des Fußes
1 Tag im Weltraum
1 Woche in den Bergen
Neben jemandem schlafen
10 µSv
100 µSv
0,1 µSv
6000 µSv
0,05 µSv
10 µSv
600 µSv
50 µSv

## Slide 16
Dosis
~ 4 mSv (jährlich)
Natürliche Hintergrundstrahlung in der Schweiz
Maximale Dosis für einen Strahlenarbeiter
20 mSv (jährlich)
Durchschnittliche Dosis für Flugzeug-piloten
3 mSv (jährlich)
1.4 mSv (jährlich)
Durchschnittliche Dosis durch medizinische Exposition (Schweiz)
Dosis für Astronauten der Internationalen Raumstation
146 mSv (jährlich)

## Slide 17
Jährliche Dosis von 99.98% des CERN Personals in 2020
< 1 mSv
(jährlich)
Dosis

## Slide 18
Strahlung am CERN
Hochenergetische Teilchenstrahlen können Sekundärteilchen erzeugen, wenn sie auf Materie treffen. Diese Teilchenschauer erzeugen sogenannte Streustrahlung, wenn der Beschleuniger in Betrieb ist. Diese Strahlung endet, wenn der Beschleuniger abgeschaltet wird
Reststrahlung ist Radioaktivität, die in Materialien durch Aktivierung von Materie entsteht, wenn Teilchen mit der umgebenden Materie interagieren. Reststrahlung ist auch vorhanden, wenn der Beschleuniger nicht in Betrieb ist, und nimmt mit der Zeit ab

## Slide 19
Strahlenfelder an Beschleunigern
Prompte Strahlung – Beschleuniger in Betrieb
REM Detektor
Hochdruck-Ionisationskammer
Ein kompletter Zoo von Teilchen mit Energien bis zur ursprünglichen Strahlenergie
Quelle: H. Vincke

## Slide 20
Was passiert wenn 120 GeV Protonen auf ein Target prallt?
Quelle: H. Vincke

## Slide 21
Aktivierung
Bei Hochenergie-Beschleunigern interagieren primäre oder sekundäre Teilchen mit umgebender Materie. Durch die Wechselwirkung mit Atomkernen können radioaktive Isotope erzeugen. Die Hauptproduktions-kanäle der Aktivierung in solchen Fällen sind:
  Disintegrationsprozesse, z.B. Spallationsreaktion, (n,2n), (n,p), (n,alpha), ...
  Teilcheneinfang (hauptsächlich Neutronen)
  (g,n)-Reaktionen
Animationen: H. Vincke
Auswirkungen:
Experimente, Beschleuniger und deren Umgebung können radioaktiv werden und zu Dosis für Personal und Umwelt führen
Gegenmaßnahmen:
Strahlverluste verringern
Optimierung von Materialien
Abschirmung
…

## Slide 22
Strahlenfelder an Beschleunigern
Strahlung aufgrund induzierter Radioaktivität – Beschleuniger außer Betrieb
Tragbare Geräte- AD6 (Geiger-Mueller Zählrohr)
Luftgefüllte Ionisations-kammer
a, b-, g-Strahlung,
Vorwiegend g Energien: < 2.76 MeV
Quelle: H. Vincke

## Slide 23
Messung natürlicher Radioaktivität

## Slide 24
Scintillationsdetektor
g
Photokathode
Scintillator
Elektron
Photomuliplier
Photonen-Materie Reaktionen:
  Photoelektrischer Effekt
  Comption Effekt
  Paar-Produktion
Gamma-Strahlung trifft auf den Szintillator, welcher die einfallende Strahlung in sichtbare Lichtphotonen umwandelt
Diese Photonen treffen auf die Photokathode, welche aufgrund des photoelektrischen Effekts Elektronen emittiert
Die Photomultiplier-Röhre enthält mehrere Dynoden mit jeweils erhöhtem Potenzial (Spannung), und wenn die emittierten Elektronen auf sie treffen, werden mehr Elektronen freigesetzt, wodurch das Signal jedesmal verstärkt wird
Elektronen vervielfachen sich und erreichen die Anode, wo ein elektrisches Signal erzeugt wird, das proportional zum ursprünglichen Lichtsignal ist.
Dieses elektrische Signal kann dann für verschiedene Messungen, wie die Detektion von Strahlung verwendet werden
Dynode

## Slide 25
Thorium Reihe
Uran-Radium Reihe
Uran-Actinium Reihe
Gamma Spec Guarapari Sand
Die langlebigen Ausgangsisotope dieser Reihen existieren seit der Entstehung der Erde (4.5 Gy) (künstliche Isotope seit den 1940er Jahren)
Zusätzlich ist 40K (t1/2 = 1,25 Milliarden Jahre) heute noch vorhanden. 40K macht 0,012% des natürlichen Kaliums aus und ist die größte Quelle der natürlichen Radioaktivität beim Menschen (ein 70-kg-Körper enthält 140g K → 0,0164g K, ~4300 Bq)
Eine Sandprobe aus Guarapari (Brasilien) enthält Monazit mit 226Ra, 232Th und 235U
Bananen enthalten 40K (~450 mg K, ~0,1 μSv pro Banane)
Paranüsse enthalten 40K, 226Ra und 232Th
Natürliche Zerfallsreihen
Notes: 3 main decay chains are observed in nature, commonly called the thorium, uranium (radium) and actinium series
The sand beaches close to Guarapari have a high percentage of monazite, a phosphate of rare earth metals containing uranium and thorium. The level on some spots reach 20μSv/h – 131 uSv/h

## Slide 26
IAEA
EU
F
CH
CERN ist eine zwischenstaatliche Organisation, die nicht dem nationalen, sondern dem internationalen Recht unterliegt. Ihr Status wurde von ihren Gaststaaten anerkannt, in denen sie deren Sicherheit und Schutz gewährleisten muss.
CERN hat das Recht, eigene Regeln aufzustellen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Organisation notwendig sind, darunter auch Sicherheitsregeln.
CERN verpflichtet sich, bewährte Praktiken im Bereich des Strahlenschutzes und der Strahlensicherheit zu befolgen, unter Berücksichtigung der Gesetzgebung der Gaststaaten sowie europäischer und internationaler Standards. Ihre Umsetzung wird zwischen den Behörden der Gaststaaten, ASN (F) und BAG (CH), und CERN gemäß einem „Dreiparteien-Abkommen“ diskutiert, das 2010 unterzeichnet wurde
CERN Strahlenschutzverordnung
UNSCEAR

## Slide 27
3. Optimierung
Die indiv. und kollektive Strahlenbelastung muss so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar gehalten werden (ALARA)
Generelle Strahlenschutzprinzipien
Rechtfertigung
Eine Exposition von Personen gegenüber ionisierender Strahlung muss gerechtfertigt sein
2. Dosisbegrenzung
Die individuelle Strahlen-belastung muss unter den gesetzlichen Grenzwerten gehalten werden

## Slide 28
Beruflich exponierte Personen
Nicht beruflich exponierte Personen
Umwelt (Bevölkerung)
Kategorie A: 20 mSv / Jahr (*)
Kategorie B: 6 mSv / Jahr (*)
1 mSv / Jahr
0.3 mSv / Jahr
(*) Auszubildende und Studenten (Alter 16-18): 6 mSv/Jahr
Schwangere Personen: 1mSv/ Jahr
Dosisbegrenzung – Safety Code F

## Slide 29
Gesamtzahl der Arbeitsstunden pro Jahr : 2000 Stunden
Beispiel:
Supervised Area 3 µSv/h × 2000 hrs = 6 mSv
Low-occupancy: < 20% der Arbeitszeit
Zonenklassifizierung
Externe Exposition

## Slide 30
Richtwerte für Kontaminationen von Oberflächen
1 CS = 1/10th des Dosisgrenzwertes für die Haut und/oder 0.5 mSv/Jahr für eine tägliche Einnahme von Kontamination auf 10 cm2
“Keine Kontamination”
  < 1 CS für identifizierte Isotope
  < 1 Bq/cm2 für nicht identifizierte Isotope für Gamma und Beta Strahlung
  < 0.1 Bq/cm2 für nicht identifizierte Isotope für Alpha Strahlung
Richtwerte für Kontaminationen der Luft 1 CA = Effektive Dosis von 20 mSv für einen Aufenthalt von 2000 Stunden/Jahr
CS, CA: Nuklid-specifische Richtwerte der Schweizer Strahlenschutzverordnung
 | Area | Annual dose limit (year) | Specific airborne radioactivity | Specific surface contamination | 
 | Non-designated | 1 mSv | 0.05 CA | 1 CS | 
Radiation Area | Supervised | 6 mSv | 0.1 CA | 1 CS | 
 | Simple Controlled | 20 mSv | 0.1 CA | 1 CS | Controlled Area
 | Limited Stay | 20 mSv | 100 CA | 4000 CS | 
 | High Radiation | 20 mSv | 1000 CA | 40000 CS | 
 | Prohibited | 20 mSv | > 1000 CA | > 40000 CS | 
Zonenklassifizierung
Interne Exposition

## Slide 31
Klassifizierung in 2013

## Slide 32
3. Optimierung
Die indiv. und kollektive Strahlenbelastung muss so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar gehalten werden (ALARA)
Generelle Strahlenschutzprinzipien
Rechtfertigung
Eine Exposition von Personen gegenüber ionisierender Strahlung muss gerechtfertigt sein
2. Dosisbegrenzung
Die individuelle Strahlen-belastung muss unter den gesetzlichen Grenzwerten gehalten werden

## Slide 33
Individuelles Risikolevel
Nicht akzeptables Risiko
Tolerierbares Risiko
Dosis Grenzwert
Dosisrichtwert
ALARA Niveau
Akzeptables Risiko
20 mSv/yr*
3 mSv/yr
100 µSv/yr
Optimierungsprozess
CERN-Arbeiter
1 mSv/yr
300 µSv/yr
10 µSv/yr
10 µSv/yr
Bevölkerung
„Radiation
Workers“
Andere
10 µSv/yr
100 µSv/yr
* Auszubildende und Studenten (Alter 16-18): 6 mSv/Jahr
Schwangere Personen: 1mSv/ Jahr
Optimierung der Dosis am CERN

## Slide 34
Optimierung ist eine gesetzliche Anforderung, wenn die kumulierte Dosis 100 μSv (ALARA) überschreitet
Optimierung umfasst verschiedene Bereiche/Aspekte: Arbeitskoordination, Arbeitsverfahren, Handhabungswerkzeuge, Design, Materialauswahl
Gruppe 1 Kriterien definieren das sog. ALARA Niveau
Gruppe 2 Kriterien sind die Grundlage für radiologische Risikoanalysen (inklusive Unfall- und Vorfallszenarien) des Radiation Safety Officers und HSE-RP vor der endgültigen ALARA-Stufeneinstufung der Intervention
ALARA Komittee
CERN ALARA Kriterien und Niveaus

## Slide 35
pbar
3.57 GeV/c ± 3%
p+
26 GeV/c
Target
Erzeugung von Sekundärteilchen (u.a. Anti-protonen) durch die Kernwechselwirkungen zw. dem Protonenstrahl und Iridium-Target
Magnetisches Horn
Fokussierung gewünschter geladener Teilchen in Strahlrichtung
Kollimator
Reduzierung unerwünschter Sekundärteilchen zum Schutz der dahinterliegenden Magneten und Verringerung der Aktivierung
Dump
Absorbiert den verbleibenden primären Protonenstrahl
Magnetisches „dog-leg“
Magnetische Auswahl von Teilchen mit 3.57 GeV/c ± 3% welche in den AD-Ring injiziert und entschleunigt werden
Dump
CERN AD – Target Bereich
35

## Slide 36
AD Target Austausch innerhalb eines kurzen Technical Stopps
Sehr hohe Dosisleistungen in der Nähe des Targets mit 60 mSv/h bei 40 cm Distanz nach 25 Stunden → 1 min ↔ 1 mSv!
AD Target Bereich wurde in 2019/2020 renoviert: mit Target „plug-in“ System mit leichter Hand-habung durch einen Roboter
Vorab Übung des AD Target Austauschs und intensive Vorbereitung
Mobile Abschirmung und abgeschirmter Container des Targets
Schnelle Installation eines leichten Gitters
40 µSv maximale individuelle Dosis und 156 Personen.µSv kollektive Dosis
Grids
Target plug-in subsystem
Mobile shielding
Target trolley
AD Target Austausch – ALARA L2
Reduktion durch 25 h Abkühlung:
Faktor 9
Faktor 12
Faktor 10

## Slide 37
Von einem einfachen “beam stopper” in SPS LSS1…
… zu einem voll RP-optimierten, stark abgeschirmten Dump SPS LSS5
Starke Verringerung der remanenten Dosisleistung und Luftaktivierung
Keine Strahlungsschäden des Equipments in der Nähe des Dumps
iron
concrete
concrete
concrete
core
marble
marble
10 m
1e-2 1e-1 1e+0 1e+1 1e+2 1e+3 1e+4 1e+5
uSv/h
2.7 mSv/h
50 µSv/h
1E18 Protonen/Jahr, 1 Woche Cooling
2E18 Protonen/Jahr, 1 Woche Cooling
Bis 2018
Seit 2021
Dosisleistung 30 Stunden nach Strahlbetrieb in der Nähe des alten (2018) und neuen Dumps (2021)
Beispiel: SPS Beam dump upgrade
Courtesy: Helmut Vincke (CERN, HSE-RP)
ALARA im Beschleunigerdesign

## Slide 38
Beispiel: PUMA
ALARA im Design von Experimenten
PUMA (antiProton Unstable Matter Annihilation) ist ein genehmigtes Kernphysik Experiment am CERN
Es hat das Ziel, das Neutron-zu-Proton-Verhältnis am Rande der Kerndichte stabiler und instabiler Kerne durch Antiproton-Kern-Annihilationen zu charakterisieren
Die emittierten Teilchen sollen gemessen werden, um die Oberflächeneigenschaften der Kerne zu charakterisieren
Derzeit bietet keine Anlage weltweit niederenergetische Antiprotonen, die als Sonden für instabile Kerne verwendet werden können
PUMA beabsichtigt Antiprotonen zu fangen und sie von AD/ELENA nach ISOLDE zu transportieren
Bei einem Transport von 109 Antiprotonen kann in dem aller schlimmsten Unfall eine Dosis von lediglich 15 µSv erreicht werden

## Slide 39
Beispiel: HI-ECN3 (BDF/SHiP)
ALARA im Design von Experimenten
Prompte Dosisleistung
Remanente Dosisleistung
H-3 Produktion
BBC Artikel: CERN Scientists search for mysterious ghost particles
Design einer neuen Anlage am SPS für das Experiment SHiP das nach dunkler Materie sucht

## Slide 40
Operationeller Strahlenschutz
  Risikoanalysen des Personals und der Bevölkerung
  Definition von Schutzmaßnahmen, Betriebserlaubnis
  Führung bei der Umsetzung des ALARA-Prinzips
  Studien für Projekte und Upgrades
  Forschung und Entwicklung von Tools und Methoden, Betrieb der Shielding Benchmark Facility
Dosimetrie
  Überwachung von externen und internen Dosen und Berichterstattung (Der Dosimetrie-Dienst vom CERN ist offiziell in der Schweiz akkreditiert)
  Betrieb der Kalibrieranlage
Mandat
“Die Strahlenschutzgrugge (HSE-RP) stellt sicher, dass das Personal am CERN and die Bevölkerung vor potenziell schädlichen Auswirkungen ionisierender Strahlung im Zusammenhang mit den Aktivitäten von CERN geschützt sind. Die RP-Gruppe erfüllt ihr Mandat in Zusammenarbeit mit den CERN-Abteilungen, die Quellen ionisierender Strahlung besitzen oder betreiben und die Verantwortung für die Strahlensicherheit dieser Quellen tragen
Management des radioaktiven Abfalls
  Behandlung und Zwischenlagerung
  Entsorgung von Abfällen in die Gaststaaten
  Unterstützung der Abteilungen bei der Minimierung und Behandlung radioaktiver Abfälle
Strahlenschutz der Umwelt
  Umweltüberwachungsprogramm und Studien zur Umweltauswirkung für Upgrades und neue Anlagen
Instrumentierung
  Entwicklung, Installation und Betrieb eines Strahlungsüberwachungssystems
Dienstleistungen
  Transport radioaktiver Stoffe zwischen/innerhalb von Standorten
  Versand (Import/Export) radioaktiver Güter
  Radiologische Charakterisierung von Material und Abfall, Betrieb eines Analyselabors
  Dienst für radioaktive Quellen
CERN Strahlenschutzgruppe

## Slide 41
Verteilung der jährlichen Dosis
Dosimetrie

## Slide 42
Danke für Ihre Aufmerksamkeit

## Slide 43
Home | The official CERN FLUKA website

## Slide 44
Studies – CNGS dismantling and AWAKE
RP studies for the CNGS dismantling were finalized
  Residual dose rate maps
  Detailed radionuclide inventories as input for transport and waste treatment strategies
  Shielding requirements for transport and storage
  Shielding activation studies to estimate re-use potential of irradiated shielding blocks at CERN
AWAKE Run 2 studies
  Residual dose rates of the empty TCC4 tunnel and shielding requirements
  Run 2 shielding studies for electron beam operation
Residual dose rates in 04/2026 (1-2 m above floor)
Shielded TCC4 tunnel in 04/2026 w Fe shielding
Electron source I+II operation with both dipoles polarity failure

## Slide 45
Skyshine radiation
Air activation and releases
  π-
Detailed FLUKA model
Beamline
New target bunker
Many shielding improvements in beamline upstream of EHN2
Prompt radiation
Physics Beyond Colliders – AMBER at EHN2
Residual radiation
Holistic design optimization to cope with future high-intensity AMBER Drell-Yan run (+68% intensity increase wrt. COMPASS)
Airborne activity well within limit (< 0.1 CA1) for the target bunker and EHN2 hall
Exposure of members of the public due to immediate air releases (8 GBq) below 1 nSv/y (negligible)
Dose objective of <10 µSv/year for public fulfilled