## Slide 1: ელემენტარული ნაწილაკების დეტექტორები
გივი სეხნიაიძე
INFN sezione di Napoli,
Universitá di Napoli “Federico II”,
Naples, ITALY

## Slide 2
თანამედროვე ექსპერიმენტული დანადგარები
ურთიერთქმედების წერტილი
მიონური სპექტრომეტრი
ადრონული კალორიმეტრი
ელექტრომაგნიტური კალორიმეტრი
შიდა დეტექტორი (ტრეკერი)

## Slide 4: ნაწილაკების დეტექტირების პრინციპები
ნაწილაკების დეტექტირებას საფუძვლად უდევს მათი ნივთიერებასთან ურთიერთქმედების უნარი.
ეს ურთიერთქმედება შეიძლება სხვადასხვა სახის იყოს:
ფოტოეფექტი
კომპტონის ეფექტი
ჩერენკოვის გამოსხივება
ადრონული და ელექტრომაგნიტური ღვარების წარმოქმნა
იონიზაცია
ბრემსშტრალუნგი - დამუხტული ნაწილაკის მიერ გამოსხივება ელექტრულ ველში გაბნევისას
...
...

## Slide 5: პირველი დეტექტორები - ემულსია

## Slide 6
პირველი დეტექტორები - ბუშტოვანი კამერა

## Slide 7
პირველი დეტექტორები - ნაპერწკლოვანი კამერა

## Slide 8: ფოტო დეტქტორები
ფოტო დეტექტორების მუშაობის პრინციპი დამყარებულია ფოტო-ეფქეტზე.
მრავალგვარი ფოტო დეტექტორები არსებობს - განსხვავდებიან მხოლოდ ფოტოელექტრონების შეგროვების მეთოდებით, მოდებული ძაბვის სიდიდით, გაზომვის სიზუსტით, ზომებით...
ფოტოგამამრავლებელი
ზვავური ფოტო დეტექტორი
სილიკონური ფოტოგამამრავლებელი

## Slide 9
ფოტო-გამამრავლებელი
შუქის მიმართ დიდი მგრძნობიარობა
დიდი გაძლიერების კოეფიციენტი ~
წრფივი მახასიათებლები
დიდი სისწრაფე - სიგნალის ხანგრძლივობა ~წმ

## Slide 10: სცინტილატორები
ორგანული სცინტილატორი
არა ორგანული სცინტილატორი - BGO
5-10 მმ სისქის სცინტილატორული ფირფიტა
შუქ-გამტარი
ფოტოგამამრავლებელი

## Slide 11: კალორიმეტრია
კალორიმეტრია ერთ-ერთი ძირითადი და ყველაზე გავრცელებული მეთოდია ელემენტარული ნაწილაკების ექსპერიმენტალურ ფიზიკაში
ნეიტრალური ნაწილაკების დეტექტირებისა და სრული ენერგიის გაზომვის ერთადერთი საშუალებაა კალორიმეტრია
არსებობს ორი ტიპის კალორიმეტი - ელექტრომაგნიტური და ადრონული.
ელექტრომაგნიტური კალორიმეტრები გამოიყენება იმ ნაწილაკების ენერგიის გასაზომად, რობლებიც მხოლოდ ელექტრომაგნიტურ ურთიერთქმედებაში იღებენ მონაწილეობას - ელექტრონი, პოზიტრონი და გამა ქვანტი
ადრონული კალორიმეტრები ზომავენ ძლიერად ურთიერთმომქმედ ნაწილაკების - ადრონების - ენერგიას

## Slide 12: კალორიმეტრია
კალორიმეტრები მოწყობილნი არიან შემდეგნაირად
შთანმთქმელი - ნივთიერება, რომელშიც ხდება ნაწილაკის სრული დამუხრუჭება, ნაწილაკი კარგავს მთელ თავის ენერგიას, ვითარდება კასკადური პროცესი - მეორადი ნაწილაკების ღვარი
სენსორები, რომლებიც ახდენენ მეორადი ურთიერთქმედების შედეგად წარმოქმნილი სიგნალის გაზომვას
მეორადი ნაწილაკების მუხტის შეგროვება ხდება თხევად არგონში მოთავსებული ზიგზაგის ფორმის სპილენძის ელექტროდებით.
ექსპერიმეტ ATLAS - ის თხევადი არგონის კალორიმეტრი
კალორიმეტრი, სადაც მშთანმთქმელი და აქტიური ნაწილი (სცინტილატორის ფირფიტები) ერთმანეთის მონაცვლეობითაა განლაგებული

## Slide 13: ელექტრომაგნიტური ღვარის წარმოქმნა
ელექტრომაგნიტურ კალორიმეტრში ელექტრონები და ფოტონები ტოვებენ თავისი ენერგიის 95 დან 100 % მდე. ამ ფაქტზეა დამყარებული ელექტრონების იდენტიფიკაცია
რა პროცესები მიმდინარეობს ელექტრომაგნიტურ კალორიმეტრში:
წყვილთა წარმოქმნა - გამა ქვანტები
ბირთვის ელექტრულ ველში გაბნევა - ბრემსშტრალუნგი - ელექტრონები
ასე ვითარდება ელექტრომაგნიტური ღვარი, სანამ მეორადი ნაწილაკების ენერგია არ დავა გარკვეულ კრიტიკულ ენერგიამდე.

## Slide 14: ადრონული ღვარის წარმოქმნა
ადრონი ნივთიერებაში მოხვედრისას გაცილებით დიდ მანძილზე შეაღწევს შიგნით, სანამ პირველ ურთიერთქმედებას განიცდის
ძლიერი ურთიერთქმედების შედეგად მეორადი ადრონები იბადებიან, რომლებიც ან თვითონვე ურთიერთქმედებენ ნივთიერებასთან, ან იშლებიან და ეს დაშლის პროდუქტები განიცდიან ურთიერთქმედებას
ზოგიერთმა ნაწილაკმა შეიძლება დატოვოს კალორიმეტრის ფარგლები

## Slide 15
ექსპერიმენტ სუპერ კამიოკანდეს ექსპერიმენტული შახტა - კედლები "მოპირკეთებულია" ფოტო გამამრავლებლებით

## Slide 16: სილიკონური დეტექტორები - ლეგირება
სილიკონის ატომს გარეთა შრეზე გააჩნია ოთხი ელექტრონი და ქმნის კრისტალურ სტრუქტურას
სილიკონის ერთი ატომი ჩანცვლებულია ფოსფორის ატომით, რომელსაც გარეთა შრეზე აქვს ხუთი ელექტრონი. მეხუთე ელექტრონი კრისტალური სტრუქტურის შემქნაში არ იღებს მონაწილეობას და მისი მოცილება ადვილია. ეგრეთ წოდებული N-ტიპის სილიკონი
სილიკონის ერთი ატომი ჩანცვლებულია ბორის ატომით, რომელსაც გარეთა შრეზე აქვს სამი ელექტრონი. კრისტალურ სტრუქტურას აკლია ერთი ელექტრონი ეგრეთ წოდებული P-ტიპის სილიკონი

## Slide 17: სილიკონური დეტექტორები
CMS - ექსპერიმენტის სილიკონურ - სტრიპული დეტექტორი, შეიცავს მიახლოებით 9.5 მილიონ სტრიპს
სილიკონურ - სტრიპული დეტექტორები შედგენილია ცალკეული მოდულებისგან

## Slide 18
CMS ექსპერიმენტის ერთ ერთი რეალური შემთხვევის კომპიუტერული ვიზუალიზაცია

## Slide 19
გაზური დეტექტორები
eˉ­­
eˉ­­
eˉ­­
eˉ­­
eˉ­­
eˉ­­
eˉ­­
eˉ­­
eˉ­­
eˉ­­
eˉ­­
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 20: გაზური ტრეკული დეტექტორების მოქმედების პრინციპი
მაღალი ძაბვის სიდიდეზე დამოკიდებულებით რამდენიმე რეგიონი არსებობს
რეკობნაციის რეგიონი
იონიზაციის რეგიონი
პროპოციული რეგიონი
გეიგერ - მიულერის რეგიონი
გარღვევის რეგიონი

## Slide 21: სხვადასხვა ტიპის გაზური დეტექტორები
კათოდური სიბრტყეები
ანოდური, ანუ სასიგნალო
მავთულები
პირველად შექმნილი იქნა ცერნში ჯორჯ ჩარპაკისა და მისი ჯგუფის მიერ. ძალიან სწრაფად გახდა პოპულარული და 1992 წელს ჯორჯ ჩარპაკს ნობელის პრემია მიენიჭა
პირველადი იონიზაციის დროს დაბადებული ელექტრონების გამრავლება ხდება მცირე დიამეტრის (~20μm) ანოდური მავთულის უშუალო სიახლოვეს ინტენსიური ელექტრული ველის საშუალებით
პროპორციული კამერები

## Slide 22: სხვადასხვა ტიპის გაზური დეტექტორები
GEM – Gas Electronic Multiplier
გაზური ელექტრონული გამამრავლებელი
პირველადი იონიზაციის დროს დაბადებული ელექტრონების გამრავლება ხდება მცირე დიამეტრის (~30 μm) ხვრელებში ინტენსიური ელექტრული ველის საშუალებით

## Slide 23: სხვადასხვა ტიპის გაზური დეტექტორები
MSGAC –
Micro-Strip
Gas Avalanche Chamber
პირველადი იონიზაციის დროს დაბადებული ელექტრონების გამრავლება ხდება მცირე სიგანის მიკრო-სტრიპებთან მაღალი ინტენსივობის ელექტრული ველის საშუალებით

## Slide 24: სხვადასხვა ტიპის გაზური დეტექტორები
MicroMeGaS –
Micro-Mesh Gaseous Structure
პირველადი იონიზაციის დროს დაბადებული ელექტრონების გამრავლება ხდება მცირე ზომის (50-100 μm) გაძლიერების ზონაში მაღალი ინტენსივობის ელექტრული ველის საშუალებით

## Slide 25: კოორდინატის განსაზღვრა და ტრეკის აღდგენა
თუ ბევრ მავთულებს განვალაგებთ ერთმანეთის პარალელურად გარკვეული ბიჯით მაშინ შეგვეძელება უფრო ზუსტად აღვადგინოთ კოორდინატი
მავთულების ასეთი კოფიგურაციით შესაძლებელია კოორდინათის განსაღვრა ერთი ღერძის გასწვრივ. ვერტიკალურად განლაგებული მავთულები ზომავენ X კოორდინატას
ორი ამდაგვარი სიბრტყის განლაგება ერთმანეთის მიყოლებით, როდესაც ერთი სიბრტყე 90 გრადუსითაა მოტრიალებული მეორის მიმართ გვაძლევს საშუალებას აღვადგინოთ წერტილი. თუ ერთმანეთის მიყოლებით განვალაგებთ მრავალ სიბრტყეს, მაშინ აღვადგენთ წერტილებს ნაწილაკის ტრაექტორიის გასწვრივ და შესაბამისად დავაფიქსირებთ ნაწილაკის ტრეკს, ანუ კვალს

## Slide 26: იონიზაციური გარემო და ველის კონფიგურაცია
მინიმალური ენერგეტიკული დანაკარგები
დაბალი იონიზაციური ენერგია
დაბალი ქიმიური აქტივობა
ინერტული გაზები
He,Ne,Ar,Kr,Xe
He - არცთუ კარგია ერთი შრე, მხოლოდ ორი ელექტრონი
Ne - ორი შრე, რვა ელექტრონი გარეთა შრეზე
Ar - სამი შრე, ასევე რვა ელექტრონი გარეთა შრეზე
Kr და Xe - საკმაოდ ძვირი გაზებია, თუმცა ექსპერიმენტული ამოცანიდან გამომდინარე გამოიყენება
რაც უფრო მეტი ელექტრონული შრე აქვს გაზის ატომს, მით უფრო მცირეა ელექტრონების ბმის ენერგია გარეთა შრეზე. გაზის ატომური რიცხვი უნდა იყოს შეძლებისდაგვარად მაღალი.

## Slide 27
µ
HV = -550 V
HV = -850 V

## Slide 28: დამუხტული ელემენტარული ნაწილაკების მუხტის განსაზღვრა
რადგან მაგნიტური ველის მიმართულება ცნობილია, იმის და მიხედვით თუ საით გადაიხრება დამუხტული ნაწილაკი, განისაღვრება მისი მუხტი
მოქმედებს ლორენცის ძალა

## Slide 29: დამუხტული ელემენტარული ნაწილაკების იმპულსის განსაზღვრა
მოქმედებს ლორენცის ძალა და მოძრაობს წრეწირზე, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩავწეროთ
იმპულსის განსაღვრის ძირითადი მეთოდი.
ან, რაც იგივეა
ტრაექტორიის სიმრუდის რადიუსი
კუთხე ტრაექტორიის მხებსა და მაგნიტური ველის მიმართულებას შორის
მუხტი
მაგნიტური ველის დაძაბულობის მოდული
ამ მეთოდის მთავარი იდეა მდგომარეობს დამუხტული ნაწილაკის ტრაექტორიის ან გდახრის კუთხის დაფიქსირებაში

## Slide 30: გმადლობთ ყურადღებისათვის