## Slide 1: Complexe d'accélérateurs du CERN relier les points…
Rende Steerenberg – BE/OP
30 Avril 2024

## Slide 2: Content
Le complexe d'accélérateurs du CERN
Cycler les accélérateurs et satisfaire les utilisateurs
Les principaux ingrédients d'un accélérateur

## Slide 3: Content
Le complexe d'accélérateurs du CERN
Cycler les accélérateurs et satisfaire les utilisateurs
Les principaux ingrédients d'un accélérateur

## Slide 4: Le complexe d'accélérateurs du CERN

## Slide 5
Linac 4
Source d'ions H- à 45 keV
Accélère le faisceau jusqu'à 160 MeV
Le schéma de hachage permet de retirer certains des paquets Linac pour que le faisceau s'intègre dans les godets RF PS Booster
Taux de pulsation: 1.2 s

## Slide 6
PS Booster
1er synchrotron à 4 anneaux superposes
Circonférence de 157 m
Circonférence de 157 m
Peut faire un cycle toutes les 1,2 s
Chaque anneau injectera sur plusieurs tours, en utilisant l'injection d'échange de charge
x’
x
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Before stripping foil
x’
x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Behind stripping foil

## Slide 7: Le complexe d'accélérateurs du CERN

## Slide 8: PS
Le plus ancien synchrotron en fonctionnement au CERN
Circonférence de 628m
  4 x circonférence PSB
Augmente l'énergie des protons de 2 GeV à max. 26 GeV
La durée du cycle varie de 1,2 s à 3,6 s
De nombreux systèmes RF permettent une gymnastique RF complexe
Différents types d'extractions:
  Extraction rapide
  Extraction multi-tours (MTE)
  Extraction lente

## Slide 9: SPS
Le premier synchrotron de la chaîne à ~ 30 m sous terre
Circonférence de 6,9 km
  11 x circonférence PS
Augmente l'énergie du faisceau de protons jusqu'à 450 GeV avec jusqu'à ~ 5x1013 protons par cycle
Fournit un faisceau extrait lentement vers la zone nord
Fournit un faisceau extrait rapidement au LHC, AWAKE et HiRadMat

## Slide 10: Le complexe d'accélérateurs du CERN

## Slide 11: LHC
Situé en moyenne à ~ 100 m sous terre
Quatre expériences majeures
Circonférence 26,7 km
Deux faisceaux séparés traversant la même masse froide distants de 19,4 cm
150 tonnes d'hélium liquide pour maintenir les aimants froids et supraconducteurs

## Slide 12
LHC
1232 dipôles principaux de 15 m chacun qui dévient les faisceaux sur la circonférence de 27 km
858 quadripôles principaux qui maintiennent le faisceau focalisé
6000 aimants correcteurs pour préserver la qualité du faisceau
Les aimants principaux utilisent des câbles supraconducteurs (Cu-plaqués Nb-Ti)
12'000 A fournit un champ nominal de 8,33 Tesla
Fonctionnant en hélium superfluide à 1,9 K

## Slide 13: Content
Le complexe d'accélérateurs du CERN
Cycler les accélérateurs et satisfaire les utilisateurs
Les principaux ingrédients d'un accélérateur

## Slide 14: Le cycle du LHC
6.8 TeV
450 GeV
Time
Injection
Ramp
Squeeze
&
Adjust
Stable beams for physics
Dump
&
Ramp down
= Champ dans les aimants principaux
= Intensité du faisceau 1 (courant)
= Intensité du faisceau 2 (courant)

## Slide 16
Suivez-nous en direct :
https://op-webtools.web.cern.ch/vistar/

## Slide 17: Remplir le LHC et satisfaire les utilisateurs de cible fixe
1.2 secondes
PSB
PS
SPS
Temps
= Champ dans les aimants principaux
= Intensité du faisceau de protons (courant)
= Transfert de faisceau
Vers le LHC dans le sens horaire ou antihoraire
450 GeV
26 GeV
1.4 GeV

## Slide 18: Content
Le complexe d'accélérateurs du CERN
Cycler les accélérateurs et satisfaire les utilisateurs
Les principaux ingrédients d'un accélérateur

## Slide 19: L'accélérateur LEIR comme exemple
bâtiment 150

## Slide 20: Faire circuler les particules
Main Dipoles
Main Dipoles
Main Dipoles
Dipôles principaux

## Slide 21: Dévier les particules chargées
Force magnétique de Lorentz :
Les particules chargées en mouvement sont déviées
dans un champ magnétique

## Slide 22: Mouvement oscillatoire dans le plan horizontal
Horizontal motion
Différentes particules avec des conditions initiales différentes dans un champ magnétique homogène provoqueront un mouvement oscillatoire dans le plan horizontal  Oscillations Betatronique
Particle B
Particle A
2π
0
Horizontal
displacement
Machine circumference
Deux particules chargées dans un champ magnétique homogène
Particle A
Particle B

## Slide 23: Mouvement oscillatoire dans le plan vertical
Le mouvement horizontal semble être «stable»…. Et le plan vertical?
Beaucoup de particules, de nombreuses conditions initiales
Vertical
displacement
Many different angles
 s

## Slide 24: Focalisation des faisceaux de particules, un peu comme une lentille
Force sur les particules
Quadrupôle focalisant
Quadrupôle de-focalisant
Tourné par 90º
QF
QD
QF

## Slide 25: Focalisation des faisceaux de particules dans LEIR
Main Dipoles
Main Dipoles
Main Dipoles
Quadrupôles

## Slide 26: Accélérer les particules, en utilisant les champs électriques
Accelerating
Cavity

## Slide 27: Cavité de radiofréquence
Les particules chargées sont accélérées par un champ électrique longitudinal
Le champ électrique doit alterner avec une harmonique de la fréquence de révolution

## Slide 28: …. et bien plus …
Beam instrumentation to measure beam properties
  Beam intensity
  Beam size
  Luminosity
  …
Possible limitations
  Machine imperfections
  Collective effects and instabilities
  …

## Slide 29
“Tout doit être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple.”
Albert Einstein

## Slide 30: ISOLDE / HIE-ISOLDE
Le faisceau de protons du PSB frappe une cible produisant une gamme d'isotopes
Deux séparateurs de masse (GPS et HRS) permettent la sélection des isotopes
Possibilité de post-accélération des isotopes
  REX, structures accélératrices conductrices normales
  HIE-ISOLDE, LINAC super conducteur

## Slide 31: AD-ELENA
Reçoit un faisceau de protons extrait rapidement du PS à 26 GeV / c sur une cible
Chaque million de protons donne environ un antiproton utilisable à 3,5 GeV / c.
L'AD décélère le faisceau par étapes jusqu'à 5,3 MeV
ELENA va encore décélérer jusqu'à 100 keV
Expériences:
  ASACUSA, ALPHA, AEGIS, BASE, GBAR

## Slide 32: LHC: Luminosité
Maximiser la luminosité:
Intensité du bunch (pacquet)
Taille du faisceau transversal
Taille du faisceau aux points de collision (fonctions optiques)
Angle de croisement
Disponibilité de la machine
Intensity per bunch
Beam dimensions
Number of bunches
Geometrical
Correction
factors