## Slide 1: Aceleradores de partículas
Spanish Teacher Programme, 2 Julio 2025
Elena de la Fuente García (BE-ABP-CEI)
elena.de.la.fuente.garcia@cern.ch

## Slide 2
¿Qué son?
¿Para qué?
¿Cómo?
Paso a paso

## Slide 3: Aceleradores de partículas: ¿Qué son?
Máquinas que usando campos electro-magnéticos aceleran partículas cargadas (p+, e-, iones) a altas velocidades y las guían manteniendo su trayectoria dentro del acelerador
Acelerador
Protones p+
Electrones e-
Iones pesados (Pb+)

## Slide 4: Aceleradores de partículas: ¿Qué son?
Aceleradores electrostáticos
(1930s)
Aceleradores lineares
LINAC4, CERN
Sincrotrones
(Soleil, Paris)
Colisionadores
(LHC)
La tecnología usada depende de su aplicación y uso

## Slide 5: Aceleradores de partículas: ¿Para qué?
Más de 30,000 aceleradores en el mundo:
  44% radioterapia (1)
  41% implantacion de iones (2)
  9% aplicaciones industriales (3)
  4% investigacion de baja energia
  1% producción de isótopos para medicina
  <1% investigación de la física fundamental
  (1)
  (2)
  (3) e.g., MYRRHA

## Slide 6: Aceleradores de partículas: ¿Para qué?
Protonterapia:
El cáncer es la segunda causa de muerte más común.
La terapia con protones permite aislar el daño celular en la zona del tumor, a diferencia de la radioterapia.
El CERN colabora con centros (e.g. CNAO-MedAustron) y desarrolla nuevos diseños (NIMMS).
Tumor profundo
¿Cómo?
Cuando los protones penetran en un medio, ionizan los átomos y pierden energía:
El pico de Bragg ocurre justo antes de que los protones lleguen a E ~0, ya que 1/
La posición del pico se puede controlar variando la energíainicial (MeV) del haz

## Slide 7: Aceleradores de partículas: ¿Para qué?
Tratamiento de residuos radiactivos:
422 reactores nucleares en operación en 33 países. 11% de la energía mundial
Energía limpia de CO2 para luchar contra cambio climático (acuerdo COP28 3x energía nuclear 2050)
Generan residuos radiactivos de larga vida (10,000 años)
¿Cómo?
Con la tecnología ADS (Accelerator Driven System) como en MYRRHA se pueden transmutar los residuos radiactivos (transformarlos en otro elemento) reduciendo su vida media a ~300 años

## Slide 8: Aceleradores de partículas: ¿Para qué?
En el CERN… física fundamental
Estudiar lo más grande: el universo
A través de lo más pequeño: las partículas fundamentales y sus interacciones
Quarks
Quark gluon plasma, Antimateria
Bosones W y Z
Bosson de Higgs

## Slide 9: Aceleradores de partículas: ¿Para qué?
En el CERN… física fundamental
Empujar las fronteras de la física de altas energías da pie a nueva tecnología
Colaboración internacional
Creación de la World Wide Wed (WWW)

## Slide 10: Estudiar lo más pequeño: ¿Cómo?
Queremos estudiar lo extraordinariamente pequeño… Necesitamos extraordinaria resolución
mm = 10-3 m
µm = 10-6 m
nm = 10-9 m
pm = 10-12 m
fm = 10-15 m
am =10-18 m
Longitud de onda de la luz
 Ratoms ~ 30 – 300 pm (0.03 – 3 Å)
 Rnucleus ~ 1 – 10 fm
 Quarks - leptons
Visible a nuestros
Ejemplo:
Colonia de bacterias/células
Tamaño ()
10-5 - 10-7 m
Equivalencia en energía:
6.6 10-34 Js
ratio velocidad v / velocidad luz c
10-5 - 10-7 m  0.1 eV – 10 eV
<10-18 m   TeV

## Slide 11: Estudiar lo más pequeño: ¿Cómo?
 | Size (m) | Size | Beam energy | Instrument
Aggregate of molecules: cell/bacteria | 10-5 | 10 micro meter | 0.1 eV | Optical microscope
 | 10-7 | 100 nano meter | 10 eV | 
Aggregate of atoms: molecules | 10-9 | 1 nano meter | 1 keV | Electron microscope
Atoms: nucleus+electrons | 10-10 | 0.1 nano meter | 10 keV | Synchrotron radiation
Nucleus (Oxygen: 8p+8n) | 10-14 | 0.01 pico meter | >100 MeV | Low energy e- or p+ accelerator
Aggregate of quarks: hadrons | 10-15 | 1 femto meter | > 1 GeV | High energy p+ accelerator
Quarks+leptons | 10-18 | 1 atto meter | > 1 TeV | High energy e- or p+ collider
Large Hadron Collider (LHC)
27 km de circunferencia
6.8 TeV energía
Colisiones a 13.6 TeV p+p+
Resolución récord mundial:

## Slide 12: Aceleración: ¿Cómo?
Campo electrico E:
Aceleradores electrostáticos
(max. 10 MV)
Aceleradores lineares:
Usan drift tubes y un campo E alterno
Usados en el CERN para las primeras etapas de aceleración
Aceleradores circulares:
¡pasan multiples veces por la aceleración!

## Slide 13: Aceleradores circulares: ¿Cómo?
Movimiento Transversal
Fuerza actúa en la dirección perpendicular al movimiento.
Efectivo para controlar la orbita y guiar.
Movimiento Longitudinal
Fuerza actúa en la dirección del movimiento.
Efectivo para ACELERAR partículas cargadas.
La fuerza de Lorentz al rescate:

## Slide 14: Imanes para curvar: Dipolos
=
ρ: radio de curvatura [m]
m: masa de la particular [kg]
v: velocidad de la particula [m/s]
p: momento [eV/c]
Campo magnetico B:
Mechanical equivalent
B
Beam rigidity:
Para mantener la circunferencia cte
el campo magnetico debe aumentar
con la velocidad de las particulas
11800 Amperios circulan por los cables para generar un campo magnético de 8.33 T (estado del arte)
Los cables estan formados de hilos superconductores de Niobio-Titanio, enfriados a 1.9 K.
1232 dipolos de 15 m cubren el 66% del anillo
En el LHC…

## Slide 15: Imanes para enfocar: Quadrupolos
Un haz de partículas tiende a defocalizarse transversalmente. Este efecto se corrige con quadrupolos
El campo que focaliza en dirección vertical, defocaliza con la misma fuerza en dirección horizontal (y viceversa)
90
El tamaño transversal del haz se mantiene alternando quadrupolos:
QF -> dipolo -> QD -> dipolo
QF
QD
También hay imanes de mayor orden:
Sextupolos, Octupolos…
Para corregir efectos no lineares indeseados
Sextupolo

## Slide 16: Aceleradores circulares: ¿Cómo?
Movimiento Transversal
Fuerza actúa en la dirección perpendicular al movimiento.
Efectivo para controlar la orbita y guiar.
Movimiento Longitudinal
Fuerza actúa en la dirección del movimiento.
Efectivo para ACELERAR partículas cargadas.
La fuerza de Lorentz al rescate:

## Slide 17: Cavidades de radiofrequencia
Los protones se agrupan en paquetes o bunches
El campo eléctrico E se invierte mientras pasan las partículas, siempre ven una aceleración positiva +
Para ello, la frecuencia se adapta a la energía
La geometría de las cavidades solo permiten ciertas ondas electromagnéticas que coinciden con la frecuencia de paso de las cargas
Dirección de las cargas

## Slide 18: El colisionador LHC: Paso a paso
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado
QF
O
QD
O
S
Acelerador circular
Necesitamos imanes para mantener la trayectoria curva
Quadrupolo
Quadrupolo 90
Dipolo
Dipolo
Sextupolo
E.g.,

## Slide 19: El colisionador LHC: Paso a paso
Beam 1
LHC simplificado
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1

## Slide 20: El colisionador LHC: Paso a paso
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1
Beam 2

## Slide 21: El colisionador LHC: Paso a paso
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1
Beam 2
Colimación:
Como el diafragma de una cámara fotográfica varios colimadores se encadenan para limitar el tamaño del haz
Colimación
Colimación

## Slide 22: El colisionador LHC: Paso a paso
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado
Colimación:
Como el diafragma de una cámara fotográfica varios colimadores se encadenan para limitar el tamaño del haz
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1
Beam 2
RF
Radio Frecuencia:
Aceleración, los haces ganan energía cada vez que pasan por la cavidades.
Colimación
Colimación

## Slide 23: El colisionador LHC: Paso a paso
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado
Colimación
Colimación
Colimación:
Como el diafragma de una cámara fotográfica varios colimadores se encadenan para limitar el tamaño del haz
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1
Beam 2
RF
Radio Frecuencia:
Aceleración, los haces ganan energía cada vez que pasan por la cavidades.
Colisiones:
La orbita de los haces es guiada en los puntos de interacción para producir colisiones
Los haces pueden circular durante horas o días, proporcionando datos a los experimentos

## Slide 24: El colisionador LHC: Paso a paso
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado
Colimación
Colimación
Colimación:
Como el diafragma de una cámara fotográfica varios colimadores se encadenan para limitar el tamaño del haz
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1
Beam 2
RF
Radio Frecuencia:
Aceleración, los haces ganan energía cada vez que pasan por la cavidades.
Colisiones:
La orbita de los haces es guiada en los puntos de interacción para producir colisiones
Los haces pueden circular durante horas o días, proporcionando datos a los experimentos

## Slide 25: El colisionador LHC: Paso a paso
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado
Colimación
Colimación
Colimación:
Como el diafragma de una cámara fotográfica varios colimadores se encadenan para limitar el tamaño del haz
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1
Beam 2
RF
Radio Frecuencia:
Aceleración, los haces ganan energía cada vez que pasan por la cavidades.
Colisiones:
La orbita de los haces es guiada en los puntos de interacción para producir colisiones
Los haces pueden circular durante horas o días, proporcionando datos a los experimentos
Extracción:
En caso de emergencia o cuando ya no hay suficientes colisiones los haces son extraídos por medio de Kicker magnets

## Slide 26: El colisionador LHC: Paso a paso
Beam 1
Beam 2
LHC simplificado
Colimación
Colimación
Colimación:
Como el diafragma de una cámara fotográfica varios colimadores se encadenan para limitar el tamaño del haz
Inyección y llenado del acelerador
Beam 1
Beam 2
RF
Radio Frecuencia:
Aceleración, los haces ganan energía cada vez que pasan por la cavidades.
Colisiones:
La orbita de los haces es guiada en los puntos de interacción para producir colisiones
Los haces pueden circular durante horas o días, proporcionando datos a los experimentos
Extracción:
En caso de emergencia o cuando ya no hay suficientes colisiones los haces son extraídos por medio de Kicker magnets
Instrumentación:
Para seguir el progreso del haz durante su paso por el acelerador

## Slide 27: LHC On Air
Vistars
Ayer, primeras colisiones
proton-oxigeno!

## Slide 28: Colisiones: Luminosidad
Natura
Acelerador
Luminosidad
Sección Eficaz:
Probabilidad de que un evento ocurra
Es una medida del número de colisiones que pueden producirse en un detector por cm2 y por segundo.
Para dos haces Gaussianos colisionando frontalmente, la luminosidad se expresa:
N: intensidad [particulas/paquete]
nb: no. paquetes
Frep: frequencia de collision
: tamaño transversal del haz
Interaction point (IP)

## Slide 29: Aceleradores: Limitaciones
Durante la operación de los aceleradores, los físicos encontramos limitaciones a resolver y optimizar
Space charge: las particulas cargadas del paquete se repelen entre sí -> fuerza de-focalizante
Electron cloud: el vacío dentro del acelerador no es perfecto, y se generan nubes de electrones ionizados
Beam-coupling impedance: el haz de particulas excita campos electromagneticos no deseados en el acelerador
Algunos ejemplos
Cascade effect
Space charge force
Wakefields generados por un cambio en la geometría

## Slide 30: Aceleradores: Limitaciones
Estas limitaciones causan inestabilidades en el haz que pueden derivar en calentamiento o rotura de los elementos del acelerador
Head-Tail
mode-zero instability
Inestabilidad observada en el SPS
Crecimiento exponencial de la posición transversal
Fallos en instrumentos de medida (SPS BWS, 2023)
Sobrecalentamiento de un elemento (LHC Warm Vacuum Modules) por beam-coupling impedance
(2023)
Ejemplos reales

## Slide 31: Los aceleradores del CERN

## Slide 32: LINAC 3 y 4
LINAC4 (86 m) acelera iones negativos de Hidrogeno hasta 160 MeV para inyectarlos en el Proton Synchrotron Booster.
LINAC3 acelera iones pesados (plomo) para inyectarlos en el LEIR (Low Energy Ion Ring).

## Slide 33: PS Booster
CERN PS Booster
4 vacuum chambers
1er Sincrotrón en la cadena de inyectores, compuesto por 4 anillos superpuestos. Circunferencia de 157m.
Incrementa la energía de protones de 160 MeV hasta 1.4GeV en 1.2s
Pulsos del LINAC 4 se distribuyen verticalmente en los 4 anillos.
Después de la aceleración se transfieren al Proton Synchrotron (PS), Medicis (aplicaciones médicas) e Isolde (estudio de núcleos exóticos radiactivos).

## Slide 34: PS: Proton Synchrotron
El más antiguo en el CERN desde 1959
Circunferencia de 628 m
Acelera desde 1.4 GeV a un rango variado de energías hasta 26 GeV dependiendo del usuario
  East area: to 24GeV (CLOUD, IRRAD, … )
  SPS: to 14GeV or 26GeV
  AD: to 26 GeV
  n-TOF: to 20 GeV (neutron Time-of-Flight)
Tunel del PS

## Slide 35: SPS: Super Proton Synchrotron
CERN SPS
El último inyector, enterrado a 30m bajo tierra.
Circunferencia de 6.9km
Acelera de 26GeV hasta 450GeV
Extracción hacia: El Area Norte, LHC, AWAKE and HiRadMat

## Slide 36
¿Futuro en el CERN ?

## Slide 37: HL – LHC : Alta luminosidad

## Slide 38: FCC: Future Circular Collider
Anillo de 90.7 km
Fesibility Studies ya disponibles:
https://indico.cern.ch/event/1534205/
🔗link

## Slide 39: Muon collider
*Many thanks to D. Amorim & R. Taylor
Acelerar muones 𝝉0=𝟐.𝟐𝝁𝒔 -> gracias a la relatividad especial, 𝝉=𝛾𝜏0=47323⋅2.2𝜇𝑠=𝟏𝟎𝟒 𝒎𝒔 a 5 TeV
-> Aceleracion y tasa de repeticion muy rapida!
🔗 Link a la reunion annual Mayo 2025

## Slide 40: Physics beyond colliders
Experimentos que usan los haces de particulas producidos por los aceleradores del CERN

## Slide 41: PBC: TWOCRYST experiment @LHC
*Many thanks to C. Maccani
De las simulaciones a la realidad: Junio, 2025
Demostrar la viabilidad operativa para medir el momento dipolar magnetico y electrico de bariones de vida muy corta ->
sin imanes!!!
Usando “bent cristals”
Notes: Measurement

## Slide 42
Gracias 
Elena de la Fuente García (BE–ABP–CEI)
Aceleradores de partículas
Gracias a Reyes Alemany, Pablo Arrutia e Ingrid Mases por el material

## Slide 43: Aceleradores de partículas por el mundo

## Slide 44: Presupuestos: orden de magnitud
20.000 millones de €
8.800 millones de €
19 days
30+ years of physics

## Slide 45: Premios en física fundamental
25 premios Nobel con contribuciones directas de aceleradores