## Slide 1: MBRD – Status of the quench protection scheme effectiveness
F. Levi
A. Bersani, B. Caiffi, S. Farinon, A. Pampaloni - INFN Genova

## Slide 2: Quench protection baseline performance
Current [A] | N of QH firing | MIIts from Q [MA2s] | Adiab HS T [K] | V peak to ground [V]
6000 | 8 | 20.3 | 80 | 9
8000 | 8 | 24.3 | 112 | 15
10000 | 8 | 27.3 | 151 | 33
12330 | 8 | 30.8 | 211 | 54
13357 | 8 | 32.4 | 243 | 72
AP01
AP02
Chart: Current [A]
| 6 | 8 | 10 | 12.33 | 13.356999999999999
MIIts from Q [MA2s] | 20.33 | 24.27 | 27.31 | 30.8281 | 32.4
Adiab HS T [K] | 80 | 112 | 151 | 210.5059 | 243
34.7 MA2s
300 K

## Slide 3: Complete failure analysis at nominal current
Case | N of QH firing | MIIts from Q [MA2s] | Adiab HS T [K] | V peak to ground [V]
1 | 8 | 30.8 | 211 | 54
2 | 7 | 31.5 | 222 | 140
3 | 7 | 31.4 | 222 | 134
4 | 7 | 31.5 | 223 | 168
5 | 7 | 31.4 | 222 | 158
6 | 7 | 31.5 | 222 | 142
7 | 7 | 31.4 | 221 | 124
8 | 7 | 31.5 | 222 | 100
9 | 7 | 31.4 | 222 | 94
10 | 6 | 32.7 | 241 | 277
11 | 6 | 32.7 | 241 | 374
12 | 6 | 32.6 | 240 | 341
13 | 6 | 32.7 | 240 | 229
14 | 5 | 33.8 | 260 | 430
15 | 5 | 33.7 | 258 | 418
16 | 5 | 33.7 | 260 | 429
17 | 5 | 33.7 | 259 | 419
18 | 5 | 33.7 | 259 | 369
19 | 5 | 33.6 | 258 | 359
20 | 5 | 33.7 | 260 | 374
21 | 5 | 33.6 | 257 | 354
22 | 4 | 35.4 | 292 | 700
23 | 4 | 35.3 | 290 | 622
STD
1 BROKEN QH
2 BROKEN QH
3 BROKEN QH
4 BROKEN QH

## Slide 4: Complete failure analysis at nominal current
Chart: N of QH firing
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
MIIts from Q [MA2s] | 30.8281 | 31.466 | 31.4169 | 31.4711 | 31.4137 | 31.4685 | 31.3672 | 31.4659 | 31.4152 | 32.6789 | 32.6827 | 32.6411 | 32.6677 | 33.7522 | 33.671 | 33.7492 | 33.6808 | 33.7011 | 33.6311 | 33.7375 | 33.5946 | 35.3698 | 35.2951
Chart: N of QH firing
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
Adiab HS T [K] | 210.5059 | 222.4306 | 221.6438 | 222.5132 | 221.593 | 222.4726 | 220.8517 | 222.4293 | 221.6174 | 240.5484 | 240.6147 | 239.8953 | 240.3556 | 259.8522 | 258.3421 | 259.7975 | 258.5233 | 258.9011 | 257.6026 | 259.5796 | 256.9262 | 291.8944 | 290.3278
Chart: N of QH firing
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
V peak to ground [V] | 53.7969 | 139.5053 | 133.8136 | 168.2377 | 157.9303 | 141.7177 | 124.0327 | 99.6426 | 93.9668 | 277.0656 | 374.4627 | 340.9638 | 229.4602 | 429.9799 | 417.562 | 429.4572 | 419.1271 | 369.358 | 359.3082 | 374.405 | 353.8505 | 699.7825 | 621.9794
In graphs:

## Slide 5: Sensitivity analysis of QH insulation thickness
I [A] | th ins [um] | case | MIITS from Q [MA2/s] | Adiab HS T [K] | Δ MIITS [MA2/s] | Δ Adiab HS T [K]
12330 | 100 | std | 30.8 | 211 | 0.68 | 10
12330 | 125 | std | 31.5 | 221 |  | 
13557 | 100 | std | 32.4 | 243 | 0.76 | 14
13557 | 125 | std | 33.2 | 257 |  | 
12330 | 100 | fail 3 | 32.7 | 240 | 0.68 | 12
12330 | 125 | fail 3 | 33.4 | 252 |  | 

## Slide 6: MBRD – Status of the quench protection scheme effectiveness
F. Levi
A. Bersani, B. Caiffi, S. Farinon, A. Pampaloni - INFN Genova

## Slide 7: Sensitivity analysis of QH insulation thickness
Chart: I [kA]
| 2 | 6 | 8 | 10 | 12.33 | 13.356999999999999
th ins 125 um | 39.75 | 35.45 | 33.55 | 31.9 | 30.15 | 29.35
th ins 100 um | 34.5 | 30.7 | 29.1 | 27.6 | 26.1 | 25.4
th ins 75 um | 29.55 | 26.25 | 24.85 | 23.55 | 22.25 | 21.65
th ins 50 um | 24.85 | 22.05 | 20.85 | 19.75 | 18.65 | 18.15