## Slide 1: Cryogenics at CERN The art of low temperature engineering
Thomas Swerts (TE-CRG-OP)
25 September 2025

## Slide 2: Inhoud
Mijn achtergrond
Mijn werk op CERN
Cursus cryogenie (cryogenics)
Cryogene toepassingen

## Slide 3: Mijn achtergrond
2012
2017
2025
Ingenieursstudie: Werktuigkunde
Optie: Lucht- en ruimtevaarttechnologie
KU Leuven
Mei 2025
Loopbaan als werktuigkundige in R&D projecten
+7y
Voornamelijk (+6y) als ontwikkelaar van compressor prototypes bij Atlas Copco
Verschillende technologieën:
olievrije turboblowers voor waterzuiveringsinstallaties
olievrije turbocompressoren
olievrije tandrotorcompressoren
energierecuperatie
hogedruk waterstofcompressoren
Start nieuw avontuur
[1] Atlas Copco, Oil-free air centrifugal blowers – ZB 5-6 VSD+, link
[2] Atlas Copco, Oil-free centrifugal compressors, link
[3] Atlas Copco, Oil-free rotary tooth compressor – ZT 30-55 VSD+ (FF), link
[4] Atlas Copco, Save energy with oil-free water-cooled compressors – Energy recovery solutions (ER 90-900), link
[5] Atlas Copco, High pressure hydrogen compressor for mobility H2Y, link
[1]
[2]
[3]
[5]

## Slide 4: Hoe ben ik bij CERN beland?
Afbeelding: CERN Science Gateway (Link)
Afbeelding: SBB long-distance service network map (https://company.sbb.ch)
Afbeelding: Belgian railway network (Link)
Afbeelding: Ville de Lausanne (Link)

## Slide 5: Mijn werk bij CERN?
Cryogeen ingenieur bij (ATS) TE-CRG-OP
Accelerator & Technology Sector (https://ats.web.cern.ch/organisation)
TEchnology department
(https://te-dep.web.cern.ch/)
CRyoGenics
(https://crg.web.cern.ch/)
Operations
(https://crg.web.cern.ch/operation-website)
Afbeelding: CERN 25 years of Large Hadron Collider experimental programme (Link)
Afbeelding: CERN FCC (Link)

## Slide 6: Cryogenie: wat is dat juist?
Spoedcursus cryogenie (cryogenics)
De basis in <1u

## Slide 7: Cryogenie
Cryogenie is de tak van de natuurkunde (thermodynamica) die zich bezighoudt met de productie van zeer lage temperaturen en de effecten daarvan op de materie
< 120 K (-153 °C) is de gebruikelijke limiet
dit is het punt waarop de lucht vloeibaar wordt,
de wereld is dan niet meer hetzelfde!
Hou koud dan?
Afbeelding: Periodic Table (Link)
Atmosferische gascondensatietemperaturen:
Krypton | (Kr) | 120 K
Oxygen | (O2) | 90 K
Argon | (Ar) | 87 K
Nitrogen | (N2) | 77 K
Neon | (Ne) | 27 K
Hydrogen | (H2) | 20 K
Helium | (He) | 4.2 K
Helium is het ENIGE ELEMENT dat geen vaste stof is <10 K (onafhankelijk van de druk)
→ de ENIGE VLOEISTOF die cryogene processen onder 10 K mogelijk maakt...

## Slide 8
Ruimte: Gemiddelde temperatuur is 2.7 K
LHC: magneten worden gehouden op 1.9 K
Afbeelding: (Link)

## Slide 9: Waarom cryogenen in deeltjesversnellers?
Deeltjesversneller = Versnelling (RF) + Buigen (Dipool) + Focussen (Quadrupool)
→ energetischere deeltjes
→ sterkere buiging nodig
→ Sterkere magnetische veld nodig

## Slide 10: Electromagneten
Hoe hoger de stroom, hoe sterker het magnetisch veld
Afbeelding: (Link)
Afbeelding: (Link)

## Slide 11: Electromagneten
Ohmse verliezen
Warmtedissipatie:
Bij hoge stromen:
  Veel verliezen
  Veel materiaal nodig
Supergeleiding: geen elektrische weerstand meer
Enkele voor sommige materialen onder bepaalde omstandigheden (bv temperatuur onder kritische temperatuur)
Oplossingen?

## Slide 12: Supergeleidbaarheid
NbTi vs Cu
NbTi magneten (LHC):
Tc = 10 K. (supergeleidingstemperatuur)
H = 8 Tesla (magnetisch veld)
I = 11000 Ampère (elektriciteit, stroom)
Afbeelding: Hundred years of Superconducting Materials (Link)
Equivalent voor stroom van 11000 Ampère (gemiddelde huisaansluiting gaat tot 50 ampère)

## Slide 13: Waarom cryogenen in deeltjesversnellers?
Deeltjesversneller = Versnelling (RF) + Buigen (Dipool) + Focussen (Quadrupool)
Afbeelding: Superconducting materials: Challenges and opportunities for large-scale applications (Link)
→ LHC-energie = 7 TeV
→ benodigd magnetisch veld voor 27 km = 8 T
→ oplossing: supergeleidende magneten in NbTi
→ temperatuur onder 10 K om te werken:
→ Helium is de enige kandidaat
New Frontier
HTS

## Slide 14: Helium
Waar komt het vandaan?
Fossielgas: gewonnen uit aardgas (ook 5 ppmv in atmosfeer)
  Lichter dan lucht
  Ontsnapt letterlijk aan de aarde!
Heel klein atoom!
  Lekt makkelijk
  → Helium verliezen moeten beperkt worden!

## Slide 15: Helium
Inert gas: niet toxisch, niet explosief, niet ontbrandbaar
Laatste element dat vloeibaar wordt, onder 5K
Bestaan ​​van He II: superfluïditeit
Bijzondere toestand van de materie…
Macroscopische kwantumvloeistof
Zeer lage viscositeit!
Zeer hoge warmtegeleiding!
→ Superfluïde vloeistof beweegt overal heen en transporteert de warmte perfect!
→ Ideaal om supergeleidende magneten te koelen
Afbeelding: An Introduction to Cryogenics (Link)
Afbeelding: Phase Diagrams (Link)

## Slide 16: Superfluïditeit van 4He: He II
Temperatuur Tλ = 2,17K : nieuwe faseovergang
  1927: "toevallig" gezien door W. Keesom (Nederland), kort na ontdekking vloeibaar helium
  1937: echt ontdekt, onafhankelijk van elkaar door P. Kapitsa (Syrische Rijksuniversiteit) en J.F. Allen & A.D. Misener (VK)
  jaren 40: uitgelegd door L. Landau, F. London en L. Tisza (het beroemde 2-vloeistoffenmodel)
Superfluïde toestand: unieke thermische en stromingseigenschappen verschillend van andere vloeistoffen
  Zeer lage viscositeit van He II
  Warmtetransportefficiëntie: hele hoge thermische conductiviteit
Helium warmtecapaciteit rond lambda punt
(eerste plot van Keesom in 1927)

## Slide 17: Helium
1 liter vloeistof = 700 liter gas bij omgevingsdruk/temperatuur!
Vloeibaar helium: potentiële energie om voor ontploffingen te zorgen!
De juiste veiligheidsmaatregelen zijn nodig
Eigenschap | Eenheid | He | N2 | Ar | H2 | O2 | Kr | Ne | Air | Water
Kooktemperatuur (Tb) bij 1.013 bar | [K] | 4.2 | 77.3 | 87.3 | 20.3 | 90.2 | 119.8 | 27.1 | 78.8 | 373
Latente warmte (verdamping bij Tb) | [kJ/kg] | 21 | 199.1 | 163.2 | 448 | 213.1 | 107.7 | 87.2 | 205.2 | 2260
Ratio volume gas (273 K) / vloeistof | [-] | 709 | 652 | 795 | 798 | 808 | 653 | 1356 | 685 | -----
Dichtheid vloeistof (bij Tb) | [kg/m3] | 125 | 804 | 1400 | 71 | 1140 | 2413 | 1204 | 874 | 960
Afbeelding: Cryogenic Safety Training CERN (T. Koettig)

## Slide 18: Quench
Supergeleidende magneet warmt lokaal klein beetje op
Supergeleidbaarheid gaat verloren
Elektrische weerstand komt terug
Nog meer warmteproductie
Vloeibaar helium verdampt razendsnel
Dat helium gas moet weg om ontploffing te voorkomen
Afbeelding: Cryogenic Safety Training CERN (T. Koettig)

## Slide 19: Hoe maak je vloeibaar He
Afbeelding: (Link)
Expansieventiel
Condensator
Verdamper
Compressor
Compressor
 Comprimeren gas
Koelbox
 Expansie van gas om het af te koelen
Distributie/Evaporatie
Warmtebelasting
Afbeelding: (Link)
Vloeistof
Gas
Lage druk
Hoge druk
Afbeelding: Daniel Dominguez / CERN
Afbeelding: (Link)
Afbeelding: (Link)
Afbeelding: (Link)

## Slide 20: LHC Koelbox
Linde
Afbeeldingen: LHC compressor station operation – Joe Pews
Air Liquide

## Slide 21: Binnenin een koelbox

## Slide 22: Afkoelcyclus
Typische afkoelcyclus
starten heliumcirculatie bij kamertemperatuur, inclusief spoelen: 1 week
afkoelen van 300 naar 4,5 K (90% van de LHe-voorraad in de sector): 4 weken
afkoelen en stabiliseren van sector bij nominale omstandigheden van 1,9 K: 1 week
uitvoeren van koude cryogene tests: 2 weken
bijkomende kwalificaties: enkele weken
Totaal: +8-10 weken

## Slide 23: Afkoelen / Opwarmen
Thermische contractie / dillatatie
LHC tunnel: omtrek van 27 km
Krimt ~80m

## Slide 24: Afkoelcyclus
Negligible below 80 K
Afbeeldingen: LHC Transient operations – Gerard Ferlin

## Slide 25: Cryogene toepassingen
Op CERN

## Slide 26: Cryogene toepassingen op CERN
LHC versneller
Supergeleidende magneten
Supergeleidende radiofrequentie (SRF) caviteiten
LHC physics detectors
Supergeleidende magneten
LAr calorimeters
Afbeelding: ATLAS experiment (Link)
Afbeelding: ATLAS experiment (Link)
Afbeelding: CMS experiment (Link)
en (Link)
Afbeelding: SRF module (Link)
Afbeelding: LHC (Link)

## Slide 27: Cryogene toepassingen op CERN
Testopstellingen voor magneten en RF cavities (acceleratoren)
Detector componenten testen
Grote magnetische spectrometers voor fixed-target experimenten
B180 /WAT
HIE ISOLDE
SM18
SM18
B163
Central He liquefier
Compass (NA)
SPS BA6

## Slide 28: Cryogene toepassingen
Buiten CERN

## Slide 29: Cryogene medische toepassingen
Afbeelding (Link)
Afbeelding (Link)
Cryogene chirurgie (bv. wratten verwijderen)
MRI
Afbeelding (Link)
Cryogene bewaring (bloed, embryo’s, stamcellen, …)

## Slide 30: Cryogene ruimtevaarttoepassingen
Afbeelding: James Webb Space Telescope (Link)
Afbeelding (Link)
Koelen van gevoelige instrumenten aan boord van satellieten
Ruimtevaart (raketbrandstof)

## Slide 31: Cryogene transporttoepassingen
Afbeelding (Link)
Vloeibaar waterstof als brandstof voor vrachtwagens en vliegtuigen
SCMaglev
Afbeelding (Link)
Afbeelding (Link)

## Slide 32: Cryogenie in toekomstige technologiën
Afbeelding (Link)
Kwantumcomputers
Afbeelding: ITER tokamak (Link)
Nucleaire fusiereactoren
Afbeelding (Link)
Afbeelding: Wendelstein 7-X stellarator (Link)