## Slide 1: Detektory častíc vo fyzike a aj mimo nej...
Peter Chochula
Európske Centrum Jadrových Výskumov – CERN, Ženeva

## Slide 2: Toto je pravdepodobne rozpad Higgsovho bozónu

## Slide 3: A toto je kamera, ktorá to videla (ATLAS - CERN)

## Slide 4: Aj toto je kamera, ktorá to videla (ATLAS - CERN)

## Slide 5: Takto vyzeral Vesmír miliardtinu sekundy po svojom vzniku (pri teplote 100 000 krát vyššej než v strede hviezd)

## Slide 6: A táto kamera to zaznamenala (ALICE- CERN)

## Slide 7: Ako to funguje?

## Slide 8: Zobrazovanie neviditeľného
V tejto prednáške budeme hovoriť o detekcii častíc, meraní ich energie a zobrazovaní dráh
Detekcia častíc sa líši od iných meracích postupov, pretože máme do činenia s objektami s rozmerom rádovo 10-15 m , prípadne s bezrozmernými (bodovými) objektami
Navyše, najmä vo fyzike vysokých energií, sa tieto objekty pohybujú rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla

## Slide 9: Čo to vlastne detekujeme?
V súvislosti s detektormi sa používajú pojmy ako
  Rádioaktivita
  Ionizujúce žiarenie
  Alfa, beta, gamma žiarenie/častice/lúče....
Častice sa vyskytujú všade okolo nás. Pochádzajú
  Z prirodzených rádioaktívnych zdrojov
  Z Vesmíru (kozmické žiarenie)
  Z ľudskej činnosti (umelé nuklidy, lekárske prístroje, experimenty...)

## Slide 10: Rádioaktivita – zbavenie sa energie
Atóm
jadro
obal
Gamma alebo
fotón
Alfa alebo
jadro hélia
(2p2n)
Beta alebo
elektrón

## Slide 11: Kozmické LEGO

## Slide 12: Základné LEGOkocky

## Slide 13: ... A teda častice , ktoré chceme detekovať sú
Buď
  samotné LEGO kocky (fotón, elektrón, mión)
Alebo
  Väčšie kocky, postavené zo základných (protón, neutrón...)
Častice často žijú iba krátku dobu a potom sa rozpadnú na objekty, ktoré dokážeme zaregistrovať:
  Fotóny
  Neutróny
  Iné nabité častice

## Slide 14: Ako registrujeme častice?
Všímame si stopy, ktoré častice zanechali po prechode detektorom
Z týchto stôp zrekonštruujeme zaznamenanú udalosť

## Slide 15
Pri vyšetrovaní nehody často vidíme len jej dôsledok
Po zhodnotení stôp ...
... a aplikácii fyzikálnych zákonov, poznatkov o stave a vybavení vozidla, stave vozovky...
... dokážeme zistiť príčinu
Detekcia častíc vychádza z podobných myšlienok
V prednáške sa budeme venovať stopám, ktoré častice zanechávajú a metódam, akými môžeme tieto stopy registrovať

## Slide 16: Čo sa stane ak častica preletí látkovým prostredím ?
Prechod častíc látkovým prostredím sa riadi presnými pravidlami, ktoré závisia od
  Typu častice
    Nabité Častice reagujú inak ako neutróny, či fotóny
  Energie Častice
  Samotného prostredia
    Neutrón sa v parafíne spomalí, v betóne rozptýli a v uráne vyvolá jadrovú reakciu
Ako teda častice interagujú ?

## Slide 17: Bethe-Blochov vzťah pre ionizačné straty

## Slide 18
Pre pochopenie funkcie detektorov však nepotrebujeme ísť príliš do detailov

## Slide 19
Nabitá častica
Brzdné žiarenie
Excitácia
Čerenkovove žiarenie
Ionizácia
Jadrové realcie

## Slide 20: Čo si zapamätáme?
Pre prechode nabitých častíc prostredím vzniknú
  Voľné elektróny
  Excitované atómy
  Fotóny
  Produkty jadrových reakcií
Nabitá častica po sebe zanechala stopu v podobe iných častíc

## Slide 21
Fotón
Fotoefekt
Comptonov rozptyl
Tvorba párov

## Slide 22: Čo si zapamätáme?
Fotón zanechá za sebou stopu vo forme elektrónov
  Elektrón je nabitá častica, o tých sme si práve hovorili

## Slide 23
Neutrón
Pružný rozptyl
Energia sa rozdelí medzi jadro a rozptýlený neutrón, pričom jadro ostáva v nevzbudenom stave (analógia s biliardom)
Nepružný rozptyl
Odrazené jadro sa vzbudí a následne deexcituje vyžiarením neutrónov a/alebo fotónov
Radiačný záchyt
Neutrón je pohltený v jadre a vyžiarí sa fotón
Záchyt a uvoľnenie nabitých častíc
Jadro sa deexcituje vyžiarením nabitých častíc, ktoré musia mať dostatočnú energiu na prekonanie coulombovskej bariéry
Štiepenie
Jadro sa rozštiepi na fragmenty a uvoľnia sa neutróny
Deje pri vysokých energiách
Vysokoenergetické neutróny trieštia jadrá na množstvo fragmentov

## Slide 24: Čo si zapamätáme?
Neutrón zanechá za sebou stopu vo forme nabitých častíc a fotónov

## Slide 25
Claus Grupen, Particle Detectors, Cambridge University Press,
Cambridge 1996 (455 pp. ISBN 0-521-55216-8)
Paradoxne, niektoré častice môžeme detekovať tým, že ich nevidíme
Napríklad neutrína zvyčajne nezanechávajú stopu v detektore, detekujeme ich nepriamo, s využitím zákonov zachovania

## Slide 26: Čo si zapamätáme?
Neutríno za sebou zanechá takú stopu, že nezanechá stopu
  Ak je detektor dobre navrhnutý, dokážeme prechod neutrína spočítať

## Slide 27: Pohyb nabitých častíc v elektrickom a magnetickom poli
V závislosti na polarite poľa a náboji je častica urýchľovaná alebo spomaľovaná
Dráha nabitej častice v magnetickom poli je zakrivená
  Smer a polomer zakrivenia závisí od:
    Náboja častice
    Hybnosti častice
    Orientácie magnetického poľa
  Čiže, ak poznáme orientáciu magnetického poľa,
    Zo smeru zakrivenia vieme určiť náboj častice
    Z polomeru zakrivenia vieme určiť hybnosť
    ... Čo vysvetľuje posadnutosť časticových fyzikov magnetmi...

## Slide 28: Príklad pohybu častice v elektrickom a magnetickom poli
Zdroj : http://www.physics.ucla.edu/plasma-exp/beam/
Elektrónový zväzok je emitovaný z katódy.
Viditeľné žiarenie je produkované pri deexcitácii atómov argónu
Zväzok je emitovaný v prostredí bez elektrického a magnetického poľa
Magnetické pole je zapnuté
Zväzku je postavená do cesty negatívne nabitá mriežka
Zväzok sa pohybuje v elektrickom aj magnetickom poli

## Slide 29: Jadrové emulzie
Henri Becquerel si všimol, že ak položí na fotografickú platňu uranové soli, na platni sa objavia po vyvolaní škvrny
  tento jav pripísal novému žiareniu, ktoré sa líšilo od čerstvo objavených X lúčov (Rontgen)
  Neskôr Becquerel ukázal, že toto žiarenie ionizuje plyny
Fotografická platňa bola vlastne predchodcom emulzných detektorov
  Ionizujúca častica pri pre prechode emulziou v ktorej sa nachádzajú zrnká bromidu strieborného uvoľňuje striebro
  Po vyvolaní emulzia sčerná pozdĺž dráhy častice
  Meranie dĺžky dráhy poskytlo informáciu o energii častice
Henri Becquerel
(1852-1908)
Nobelova cena za fyziku 1903
Spoločne s Pierre and Marie Curie

## Slide 30
Niektoré parametre emulzií:
Priemer zrniek halogénov striebra ~0.2 μm
Typická hrúbka emulzie ~600μm
Presnosť merania polohy ~1μm
www.space.saske.sk
Energetické straty častice narastajú ko koncu jej dobehu
Tento efekt je pekne viditeľný v emulzii, ku koncu dráhy je sčernanie väčšie

## Slide 31
Už v počiatkoch sa jadrové emulzie využívali v experimentoch s kozmickým žiarením
V modernej dobe sa objavili pre tento istý účel aj v na palube kozmického laboratória Skylab
History.nasa.gov

## Slide 32: Scintilačné detektory
www.mppmu.mpg.de

## Slide 33: Scintilačný detektor
Niektoré materiály vyžarujú pri prechode častice detekovateľné svetlo
  Fotóny sú emitované pri deexcitácii vzbudených molekúl
Vhodný scintilátor musí:
  Vyžarovať fotóny správnej vlnovej dĺžky s vysokou účinnosťou a „hlavne rýchlo“
  Byť transparentný pre tieto fotóny
Svetlo z prvých scintilatórov sa registrovalo priamo okom
Dnešné scintilátory bývajú čítané elektronicky (napríklad fotonásobičmi)

## Slide 34: Rutherfordov experiment
Scintilátor
Odrazená
α častica
Zlatá fólia
Zdroj α častíc
Rozptýlené α častice
Comptonov model jadra
Rutherfordov model jadra
Ernest Rutherford
(1871-1937)
Nobelova cena za chémiu 1908
Hans Geiger and Ernest Marsden pod vedením E. Rutherforda pozorovali rozptyl α častíc pod veľkým uhlom
Rutherford tento fakt interpretoval tým, že hmotnosť atómu musí byť sústredená v jeho jadre
V experimente bol použitý scintilátor, záblesky boli pozorované pod mikroskopom a registrované ručne

## Slide 35: Komponenty scintilačného detektora
http://www.reak.bme.hu
scintilátor
svetlovod
fotonásobič
Fotonásobič
(zariadenie na konverziu fotónov na elektróny)
svetlovod
ATLAS
Modul scintilačného kalorimetra

## Slide 36: Elektronické čítanie informácie zo scintilátora
Na dynódach sa znásobuje počet elektrónov
Faktor zosilnenia°býva 10E6
Typická doba formovania signálu 200 ps
(Burle Industries)
Pore : 2 mm
Pitch: 3 mm
Mikrokanálové doštičky zosiľňujú signál podobne ako fotonásobič

## Slide 37: Scintilačné detektory nájdeme napríklad v medicíne

## Slide 38: Hmlová komora

## Slide 39: (Wilsonova) Hmlová komora
Charles T.R. Wilson
(1869-1959)
Nobelova cena za fyziku 1927
(spoločne s Comptonom)
Ernst Rutherford: Hmlová komora bola najoriginálnejším a najkrajším prístrojom v dejinách fyziky
nádoba s piestom naplnená čistým vzduchom a vodnou parou
pri prudkom pohybe piestu dôjde k expanzii polynu a poklesu jeho teploty
  Para je presýtená ale nemá na čom kondenzovať
ióny vytvorené preletom častice fungujú ako kondenzačné jadrá
  Pozdĺž dráhy častice sa vytvorí hmlová stopa
V difúznej komore sa presýtenie dosahuje pomocou teplotného gradientu (nepotrebuje expanziu, je pripravená k registrácii neustále)

## Slide 40
Prvá expanzná komora z roku 1899
Určená na štúdium hmly
Originál komory z roku 1911

## Slide 41: V hmlovej komore bolo urobených mnoho objavov
Vizualizácia jadrovej premeny
α+N -> O+p
Použitá komora bola schopná „neuveriteľnej rýchlosti"
(expandovať mohla až trikrát za sekundu)
Objav pozitrónu

## Slide 42: Bublinové detektory

## Slide 43: Bublinová komora
Donald Arthur Glaser
(1926)
Nobelova cena za fyziku 1960
princíp činnosti je veľmi podobný hmlovej komore
V najznámejšej konfigurácii je nádoba detektora naplnená kvapalinou ohriatou tesne pod bod varu
  Pohyb piestu zníži tlak kvapaliny a privedie ju do metastabilného stavu
  Energia uložená prelietavajúcou časticou privedie kvapalinu do varu
    Bublinky s priemerom  10 m sa tvoria pozdĺž dráhy
  piestom sa kvapalina opäť stlačí a bublinky skolabujú, komora je pripravená na ďalšie meranie
universe-review.ca

## Slide 45: Gargamelle (CERN)
Neutrálne prúdy boli objavené v Gargamelle v roku 1972. Objav potvrdil teóriu, že elektromagnetická sila a slabá sila sú prejavmi tej istej interakcie.
Na obrázku je prvý event dokazujúci ich existenciu
Tento event bol jediný svojho druhu v kolekcii viac než 300 000 analyzovaných fotografií

## Slide 46: Big European Bubble Chamber (BEBC)
Inštalovaná v roku 1973-1984
3,7 m priemer, 4 m výška, 35m3 kvapaliny
22 experimentov, 600 vedcov z 50 laboratórií
6,3 milóna fotografií
3000 km filmového materiálu

## Slide 47: BEBC
D* event v BEBC

## Slide 48: Meranie uhlu dráh
1958

## Slide 49: Analýza filmov
1961

## Slide 50: Analýza filmov
Digitalizácia snímok na CDC3100
April 1967

## Slide 51: Measuring films
ERASME merací systém pre BEBC
Feb. 1974

## Slide 52: Plynové detektory

## Slide 53: Ionizácia – odtrhnutie elektrónu z atómu
Pri prechode nabitej častice plynným prostredím dochádza k ionizácii pozdĺž jej dráhy
  Elektróny a kladne nabité ióny tvoria základné komponenty detekovaného signálu
Ak dodáme elektrónu energiu, môže sa uvolniť a zanechá po sebe kladne nabitý ión
Voľný elektrón
Ión

## Slide 54: Ionizačný detektor
- +
- +
- +
+ -
+ -
-
+
Ióny
elektróny
katóda
anóda
Kde sme sa už stretli s ionizačnou komorou?
V detektore dymu (požiarnom hlásiči)
Dve ionizačné komory naplnené vzduchom obsahujú α žiarič (Am)
Referenčná komora je uzavretá a meria sa na nej ionizačný prúd
Detekčná komora nasáva vzduch z okolia
  Častice dymu znižujú ionizáciu a tým aj meraný prúd
Veľký rozdiel prúdu v referenčnej a meracej komore spustí alarm
Plynový ionizačný detektor pozostáva z dvoch elektród vožených do plynu.
  Elektróny a ióny driftujú k elektródam a vytvoria merateľný impulz

## Slide 55: Iskrová komora
Ak to „preženieme“ s napätím na elektródach (~20000 V), preskočí medzi nimi (pozdĺž ionizačnej stopy častice) iskra
Ak naukladáme vrstvy elektrón na seba, môžeme sledovať dráhu častice
Iskrová komora v expozícii Microcosm CERN

## Slide 56: Iskrová komora
Experiment s iskrovými komorami (CERN 1974)
Iskrová komora pre neutrínové experimenty (CERN 1962)
Iskrová komora spektrometra OMEGA (CERN 1971)
Signál z iskrových komôr sa dal registrovať elektronicky ale aj akusticky
Polohové rozlíšenie bolo na úrovni 300 um

## Slide 57: Streamerová komora
Streamerová komora funguje podobne ako iskrová
  Veľmi vysoké napätie (500 000 V) je aplikované na veľmi krátky čas (15 ns)
  iskra nemá čas preskočiť až k elektróde, ale vyvinie sa iba v blízkosti dráhy častice
  dráhy častíc boli obvykle fotografované
Streamerová komora v CERNe 1974

## Slide 58
Rozpad ++e+ v streamerovej komore (1984)

## Slide 59
Event pri energii 6.4 TeV (Síra - Zlato) (NA35)
Júl 1991

## Slide 60: Geiger-Muellerov detektor
Pravdepodobne najznámejší detektor (podľa mena)
  Prvý detektor tohto typu vyvinul Alexander Geiger spoločne s E. Rutherfordom v roku 1908
  Spoločne s Waltherom Muellerom ho Geiger ďalej zdokonalil v roku 1928
GM trubice pracujú v oblasti, kde veľkosť impulzu nazávisí od energie častice
  používajú sa na meranie aktivity (počet impulzov za jednotku času)
Vhodnou voľbou náplne a materiálu detektora je možné dosiahnuť citlivosť na široké spektrum detekovaných častíc (e, γ, n...)

## Slide 61: Mnohovláknové detektory
Georges Charpak
(1924)
Nobelova cena za fyziku 1992
(za objav mnohovláknových komôr)
G. Charpak vyvinul mnohovláknový detektor
Anóda bola nahradená množstvom paralelných vlákien
  získali sme tak vlastne „mnoho detektorov v jednom“, pretože signál z každého vlákna môže byť meraný samostatne
  Fyzikom sa otvorila cesta na meranie dráh častic s vysokou presnosťou
  Lekári (ale aj colníci) získali nástroj na presné zobrazovanie

## Slide 62
Mnohovláknová proporcionálna komora (1970)

## Slide 63: Aplikácia mnohovláknovej komory na colnici

## Slide 64: ... alebo v medicíne

## Slide 65: ... a samozrejme v fyzike

## Slide 66: Time Projection Chamber (TPC)

## Slide 67: TPC
TPC je „kráľovná“ medzi plynovými detektormi
TPC poskytuje trojrozmernú informáciu o dráhe častice
V TPC je skombinovaných viacero techník

## Slide 68: Princíp činnost TPC
Ionizácia prebieha v driftovom priestore TPC
Elektróny driftujú k čítacím detektorom umiestneným na konci TPC
  Elektrické pole je zvolené tak, aby nedochádzalo k rekombinácii ale ani k multiplikácii náboja
  Presnosť určenia polohy častice býva na úrovni 0.5 mm
  Rýchlosť TPC býva určená rýchlosťou driftu a je na úrovni 100μs
Driftový priestor
Anódové vlákna
Vláknová proporcionálna
komora
E
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
Driftová vzdialenosť

## Slide 69: ALICE TPC

## Slide 70: Driftový priestor ALICE TPC

## Slide 71: Čitacie detektory pre ALICE TPC

## Slide 72: Transport ALICE TPC

## Slide 73: Identifikácia typu častíc
Ak sú detektory proporcionálne, meraný impulz je úmerný energetickej strate častice na jednotku dráhy dE/dx
Tieto energetické straty sú špecifické pre jednotlivé častice
Ak poznáme hybnosť častice (napríklad zo zakrivenia dráhy) a jej energetické straty, môžeme pri troche šťastia identifikovať jej typ

## Slide 74
Na tomto mieste naše rozprávanie o plynových detektoroch zastavíme
Chceme dať ešte šancu iným technikám
Žiaľ musíme vynechať množstvo veľmi zaujímavých plynových detektorov
Multi Wire Proportional Chambers MWPC
Time Projection Chambers
Time Expansion Chambers
Proportional Chambers
Thin Gap Chambers
Drift Chambers
Jet Chambers
Straw Tubes
Micro Well Chambers
Cathode Strip Chambers
Resistive Plate Chambers
Micro Strip Gas Chambers
GEM - Gas Electron Multiplier
Micromegas – Micromesh Gaseous Structure

## Slide 75: Čerenkovovo žiarenie
Historicky prvá fotografia čerenkovovho žiarenia z Pb zväzku v CERNe
(J.Ružička a spol.)

## Slide 76: Čerenkovovo žiarenie
Čerenkovovo žiarenie vzniká pri prechode nabitej častice dielektrikom ak je rýchlosť častice vyššia než rýchlosť svetla v tomto prostredí
Podobný efekt možno pozorovať ak objekt prekročí rýchlosť zvuku
  Zvukové vlny nedokážu unikať „dostatočne rýchlo“ od objektu, ktorý ich vyvoláva a dôjde k vytvoreniu rázovej vlny
Pri prechode nabitej častice dielektrikom sa vzbudené elektróny vracajú do pôvodného stavu vyžiarením fotónov.
  Tieto sa pohybuju pomalšie, ako porucha, ktorá ich vyvoláva a vznikne rázová vlna
Pavel Aleksejevič Čerenkov
(1904-1990)
Nobelova cena za fyziku 1958
(spoločne s Frankom a Tammom)
the
Cherenkov
radiator
q, b
m
the
particle
the
light
cone

## Slide 77: Čerenkovovo žiarenie v jadrovom reaktore TRIGA MarkII (reaktor je naplnený vodou)
www.imgc.cnr.it

## Slide 78: Čerenkovove počítače
Čerenkovové počítače sa používajú na detekciu rýchlych častíc
Najvýznamnejšia aplikácia čerenkovových počítačov v tzv. RICH konfigurácii (Ring Imaging Cherenkov)
  Čerenkovovo žiarenie sa vytvára v radiátore
  Polohovo citlivý detektor zobrazí vzniknutý kruh
  Polomer registrovaného kruhu závisí od rýchlosti častice
Čerenkovov radiátor
fotodetektor
The
photon
detector
The spherical
mirror
q, b
The photons
Interaction
point

## Slide 79: DELPHI RICH (1989)

## Slide 80: COMPASS RICH (2001)

## Slide 81: ALICE HMPID (2007)

## Slide 82: Polovodičové detektory
Princíp polovodičových detektorov sa podobá plynovým:
  Častica odovzdá energiu elektrónu, ktorý sa uvoľní a putuje detektorom
  Oproti plynu je táto energia asi 10krát nižšia

## Slide 83: Polovodičové detektory
  Polovodič je materiál, ktorý má veľmi úzke zakázané pásmo a stačí malá energia na to, aby sa elektróny dostali do vodivostného pásma
  V polovodiči sú nosičmi náboja elektróny a diery
    Podľa toho, ktorý nosič je majoritný, rozlišujeme polovodiče typu „n“ a „p“
  Pri styku 2 materiálov opačného typu polovodivosti dôjde k vytvoreniu ochudobnenej zóny (bez voľných nosičov)
K vyrobeniu polovodičového detektora nám chýba už len malý krok
  Potrebujeme rozšíriť ochudobnenú zónu na celý detektor
Prečo? A ako?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 84: Princíp činnosti polovodičového detektora
Prečo potrebujeme rozšíriť ochudobnenú zónu?
  Pretože v nej nie sú voľné nosiče náboja
  Ak touto zónou preletí ionizujúca častica, ľahko vytvorí elektróny a diery
    Tieto však mimo ochudobnenej zóny rekobinujú a signál sa stratí
  Ak však rozšírime ochudobnenú zónu na celý detektor, nosiče náboja môžu driftovať k elektródam
A ako rozšírime teda ochudobnenú zónu?
  Aplikovaním vhodného (záverného) napätia

## Slide 85: (Mikro)Stripový detektor
fotonásobič
Al strip
Pasivačný oxid
(100-200 nm)
P+ strip
n+ strip
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
Vzdialenosť medzi implantovanými stripmi býva obvykle niekoľko μm
Pasivačný oxid chráni detektor
Al stripy sú naparené na povrchu oxidu a zbierajú náboj kapacitnou väzbou
  Al stripy bývajú spojené s odčítavacou elektronikou
Polohové rozlíšenie stripových detektorov je na úrovni μm
Doba zberu náboja býva niekoľko ns
Ak vyrobíme stripy na oboch stranách detektora, môžeme merať dve koordináty naraz

## Slide 86: Modul stripového detektora pre ALICE

## Slide 87: Pixlový detektor, polovodičový zázrak
pixlové detektory sú momentálne najpokročilejšie plovodičové detektory
Elektródy v tvare malých plôšok, čiže poskytujú priamo dvojrozmernú informáciu
Na rozdiel od stripov, nemôžu byť pripojené k elektronike na okraji detektora, elektronika musí „sedieť“ priamo nad pixlami
Prepojenie pixlu s elektronikou sa realizuje prostredníctvom mikro gulôčiek (bumps) s priemerom niekoľko mikrometrov
Pixlový čip pre ALICE
8192 pixlov!

## Slide 88
Prepojenie detektora s elektronikou sa realizuje väčšinou pomocou kovových (hliníkových) mikrodrôtikov s priemerom asi 20mikrometrov
Spojenie drôtika s kontaktom sa robí ultrazvukom
Mst.tu-berlin.de

## Slide 89: Pixlový detektor experimentu ATLAS

## Slide 90: Testy pixlového detektora pre ALICE

## Slide 91: ALICE

## Slide 92: ALICE ITS 2
Monolytické pixle
12 milliard pixelov

## Slide 93: Kremíkový dráhový detektor experimentu ATLAS

## Slide 94: A ako to dáme všetko dokopy?
Veľké experimenty využívajú detektory zložené z mnohých komponentov
  Každý subdetektor poskytne kúsok informácie
    Typ častice
    Dráha častice
    Hybnosť častice
  Úloha online systémov je tieto kúsky poskladať do uceleného obrazu, vhodného na analýzu

## Slide 95: Ako určíme typ častice?
Kombináciou údajov (ako CSI)
... odlišné interakcie s rôznymi detektormi...
... charakteristika interakcie...

## Slide 96
Každá vrstva experimentu poskytne kúsok informácie

## Slide 97: ALICE – Heavy Ion Experiment at LHC
Detector:
Size: 16 x 26 m (some components installed >100m from interaction point)
Mass: 10,000 tons
Sub-detectors: 18
Magnets: 2
Collaboration
Members: 1500
Institutes: 120
Countries: 35

## Slide 98: Al nosná konštrukcia detektorov

## Slide 99: Tienenie trubice so zväzkom

## Slide 102: Detektor experimentu ALICE

## Slide 103: Kremíkové detektory v Alice

## Slide 104: ALICE SPD (Silicon Pixel Detector)
10 000 000 elektronických kanálov

## Slide 105
Inštalácia ITS do ALICE

## Slide 106: Riadiaci systém
220 servers
750 embedded computers
Oracle DB with 500TB raw storage
1200 network attached devices

## Slide 107: Examples of DCS challenges (ITS)
New Inner Tracker System (ITS)
  installed 22mm from the interaction point
  Based on Monolithic Active Pixel Sensor ALPIDE in 180 nm CMOS technology by TowerJazz
  24130 ALPIDE chips provide 12 billion active pixels
  13 CAEN EasyCrate 3000 are equipped with 61 power supplies
  About 100 000 actively controlled channels in DCS
ITS service barrel with cooling pipes , power and readout cables

## Slide 108: Examples of DCS challenges (TRD)
522 drift chambers cover 675 m2
  28 m3 Xe-CO2 based gas mixture
1.2M electronics channels
  16TB/s raw data is processed directly on the chambers
  65000 Multi Chip Modules carry 250 000 CPUs (tracklet processors)
  750 embedded computers interface TRD with DCS
89 LV Power supplies dissipate ~65 kW heat
TRD supermodule being inserted into ALICE
TRD embedded DCS computer

## Slide 110
Veľmi Vysoké napätie (100 kV)
25um VVN membrána
Vysoké napätie (3 kV)
Nízke napätie (60 kW)
Odčítavacia elektronika namontovaná priamo na komorách
Chladenie 0.1 oC stabilizácia
Plyn(88 m3)
510 cm
  l = 5.1 m, d = 5.6m
  570 k odčítavaných kanálov
ALICE TPC
Time Projection Chamber

## Slide 111: Examples of DCS challenges. (TPC)
Key numbers:
90 m3 of gas (Ne-CO2-N2)
readout chambers: 72
3276 frontend cards
channels: 524160
raw Datasize: 3.28 TB/s
6552 optical links are needed to transfer the data to 360 readout boards

## Slide 112: Inštalácia ALICE TPC
Inštalácia komôr v CERNe

## Slide 113: Čerenkovov detektor

## Slide 114: Miónové detektory

## Slide 115: Experiment ATLAS
>>> ATLAS

## Slide 116: Magnet experimentu ATLAS

## Slide 117: Elektromagnetický kalorimeter ATLASu
Vrstvy kalorimetra
Zaliate tekutým argónom
Barrel part made of 32 modules,
“endcaps” - of 8 modules

## Slide 118: Inštalácia kalorimetra