## Slide 1
PROBLEMATIQUE PLOMB REX
CYCLIFE France

## Slide 2
Détection de poussière de plomb
Mesures et interprétations
Exposition du personnel
Actions réalisées & proposition

## Slide 3: Détection de poussière de plomb
1

## Slide 4: Détection de poussière de plomb
28 février 2024
L’ANDRA détecte des marquages à la poussière de plomb sur deux casiers C2 émanant de deux de nos bases externes.
Valeur mesurée : 1362 µg/m².
1 casier
Valeur mesurée 2975 µg/m².
Déchets

## Slide 5: Mesures et interprétation
Prélèvements surfaciques sur colis
2

## Slide 6: 2 – Mesures et interprétation - Surfacique
Sur CENTRACO :
Arrêt des expéditions vers l’ANDRA.
Mise en place d’un contrôle systématique par frottis pour les emballages à destination du FMA et du CIRES en sortie des locaux de conditionnements ainsi que dans les locaux d’expéditions. Attente de retour des analyses avant la reprise des expéditions.
Les contrôles réalisés par le service SRE ont porté sur les emballages, les murs, les sols, les zones de découpes…
Type d'analyse | Support | Nombre d'analyses | Résultats > 1000µg/m²
Surfacique | Colis | 869 | 22
Surfacique | conteneur | 10 | 1
Surfacique | Sols et mûrs | 46 | 13
Surfacique | Zone de découpe | 36 | 20
Total |  | 961 | 56

## Slide 7: 2 – Mesures et interprétation - Surfacique
Sur les bases externes :
Arrêt des expéditions vers l’ANDRA.
Mise en place d’un contrôle systématique par frottis pour les emballages à destination du CIRES, attente de retour des analyses avant la reprise des expéditions. Les autorisations d’expéditions sont données par CFr après contrôle des bordereaux d’analyses (< 1000 µg/m²).

## Slide 8: Exposition du personnel
VLEP – Suivi médical et REX
3

## Slide 9: 3 – Exposition du personnel – VLEP 2024
Campagne de Vérification des VLEP en 2024 -> 12 postes étudiés (3 Opérateurs minimum par poste)
9
Résultats inférieurs à 10% de la VLEP
2
Résultats compris entre 10% et 15% de la VLEP
1
Résultat à 70,7 % de la VLEP
(Dû à un test de découpe de matériel avec peinture au plomb)
Pour rappel la VLEP du plomb métallique et ses composés est de 0,1 mg/m3.

## Slide 10: 3 – Exposition du personnel – FNP et suivi médical
Objectif
Déclencher un suivis médical rigoureux et une plombémie annuelle.
Actions
En 2023,
modification des Fiches de Postes et Nuisances de 7 postes. Les postes déjà exposés à la problématique plomb remontée par les CNPE.
En 2024,
7 postes supplémentaires considérés exposé au plomb et passage d’une exposition potentielle à faible voir modérée pour les postes déjà exposés.
Résultats
100% des analyses sont négatives
(Seuil inférieur au seuil du code de la santé publique – 50µg/L)

## Slide 11: Actions réalisées & Proposition
4

## Slide 12: 4 – Actions réalisées
Dans l’attente de nouvelles informations, REX en cours sur les mesures appliquées lors de conditionnement des colis TFA:
Dépollution par aspiration (THE) dès la sortie de la zone de conditionnement.
Nettoyage à la lingette humide
Contrôle de la pollution au plomb effectué par sondage.
Cyclife France propose de modifier le seuil de 1000 µg/cm² sur les emballages.