## Slide 1
Daļiņu fizikas un
daļiņu paātrinātāju
medicīniskie pielietojumi
Kristaps Paļskis
Doktorants un pētnieks RTU DFPTI
Pētnieks CERN Nacionālajā kontakpunktā

## Slide 2
Lielākā daļiņu fizikas laboratorija pasaulē
Lielākais un jaudīgākais daļiņu paātrinātājs – Lielais Hadronu kolaideris (LHC)
CERN
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
Eiropas Kodolpētījumu organizācija
Pētniecība fundamentālajā zinātnē
2012 – atklāts Higsa bozons
2023 – apgāztas antigravitācijas teorijas antimatērija
….
Kā tas viss var būt saistīts ar medicīnu?

## Slide 3: 4 CERN stūrakmeņi

## Slide 4: CERN Knowledge Transfer

## Slide 5
Galvenās tehnoloģijas CERN
Daļiņu Paātrinātāji
Daļiņu Detektori
Skaitļošana un IT
NO MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU PERSPEKTĪVAS . . .
Staru terapija – gan konvencionālā, gan daļiņu terapija
Ciklotroni radioizotopu ražošanai nukleārajā medicīnā
Supravadošie magnēti – magnētiskās rezonanses attēlveidošana
Rentgenstaru detektori – planārā radiogrāfija un datortomogrāfija
Detektori SPECT sistēmām
Detektori PET sistēmām
Mūsdienu medicīnā – dati ir teju it visur !

## Slide 6: Skaitļošana un IT medicīniskiem pielietojumiem

## Slide 7: “Big data”
Datu mērogs . . .
2016. gadā: reģistrēti 49 petabaiti datu
2022.gada marts: 411 PB lenšatmiņā un 365 PB diskos
Šobrīd: ~ 1 PB dienā tiek apstrādāti CERN datu centrā
CERN loma IT projektos medicīnā
Vēsturiski – dalība un IT infrastruktūras atbalsts veselības zinātņu pētniecības projektos kopš 2022.gada (Health-e-Child, Mammogrid, neuGrid . . .)
European Open Science Cloud – multidisciplināri zinātnes projekti
Galvenās kompetences var tikt pārnestas uz medicīnisko datu analīzi:
  glabāt un pārvaldīt ļoti lielas datu kopas
  liela mēroga digitālās glabātuves
  interaktīva datu analīze “mākonī”
  izstrādāt un trenēt neironu tīklus

## Slide 8: CERN IT iniciatīvas medicīniskiem pielietojumiem
CERN ROOT failu sistēmas pielietojums analīze un datu pārnesē lielām datu kopām genoma pētniecībā
GeneROOT
Platforma un modeļu bibliotēka in-silico ārstēšanas simulācijām
Pielietojumi neiroloģijā, vēža ārstēšanā . . .
BioDynaMo
COVID pandēmijā – risku novērtējums, SARS-CoV-2 transmisijas modelēšana. Ļauj novērtēt koncentrāciju slēgtās telpās, lai nodrošinātu izvēlēs telpu pārvaldībā
CAiMIRA
Uz MI balstīts rīks, lai palīdzētu ārstiem datu analīzē un slimības diagnozē, izmantojot datu integrāciju mašinmācīšanās
Smadzeņu MRI skrīnings
Multi-patoloģiju noteiktšana un klasifikācija
CAFEIN
CAFEIN platforma kā pamats
Mašīnmācīšanas platformas izmantošana insulta diagnozei un prognozēšanai
TRUSTstroke

## Slide 9: MARCHESE projekts
Machine learning based Human Recognition System and Health Monitoring
Sākotnējā ideja: CERN fire-brigade reakcija laiks var nebūt pietiekams avārijas gadījumiem 27 km tunelī – robotiskas sistēmas izstrāde, lai atpazītu cilvēkus un monitorētu vitālos parametrus
Ideja attīstīta tālāk, nodrošinot pieeju vitālo parametru monitorēšanai
  Ne-invazīva
  Izvairīšanās no infekcijām
  Nav ādas kontakta – apdegumi, jaundzimušie, vecāki pacienti un paliatīvā aprūpē
  Lētāks risinājums un ātrs
Pētniecība ar klīniskiem partneriem
  University Hospital of Lille (France)
  University Campus BioMedico of Rome (Italy)
Courtesy of Mario Di Castro (CERN)

## Slide 10: Daļiņu detektori un diagnostiskā attēlveidošana

## Slide 11
Ja neskatamies uz gala pielietojumu – daļiņu detektori augstas enerģijas daļiņu fizikā un medicīniskajā attēldiagnostiskā izpilda līdzīgu mērķi:
nepieciešams reģistrēt daļiņu skaitu, enerģiju, mijiedarbības pozīciju, tipu
. . .
Mērķis ir ļoti līdzīgs . . .

## Slide 12: Attēldiagnostikas veidi
Anatomiskā attēlveidošana
Fokuss – anatomija
Pacienta iekšējo orgānu anatomijas vizuāls attēlojums
Tipiskās tehnoloģijas: rentgenstaru radiogrāfija, datortomogrāfija, magnētiskās rezonanses attēlveidošana, ultraskaņas attēlveidošana u.c.
Funkcionālā attēlveidošana
Fokuss – fizioloģija
Vizuāls pacienta fizioloģisko parametru un to izmaiņu attēlojums – metabolisms, apasiņošana, audu ķīmiskais sastāvs u.c.
Tipiskās tehnoloģijas: vienfotona emisijas datortomogrāfija (SPECT), pozitronu emisijas tomogrāfija (PET), specifiskas MRI sekvences, kontrasta CT . . .

## Slide 13: Medipix mikročipu sērija
3 darbības veidi:
  daļiņu skaitīšana
  enerģija
  daļiņas «ierašanās» laiks
Medicīnā pielietots:
  Augstas dozas jaudas brahiterapijā
  Treku attēlošanas daļiņu terapijā
  In-vivo verifikācija daļiņu terapijā
Timepix
Vispazīstamākais no sērijas
Šobrīd - 4.paaudze (no 2016.g)
Medipix3 mikročips – nodrošina enerģijas jūtīgu individuālu fotonu skaitīšanu
Medipix4 mikročipi ir testēti – šobrīd gatavībā aktīviem R&D projektiem
Medipix
Medipix mikročipa un gāzes elektronu daudzkāršotāja (GEM) tehnoloģijas apvienojums
3-D dozimetrijas sadalījumam daļiņu terapijā
Mikrodozimetrija, fotonu dozimetrija . .
GEMpix
Pielietojumi?

## Slide 14: Datortomogrāfijas veidi
Konvencionālā datortomogrāfija
Rentgenspuldzei rotējot tiek uzņemtas vairākas pacienta projekcijas
Izmantojot iegūtās projekcijas, tiek rekonstruēts 3-dimensionāls pacienta attēlojums
Reģistrēts – rentgena fotonu skaits (kauli absorbē vairāk, plaušas – mazāk)
KONTRASTS – FOTONU SKAITS
Duālās enerģijas datortomogrāfija
Koncepts – 1973.gadā, 2006.gadā ieviests klīniski izmantotā iekārtā
Attēli tiek iegūti pie divām (vai vairākām) rentgenstaru enerģijām
Rentgenstaru absorbcijas atkarība no enerģijas ir unikāla katram ķīmiskajam elementam
KONTRASTS – FOTONU SKAITS un ENERĢIJA

## Slide 15: Pieejas duālās enerģijas datortomogrāfijai
Pastāv vairākas pieejas, kā tehnoloģiski realizēt duālās enerģijas datortomogrāfiju:
2 sekvenciāli attēla iegūšanas skeni;
2 rentgenspuldzes ar dažādiem potenciāliem;
ātra rentgenspuldzes sprieguma pārslēgšana
divslāņu detektors
divas dažādas kūļa filtrācijas
fotonus skaitošie detektori
Dažādi tehnoloģiskie risinājumi

## Slide 16: CERN: Spektrālā fotonu skaitīšanas datortomogrāfija
Medipix3 mikročipa iespējas veikt enerģijas selektīvu fotonu skaitīšanu atļauj izšķirt audu ķīmisko elementu sastāvu (no enerģijas atkarīgās starojuma absorbcijas dēļ)
Katram ķīmiskajam elementam attēla pēcapstrādē piešķirot krāsu atkarībā no koncentrācijas – iegūstam 3D krāsu datortomogrāfijas attēlu
Izcila telpiskā izšķirtspēja salīdzinot ar komerciālajām sistēmām, pateicoties nelielajam mikročipa pikseļa izmēram.
Medipix3 spektrālā CT tehnoloģija
Datortomogrāfijas attēla artefaktu samazināšana, īpaši metāliskiem implantiem
Kā jau minēts – izcila telpiskā izšķirtspēja
Tehnoloģija ir ieviesta komerciāli – MARS Bioimaging Ltd. Fokuss – pielietojumi ortopēdijā un kardiovaskulārajā attēlveidošanā
Klīniskie ieguvumi

## Slide 17: CERN: Spektrālā fotonu skaitīšanas datortomogrāfija

## Slide 18
Antimatērija?

## Slide 19
Antimatērija CERN
Vai antimatēriju var pielietot medicīnā?

## Slide 20
JĀ !
e-
e+
elektrons
pozitrons
Atklājot pozitronu 1932. gadā

## Slide 21: Funkcionālā attēlveidošana: SPECT un PET
Bioloģiski aktīvai «pārnesēj»-molekulai (peptīds, antiķermenītis, aminoskābe, cita neliela molekula…) tiek piesaistīts radioaktīvs izotops – radiofarmaceitiskais preparāts
Atkarībā no izmantotās bioloģiskās molekulas – radiofarmaceitiskais uzkrājas attiecīgā fizioloģiskā procesa aktīvajā zonā (piemēram, glikoze – metabolisms)
Radioaktīvajam izotopam sabrūkot – tiek detektēta radiācija, reģistrējot aktīvo reģionu
Diagnostika nukleārajā medicīnā
SPECT
PET
Radiofarmaceitiskais preparāts
Radioaktīvais
elements
Bioloģiski
aktīva molekula
Mērķa
šūna

## Slide 22: Galvenie fizikas principi kodolmedicīnā
Diagnostika
PET
Diagnostika
SPECT
Avots: https://resources.cdn.uzdevumi.lv/2f4530ad-d5d2-4906-9a2a-68754f4bbb8e/YCUZD07022350116.svg

## Slide 23: Kodolmedicīnas diagnostika: SPECT
SPECT – viena fotona emisijas tomogrāfija
Reģistrē γ sabrukšanas produktus – γ fotonus
Fotodaudzkāršotāji
Scintilators:
tipiski nātrija jodīds (NaI)
Kolimators
Fotonus emitējošs reģions
Līdzīgi kā SPECT, lai uzlabotu iegūtā attēla kvalitāti, nereti apvienota ar datortomogrāfijas sistēmu
γ kamera
γ kamera
γ kamera

## Slide 24: Kodolmedicīnas diagnostika: SPECT
Lai uzlabotu iegūtā attēla kvalitāti, nereti apvienota ar datortomogrāfijas sistēmu

## Slide 25: Kodolmedicīnas diagnostika: SPECT
Jaunās paaudzes SPECT – CZT tehnoloģija
CZT – kadmija cinka tellurīds
Tiešā veidā konvertē gamma fotonus elektriskā signālā
Ievērojami mazāks detektors – uzlabota telpiskā izšķirtspēja un jutīgums

## Slide 26: Kodolmedicīnas diagnostika: SPECT
Neiroloģija
Kardioloģija

## Slide 27: Kodolmedicīnas diagnostika: SPECT
Visplašāk pielietotie izotopi
Tehnēcijs-99m
Jods-123

## Slide 28: Kodolmedicīnas diagnostika: PET
PET – pozitronu emisijas tomogrāfija
Reģistrē γ fotonus, kas rodas β+ sabrukšanas produktiem anihilējot ar matērijas elektroniem
Reģistrējot anihilācijas fotonus – telpiski iespējams rekonstruēt, kur uzkrājies izotops
Lai uzlabotu iegūtā attēla kvalitāti, nereti apvienota ar datortomogrāfijas sistēmu

## Slide 29: Kodolmedicīnas diagnostika: PET
Visplašāk izmantotais izotops: fluors-18
Pussabrukšanas laiks: ~110 minūtes
Visplašāk izmantotais preparāts – “cukurs”!
Fluors-18 tiek izmantots formā 18F-fluordeoksiglikoze (18FDG)
18FDG
Glikoze
Uzkrāšanās –
atkarībā no vielmaiņas aktivitātes
Vēža diagnostika, neiroloģija, endokrinoloģija u.c.
Kā palīdz pētniecība CERN?

## Slide 30: CERN un SPECT: ThyroPIX
ThyroPIX kolaborācija ar mērķi izveidot nākošās paaudzes robotisko scintigrāfijas gamma kameru
Bāzēta uz Timepix3 detektora tehnoloģijas un bez kolimatora, izmantojot Komptona kameras tehnoloģiju
Robotizēta balsta stuktūra nodrošina arī 3D dimensionālu attēlveidošanu - SPECT
Timepix detektors vairogdziedzera diagnostikai
Paredzētais pielietojums – diagnostika vairogdziedzerim un citiem nelieliem orgāniem
Pateicoties detektora īpašībam un izmantotajai Komptona kameras pieejai – būtiski paaugstināta telpiskā izšķirtspēja ( < 2 mm) un samazināta attēlveidošanas doza (~ 4x)
Klīniskie ieguvumi

## Slide 31: CERN un PET: Crystal Clear Collaboration
Crystal Clear Collaboration veic projektu, lai uzlabotu PET attēlu telpisko izšķirtspēju un izmeklējumam nepieciešamo dozu - heterostruktūras scintilējošie kristāli ar ātras veiktspējas nolasīšanas elektroniku – 10 ps izšķirtspēja kā mērķis
Tiek izmantots daļiņu fizikas nolūkos izstrādātais FastIC mikročips
Scintilējošo kristālu R&D
Spējot noteikt fotonu lidojuma laiku (ToF – time of flight) un mijiedarbības dziļumu scintilējošā kristālā (DOI – depth of interaction) ir iespējams būtiski uzlabot PET attēlu izšķirtspēju, kā arī samazināt pacienta saņemot dozu diagnostiskā izmeklējuma laikā
Klīniskie ieguvumi

## Slide 32: Supravadošie magnēti un MRI
3 T
9.4 T
One of core technologies for LHC to run – superconducting dipole magnets
Currently: 1232 SC dipoles at 8.3 Teslas
For future project proposals (FCC) ~ 16.8 Tesla magnets would be necessary – active research in high temperature superconductors (HTS)
Needs are similar – NMR spectroscopy machines do operate with 20+ Tesla magnets
Collaboration between CERN and French Alternative Energies and Atomic Energy Commission - design of 16 Tesla MRI magnets at NeuroSpin
Current world “record”
11.7 T of Iseult project

## Slide 33
CERN un kodolmedicīna
Inovatīvu radioizotopu ražošana MEDICIS
Skandija, vara un terbija izotopi,
kā arī 153Sm, 167Tm, 169Er, 175Yb, 191Hg, 191Pt un 225Ac

## Slide 34: Daļiņu paātrinātāji un staru terapija

## Slide 35: Daļiņu paātrinātāji Latvijā
Latvijā kopumā ir 1 ciklotrons . . .
RADIOIZOTOPU RAŽOŠANA

## Slide 36: Daļiņu paātrinātāji Latvijā
. . . un 11 lineārie paātrinātāji
STARU TERAPIJA

## Slide 37
11 lineārie paātrinātāji staru terapijai
1 ciklotrons
radioizotopu ražošanai
2 – PSKUS
5+1 – RAKUS
1 – SRC «SIGULDA»
1 – LRS
1 – DRS
Ciklotrons –
SIA «Nucleo»

## Slide 38
Līdzīgi kā ar daļiņu detektoriem – arī daļiņu paātrinātājiem medicīnā ir līdzīgs primārais mērķis ar atšķirīgu pielietojumu
PIEŠĶIRT PIETIEKAMI LIELU ENERĢIJU
Arī šeit mērķis ir ļoti līdzīgs . . .

## Slide 39
/ 415
Sinhrotrona tehnoloģija kā Lielajā Hadronu Kolaiderī ir pamats arī smago jonu terapijas klīnikās

## Slide 40: Kas ir vēža šūnas?
Šūnas ar ģenētiskā koda mutācijām, kas nekontrolēti dalās
Šūnu klasteri var veidot audzējus
Vēža šūnas var izplatīties arī asinsrites vai limfatiskajā sistēmā
Potenciāli – bojā veselos orgānus un traucē normālu organisma darbību
Ārstēšanas metodes
Ķirurģiska operācija
Ķīmijterapija
Staru terapija
Imūnterapija, hormonālā terapija . . .

## Slide 41: Staru terapijas klīniskais mērķis
Taču pirms enerģijas - kāds ir staru terapijas mērķis?
Staru terapijā tiek izmantots jonizējošais starojums:
  rentgenstari / gamma stari
  daļiņas – elektroni, protoni, joni
Jonizējošais starojums sagrauj šūnu DNS:
  netiešā veidā – skābekļa klātbūtnē tiek ģenerēti ķīmiski aktīvi radikāļi, kas sarauj DNS saites
  tiešā veidā – starojums tieši jonizē un sarauj DNS saites, vai pat mehāniski mijiedarbojas (smagie joni)
Sagraujot vēža šūnu DNS – tiek palēnināta vai pilnībā apstādināta nekontrolētā vēža šūnu dalīšanās
Maksimāli piegādāt jonizējošā starojuma enerģiju vēža šūnās un pasargāt apkārtējos veselos audus

## Slide 42: Dozas sadalījums atkarībā no daļiņu veida
Doza
Dziļums
Ideālais dozas sadalījums staru terapijā –
100 % dozas audzējā
un
0 % dozas veselajos audos
Praktiski – tas nav iespējams dažādās fizikālās mijiedarbības dēļ

## Slide 43: Kādas daļiņas izmantojam staru terapijā?
Lai izmantotu terapijā –
PIETIEKAMI AUGSTA ENERĢIJA!
e-
Protons
Neitrons
Elektrons
Fotons
Kā arī smagāki joni – pozitīvi lādēti hēlija vai oglekļa kodoli

## Slide 44: Dozas sadalījums atkarībā no daļiņu veida
Gamma fotoni | Elektroni | Protoni | Smagie joni
Visbiežāk izmantotā modalitāte staru terapijā. Dozas maksimums tuvu virsmai – tiek izmantoti vairāki starojuma lauki no dažādiem leņķiem | Dozas maksimums tuvu ādai ar «strauju dozas kritumu» - ādas audzēju ārstēšanā un citiem «sekliem audzējiem» (piemēram, krūts) | Dozas maksimums ir konkrētā dziļumā – Brega pīķis - ar minimālu proksimālo un distālo dozu. Fizikālo priekšrocību dēļ – specifiskiem audzējiem | Analogi protoniem, bet «mazāk izkliedēts» Brega pīķis un «fragmentācijas aste». Pastāv bioloģiskas priekšrocības – pielieto hipoksiskiem audzējiem
4 – 20 MeV * | 4 – 20 MeV | Līdz 220 MeV | Līdz 450 MeV/u (12C)

## Slide 45
Klīniski
CERN
Elektronus – līdz 20 MeV
Protonus – līdz 220 MeV
Jonus – līdz 450 MeV/u
LHC – 6.8 TeV

## Slide 46: Paātrinātāji, ko mēs redzētu Latvijas slimnīcās
Elektronu starojums
Fotonu starojums

## Slide 47: Paātrinātāji, ko mēs redzētu Latvijas slimnīcās

## Slide 48: Kā izvēlēties daļiņu veidu: fotoni
Vairāki starojuma lauki
Fotonu enerģija nemainīga (tiek izvēlēta atkarībā no anatomijas)

## Slide 49: Starojuma kūļa piegāde: fotoni
Fotoni – dozas maksimums tuvu ādai.
Lai maksimāli piegādātu dozu audzējā un minimāli veselajos audos – VAIRĀKI STAROJUMA LAUKI no dažādiem leņķiem.
To īsteno ar ROTĒJOŠO GENTRIJA SISTĒMU
Kā pielāgot starojuma lauku specifiskajai audzēja formai?

## Slide 50
3D-CRT
IMRT
VMAT

## Slide 51
3D-CRT
IMRT
VMAT
Izmantojot daudzlapiņu kolimatoru un gentrija rotāciju!

## Slide 52: Starojuma kūļa piegāde: fotoni

## Slide 53: Kā izvēlēties daļiņu veidu: protoni un smagie joni
Dozas maksimums noteiktā dziļumā – Brega pīķis
Atkarībā no audzēja ģeometrijas – tiek izvēlēta protonu/jonu starojuma enerģija !
Iejutīsimies medicīnas
fiziķa lomā . . .
Palielinoties starojuma enerģija – palielinās Brega pīķa dziļums
Palielinoties daļiņas masai – nepieciešama lielāka enerģija, lai sasniegtu to pašu Brega pīķa pozīciju!

## Slide 54
Kāda enerģija nepieciešama protoniem, oglekļa joniem un skābekļa joniem,
lai sasniegtu 20 cm dziļumu ūdenī?
Sākotnējā daļiņu enerģija, [ MeV uz kodoldaļiņu ]
Brega pīķa pozīcija ūdenī, [ mm ]
Protoni
Hēlija-4 joni
Oglekļa-12 joni
Skābekļa-16 joni
Pamatā: Bētes-Bloha formula

## Slide 55
Kāda enerģija nepieciešama protoniem, oglekļa joniem
un skābekļa joniem,
lai sasniegtu 20 cm dziļumu ūdenī?
Sākotnējā daļiņu enerģija, [ MeV uz kodoldaļiņu ]
Brega pīķa pozīcija ūdenī, [ mm ]
Protoni
Hēlija-4 joni
Oglekļa-12 joni
Skābekļa-16 joni
Protoni: ~171 MeV
Oglekļa-12 joni: ~327 MeV/u
Skābekļa-16 joni: ~391 MeV/u
Šī iemesla dēļ: smago jonu terapijā nepieciešami lielāki cirkulārie paātrinātāji
( vai augstāka magnētiskā lauka indukcija )

## Slide 56: Kā izvēlēties daļiņu veidu: protoni un smagie joni
Aktīvi mainīta protonu/jonu enerģija – pielāgojot Brega pīķa dziļumu
Nepieciešams ievērojami mazāks skaits starojuma lauku

## Slide 57: Kūļa piegādes tehnoloģijas: Protoni un smagie joni
Brega pīķa dozas maksimums ~ 1mm platumā
Nepieciešams viendabīgs dozas sadalījums audzējā!
Paplašinātais Brega pīķis (SOBP) – vairāku atsevišķu enerģiju kūļu summa
Kā realizēt ?
Pasīvā
izkliede
Aktīvā zīmuļkūļa skenēšana

## Slide 58: Kūļa piegādes tehnoloģijas: Protoni un smagie joni
Pasīvā izkliede
DZIĻUMA VIRZIENĀ:
Noskrējiena modulators – SOBP izveidošanai
Kompensators – pielāgots audzēja formai
PERPENDIKULĀRI:
Kolimators – pielāgots audzēja formai
Noskrējiena modulators
Kolimators
Kompensators

## Slide 59: Kūļa piegādes tehnoloģijas: Protoni un smagie joni
Aktīvā zīmuļkūļa skenēšana
DZIĻUMA VIRZIENĀ
Enerģijas degradētāji (ciklotrons) vai enerģijas pārslēgšana (sinhrotrons)
PERPENDIKULĀRI
Neliela kūļa skenēšana ar dipolu magnētiem

## Slide 60: Kūļa piegādes tehnoloģijas: Protoni un smagie joni
Pasīvā izkliede
Aktīvā zīmuļkūļa skenēšana

## Slide 61
Konvencionālā staru terapija
Daļiņu terapija
CERN ekspertīze – gan sinhrotroni, gan lineārie paātrinātāji.
Šobrīd – nākošās paaudzes daļiņu terapijas paātrinātāju izstrāde

## Slide 62: Daļiņu terapija pasaulē
Pasaulē ir vairāk nekā 130 daļiņu terapijas centru, no kuriem 13 – smago jonu (4 Eiropā, 3 Ķīnā un 6 Japānā)
2 no Eiropas centriem – dizains izstrādāts sadarbībā ar CERN!

## Slide 63: Daļiņu terapija pasaulē
Līdz 2021.gada decembrim - 279 455 pacienti vēža ārstēšanas kursā saņēmuši protonu terapiju, bet aptuveni 40000 – oglekļa jonu terapiju
Vairāki jauni projekti būvniecībās vai plānošanas stadijā!

## Slide 64: Konvencionālā un daļiņu terapija
Attēls no prof. Markus Stock (MedAustron)

## Slide 65: Konvencionālā un daļiņu terapija
Galvaskausa pamatnes audzēji
Kraniospinālā apstarošana medullablastomai

## Slide 66: Pētniecība daļiņu terapijā
Klīniskie pētījumi
Jaunas apstarošanas metodes
Citu jonu izmantošana – hēlijs, skābeklis
Daļiņu paātrinātāju attīstība
In-vivo Brega pīķa verifikācija
. . . . . .

## Slide 67: . . . vēl citas pieejas staru terapijai?

## Slide 68: Konvencionālā staru terapija
FLASH terapija
Neskatoties uz izmantoto
jonizējošā starojuma veidu
Vairāku sesiju terapija ~ 20 – 30 frakcijas
izņēmums – hipofrakcionācija+stereotakse
Katrā frakcijā – relatīvi zema doza
Apstarošanas ilgums – minūtēs
Gy / min
Neskatoties uz izmantoto
jonizējošā starojuma veidu
1 terapijas sesija vai ļoti neliels skaits (5)
Katrā frakcijā – augsta doza
Apstarošanas ilgums – MILISEKUNDES
Gy / s

## Slide 69: FLASH efekts
[ 2 ] Vozenin M-C, De Fornel P, Petersson K, et al. The Advantage of FLASH Radiotherapy Confirmed in Mini-pig and Cat-cancer Patients. Clinical Cancer Research 2019
Bioloģisks efekts
DIFERENCIĀLS efekts – atsauces atšķirība starp veselo audu šūnām un audzēja šūnām
Veselo audu šūnu radiojūtīguma samazināšanās pie augstas dozas jaudas, vienlaicīgi saglabājot nemainīgu radiojūtīgumu audzēja šūnās
Kas ir FLASH efekts ?

## Slide 70: FLASH efekta « priekšnoteikumi »
Lai nodrošinātu FLASH efektu nepieciešama:
Dozas jauda vismaz 40 Gy/s
Augsta dozas jauda
Piegādātā doza vismaz
8 – 10 Gy
Augsta doza
Vispārpieņemtie parametri, taču atkarīgs no izmantotā paātrinātāja starojuma piegādes laika struktūras, izmantotā starojuma, bioloģiskās sistēmās . . .
Temats pilnai atsevišķai lekcijai . . .

## Slide 71: Kodolmedicīnas terapija
Terapija
β- terapija
Terapija
α terapija
Avots: https://resources.cdn.uzdevumi.lv/2f4530ad-d5d2-4906-9a2a-68754f4bbb8e/YCUZD07022350116.svg

## Slide 72: Kodolmedicīnas terapija
α daļiņu emiters
β daļiņu emiters

## Slide 73: Staru/daļiņu terapijas pētniecība CERN

## Slide 74
Antimatērija CERN
Vai antimatēriju var pielietot medicīnā?

## Slide 75: Antiprotonu terapija
Ideja no 1980iem gadiem
Fizikāli
  Antiprotoniem līdzīga dozas atdeve “ieejā”
  Bet būtiski paaugstināta maksimālā doza antiprotonu anihilācijas dēļ
  Anihilācija – gamma fotonu emisija – Brega pīķa verifikācija
Bioloģiskie eksperimenti, apstarojot, šūnas tika veikti CERN 2006.gadā (Antiproton Cell Experiment – ACE) – 4x augstāks bioloģiskais efekts salīdzinot ar protoniem
Bioloģiskā efekta nenoteiktību un tehniskās sarežģītīas dēļ, antiprotonu terapijas tālāk netika pētīta

## Slide 76: VHEE
Very High Energy Electrons
Electrons beams with energies above 50 MeV, typically range of 100 – 250 MeV
Many advantages:
  dose deposition suited for deep-seated tumors, with lower penumbra compared to conventional electron beams
  planning studies have shown that multi-angle scanning delivery of VHEE would outperform VMAT
  density changes in the patient (air bubbles etc.) have relatively insignificant impact compared to photon and proton beams
CERN CLEAR facility
Hosts linear electron accelerator for energies of 60 – 220 MeV
Active research work of clinical applications of VHEE beams
DEFT projekts

## Slide 77: Līdzšinējie veiksmes stāsti
Proton Ion Medical Machine Study
Med-Austron (Austria) and TERA Foundation (Italy) collaboration with working group at CERN (1996-2000)
Development of synchrotron design for proton and carbon ion therapy of cancer treatment
Study results implemented in 2 out of 4 European ion therapy centers – CNAO and MedAustron
PIMMS
The European Network for Light Ion Therapy
Established in 2002 to coordinate European efforts and developments in particle therapy
Exchange of data, organized educational workshops etc.
4 EC projects resulting in scientific personnel training and various new technologies
ENLIGHT
CERN spin-off company
Development of linear accelerator based proton therapy system
LINAC based system would allow faster treatment times due to energy layer switching flexibility, smaller beam sizes and pathways for novel deliveries (mini-beam and FLASH therapy)
AVO-ADAM

## Slide 78: Nākošā paaudze: NIMMS
Proton therapy is now commercial, and CERN, as an international organisation, cannot interfere with a mature commercial market
Next Ion Medical Machine Study
Therapy with heavier ions - still in an early phase despite its advantages. Main limitations:
  size and cost of the accelerator;
  lack of experimental data for evidence base;
New demands from the medical community and new opportunities from recent biological research can be integrated in a newly designed ion therapy facility for new delivery modalities
NIMMS collaboration was established in 2018 on the experience basis of PIMMS
Partners can use the NIMMS technologies to assemble their own optimized facility
Development of NIMMS
What is needed for next generation facility?
Multiple ions
(protons, carbon, oxygen, helium . . .)
Lower cost
Reduced dimensions
Faster dose delivery
Increased beam intensity
New delivery methods
A rotating gantry

## Slide 79: Core technologies developed within NIMMS
Small sycnhrotrons for particle therapy
Curved SC magnets for synchrotrons and gantries
SC gantries
High frequency ion LINACs

## Slide 80: Daļiņu terapija – Hēlija jonu terapija
Particle therapy
Nuclear medicine
Not a revolution for particle therapy…
…but a clear evolution for proton therapy !
Helium-4 ion therapy
Physically:
  increased conformality relative to protons both longitudinally (range straggling) and laterally (reduced MCS)
  reduced nuclear fragmentation tail (distal conformality) to 12C ions
Biologically:
  increased LET  increased RBE & reduced OER compared to protons
  compared to 12C – reduced RBE uncertainties and neutron dose
Technologically for the accelerator:
  Relative to 12C: smaller footprint and less demanding design
Compromise for conformality and biological effectiveness

## Slide 81: Daļiņu terapija – Hēlija jonu terapija
Particle therapy
Nuclear medicine
Historically . . .
Explored already at the early days of particle therapy back at Lawrence Berkley National Laboratory
Over 500 patients were treated between 1975 and 1985
…very promising results for smaller tumors located very close to critical, radiation-sensitive tissues and organs…
BEFORE INTRODUCTION OF MODERN ACTIVE PENCIL BEAM SCANNING . . .
Modern day helium ion therapy
  Most active scientific research work: Heidelberg Ion Beam Therapy center
  Helium ion acceleration = adapted carbon ion synchrotrons
  First patient – 2021 for complexly localized recurrent tumor
  End of 2024 – finished initial patient cohort  Larger clinical trials in coming years
  Other European centers have strong interest, beam commissioning
  Dosimetric studies have shown clinically significant reduction of normal tissue complication probabilities
Tessonnier T, Ecker S, Besuglow J, et al. Commissioning of Helium Ion Therapy and the first patient treatment with active Beam Delivery. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics; 2023.
Tessonnier T, Mairani A, Chen W et al. Proton and Helium ion radiotherapy for meningioma tumors: a Monte Carlo-based treatment planning comparison. Radiat Oncol 2018; 13(1).
Wickert R, Tessonnier T, Deng M, et al. Radiotherapy with Helium ions has the potential to Improve both Endocrine and Neurocognitive Outcome in Pediatric patients with Ependymoma. Cancers. 2022;14(23):5865.
Bonaccorsi SG, Tessonnier T, Hoeltgen L, et al. Exploring helium ions’ potential for Post-mastectomy Left-sided breast Cancer Radiotherapy. Cancers. 2024;16(2):410.

## Slide 82: NIMMS tehnoloģija
Nuclear medicine
Particle therapy
Next Ion Medical Machine Study – “daughter project” of PIMMS
CERN based initiative, towards a collaboration
Goal: development of particle accelerator technologies for the next generation compact, high performance and lower cost accelerators for ion therapy
CERN NIMMS
LINAC-based
isotope production
Helium therapy synchrotron
Acceleration of helium-4 ions up to 40 MeV (10 MeV/u)
Sections: 5, 7.1 and 10 MeV/u
28.4 MeV (7.1 MeV/u) – production of astatine-211
Current ~ 3-3.5 mA
Investigating other radioisotopes of interest with α un d production (scandium family, copper-67)
Acceleration of helium-4 ions up to 220 MeV/u – therapeutic range
Possibility of proton therapy and also higher energies for full-body radiography
UHDR capabilities for FLASH therapy
Compact design compared to carbon ion facilities
Helium ion therapy for solid tumors and TAT as systemic therapy

## Slide 83: . . . daļiņu terapija Baltijā?

## Slide 84: “Advanced Particle Therapy Center for the Baltic States” iniciatīva

## Slide 85: Involved: CERN Baltic Group
CERN Baltic group
Group of 14 Baltic universities and research institutions formed to coordinate joint activities with CERN and to strengthen the high-energy physics and accelerator technology communities
Key areas of work:
Study Program development
Scientific and Technology activities
As of April, 2022 - Advanced Particle Therapy Center for the Baltic States
Main goal
Large scale clinical particle therapy and scientific research facility in the Baltic States
State-of-art technology
Novel pathways for scientific research
Financially viable option for the region
If possible – limited R&D risk

## Slide 86: The overall concept
Clinical cancer treatment facility
Particle therapy and nuclear medicine
Research institution
Industry involvement infrastructure
Integration of helium synchrotron technology and all the capabilities into a modern clinical treatment center and large scale scientific research infrastructure

## Slide 87: Application for Baltic States: Overview of initiative

## Slide 88: Towards present and the future…
End of 2021
Idea and
first discussions
Apr 2022
Conceptual design paper and working group establishment
Oct-Nov 2022
Bi-lateral discussions with stakeholders in all 3 Baltic States
Aug 2022
Baltic Assembly support – letter to 3 prime ministers
Oct 2022
Resolution of Baltic Assembly
May 2023
Baltic implementation – part of IPAC paper by NIMMS
25th of May 2023
Workshop at CERN
Particle therapy - future for the Baltic States? State-of-play, synergies and challenges
Oct 2023
Report on the workshop findings approved by CERN Baltic Group
Presentations and discussions with relevant professional societies,
scientific universities and political stakeholders
Present and future of the initiative
FEASIBILITY STUDY

## Slide 89
Anchored in research excellence, the initiative provides
an opportunity for transformative scientific and socio-economic development in the Baltic States
Establishing the Baltic States as one of the leaders in accelerator-driven biomedical research
Expanding Europe's capacity for clinical translation of helium ion therapy
Enabling regional access to high technology based cancer care
Fostering a local high-tech innovation ecosystem with global relevance
UNIFYING OPPORTUNITY WITH ENORMOUS POTENTIAL FOR THE BALTIC STATES

## Slide 90: Current status of the Feasibility Study preparatory stage
Vizuāls iniciatīvas pārskats
3 Baltijas valstu valodās . . .

## Slide 91
… ko jūs varat lejupielādēt šeit!

## Slide 92: Nobeidzot . . .

## Slide 93
«Physics is beautiful and useful»
/Ugo Amaldi,
founder of Hadron Therapy project and TERA organization

## Slide 94
Liels paldies par Jūsu uzmanību!
Un laimīgu mājupceļu !!!
Kristaps Paļskis
kristaps.palskis@rtu.lv
kristaps.palskis@cern.ch