## Slide 1: Complexe d'accélérateurs du CERN relier les points…
Rende Steerenberg BE/OP

## Slide 2: Topics
Le complexe d'accélérateurs du CERN
Cycler les accélérateurs et satisfaire les utilisateurs
La prochaine étape

## Slide 3: Topics
Le complexe d'accélérateurs du CERN
Cycler les accélérateurs et satisfaire les utilisateurs
La prochaine étape

## Slide 4: Notre complexe accélérateur

## Slide 5: Linear Accelerator 4 (LINAC4)
La source extrait des ions H- à une énergie de 45 keV
Accélère le faisceau jusqu'à 160 MeV
Peut fournir une impulsion d'ions H- toutes les 1,2 s
P+
e-
e-

## Slide 6: Notre complexe accélérateur

## Slide 7: Proton Synchrotron Booster (PSB)
1er accélérateur circulaire à 4 anneaux superposes
Circonférence de 157 m
Accélère les protons de 160 MeV à 2 GeV
Chaque anneau injectera sur plusieurs tours, en utilisant l'injection d'échange de charge
  Conversion de H- en protons
Peut effectuer un cycle toutes les 1,2 s
x’
x
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Before stripping foil
x’
x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Behind stripping foil
The (PSB) cycle
1.2 seconds

## Slide 8: Notre complexe accélérateur

## Slide 9: Proton Synchrotron (PS)
Le plus ancien accélérateur en activité du CERN
Circonférence de 628m
Augmente l'énergie de 2 GeV à 26 GeV maximum
La durée du cycle varie de 1,2 s à 3,6 s
De nombreux systèmes RF permettent des manipulations de faisceaux complexes
  Entre autres, l'espacement des paquets de 25 ns pour le LHC
Différents types d’extractions :
  Extraction rapide
  Extraction multi-tours (MTE)
  Extraction lente

## Slide 10: Notre complexe accélérateur

## Slide 11: Super Proton Synchrotron (SPS)
Le premier accélérateur de la chaîne à ~30 m sous terre
Circonférence de 6.9 km
Augmente l'énergie du faisceau de protons jusqu'à 450 GeV
Fournit:
  Faisceau extrait lentement vers la zone Nord
  Faisceau extrait rapidement vers le LHC, AWAKE et HiRadMat

## Slide 12: Notre complexe accélérateur
Clock-wise
Counter
Clock-wise

## Slide 13: Large Hadron Collider (LHC)
1232 aimants dipôles principaux qui dévient les faisceaux autour de la circonférence de 27 km
392 aimants quadripolaires principaux qui maintiennent les faisceaux focalisés
~6000 aimants correcteurs pour préserver la qualité du faisceau
Les aimants principaux utilisent des câbles supraconducteurs (Nb-Ti recouvert de cuivre)
12 000 A fournissent un champ magnétique de 8,33 Tesla
Fonctionnement dans 150 tonnes d'hélium superfluide à 1,9 K

## Slide 14: Large Hadron Collider (LHC)

## Slide 15: Topics
Le complexe d'accélérateurs du CERN
Cycler les accélérateurs et satisfaire les utilisateurs
La prochaine étape

## Slide 16: Les injecteurs préparent les faisceaux du LHC
Vers le LHC dans le sens horaire ou antihoraire
East Area
nTOF
nTOF
East Area
ISOLDE
nTOF
nTOF
ISOLDE
ISOLDE
ISOLDE
ISOLDE
PSB
PS
SPS
Temps

## Slide 17: Le cycle du LHC
Injection
Ramp
Stable Beams
Squeeze
&
Adjust
Ramp down
450 GeV
6.8 TeV

## Slide 18: Luminosité intégrée

## Slide 19: Topics
Le complexe d'accélérateurs du CERN
Cycler les accélérateurs et satisfaire les utilisateurs
La prochaine étape

## Slide 20: La mise à niveau du LHC à haute luminosité est en cours
Le HL-LHC utilisera de nouvelles technologies pour générer 10 fois plus de collisions que le LHC
L'énergie stockée du faisceau passera d'environ 300 MJ à environ 600 MJ
Il donnera accès à des phénomènes rares, à une plus grande précision et à un plus grand potentiel de découverte
Il commencera à fonctionner en 2030 et fonctionnera jusqu'en 2041

## Slide 21: New Facilities and Equipment Being Added

## Slide 22: Le programme à long terme du CERN
Run 3
Long shut-down 3
Run 4
Long shut-down 4

## Slide 23
L'avenir est devant nous, attendant d'être façonné
Succès dans votre carrière au CERN !