## Slide 1: Detectores de Partículas
Mar CAPEANS
CERN
Spanish Teachers Programme 2011
https://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=153896

## Slide 2: Sumario
Retos de los detectores del LHC
Paso de partículas a través de la materia
Detectores
Cómo funcionan los experimentos
  El detector ATLAS
>>>>> Visita a ATLAS
Excelente Lección (5h) sobre Detectores de Partículas:
    Summer Student Lectures 2011 by W.Riegler
    http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=134370

## Slide 3: Los retos del LHC
Partículas fundamentales
La masa de las partículas: Bosón(es) de Higgs
Materia, Energía oscura: Partículas supersimétricas
Materia VS antimateria
Novedades: nuevas fuerzas, dimensiones extra…

## Slide 4: Herramientas de la Física de Partículas
Aceleradores
  Luminosidad, energía
Detectores
  Eficiencia, rapidez, granularidad, resolución
Trigger/DAQ (Online)
  Eficiencia, compresión, filtro, through-put
Análisis de datos (Offline)
  Física

## Slide 5: Suceso registrado en ATLAS

## Slide 6: Suceso a cámara lenta
q, g
q,g
q, g
q, g
q,g
q, g
Higgs

## Slide 7: Suceso a cámara lenta


Higgs
, p, K,…
, p, K,…
, p, K,…
, p, K,…

## Slide 8: Detección
Sólo unas pocas de las numerosas partículas conocidas tienen una vida suficientemente larga como para dejar huellas en un detector.
La mayoría de las partículas son medidas a través de los productos de desintegración y de sus relaciones cinemáticas (masa invariante).
Algunas partículas de corta duración (b, c) dejan pistas (trazas cortas) antes de decaer, por lo que su identificación se basa en la medición de trazas cortas.
Construimos detectores para registrar: e±, μ±, ϒ, π±, K±, Ko, p±, n
Sus diferencias (masa, carga, y como interactúan con la materia) son las claves para su identificación

## Slide 9: Retos tecnológicos del LHC
Detectores del LHC
Registran todo tipo de partículas. Son como “Cámaras de fotos” con 100 millones de píxeles que cada segundo toman 40 millones de fotos de las colisiones
Se guarda 1 foto, de cada millón

## Slide 10: Desarrollo de los detectores
Capacidad de detección de partículas: decenas/s VS 109 colisiones/s @ LHC
No existe selección de sucesos VS registro de 1/1012 @ LHC
Análisis a ojo VS GRID @ LHC
50’s – 70’s
LHC
LEP: 88 - 2000

## Slide 11: Interacciones, SM

## Slide 12: Fuerzas VS distancia
Distancias atómicas: sólo la Fuerza EM y Gravedad poseen intensidades relevantes.
Pero EM es 40 órdenes de magnitud más intensa que G
A distancias del orden del protón, la Fuerza Fuerte ‘se enciende’ y es 100 veces más fuerte que la EM
A distancias 1/1000 del protón, la Fuerza Débil es importante
EM
Fuerte
Débil
Gravedad

## Slide 13: Detección de Partículas
W.Riegler/CERN

## Slide 14: Detección de Partículas
Las partículas neutras también interaccionan con la materia
  Por ejemplo, el fotón transfiere energía a los electrones o se crean pares electrón/positrón los cuales se comportaran como partículas cargadas
  (Efecto Fotoeléctrico, Producción de Pares, Efecto Compton)
Photoelectric effect (Z5); absorption of a photon by an atom ejecting an electron. The cross-section shows the typical shell structures in an atom.
Compton scattering (Z); scattering of a photon against a free electron (Klein Nishina formula). This process has well defined kinematic constraints (giving the so called Compton Edge for the energy transfer to the electron etc) and for energies above a few MeV 90% of the energy is transferred (in most cases).
Pair-production (Z2+Z); essentially bremsstrahlung again with the same machinery as used earlier; threshold at 2 me = 1.022 MeV. Dominates at a high energy.
Plots from C.Joram

## Slide 15: Detectores de Gas

## Slide 16: Detección de Partículas
Estos son los efectos que utilizamos en nuestros detectores:
  En un semiconductor miramos a la creación de pares e-/h
  En detectores de gas, miramos a la creación de pares e-/ión
  En centelleadores, utilizamos la excitación y rápida de-excitación que genera luz en el rango visible
  Y otros: Cerenkov, Radiación de transición, ….

## Slide 17: ATLAS
CATEDRAL SANTIAGO
Altura: 76 m
Largo: 96 m
ATLAS
Altura: 25 m
Largo: 46 m
Peso: 7000 T
3000 km de cables

## Slide 18: Estructura del detector ATLAS

## Slide 19: ATLAS / Detector de trazas interno
6.2 m
2.1 m

## Slide 20: ATLAS ID: 3 tecnologías

## Slide 21: Transition Radiation Tracker

## Slide 22: Detector de trazas
Función: detectar trazas de partículas cargadas
Detectores de múltiples capas >> Medida de la posición
En ATLAS:
    Pixel: Silicio / 80 Mcanales / 3 track points / 𝜎 ~10 mm
    SCT: Silicio / 6.2 Mcanales / 4 track points / 𝜎 ~16 mm
    TRT: Straws-Gas / 350 kcanales / 36 track points / 𝜎 ~130 mm
Principio de detección: ionización (del Si o gas)
Situados en un campo magnético >> Medida del momento y carga

## Slide 23: Los imanes de ATLAS
2 Tesla
5.3 m (L), 2.4 m (∅)
5 000 Kg
4 Tesla
5 m (L), 10.7 m (∅)
240 000 Kg
4 Tesla
25.3 m (L), 20 m (∅)
830 000 Kg
En un campo magnético:
  Las partículas mas rápidas se curvan menos >> Medida del momento
    Las partículas cargadas positivamente o negativamente se curvan en direcciones opuestas >> Medida de la carga

## Slide 24: Los imanes en ATLAS (1)

## Slide 25: Calorímetros
Función: detectan la energía de las partículas neutras o cargadas. Paran las partículas (absorben toda su energía), excepto los muones (muy pesados) y neutrinos (no interaccionan con la materia).
Sándwich de un material pasivo muy pesado (hierro, plomo) y un medio activo (cristal, argón liquido + cámaras de detección)
ATLAS:
  Liquid Argon
  Tile

## Slide 26: Calorímetro electromagnético (e-, γ)

## Slide 27: Instalación

## Slide 28: Cámaras de muones
Función: detectar muones; un muón es como un electrón pero mucho más pesado, por lo que atraviesa fácilmente un detector de partículas y llega hasta sus capas más externas
Principio de detección: cámaras de detección (ionización en gas) similares a los detectores de trazas, pero de menor resolución espacial.
También deben ser detectores de respuesta muy rápida ya que se utilizan en el sistema de trigger para la selección de sucesos
Tecnologías en ATLAS:
  Cámaras de precisión: MDT y CSC (gas)
  Cámaras de trigger: RPC y TGC (gas)

## Slide 29: ATLAS muones
TGC Big Wheel
12 000 m2
1.1 Millones de canales
Precisión de alineamiento <±30 mm

## Slide 31: Tratamiento de datos
Si todos los datos generados se registrasen, se necesitarían 100,000 CDs / seg. Estos datos equivalen 50 000 millones de llamadas de teléfono realizadas al mismo tiempo.
ATLAS solo graba una fracción de todos los datos, que equivale a 27 CDs / min.
Primera selección de datos con un sistema de trigger en 3 niveles:
Trigger | Método | Entrada Sucesos/s | Salida Sucesos/s | Factor de reducción
Nivel 1 | HW (μ, Calo) | 40 000 103 | 100 103 | 400
Nivel 2 | SW (RoI, ID) | 100 103 | 3 103 | 30
Nivel 3 | SW | 3 103 | 0.2 103 | 15
Tier O
Worldwide LHC Computing Grid

## Slide 32: La colaboración ATLAS
38 países
174 Instituciones
3000 físicos

## Slide 33: Proyecto distribuído
Ejemplo: el TRT
Diseño y Prototipos
Construcción módulos
Rusia, US
CERN
Empresas
EU, US, Rusia, etc
Electrónica
CERN, US, Dinamarca, Suecia
Servicios
(gas, refrigeración, cables, sensores, etc),
CERN, US, Dinamarca, Rusia, Suecia, Polonia
Tests de validación
I + D
CERN, Rusia, US
Integración
Instalación en la caverna
CERN
CERN
Commissionng

## Slide 34
Simulation
TODAY
> 100 trillion p-p collisions
Several decay channels are investigated to probe the entire possible Higgs mass spectrum, from 110 to 600 GeV/c2

## Slide 35: Calendario
Finales de 2009 - Puesta en marcha del LHC y primeras colisiones, primero a una energía total de 0,9 TeV y más tarde a 2,36 TeV (por encima del anterior récord mundial).
Marzo 2010 - Colisiones a una energía total de 7 TeV. 8 meses de toma de datos, seguido del cierre invernal habitual.
Marzo 2011 - Colisiones a una energía total de 7 TeV. 2 años de intensa toma de datos. Cierre de invierno (dic’11-feb’12).
2013 – Cierre largo para prepararse para el aumento de energía total a 14 TeV.
En los próximos 15-20 años – datos, resultados…

## Slide 37: Mas información
http://atlas.ch
http://www.xente.mundo-r.com/rcid/index.html
Física de partículas en el instituto: http://palmera.pntic.mec.es/~fbarrada/index.html
El mundo de las partículas: https://alojamientos.us.es/divulgacioncna/cna.php?w=1536
Ciencia y cultura: http://www.migui.com/
The Particle Detector BriefBook http://www.cern.ch/Physics/ParticleDetector/BriefBook/
CERN summer student lectures by W.Riegler: http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=134370
LIBROS:
K. Kleinknecht - Detectors for Particle Radiation, C.U.P. 1990
R.K. Bock & A. Vasilescu - The Particle Detector BriefBook, Springer 1998
R. Fernow - Introduction to Experimental Particle Physics, C.U.P. 1986
W.R. Leo - Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag 1987
G.F. Knoll - Radiation Detection and Measurement, Wiley 1989
Notas CERN:
Fabjan & Fischer - Particle Detectors CERN-EP 80-27, Rep. Prog. Phys. 43 (1980) 1003
F. Sauli - Principles of Operation of Multiwire Proportional and Drift Chambers, CERN 77-09

## Slide 38: Calorímetro hadrónico (n,p,mesones)