## Slide 1: Vorbereitende Messungen zum 1. Upgrade des ATLAS Pixeldetektors
Sara Becker und Miriam Stricker

## Slide 2: Gliederung
Der ATLAS – Pixeldetektor
Upgrade: Insertable B-layer (IBL)
Unser Praktikum

## Slide 3: Der ATLAS- Pixeldetektor
Halbleiterdetektor
Hohe Strahlenbelastung
Notes: innerste Komponente des ATLAS-Spurerkennungssystems dar (ortsaufgelöste Messung von Teilchenspuren in der Nähe des Wechselwirkungspunktes).
hohe Anforderungen an den ATLAS Pixel Detektor gestellt, unter Anderem: Geringer Einsatz von Materialien zur Minimierung von Vielfachstreuung, aushalten der hohen Strahlenbelastung, wichtige Funktion
- Gesamtlänge von 1,3m; Masse von 4,4kg
3 Lagen: B-Lage, 1,2 (Maximierung der Guete der Spurerkennung  nah wie moeglich am Wechselwirkungspunkt) , 6 Discs
Eine Lage setzt sich aus Staves zusammen (mechanische Fixierung und Kuehlung)
1744 Modulen, jedes Modul besteht aus einem Silizium Sensor mit ca 47000 Pixeln, 16 Auslesechips (2880 Kanaele um kleinere Signale zu verstaerken und sie zu digitalisieren senden an Modul-Kontroll-Chip) und einem Modul-Kontroll-Chip
80mio. Auslese-Kanaele: Pixel  80Mpix Kamera, alle 25ns Bild: Hochgeschwindigkeitskamera

## Slide 4: Halbleiter
Notes: -Testen der Chips, die eingebaut werden muessen, auf Funktionalitaet
Versuchsaufbau:
  Kabel loeten
  Klima-Kammer vorbereiten
  (PrimList)
  Erste Scans, (Source-Scan)
  Setup
  Production QUALIY assurance

## Slide 5: Halbleiterdetektor
Elektron-Loch-Paare
+
-

## Slide 6: IBL
Stave
Support
Notes: ATLAS Pixel Insertable B-Layer
2013 Einbau einer 4.Lage mit 14 Staves, a 16 Modulen
Gegensatz zu vorher (Planar senoren) werden dieses mal auch 3D sensoren eingebaut

## Slide 7: Staves
Notes: Kurze Erklärung was ihr seht: - das oben drauf mit der weissen Schrift drauf ist das Modul Flex - vom Modul Flex gehen ganz oben die silbernen Wirebonds auf den Chip (FE-I4) - das modul flex klebt auf dem sensor (hier dummy sensor, also nur ein stück Silizium ohne pixel) - der Sensor ist auf dem FE-I4/Chip hier geklebt sonst mit diesen mini Lötkügelchen Bump bonds - das gebogene unten ist der sogenannte Wing, weil es aussieht wie ein fluegelchen - der wing ist vom Stave flex, das klebt unten an einer Seite des Stabes (der sieht aus wie ein Dreieck, guckt hn euch bei Jens im Büro an, der hat ein Stueck) Diese Wings sieht man auch auf dem Model vom IBL was ihr habt.

## Slide 8: 1. Woche: Production Quality Assurance
Notes: -Testen der Chips, die eingebaut werden muessen, auf Funktionalitaet
Versuchsaufbau:
  Kabel loeten
  Klima-Kammer vorbereiten
  (PrimList)
  Erste Scans, (Source-Scan)
  Setup
  Production QUALIY assurance

## Slide 9: 2. Woche:

## Slide 10: Pixelzelle (Analogteil)
Pixel
Diskriminator
Feedback-Strom
Verstärker

## Slide 12: Tunes

## Slide 13: Digital- und Analogscan
Notes: Digital-analog

## Slide 14
Elektronen

## Slide 15
time

## Slide 16: Dokumentation

## Slide 17: Vorbereitende Messungen zum 1. Upgrade des ATLAS Pixeldetektors
Sara Becker und Miriam Stricker

## Slide 18: Quellen
http://www.e4.physik.tu-dortmund.de/cgi-bin/twiki/viewfile/E4/Diplomarbeiten?rev=1;filename=diplom_jjentzsch.pdf; 24.04.2012
http://www.atlas.uni-wuppertal.de/~heim/tmp/diploma_thesis.pdf:25.04.2012
http://gerhardkemme.blogspot.com/2010/05/synchrotron-detektoren.html; 24.04.2012
http://daten.didaktikchemie.uni-bayreuth.de/umat/ccd/ccd-detektor.htm; 24.04.2012
http://www.bibianatroost.de/Webcard/elektronik/index.html?bauteile/diode/halbleiterdiode/diode.html; 24.04.2012

## Slide 19: Backup

## Slide 20: Scans
Parameters: Temperature: Set to 10˚C
Low voltage: 1.4 V (Analog + Digital)
Target Threshold: 3000
Target charge: 10k
Target ToT: 6
Prim List:
Initial:
  Digital Scan
  Analog Scan
Tuning:
  If tune
  GDAC tune
  If tune
  GDAC tune
  FDAC tune
  TDAC tune
  FDAC tune
  TDAC tune
Scan
  Threshold Scan
  ToT Scan

## Slide 22: The ATLAS detector