## Slide 1: Kühlung einer Testapparatur für Sensorchips
Von Julian Bender und Marc Syväri

## Slide 2: Inhalt
Test von bestrahlten Detektoren
Peltier-Element & MPT 10000
Regelkreislauf
Versuchsaufbau
Messergebnisse

## Slide 3: Test von Detektoren mit Lasern
Notes: Genauer drauf eingehen

## Slide 4: Test von bestrahlten Detektoren
Überprüfung von bestrahlten Detektoren mit Lasern
Wärmeabgabe durch Detektor und Front-End Chip
Strahlenschäden größerer Blindstrom  stärkere Wärmeentwicklung  größerer Blindstrom  …
 Kühlung des Detektors notwendig

## Slide 5: Kühlung des Detektors
Notwendige Temperaturen: -30°C
Problem: Versuchsaufbau nicht für solche Temperaturen geeignet
 Verwendung eines Peltier-Elementes

## Slide 6: Peltier-Element

## Slide 7: Aufbau eines Peltier-Elements
Alternierende Verbindung zwischen n und p-dotierten Halbleitern
  Höhere Temperaturdifferenz möglich
Keramikplatte
Keramikplatte
Halbleiter
Notes: Beschriftung

## Slide 8: Peltier-Effekt
„Wärmepumpe“
Wechsel des Energieniveaus
  Kühlung/Erwärmung der anliegender Keramikplatten
Verwendung von Halbleitern
Notes: Änderung der Farbe (kalt+warm)

## Slide 9: MPT 10000
Steuerung des Peltier-Elements
Bestimmung einer Zieltemperatur
Kontrolle der Zieltemperatur
Nachregelung bei Temperaturschwankungen

## Slide 10: Regelkreis
In sich geschlossener Wirkungskreislauf für die Regelung einer physikalischen Größe
Bedeutung: Beibehaltung eines konstanten Wertes unter Umwelteinflüssen

## Slide 11: Regelkreis

## Slide 12: Regelkreis
Messen der Regelgröße
   Vergleich mit Sollwert
Erkennen einer Abweichung
Einleiten des Verstellvorgangs
Kontrolle durch erneutes Messen

## Slide 13: Probleme
Zu schwache Gegenregelung:
sehr langsame Korrektur der Abweichung
Zu starke Gegenregelung/verzögerte Messung:
“Überregelung“Überschwingung  System gerät ins Schwingen

## Slide 14: Aufbau der Schaltung
Notes: Beschriftung TE Module

## Slide 15: Messung der Temperaturänderung
Anbringen von Wärmesensoren auf kalter Peltier-Seite, sowie dem Kühlkörper
Auslese mit Power Supply und LabView
Notes: Vergrößerung/heller machen der Bilder

## Slide 16: Verschiedene Kühlkörper
Aluminium-Kühlkörper auf Kupferblock
Aluminium-Kühlkörper
Kupferblock
Kupferblock auf Aluminium-Kühlkörper

## Slide 17: Kühlung durch Kupferblock/Aluminium-Kühlkörper
Chart: Zeit vom Start (in Minuten)

## Slide 18: Kühlung mit Hilfe eines Chillers
Kühlung der wärmeren Seite auf -20°C
 Auf der kalten Seite Temperaturen
bis -40°C möglich

## Slide 19: Kühlung durch Chiller
Chart: Zeit vom Start (in Minuten)
Notes: Wahl der Farbe

## Slide 20: Vielen Dank für das Praktikum am CERN