## Slide 1: Detektion kosmischer Myonen
Steffen Litzinger

## Slide 2: Agenda
Myonen
Scintillatoren & Photomultiplier
Detektion von Myonen – NIM Elektronik
“Random Coincidence”
VMEbus Standard/Datentransfer
VMEbus Programming
Komplettes DAQ System

## Slide 3: Myonen
Elementarteilchen des
Standardmodells
Klassifiziert als Lepton
“schweres Elektron”
“Wer hat das bestellt?”
- I. Rabi 1936

## Slide 4: Myonen
Bestandteil sekundärer kosmischer Strahlung
Entstehung in der oberen Erdatmosphäre
Wegen der sehr kurzen Lebenszeit (2 µs) ist eine Detektion nur dank Zeitdilatation möglich
Praktischer Beweis der Relativitätstheorie

## Slide 5: Szintillator
lat. scintillare = funkeln, flackern
Material, das bei Anregung durch energiereiche Teilchen Licht emittiert
Anorganisch und Organisch
Durchlässigkeit für eigenerzeugtes Licht ist wichtig

## Slide 6: Photomultiplier
“Multiplier” = Verstärker
Wandelt das Photonensignal des Szintillators in eine elektrische Ladung um und verstärkt es

## Slide 7: Photomultiplier
Funktionsweise:

## Slide 8: Versuchsaufbau - Detektor
Szintillatoren und Photomultiplier:
Detektorfläche ca. 1/16 m²
=> erwarteter Myonenfluss ca. 6Hz

## Slide 9: Versuchsaufbau - NIM
Detektion der Myonen mithilfe solcher NIM – Elektronikmodule:

## Slide 10: Versuchsaufbau - NIM
Module:
  Discriminator:
  Analog/Digital Wandler, einstellbare Grenzspannung (Treshold)
  Coincidence:
  AND – Einheit, sendet logische 1 wenn alle Eingänge 1 eingeben
  Zähler:
  digitaler Signalzähler
  Spannungsversorgung:
  legt Hochspannung (2kV) an die Photomultiplier an

## Slide 11: Versuchsaufbau - NIM
Zugehöriges Schaltbild:
#1
#2
1234
1234
1234
Zähler
Coincidence
Discriminator
Detektorkanäle

## Slide 12: Myonendetektion
Wenn ein Signal gleichzeitig von beiden Kanälen gemessen wird: Myonenkandidat
Coincidence stellt die notwendige UND -Verknuepfung dar
Herausfilterung der Myonen aus allen Signalen
Aufbau ermöglicht die Bestimmung der Myonenrate per Zähler

## Slide 13: “Random Coincidence” ?
“Random Coincidence“ = Zufällige Gleichzeitigkeit zweier Störsignale(Rauschen)
“Schein-Myon“
Verfälschung des Messergebnisses?

## Slide 14: “Random Coincidence” ?
Detektorkanäle:
Mithilfe stochastischer Berechnungen, ergibt sich eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit für eine
Random Coincidence (>1mal pro Tag)
= kein wichtiger Störfaktor in diesem Experiment
#1
#2
Myon
Random Coincidence

## Slide 15: VMEbus Standard
Bus-Standard, viele Varianten, 1982 etabliert
Verwendet in diversen
Experimenten am CERN
Auslese, Weiterleitung,
Bearbeitung von Daten

## Slide 16: VMEbus Standard
Basiert auf einzelnen Steck-Modulen, die unabhängig agieren
Verbindung über sog. „Backplane“
Master & Slave in der
Datenübertragung

## Slide 17: VMEbus Datentranfer
Übersicht über die Vorgänge bei einem einzelnen Datentransfer:
undefined
defined
undefined
defined
undefined
undefined
1
5
3
4
2
6
Address/AM
Data
DS
DTACK
AS

## Slide 18: VMEbus Datentranfer
Übersicht über die Vorgänge bei einem Blocktransfer:
Address/AM
Data
DS
DTACK
AS
undefined
defined
undefined
defined
undefined
undefined
defined
defined
defined

## Slide 19: VMEbus Programmierung
Programmieruebungen mit den verschiedenen
Arten des Datentransfers
Vergleich der Geschwindigkeiten ergibt:
Single Cycle ist im Vergleich zum Blocktransfer langsam  großer Softwareanteil

## Slide 20: Komplettes DAQ System
hhh

## Slide 21: Komplettes DAQ System

## Slide 22: VME - Messmodule
SBC – Single Board Computer
  Eigentliche CPU, Master des
  Systems, mit dem Server
  ueber Ethernet verbunden
Ladungs-Digital-Converter (QDC)
  Misst die von den Photomultipliern
  ankommende Ladung
Time – Digital-Converter (TDC)
  Misst die Zeitdifferenz der beiden
  einkommenden Signale
Trigger Modul
  Coincidence Signal gibt den Start
  der Messungen an

## Slide 23: ATLAS TDAQ - Software
Datenerfassungssoftware des Atlasexperiments
Auf beliebig kleine Systeme anwendbar

## Slide 24: Ladungsmessung QDC
Durchschnitt ca.
200mV
Rueckrechnung:
ca. 1300 Photonen
pro Signal
Anzahl Elektronen,
Verstärkung der PM,
Quanteneffizienz

## Slide 25: Flugzeitmessung TDC
Erwarteter Wert: ca. 1 ns fuer 30 cm
Wert bei kleinem Anstand der Szintillatoren:
  1,484 ns
Wert bei 30 cm größerem Abstand:
  2,394 ns
Da der systematische Fehler
(Kabellängen usw) gleich bleibt, erhaelt man durch Bildung der Differenz der Werte in etwa den gesuchten Wert

## Slide 26: Quellen
Vielen Dank fuer eure Aufmerksamkeit
http://www.lhc-facts.ch
http://de.wikipedia.org
Techniques for nuclear and particle Phyics Experiments, W.R.Leo
Steffen Litzinger 04/2012