## Slide 1: Produktionsbegleitende Messungen für das Upgrade des ATLAS Pixel Detektors

## Slide 2: Der ATLAS-Detektor
Notes: Größenverhältnisse: 22m Durchmesser, 45 m lang (-> Visit)
Zeigen der einzelnen Teile (v. a. Pixel, Kalorimeter)
Pixel 80 % der Auslesekanäle

## Slide 3: Massenbestimmung mit ATLAS
Bestimmung von mit Kalorimeter
Pixeldetektor misst Kreisbahn des Teilchens:
Bestimmung des Impulses aus dem Radius
zur Bestimmung der Masse
Masse spezifiziert das detektierte Teilchen

## Slide 4: ATLAS-Pixel-Detektor
Notes: 1,3 m lang, 4,4 kg leicht  möglichst wenig Material (Streuung, Strahlenbelastung)
80 Mio. Pixel, Aufnahmefrequenz 40 MHz
Layers B, 1, 2
Staves zeigen

## Slide 5: Services für den Pixeldetektor
Notes: Anschluss an Detektor und Welt (Layers B, 1, 2 NICHT IBL)
Kabel testen auf Vorhandensein der Verbindungen und Ausschließen von Kurzschlüssen
Häufigstes Problem: Lötstellen der Stecker müssen ausgebessert werden
Sehr langwierig, da viele Probleme

## Slide 6: Insertable B-Layer (IBL)
Notes: Neue Schicht noch näher am Kollisionspunkt
Einbau während LS1
14 neue Staves

## Slide 7: Insertable B-Layer (IBL)
Notes: - Nochmal Bild zur Verdeutlichung der Staves

## Slide 8: Stave Test System
Notes: - Box für geringe Luftfeuchtigkeit bei Kühlung des Staves

## Slide 9: Stave Test System
Notes: Stave zeigen
Test mit radioaktiven Quellen auf Funktionalität der Chips und einzelnen Pixel
Tuning in Bezug auf verschiedene Parameter um gleichmäßiges Verhalten der Chips zu erreichen
Anschlüsse für Überspannungsschutz zeigen

## Slide 10: Überspannungsschutz
Meterlange Kabel zur Stromversorgung Spannungsabfall
Lösung: Feedbackleitung
Problem: Schaden an Feedbackleitung Erhöhung der Spannung Beschädigung des Staves Schutzschaltung nötig

## Slide 11: Schaltplan
Sicherung
Thyristor
2,5 V Zener-Diode
Schutzwiderstand
Spannungsquelle
Stave
Notes: - Nur Zeigen der Schaltung

## Slide 12: Bauteile: Zener-Diode
Durchlassrichtung: Verhalten einer normalen Diode
Sperrrichtung: Durchbruchspannung

## Slide 13: Bauteile: Thyristor
Verhalten ähnlich wie Transistor über Gatesteuerung
Einschalten: Gatestrom
Ausschalten: Haltestrom

## Slide 14: Schaltplan
Sicherung
Thyristor
2,5 V Zener-Diode
Schutzwiderstand
Spannungsquelle
Stave
Notes: - Nur Zeigen der Schaltung

## Slide 15: Testen des Überspannungsschutzes
Notes: Oszilloskop
Verschiedene Widerstände
Testen von „Real- und Extrembedingungen“
Über Nacht 2A  läuft, Sicherung fliegt bei etwa 3,8A

## Slide 16: Ergebnis des Tests
Notes: - Hochrampen in < 1 ms

## Slide 17: Ergebnis des Tests

## Slide 18: Ergebnis des Tests

## Slide 19: Ergebnis des Tests

## Slide 20: Danke!
Für die Aufmerksamkeit und die faszinierenden zwei Wochen!

## Slide 21: Quellen
http://www.ebindustries.com/blog/2012/09/12/eb-industries-continues-participation-cern-atlas-pixel-detector-project-lhc
http://talent.web.cern.ch/talent/research/integration.shtml
http://de.farnell.com/on-semiconductor/mmsz5222bt1g/diode-zener-vz-2-5v/dp/1651594
http://www.farnell.com/datasheets/86126.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor
http://de.farnell.com/nxp/bt151-500r/thyristor-7-5a-500v-to-220/dp/1081324
http://inspirehep.net/record/1085976/plots
http://www-zeus.physik.uni-bonn.de/img/AtlasDetectorLabeled.jpg