## Slide 1: ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΕ
Ανιχνευτές και Μεθοδολογία
Ευάγγελος Ν. Γαζής, Καθηγητής ΕΜΠ
Βενέτης Πολυχρονάκος, Διευθυντής Ερευνών BNL

## Slide 2: Σύνοψη
Εισαγωγή και Αντικείμενο Μελέτης
Ιδιότητες των Στοιχειωδών Σωματιδίων
  Ποιές ποσότητες μετράμε?
  Πώς τις μετράμε?
Ανιχνευτές ΦΥΕ @ CERN
  Κύρια Ανιχνευτικά Συστήματα
  Υποδομή

## Slide 3: Μελέτη Αλληλεπιδράσεων
Με σκέδαση
Με εξαϋλωση
και την παραγωγή νέων σωματιδίων
ΟΛΕΣ οι αλληλεπιδράσεις παράγονται μέσω
  Πειραμάτων συγκρουομένων δεσμών ή
  Πειραμάτων σταθερού στόχου

## Slide 4: Υπάρχουν Ιδανικοί Ανιχνευτές?
Ένας ιδανικός ανιχνευτής, μπορεί να καταγράψει μια πλήρη αλληλεπίδραση, να μετρήσει όλες τις ιδιότητες όλων των παραγόμενων σωματιδίων, και να ανακατασκευάσει πλήρως το γεγονός της αλληλεπίδρασης.
Αυτό δίδει την δυνατότητα να συγκρίνουμε τα πειραματικά αποτελέσματα απευθείας με θεωρητικές προβλέψεις χωρίς μεγάλες αβεβαιότητες.

## Slide 5: Ιδιότητες Σωματιδίων
Τί ιδιότητες έχει ένα σωματίδιο?
  ενέργεια
  ορμή
  φορτίο
  μάζα
  χρόνο ζωής
  Ιδιοπεριστροφή (spin)
  διασπάσεις
Ποιά απ’ όλα αυτά είναι μετρήσιμα?

## Slide 6: Ιδιότητες Σωματιδίων
Ποιές άλλες ιδιότητες μπορούμε να βρούμε?
Αν μετρήσουμε την ενέργεια και την ορμή

## Slide 7: Ιδιότητες Σωματιδίων
φορτίο
Χρόνος ζωής

## Slide 8: Μέτρηση των Ιδιοτήτων των Σωματιδίων
ορμή
ταχύτητα
- χρόνος πτήσης - RICH (Ring Cherenkov Imaging)
ενέργεια
- θερμιδόμετρο

## Slide 9: Βασικές Αρχές των Μετρήσεων
Η μέτρηση γίνεται μέσω της αλληλεπίδρασης (ξανά…) του σωματιδίου με τον ανιχνευτή (υλικό)
  παραγωγή ενός μετρήσιμου σήματος
    Ιοντισμός
    Διέγερση/Σπινθηρισμός
    Αλλαγή της πορείας του σωματιδίου
      καμπύλωση μέσα σε μαγνητικό πεδίο, απώλεια ενέργειας
      σκέδαση, αλλαγή διεύθυνσης, απορρόφηση
p
e-
p
e-
p
p
γ

## Slide 10: Ποιά Σωματίδια μπορούν να ανιχνευθούν?
Φορτισμένα Σωματίδια
Ουδέτερα Σωματίδια
Διαφορετικά σωματίδια αλληλεπιδρούν πολύ διαφορετικά με το υλικό του ανιχνευτή.

## Slide 11: Η σύνθεση ενός τυπικού ανιχνευτή
Σημείο
Αλληλεπίδρασης
Precision vertex
detector
tracking
detector
Magnetic
spectrometer
Electromagnetic calorimeter
Hadronic calorimeter
Muon detectors
Ανιχνευτής κορυφής
Ανιχνευτής τροχιών
Μαγνητικο
Φασματόμετρο
Ηλεκτρομαγνητικό θερμιδόμετρο
Αδρονικό θερμιδόμετρο
Ανιχνευτές Μιονίων

## Slide 12: Διαμερίσεις των Υπο-ανιχνευτών
Υποσύστημα Τροχιών
Ηλεκτρομαγνητικό
Θερμιδόμετρο
Αδρονικό Θερμιδόμετρο
Σύστημα
Μιονίων

## Slide 13: Διάβαση/Αλληπίδραση των Σωματιδίων
Ηλεκτρόνια
Φωτόνια
Αδρόνια
Μιόνια
Μεσόνια

## Slide 14: Ανιχνευτές Τροχιών
μέτρηση των τροχιών των παραγόμενων σωματιδίων
προσδιορίζουν
  φορτίο και
  ορμή
σε συνδυασμό με το μαγνητικό πεδίο
Οι τροχιές ανακατασκευάζονται από τα μετρηθέντα σημεία του χώρου:
ΔΕΝ χρησιμοποιείται πυκνό υλικό!

## Slide 15: Πώς λειτουργούν οι ανιχνευτές τροχιών?
Δύο βασικές αρχές
  Ανιχνευτές Ιοντισμού
    Geiger-Müller counter
    MWPC
    TPC
    silicon detectors
  Ανιχνευτές Σπινθηρισμού
Πολυ-Σύρματος Αναλογικός Θάλαμος
Multi-Wire Proportional Chamber
Θάλαμος Προβολικού Χρόνου
Time Projection Chamber

## Slide 16: Μετρητές Ιοντισμού
t = 0
+ HV
signal
Κάθοδος
Ανοδικό Σύρμα
Σωλήνας γεμάτος αέριο
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
t = t1
Notes: Track ionises gas atoms
electrons drift towards anode, ions towards cathode
around anode electrons are accelerated (increasing field strength)
further ionisation --> signal enhancement --> signal induced on wire

## Slide 17: Θάλαμος Προβολικού Χρόνου (Time Projection Chamber)
Κύλινδρος γεμάτος με αέριο
Ανοδικά Σύρματα
MWPC
μετρά r, f
E
B
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
z = vdrift t

## Slide 18: TPC
ALICE TPC sector detail

## Slide 19: ALEPH TPC

## Slide 20: Ανιχνευτές Μικρολωρίδων Πυριτίου
Η ακρίβεια μέτρησης περιορίζεται από την απόσταση των μικροταινιών
10 - 100 mm
Σχηματισμός ζευγών ηλεκτρονίων-οπών
από ιοντίζουσα ακτινοβολία
Ίδια αρχή με τους ανιχνευτές αερίου
Ανιχν. πυριτίου
0.2 - 0.3 mm

## Slide 21
Λειτουργούν κάπως έτσι:

## Slide 22: Ανιχνευτές Μικροταινιών Πυριτίου ....
ALEPH VDET
OPAL VDET
Ανιχνευτής τροχιών ATLAS

## Slide 23: Εξαιρετική Ακρίβεια και ... διάκριση των τροχιών
0
1cm
x
=Σημείο σύγκρουσης δεσμών

## Slide 24
Μέσος χρόνος ημι-ζωής του ταυ t=290 x 10-15 sec !! --> ct = 87 mm !

## Slide 25: Ανιχνευτές Σπινθηρισμού
Φωτοπολλαπλασιαστής: μετατρέπει το
φώς σε σήμα ηλεκτρονίων
Υλικό
σπινθηρισμούl
PM
Ολική Ανάκλαση
Χρησιμοποιώντας πολλές οπτικές
ίνες πολύ κοντά
--> Γίνεται η τροχιά ορατή

## Slide 26
Τώρα είμαστε έτοιμοι να ανιχνεύσουμε τις ακτινοβολίες:
Cherenkov και Διέλευσης

## Slide 27: Ακτινοβολία Cherenkov
Τα σωματίδια μέσα σε ένα υλικό ταξιδεύουν με ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη του φωτός και εκπέμπουν ακτινοβολία:
Ακτινοβολία
Cherenkov
Αν έστω sinα=0.5 (α=300)
και η=1.5
c0 = ταχύτητα φωτός στο κενό
Φώς Cherenkov
Μέτωπο κύματος

## Slide 28
Scram jet
Ίσως και τα αντίστοιχα των ψαριών?
http://www.newscientist.com/lastword/answers/lwa674bubbles.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/barrier/
ΑκτινοβολίαCherenkov
και
άλλα κρουστικά κύματα
Τα κρουστικά κύματα αλλοιώνουν τον προσανατολισμό των πουλιών

## Slide 29: Θερμιδόμετρα
Βασική Αρχή Λειτουργίας:
  Κατά την αλληλεπίδραση του σωματιδίου με πυκνό υλικό ΟΛΗ, σχεδόν η ενέργειά του μετατρέπεται σε δευτερογενή σωματίδια ή σε θερμότητα.
  Αυτά τα δευτερογενή σωματίδια καταγράφονται
    πχ. Αριθμός, Ενέργεια, Πυκνότητα δευτερογενών
    που είναι ανάλογα με την αρχική ενέργεια

## Slide 30: Ηλεκτρομαγνητικοί Καταιγισμοί
Block of Matter,
e.g. lead
Lead atom

## Slide 31: Πώς μετράμε τα δευτερογενή σωματίδια?
1. Με τα θερμιδόμετρα δειγματισμού:
Πυκνό υλικό, π.χ. Μόλυβδος
Ανιχνευτές, όπως θάλαμοι αερίου,
ή σπινθηριστές
Δομή Sandwich !!!
Το συνολικό ποσό σημάτων είναι ανάλογο της προσπίπτουσας ενέργειας
Αλλά χρειάζεται να βαθμονομηθεί με δέσμες γνωστής ενέργειας!

## Slide 32: Θερμιδόμετρα Δειγματισμού

## Slide 34
ALEPH ECAL
Πιόνια
Ηλεκτρόνια

## Slide 35
Μιόνια
Φωτόνια

## Slide 36: Πώς μετράμε τα δευτερογενή σωματίδια?
2. Με ομογενή θερμιδόμετρα, όπως τα θερμιδόμετρα κρυστάλλων:
Σήμα
Φωτόνια
Φωτο-Δίοδος
Κρύσταλλος (BGO, PbWO4,…)

## Slide 37: Αδρονικά Θερμιδόμετρα (Α-Θ)
Τα Αδρονικά σωματίδια (πρωτόνια, νετρόνια, πιόνια) μπορούν να διέρχονται από τα ηλεκτρομαγνητικά θερμιδόμετρα (Η-ΜΘ). Μπορούν επίσης να αλληλεπιδρούν μέσω πυρηνικών αντιδράσεων !
Κανόνας: Τοποθετείται ένα θερμ. δειγματισμού μετά το Η-ΜΘ
Πυκνό υλικό, π.χ. Σίδηρος, Ουράνιο
Ανιχνευτές , όπως Ανιχν. θάλαμοι αερίου,
ή Σπινθηριστές
Δομή Sandwich !!!
Το συνολικό ποσό σημάτων είναι ανάλογο της προσπίπτουσας ενέργειας
Ίδια απώλεια ενέργειας με εκείνη της πυρηνικής διέγερσης!
Αλλά χρειάζεται να βαθμονομηθεί με δέσμες γνωστής ενέργειας!

## Slide 38: Ταυτοποίηση Σωματιδίων
Βασικές Αρχές:
  μέσω διαφορετικών αλληλεπιδράσεων με την ύλη
  με την μέτρηση της μάζας από τα προϊόντα διάσπασης
  με την μέτρηση της ταχύτητας και ανεξάρτητα (!) της ορμής
  Μετρήσεις που σχετίζονται με την ταχήτητα:
    Μέση απώλεια ενέργειας
    Ακτινοβολία Cherenkov

## Slide 39: Μέση Απώλεια Ενέργειας
Τα σωματίδια που διέρχονται από ένα αέριο χάνουν ενέργεια, π.χ. μέσω ιοντισμού
  Elost ~ ποσό ιοντισμού ~ μέγεθος σημάτων στα ανοδικά σύρματα
Eαπώλ. / Μήκος Διαδρομής ~ Ταχύτητα Σωμ. ~ v/c )
Η σχεδίαση ως προς ταχύτητα (v) και όχι ως προς ορμή (p) θα έδινε ΟΛΕΣ τις ζώνες πάνω στη ίδια θέση!

## Slide 40: ALICE: PID detectors
PLC 20J. Schukraft
40
TPC dE/dx
s ≈5-6%
Vertex detector
pT(min)<100MeV
TOF
150k channels!
s ≈ 90 ps
No vertex cut !

## Slide 41
Results presented here based in many cases on whole data sample recorded
until the beginning of ICHEP
Overall data taking efficiency (with full detector on): 95%
(stable beams)
Integrated luminosity vs time
(from first √s =7 TeV collisions on 30 March to beginning of ICHEP on 22 July 2010)
Peak luminosity in ATLAS
L~1.6 x 1030 cm-2 s-1
Luminosity detectors calibrated
with van der Meer scans.
Luminosity known today to 11%
(error dominated by knowledge
of beam currents)
1st W
1st top-quark
candidate
1st Z
2.55 TeV mass
di-jet event

## Slide 42
~ 10-45 tracks with pT >150 MeV per vertex
4 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (vertex resolution better than ~200 μm)
Event with 4 pp interactions in the same bunch-crossing
Max peak luminosity: L~1.6 x 1030 cm-2s-1
average number of pp interactions per bunch-crossing: up to 1.3
“pile-up” (~40% of the events have > 1 pp interaction per crossing)

## Slide 43: HIGH Pile-up 2012
Z->mm with 25 reconstructed vertices
Peak average Interactions/BX
β* = 0.6m
EN Gazis/12 Jun 2012
17
Notes: Example of Z  mm decay with 20 reconstructed vertices Total scale along z is ~ ± 15 cm, pT threshold for track reco is 0.4 GeV (ellipses have size of 20s for visibility)
Bottom lft
A candidate Z boson event in the dimuon decay with 11 reconstructed vertices. This event was recorded on April 24th and is typical for the 2011 environment with high pileup. For this display the track pT threshold is 0.4 GeV and all tracks are required to have at least 2 Pixel and 7 SCT hits. The vertices shown are reconstructed using tracks with pT greater than 0.4 GeV. The smallest separation between any two of them is 3.2+-0.2 mm.The invariant mass of the two muons is 93.4 GeV.
Top right fig:
Number of Interactions per Crossing Shown is the luminosity-weighted distribution of the mean number of interactions per crossing for 2011. The integrated luminosity and the mean mu value are given in the figure. The mean number of interactions per crossing corresponds the mean of the poisson distribution on the number of interactions per crossing. It is calculated from the instantaneous luminosity as μ=L x σinel / (nbunch x fr) where L is the instantaneous luminosity, σinel is the inelastic cross section which we take to be 71.5 mb, nbunch is the number of colliding bunches and fr is the LHC revolution frequency. More details on this can be found in arXiv:1101.2185. The entries at μ~0 arise from pilot bunches that were present during many of the early LHC fills. The luminosity in these bunches is >100 times smaller than in the main bunches resulting in values μ<0.1. The maximum mean number of events per beam crossing versus day. It is determined for each bunch as described above. The online luminosity measurement is used for this calculation as for the luminosity plots. Only the maximum value during stable beam periods is shown.
A 7 TeV collision event collected on April 24th and is typical for the 2011 environment with high pileup . This is a candidate Z boson event in the dimuon decay with 11 reconstructed vertices. This event was recorded on April 24th and is typical for the 2011 environment with high pileup. For this display the track pT threshold is 0.4 GeV and all tracks are required to have at least 2 Pixel and 7 SCT hits. The vertices shown are reconstructed using tracks with pT greater than 0.4 GeV. The smallest separation between any two of them is 3.2+-0.2 mm.The invariant mass of the two muons is 93.4 GeV.
Note: luminosity so far maximized mainly through parameters
which maximize pile-up (= number of interactions per crossing):
New record luminosity achieved: 2.5 x 1032 2.2x1033 (In aug 2011 !)
-- bunch charge: 1.15 1011 p/bunch (beyond design)--- 1.35 x1011 in aug 2011
-- β*=1.5 --0.55m in end Aug 2011 (good news)
-- transverse emittance: 2-2.5 μm (beyond design)-- 2miccron in Aug 2011 (good)
This was unexpected: LHC figures
considered over the last 20 years:
~ 2 events/x-ing at L=1033
~ 20 events/x-ing at L=1034

## Slide 44
1-prong τ-candidate
Passes tight τ-selection cuts, fails loose e cuts
Second hardest track: pT ~ 3 GeV
W  τν candidate
W  τν signal more difficult to observe due to softer
spectrum and larger backgrounds (jets, W eν, Z ττ):
signal efficiency < 1%, S/B ~ 7

## Slide 45
Searches for excited quarks: q* jj
Full data sample analysed
Looked for di-jet resonance in the measured M(jj) distribution
 spectrum compatible with a smooth monotonic function  no bumps
Experimental systematic uncertainties included: luminosity, JES (dominant), background fit, ..
Impact of different PDF sets studied  with CTEQ6L1: 0.4 < M (q*) < 1.18 TeV
0.4 < M (q*) < 1.29 TeV excluded at 95% C.L.
Latest published limit:
CDF: 260 < M (q*) < 870 GeV
q* model simulated
with Geant4
1.29 TeV

## Slide 46
Highest-mass dijet event taken on 14 April 2012
April 2011
Mjj = 4.23 TeV
Mjj = 4.23 TeV
Jet 1: pT = 1.36 TeV, η = -1.02, φ =3.01
Jet 2: pT = 1.29 TeV, η = 1.06, φ = 0.09
Etmiss = 125 GeV, φ = -0.44
Sum Et= 3.33 ΤeV
pT (cut) = 0.5 GeV
31
Notes: Event display of Run 179938, Event 12054480. This shows a high-mass dijet event with two leading jets within |y| < 0.8 that was collected in April 2011. The invariant mass of the dijet system is 4.0 TeV. The two leading jets have (pT, y) of (1.8 TeV, 0.3) and (1.8 TeV, -0.5), respectively. The missing ET in the event is 100 GeV.

## Slide 47
The “golden” mm+jets candidate 18 July 2011

## Slide 48: Μποζόνιο HIGGS
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΜΠΟΖΟΝΙΟ
Η συνεχής γραμμή είναι το πείραμα και η διακεκομμένη γραμμή είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα
H→WW(∗)→l+νl−ν
H→bb ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
H→τ+τ−
H→γγ
H→ZZ(∗)→l+l−l+l−ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗ
mH = (117.5-118.5) GeV/c2
(122.5-129.0) GeV/c2
119.5
125.0
ΠΙΘΑΝΗ ΜΑΖΑ ΤΟΥ ΜΠΟΖΟΝΙΟΥ HIGGS

## Slide 49
BACKUP SLIDES

## Slide 50
Age distribution of the ATLAS population
All 2690 (< 35 y 47.2%)
Male 81.8% (< 35 y 44.0%)
Female 18.2% (< 35 y 61.3%)
(Status 1.1.2010)
More than 1000 PhD students

## Slide 51: Υποδομή ενός πειράματος
Τα πειράματα ΔΕΝ είναι μόνο ανιχνευτές
Χρειάζονται:
  Σύστημα αυτομάτου ελέγχου των ανιχνευτών
  Λήψη δεδομένων ΕΚΤΟΣ και παρακολούθηση
  Ανάλυση των δεδομένων που κατεγράφησαν
  …

## Slide 52: ATLAS: εγκατάσταση υποδομής
Πλήρης κρυογενικός σταθμός
Υπόγεια κοιλότητα υποδοχής του ανιχνευτή 2003

## Slide 53: ATLAS: Σκανδαλισμός, Λήψη Δεδομένων και Σύστημα αυτομάτου ελέγχου
H
L
T
D
A
T
A
F
L
O
W
40 MHz
75 kHz
~2 kHz
~ 200 Hz
120 GB/s
~ 300 MB/s
~2+4 GB/s
Event Building N/work
Dataflow Manager
Sub-Farm Input
Event Builder
EB
SFI
EBN
DFM
Lvl2 acc = ~2 kHz
Event Filter N/work
Sub-Farm Output
Event Filter
Processors
EFN
SFO
Event Filter
EFP
EFP
EFP
EFP
~ sec
~4 GB/s
EFacc = ~0.2 kHz
Trigger
DAQ
RoI Builder
L2 Supervisor
L2 N/work
L2 Proc Unit
Read-Out Drivers
FE Pipelines
Read-Out Sub-systems
Read-Out Buffers
Read-Out Links
ROS
120 GB/s
ROB
ROB
ROB
LV
L1
D
E
T
R/O
2.5 ms
Calo MuTrCh
Other detectors
Lvl1 acc = 75 kHz
40 MHz
ROD
ROD
ROD
LVL2
~ 10 ms
ROIB
L2P
L2SV
L2N
RoI
RoI data = 1-2%
RoI
requests

## Slide 54: Σκανδαλισμός & Λήψη Δεδομένων
Κλίμακα 1:8 του συστήματος λήψης δεδομένων (preseries) εγκατεστημένων στο Point 5, δοκιμάζοντας την τελική λειτουργικότητα και την συνήθη επίδοση
Μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο χρόνο για να λειτουργήσει το σύστημα λήψης δεδομένων χρησιμοποιώντας πρότυπες μονάδες και ομοιοποιητές

## Slide 55: Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου @ LHC
Supervision
Process
Management
Field
Management
Technologies
Experimental equipment
LAN
WAN
Storage
Other systems
(LHC, Safety, ...)
Configuration DB,
Archives,
Log files, etc.
Controller/
PLC
VME
Field Bus
LAN
Node
Node
Based on an original idea from LHCb
Layer Structure
Sensors/devices
Field buses & Nodes
PLC/UNICOS
OPC
Communication Protocols
SCADA
VME
DIM
FSM
Commercial
Custom

## Slide 56: Σύστημα Ασφάλειας Ανιχνευτή
Κοινό Σύστημα για:
  Ασφάλεια του ανιχνευτή του πειράματος
  Ανάπτυξη σε καθιερωμένη τεχνολογία
Χαρακτηριστικά
  Ανεξάρτητο σύστημα (front-end) ικανό να λειτουργεί από μόνο του για να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει τον ανιχνευτή
  Συνοπτικό σύστημα (back-end) για να πληροφορεί άμεσα τους υπεύθυνους ασφάλειας

## Slide 57
Σπινθηριστές Ανόργανοι Κρυσταλλικοί Σπινθηριστές
Ο πιο κοινός ανόργανος σπινθηριστής με ευρύτατη χρήση στην έρευνα και τις εφαρμογές είναι το Ιωδιούχο Νάτριο ενεργοποιημένο με ίχνη Θαλίου [NaI(Tl)].
Οι Ενεργειακές ζώνες με προσμίξεις σε ενεργοποιημένο κρύσταλλο

## Slide 58
Ταυτοποίηση Σωματίδίων
με
DELPHI
TPC
και
RICHes
Για δεδομένα:
p από L
K από F D*
p από Ko
http://delphiwww.cern.ch/delfigs/export/pubdet4.html
DELPHI, NIM A: 378(1996)57