## Slide 1: Beschleuniger
Prinzip eines Beschleunigers
starke/schwache Fokussierung
LHC Parameter
LHC Bau und Betrieb

## Slide 2: Wie funktioniert ein Beschleuniger?
(Fast) jeder hat einen (kleinen)
Teilchenbeschleuniger zuhause
Elektronen-Erzeugung
Fokussierung
Beschleunigung
durch elektrische
Spannung
Ablenkung
Vakuum
Ablenk-Magnet
Fokussier-Magnet
Beschleunigung durch
el.-magn. Hochfrequenzfelder
Vakuum-Rohr
Einschuß von einem
Vorbeschleuniger
Kollisions-Punkt,
Teilchen-Detektor
Nur die Energien sind unterschiedlich
Fernseh-Bildröhre: 20'000 V
LHC-Beschleuniger: 7'000'000'000'000 V

## Slide 3: Die ersten “Beschleuniger”
Erste “Beschleuniger” in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
  1855 erste Kathodenstrahlröhre (Heinrich Geissler)
  1859 Kathodenstrahlen als negativ geladene Strahlen erkannt (Julius Plücker)
    Entdeckung: Ablenkung durch Magnetfelder
  1878 Prototyp der modernen Kathodenstrahlröhren (Sir William Crookes)
  1897 Oszilloskop mit Braun’scher Röhre (Karl Ferdinand Braun)
Nach Rutherfords Entdeckung der Atomstruktur 1910 zunehmendes Interesse an Kernphysik
  natürliche radioaktive α–Strahler waren die verbreitesten Quellen von energetischen Teilchen
    reichten nicht mehr aus nach mehr als einer Dekade Kernforschung (E < 5 MeV)
  Physiker wollten “einen Atomzertrümmerer...”
1927 Rutherford forderte einen O(10 MeV) Beschleuniger
    ...das brachte den Ball ins Rollen...

## Slide 4: Statische und variable Felder
Statische E-Felder (mit immer höherer Spannung…)
  Van de Graaff Bandgenerator (Robert J. Van de Graaff, 1929)
    höchste jemals erreichte Spannung: 25.5 MV (Oak Ridge)
  Cockcroft-Walton Generator (John D. Cockcroft und Ernest T. S. Walton, 1932), Nobelpreis 1951
    Spannungsvervielfacher
      wandelt niedrige Wechselspannung in hohe Gleichspannung durch Netzwerk aus Dioden und Kondensatoren
Zeitlich variable Felder
  Vorschlag von Rolf Wideröe 1929
    Lineare Struktur mit “Driftröhren” + HF Oszillator (erster LINAC)
CERN LINAC2
Vorbeschleuniger,
750 kV, 1976
CERN LINAC1, 1968
längere Röhren bei zunehmender
Geschwindigkeit/Energie
aber man dachte, daß Linearbeschleuniger unrealistisch lang werden bei höherer Energie…

## Slide 5: Das Zyklotron
Zyklotron (Ernest O. Lawrence 1931, Nobelpreis 1939)
  erster Kreis- beschleuniger
    erster Prototyp zur Machbarkeit (Kosten: 25 $): 13 cm (4-inch) Durchmesser, 80 keV Energie (HF: 10 W, 2 kV)
  größere Maschinen in schneller Folge
    nicht-relativistisch: 11-inch, 27-inch, 60-inch (16 MeV)
    relativistisch: 184-inch Synchro-Cyclotron (CERN, 350 MeV)
  aber: Energie beschränkt durch Magnetgröße
    konstantes Magnetfeld, variabler Radius der Teilchenbahnen
Synchrotron
  konstanter Radius, Magnetfeld muß mit Energie ansteigen
    alle Beschleuniger für hohe Energien ~ > 1 GeV sind Synchrotrons
Ernest O. Lawrence
angeregt durch Wideröe's Veröffentlichung über die Verwendung von zeitlich variablen Feldern
variable HF Frequenz

## Slide 6: Synchrotron
Erster Vorschlag 1943 von Mark Oliphant und später von Edwin M. McMillan (LBL)
  1946 erster Test des Konzepts am Malvern Research Lab (GB)
  sehr bald Synchrotrons mit immer höherer Energie
1953 Cosmotron (3.3 GeV, BNL)
1954 Bevatron (6.3 GeV, LBL)
    “Beva” für Billion eV (Milliarde eV)
    Antiproton Entdeckung 1955
  riesige Magnete
    Gewicht ~ 10'000 t
    grosse Magnetöffnung nötig... warum?
(Kreis-)Beschleuniger erfordern Fokussierungsmechanismus
    ohne Fokussierung würden Teilchen durch Feldinhomogenitäten mehr und mehr von der Sollbahn abweichen und zu den Wänden driften
The Bevatron
Lawrence et al. sitting
in the magnet aperture

## Slide 7: Schwache Fokussierung
  Magnetische Fokussierung treibt Teilchen zurück, die vom zentralen Orbit abweichen
“Schwache” Fokussierung in frühen 1950ern (Cosmotron, Bevatron)
  Ablenkmagnetfelder sind NICHT homogen
  Vertikale, rücktreibende Kraft bei Abweichung vom zentralen Orbit
  Oszillationen um den zentralen Orbit
F
cut through
bending magnets
  Amplitude β abhängig von Fokussierungsstärke
    schwache Fokussierung = große Amplitude
    große Vakuumkammern und riesige Magnete
“Betatron” Oszillationen

## Slide 8: “Tune”
Betatronfrequenz sollte NIE eine ganze Zahl sein
  Ungenauigkeiten (transversale Ablenkung) würden sich verstärken
    Q = Anzahl der β - Oszillationen pro Umlauf, Resonanzbedingung: l · Qx + m · Qy = k
  in Praxis: keine Resonanzen mit l + m < 12 (+ andere Bedingungen)
Qy
Qx
Qy
Qx
Q = N
Q = N + 0.5
Teilchen in Phase nach einem Umlauf,
geht verloren nach wenigen Umläufen
Teilchen mit 180o Phasendrehung pro Umlauf,
= besser, aber wieder in Phase nach 2. Umlauf
“Tune” Diagramm =
nicht-ganzzahliger Teil
der horizontalen
+ vertikalen
β-Oszillationsfrequenz
Arbeitsbereich
“Tune” Änderung während Injektion, Beschleunigung, Extraktion...

## Slide 9: Starke Fokussierung
Maximale Energie bei schwacher Fokussierung ist beschränkt
  “10x Bevatron” Beschleuniger würde ~ 200'000 t Eisen erfordern
    Fokussierung kann nicht stärker werden
    größerer Feldgradient = stärkere (vertikale) Fokussierung, aber: zu inhomogenes Feld in horizontaler Ebene (keine horizontale Fokussierung mehr)
1952 neue Art von starker Fokussierung (Ernest D. Courant, Milton Stanley Livingston und Hartland S. Snyder)
  Alternating Gradient (AG) Synchrotron
    = wechselnde Abfolge von fokussierenden und defokussierenden Magneten in vertikaler/horizontaler Ebene
    im Mittel(!) fokussierende Kraft stärker als defokussierende
1954 erstes AG Synchrotron (Cornell, 1.5 GeV, e-)
      1958 erstes deutsches 500 MeV e- AG synchrotron in Bonn (Wolfgang Paul)
1959 CERN PS, 28 GeV Protonen (noch benutzt...)
“Combined function” Magnete
= ablenkend + (de)fokussierend

## Slide 10: Typischer Hochenergie Beschleunger
Getrennte ablenkende + (de)fokussierende Magnete
Dipole = Ablenkung in horizontaler Ebene
Quadrupole = defokussierend in vertikaler Ebene
fokussierend in horizontaler Ebene
+ some sextupoles:
correction of chromatic aberation
Kräfte in Quadrupolen linear proportional zum Abstand von zentralem Orbit
Quadrupole = fokussierend in vertikaler Ebene
defokussierend in horizontaler Ebene

## Slide 11: HF Phasenstabilität
Umlauffrequenz muss synchron zur HF Frequenz/Phase sein
synchron
synchron
Impuls zu hoch
= großer Radius/ längerer Weg
= zu spät
= niedriges E-Feld,
weniger Beschleunigung
Impuls zu niedrig
= kleiner Radius/ kürzerer Weg
= zu früh
= hohes E-Feld,
mehr Beschleunigung
Impuls zu hoch
= zu schnell
= zu früh
= niedriges E-Feld
weniger Beschleunigung
Impuls zu niedrig
= zu langsam
= zu spät
= hohes E-Feld,
mehr Beschleunigung
relativistisch v ≅ c
nicht-relativistisch v ≪ c
Phasensprung für Protonen
von nicht-relativistischen
zu relativistischen Energien
“Transition Energy”
(Gefahr des Strahlverlustes wegen
mangelnder Phasenstabilität)
~6 GeV/c beim CERN PS

## Slide 12: Synchrotronstrahlung
Beschleunigte geladene Teilchen emitieren el.-magn. Strahlung
  Im Synchrotron kontinuierliche beschleunigte Bewegung zum Zentrum
    Dipolstrahlung (nicht-relativistisch)
    vorwärts gerichtete el.-magn. Strahlung für ultra-relativistische Teilchen (Lorentz-boost)
  “Synchrotronstrahlung” (sichtbar bis Röntgen)
Leichte Teilchen (e+e-) emitieren hohe Leistung
  großer Energieverlust pro Umlauf
Bei LEP (2 x 100 GeV) pro Strahl
  882 W/m (heizt/schmilzt Vakuumrohr)
  Strahlungsleistung: 17 MW
      sogar bei LHC: 0.22 W/m (Protonen bei 7 TeV!)
N
S
N
S
e+
e-
HF
nicht-relativistisch
ultra-relativistisch
Dipolfeld
Lorentz-boost
Strahlungs-
leistung
Energieverlust
pro Umlauf
16x höhere Verluste
bei 2x höherer Energie

## Slide 13: Collider
Der allererste collider (e+e-)
  ADA (Anello di Accumulazione) in INFN Frascati
    1961 – 1964, 2 x 250 MeV, r = 65 cm(!)
    ca. 107 gespeicherte Teilchen
  viele andere folgten…
    ADODE, SPEAR, DORIS, PEP, PETRA, SLC, LEP
  ISR (Intersecting Storage Rings) 1971 – 1984
(Anti-)Protonen
  Proton – Antiproton: SppS, Tevatron
  Proton – Proton: LHC
weltweit ca. 17’000 Beschleuniger
  mehr als die Hälfte für medizinische Zwecke (Diagnostik, Therapie)
  42 für Synchrotronstrahlung, angewandte Forschung (weitere ~30 im Bau)
  ~130 für Grundlagenforschung (CERN, DESY,…)
ADA
ISR

## Slide 14: Luminosität
Bei “fixed target” Experimenten gewöhnlich ausreichende Teilchenrate
  Kollisionsrate R beim collider?
nb
N1
1/f
L = Luminosität
Kollision von 2 Teilchenbündeln (bunches)
Kollision von nb Bündeln,
jeweils N1 und N2 Teilchen,
Strahldurchmesser σ1 and σ2
und Kollisionsfrequenz f
}
Trefferfläche A unter Annahme
gaussischer Strahlprofile
Kann man die Strahlgrößen
kleiner machen?
=
Kann man die Strahlen stärker fokussieren?
Strahlgrößen hängen ab von Fokussieriungsstärke am Kollisionspunkt
(Starke Quadrupole nötig, technisch limitiert)
und von der
Strahlemittanz

## Slide 15: Strahlemittanz
Satz von Liouville
  Die Größe des Phasenraums ist konstant
Phasenraum von Beschleunigern: x (Ort) · x' (Richtung)
  Kleiner Strahldurchmesser und große Divergenz oder großer Strahldurchmesser und kleine Divergenz
Emittanz von Protonenstrahlen ist erhalten vom allerersten Beschleuniger bis zur Kollision
  Verringerung der Emittanz nur Kollimation
    Entfernung von Teilchen aus dem Phasenraum  weniger Intensität
x'
x
Rotation des Phasenraums beim Durchgang der Teilchen durch eine Reihe von Magneten
Größe des Phasenraums ist erhalten

## Slide 16: Dämpfung durch Synchrotronstrahlung
Emittanzreduzierung von Elektronen/Positronen an Ring-beschleunigern (LEP) durch Synchrotronstrahlung
  Wechselwirkungsfläche A (Luminosität) abhängig von horizontaler/vertikaler Emittanz εx εy und Größe der (betatron) Amplitudenfunktion βx, βy am Wechselwirkungspunkt (IP) β*x, β*y
  Emittanz von Elektron Beschleunigern wird reduziert durch Strahlungsdämpfung
  Emittanz von Proton Beschleunigern bleibt erhalten
p
pL
pT
p'L
p'
p'T
pL
p'
p'T
pacc
γ
Teilchen mit Transversalimpuls pT
emittiert Synchrotronstrahlungsphoton
pT und pL Reduktion nach
Photonemission: p'T, p'L
pL regeneriert durch Beschleunigung,
p'T unverändert und reduziert
Strahlemittanz reduziert
durch Strahlungsdämpfung
p”

## Slide 17: Der LHC: ~30 Jahre... und mehr...
1984
1984: Erste Ideen zum LHC (2 x 5..9 TeV)
und SSC (2 x 20 TeV),
LEP Tunnelbau beginnt
1988: SSC genehmigt (Waxahachie, Texas)
1989: Erste Kollisionen bei LEP und SLC,
F&E für LHC Detektoren beginnt
1993: SSC Bau gestoppt!!!
1994: LHC genehmigt (Start 2005)
1995: Entdeckung des top Quark am Fermilab durch CDF (und D0),
ATLAS und CMS genehmigt
1998: Beginn des LHC Baus
2000: Ende von LEP,
kein Higgs gefunden...
2008: LHC Start
LEP
LHC
Idee 1984: LHC über
existierenden LEP Beschleuniger
Plan 1990:
LHC Start 1998...

## Slide 18: LHC Parameter
6.9
6.3
26.7
Umfang (km)
10
86
1200
Beschleunigung (s)
0.5
30
7.5
Füllzeit (min)
36/27
34/29
16
Strahldurchmesser (µm)
6
36
2808
Anzahl Strahlbündel
15/8
27/7.5
11
p/Strahlbündel (1010)
0
0
300
Kreuzungswinkel (µrad)
3.8
0.396
0.025
Zeit zwischen Kollisionen (µs)
6
210
10000
Luminosität (1030cm-2s-2)
0.450
1
7
max. Energie (TeV)
SppS (1981)
Tevatron (1987)
LHC (2008)
Energie = 7 x Tevatron, Luminosität = ~ 50 - 100 x Tevatron

## Slide 19: LHC in Zahlen
1232 Dipole, 8.33 Tesla @ 7 TeV bei 11850 A
  + 392 Quadrupole
  + 3700 Multipol-Korrektur-Magnete + 2500 andere Korrektur-Magnete
  1200 Tonnen NbTi supraleitendes Kabel mit 7600 km Länge
  gespeicherte Energie im Magnetfeld 10 GJ ( ½ LI2 )
gesamte Kaltmasse: 30'000 Tonnen
  120 Tonnen suprafluides Helium (1.9 K) zur Kühlung
  Energie für Quench: 0.5 - 20 mJ/cm3 = 107 Protonen bei 7 TeV
Anzahl der Stromverbindungen zwischen Magneten
  10'000 supraleitende Verbindungen zwischen Dipolen
  50'000 Verbindungen für Korrektur-Magnete
Vakuum: 10-10 Torr = 3 Millionen Moleküle pro cm3

## Slide 20: Proton – Proton Kollisionen(*) im LHC
Proton – Proton
(Design Parameter)
2808 x 2808 Protonenbündel (bunches)
mit 7.5 m Abstand (25 ns zeitlich)
1011 Protonen/Bündel
~109 pp Kollisionen/s
= Überlagerung von ~20 pp-Kollisionen
pro Strahlkreuzung: pile-up
~1600 geladene Teilchen im Detektor
pro Strahlkreuzung
(*)LHC kann auch schwere Bleikerne (Schwerionen) beschleunigen und kollidieren lassen
  Spezialexperiment für Schwerionenphysik: ALICE

## Slide 21: LHC Dipole
2 kleine Strahlen in einem Magnet
sehr kleine Öffnung (kleine Vakuumkammer)
= kompakter Magnet = geringere Kaltmasse
Größe der Vakuumkammer
und Strahlgröße

## Slide 22: Kühlung mit suprafluidem Helium (He II)
LHC Magnetkühlung mit suprafluidem Helium (1.9 K)
  makroskopische Quantenflüssigkeit
    hervorragende Kühleigenschaften
    keine innere Reibung
erlaubt höhere Magnetfelder
Maximum der Wärmekapazität bei 1.9 K
OFHC copper
Helium II

## Slide 23: LHC Magnetinstallation
Qualitäts-Kontrolle
Lagerung auf Parkplätzen verteilt über ganz CERN
Induktionslöten der
Stromverbindungen
Absenkung in elliptischen Schacht
Transport mit
automatisch
geführtem Wagen

## Slide 24: LHC Tunnel
Umfang: 27 km
Durchmesser: 3.8 m

## Slide 25: gespeicherte LHC Strahlenergie
  2808 Teilchenbündel, 1.1 x 1011 Protonen/Bündel @ 7 TeV
350 MJ gespeicherte Energie pro Protonstrahl
Größtes Problem bei LHC ist die Kontrolle der gespeicherten Energie
Airbus A320 (78 t) bei 340 km/h
ICE 3 Zug (420 t) bei 147 km/h
Queen Mary 2 (150’000 t) bei 4.2 Knoten (7.8 km/h)

## Slide 26: Der LHC Beam Dump
350 MJ Beamenergie müssen in ~250 µs abgebaut werden (3 Umläufe)
  instantane Strahlleistung auf dump = 1.4 TW
Strahl Absorber aus Graphit
  Schmelzpunkt ~ 3700 oC
  Aufheizung bis ~1250 oC
Auch notwendig
  “dilution kicker”
  Strahl trifft spiral-förmig auf

## Slide 27: Der LHC Unfall
Erster Strahl im LHC am 10. September 2008
  einige Tage später (bei Test ohne Strahl)…
Unfall am 19. September 2008
  schlechte Verbindung  el. Lichtbogen
  Zerstörungen durch He Schockwelle (~700 m)
Reparatur > 1 year
    LHC bei nur ~½ Designenergie 2010-12
Dipolverbindung
Strahlrohr

## Slide 28: CERN Beschleuniger Komplex
Start
1
2
3
4
5
PROTONS
1
2
3
4
5
LINAC2
BOOSTER
PS
SPS
LHC
50 MeV
1.4 GeV
26 GeV
450 GeV
7 TeV

## Slide 29: LHC Betriebsmodus
dann Datennahme mit Kollisionen über ~10 hours oder mehr
minimum time from end of physics to start of physics: 1.5 hours
minimale Zeit von Ende eines Kollisionsruns bis Beginn des nächsten: 1.5 Stunden

## Slide 30: Was sollte man wissen?
Beschleunigung von Teilchen erfolgt über elektrische Felder
    = nur elektrisch geladene Teilchen können beschleunigt werden
    Elektro-magnetische Wellen (hochfrequente Radiowellen) werden in eine Beschleunigerstrecke eingespeist. Das elektrische Feld der Radiowellen erzeugt die Beschleunigung.
Bei Ringbeschleunigern lenken Magnetfelder die Teilchen herum und führen sie zurück zur Beschleunigerstrecke
    Magnetfelder beschleunigen nicht und erhöhen nicht die Energie der Teilchen
  Hohe Geschwindigkeit bzw. hohe Energie wird erreicht durch vielfaches, wiederholtes Beschleunigen in der Beschleunigungsstrecke
  Bei Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit nimmt die Geschwindigkeit nur noch wenig zu, nur die Energie der Teilchen erhöht sich
    Teilchen werden relativistisch und erfahren eine Massenzunahme (= höhere Energie), aber keine wesentliche Geschwindigkeitserhöhung
    Die Frage: “Wie nah sind die Teilchen an der Lichtgeschwindigkeit?” stellt sich Teilchenphysikern nicht wirklich, es zählt die Energie der Teilchen