## Slide 1: ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΦΥΕ)
Ανιχνευτές και Μεθοδολογία ΙI
Ευάγγελος Ν. Γαζής, Καθηγητής ΕΜΠ
Βενέτης Πολυχρονάκος, Ερευνητής BNL (USA)
Σωτήρης Βλάχος, Ερευνητής ΕΜΠ-CERN

## Slide 2: Σύνοψη
Εισαγωγή και Αντικείμενο Μελέτης
Ιδιότητες των Στοιχειωδών Σωματιδίων
  Ποιές ποσότητες μετράμε?
  Πώς τις μετράμε?
Ανιχνευτές ΦΥΕ @ CERN
  Κύρια Ανιχνευτικά Συστήματα
  Υποδομή

## Slide 4: • ATLAS Detector •

## Slide 7: • Μαγνητικά Πεδία•
+ Μεγάλο Ομογενές πεδίο μέσα στο πηνίο
- Ασθενές αντίθετο πεδίο στην επιστροφή των μαγνητικών πεδίων
- Περιορισμένο μέγεθος (κόστος)
- Σχετικά μεγάλος προϋπολογισμός για υλικά
+ Πεδίο πάντα εγκάρσιο στην ορμή
+ Σχετικά μεγάλα πεδία επάνω σε μεγάλους όγκους ανιχνευτών
+ Δεν απαιτείται ζεύγος επιστροφής
+ Σχετικά μικρός προϋπολογισμός για υλικά
- ΜΗ-Ομογενές πεδίο
- Σύνθετη δομή

## Slide 8: • ATAS Toroidal Magnet •
20.1 m diam. x 25.3 m length
~12000 m3 volume
118 t superconductor
370 t cold mass
830 t total weight
56 km superconductor
20.5 kA at 4.6 T
1.05 GJ stored Energy

## Slide 9
Φασματόμετρο Μιονίων: Monitored Drift Tubes

## Slide 10: Ανιχνευτές Τροχιών
Μετρούν όλα τα φορτισμένα σωματίδια καθώς προκύπτουν από το σημείο αλληλεπίδρασης, έχοντας την ελάχιστη διαταραχή σε αυτά
Μετρούν την τροχιά που διαγράφουν τα φορτισμένα σωματίδια
  Μετρούν διάφορα σημεία (ίχνη) κατά μήκος της τροχιάς που προσδιορίζεται με καμπύλη πάνω στα ίχνη (έλικας, ευθεία, κλπ)
Προσδιορίζουν την ορμή
  Από την καμπυλόγραμμη τροχιά των σωματιδίων σε μαγνητικό πεδίο
Επεκτείνοντας πίσω την τροχιά, βρίσκουμε το αρχικό σημείο
  Ανασύσταση αρχικών κορυφών
Ανασύσταση δευτερογεννών κορυφών
    Τα μεγάλης διάρκειας ημιζωής σωματίδια have a measurable displacement between primary vertex and decay
Συνδυάζουν τις τροχιές με τους καταιγισμούς στα θερμιδόμετρα ή τις τροχιές στα συστήματα μιονίων
Συνεισφέρουν και στην ταυτοποίηση των σωματιδίων
  Με την μέτρηση του ρυθμού απώλειας ενέργειας (dE/dx)
  Χρησιμοποιούν καταλληλους ανιχνευτές για να διακρίνουν τα διαφορετικά σωματίδια (TR, TOF, RICH)

## Slide 11: • ATLAS Ανιχνευτής Τροχιών •
6.2 m
2.1 m
Barrel
Endcap
Endcap

## Slide 12: Θερμιδόμετρα - Calorimeters
Βασική Αρχή Λειτουργίας:
  Κατά την αλληλεπίδραση του σωματιδίου με πυκνό υλικό ΟΛΗ, σχεδόν η ενέργειά του μετατρέπεται σε δευτερογενή σωματίδια ή σε θερμότητα.
  Αυτά τα δευτερογενή σωματίδια καταγράφονται ως:
    Αριθμός, Ενέργεια, Πυκνότητα δευτερογενών
    είναι ανάλογα με την αρχική ενέργεια

## Slide 13: Ηλεκτρομαγνητικοί Καταιγισμοί
Block of Matter,
e.g. lead
Lead atom

## Slide 14: Πώς μετράμε τα δευτερογενή σωματίδια?
1. Με τα θερμιδόμετρα δειγματισμού:
Πυκνό υλικό, π.χ. Μόλυβδος
Ανιχνευτές, όπως θάλαμοι αερίου,
ή σπινθηριστές
Δομή Sandwich !!!
Το συνολικό ποσό σημάτων είναι ανάλογο της προσπίπτουσας ενέργειας
Αλλά χρειάζεται να βαθμονομηθεί με δέσμες γνωστής ενέργειας!

## Slide 15: Θερμιδόμετρα Δειγματισμού

## Slide 17
ALEPH ECAL
Πιόνια
Ηλεκτρόνια

## Slide 18
Μιόνια
Φωτόνια

## Slide 19: Πώς μετράμε τα δευτερογενή σωματίδια?
2. Με ομογενή θερμιδόμετρα, όπως τα θερμιδόμετρα κρυστάλλων:
Σήμα
Φωτόνια
Φωτο-Δίοδος
Κρύσταλλος (BGO, PbWO4,…)

## Slide 20: Αδρονικά Θερμιδόμετρα (Α-Θ)
Τα Αδρονικά σωματίδια (πρωτόνια, νετρόνια, πιόνια) μπορούν να διέρχονται από τα ηλεκτρομαγνητικά θερμιδόμετρα (Η-ΜΘ). Μπορούν επίσης να αλληλεπιδρούν μέσω πυρηνικών αντιδράσεων !
Κανόνας: Τοποθετείται ένα θερμ. δειγματισμού μετά το Η-ΜΘ
Πυκνό υλικό, π.χ. Σίδηρος, Ουράνιο
Ανιχνευτές , όπως Ανιχν. θάλαμοι αερίου,
ή Σπινθηριστές
Δομή Sandwich !!!
Το συνολικό ποσό σημάτων είναι ανάλογο της προσπίπτουσας ενέργειας
Ίδια απώλεια ενέργειας με εκείνη της πυρηνικής διέγερσης!
Αλλά χρειάζεται να βαθμονομηθεί με δέσμες γνωστής ενέργειας!

## Slide 21: Ταυτοποίηση Σωματιδίων
Βασικές Αρχές:
  μέσω διαφορετικών αλληλεπιδράσεων με την ύλη
  με την μέτρηση της μάζας από τα προϊόντα διάσπασης
  με την μέτρηση της ταχύτητας και ανεξάρτητα (!) της ορμής
  Μετρήσεις που σχετίζονται με την ταχήτητα:
    Μέση απώλεια ενέργειας
    Ακτινοβολία Cherenkov

## Slide 22
Ταυτοποίηση Σωματίδίων
με
DELPHI
TPC
και
RICHes
Για δεδομένα:
p από L
K από F D*
p από Ko
http://delphiwww.cern.ch/delfigs/export/pubdet4.html
DELPHI, NIM A: 378(1996)57

## Slide 23: Μέση Απώλεια Ενέργειας
Τα σωματίδια που διέρχονται από ένα αέριο χάνουν ενέργεια, π.χ. μέσω ιοντισμού:
  Elost ~ ποσό ιοντισμού ~ μέγεθος σημάτων στα ανοδικά σύρματα
Eαπώλ. / Μήκος Διαδρομής ~ Ταχύτητα Σωμ. ~ v/c )
Η σχεδίαση ως προς ταχύτητα (v) και όχι ως προς ορμή (p) θα έδινε ΟΛΕΣ τις ζώνες πάνω στη ίδια θέση!

## Slide 24: ALICE: PID detectors
PLC 20J. Schukraft
24
TPC dE/dx
s ≈5-6%
Vertex detector
pT(min)<100MeV
TOF
150k channels!
s ≈ 90 ps
No vertex cut !

## Slide 25
Overall data taking efficiency (with full detector on): 95%
(stable beams)
Integrated luminosity vs time
(from first √s =7 TeV collisions on 30 March 2010
Peak luminosity in ATLAS
L~1.6 x 1030 cm-2 s-1
Luminosity detectors calibrated
with van der Meer scans.
Luminosity known today to 11%
(error dominated by knowledge
of beam currents)
1st W
1st top-quark
candidate
1st Z
2.55 TeV mass
di-jet event

## Slide 26
~ 10-45 tracks with pT >150 MeV per vertex
Vertex z-positions : −3.2, −2.3, 0.5, 1.9 cm (vertex resolution better than~200 μm)
Event with 4 pp interactions in the same bunch-crossing
Max peak luminosity: L~1.6 x 1030 cm-2s-1
average number of pp interactions per bunch-crossing: up to 1.3
“pile-up” (~40% of the events have > 1 pp interaction per crossing)

## Slide 27: Pile-up challenge 2011
~x2 lower than LHC design
2011 <pile-up> =12 (up to 22 max)
In September increasedx1.5 (β*=1.5m1m)
2010 <pile-up> =1.3
A potential issue for: Lepton Isolation, Vertexing, CPU time/event size, t, Jet Energy Scale/resolution, ETmiss.
2011
2011
<m>=12
Z->mm with 20 reconstructed vertices
2011 <pile-up>
Until August
September
Peak average Interactions/BX
EN Gazis/12 Jun 2012
16
Notes: Example of Z  mm decay with 20 reconstructed vertices Total scale along z is ~ ± 15 cm, pT threshold for track reco is 0.4 GeV (ellipses have size of 20s for visibility)
Bottom lft
A candidate Z boson event in the dimuon decay with 11 reconstructed vertices. This event was recorded on April 24th and is typical for the 2011 environment with high pileup. For this display the track pT threshold is 0.4 GeV and all tracks are required to have at least 2 Pixel and 7 SCT hits. The vertices shown are reconstructed using tracks with pT greater than 0.4 GeV. The smallest separation between any two of them is 3.2+-0.2 mm.The invariant mass of the two muons is 93.4 GeV.
Top right fig:
Number of Interactions per Crossing Shown is the luminosity-weighted distribution of the mean number of interactions per crossing for 2011. The integrated luminosity and the mean mu value are given in the figure. The mean number of interactions per crossing corresponds the mean of the poisson distribution on the number of interactions per crossing. It is calculated from the instantaneous luminosity as μ=L x σinel / (nbunch x fr) where L is the instantaneous luminosity, σinel is the inelastic cross section which we take to be 71.5 mb, nbunch is the number of colliding bunches and fr is the LHC revolution frequency. More details on this can be found in arXiv:1101.2185. The entries at μ~0 arise from pilot bunches that were present during many of the early LHC fills. The luminosity in these bunches is >100 times smaller than in the main bunches resulting in values μ<0.1. The maximum mean number of events per beam crossing versus day. It is determined for each bunch as described above. The online luminosity measurement is used for this calculation as for the luminosity plots. Only the maximum value during stable beam periods is shown.
A 7 TeV collision event collected on April 24th and is typical for the 2011 environment with high pileup . This is a candidate Z boson event in the dimuon decay with 11 reconstructed vertices. This event was recorded on April 24th and is typical for the 2011 environment with high pileup. For this display the track pT threshold is 0.4 GeV and all tracks are required to have at least 2 Pixel and 7 SCT hits. The vertices shown are reconstructed using tracks with pT greater than 0.4 GeV. The smallest separation between any two of them is 3.2+-0.2 mm.The invariant mass of the two muons is 93.4 GeV.
Note: luminosity so far maximized mainly through parameters
which maximize pile-up (= number of interactions per crossing):
New record luminosity achieved: 2.5 x 1032 2.2x1033 (In aug 2011 !)
-- bunch charge: 1.15 1011 p/bunch (beyond design)--- 1.35 x1011 in aug 2011
-- β*=1.5 --0.55m in end Aug 2011 (good news)
-- transverse emittance: 2-2.5 μm (beyond design)-- 2miccron in Aug 2011 (good)
This was unexpected: LHC figures
considered over the last 20 years:
~ 2 events/x-ing at L=1033
~ 20 events/x-ing at L=1034

## Slide 28
1-prong τ-candidate
Passes tight τ-selection cuts, fails loose e cuts
Second hardest track: pT ~ 3 GeV
W  τν candidate
W  τν signal more difficult to observe due to softer
spectrum and larger backgrounds (jets, W eν, Z ττ):
signal efficiency < 1%, S/B ~ 7

## Slide 29
Searches for excited quarks: q* jj
Full data sample analysed
Looked for di-jet resonance in the measured M(jj) distribution
 spectrum compatible with a smooth monotonic function  no bumps
Experimental systematic uncertainties included: luminosity, JES (dominant), background fit, ..
Impact of different PDF sets studied  with CTEQ6L1: 0.4 < M (q*) < 1.18 TeV
0.4 < M (q*) < 1.29 TeV excluded at 95% C.L.
Latest published limit:
CDF: 260 < M (q*) < 870 GeV
q* model simulated
with Geant4
1.29 TeV

## Slide 30
The “golden” mm+jets candidate July 18

## Slide 31: The SM re-discovered at the LHC!!
Φ 1970
J/ψ 1974
Y 1977
Ζ 1984
Higgs 2012!!

## Slide 32: Εισαγωγή και Αντικείμενο Μελέτης
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ??

## Slide 33
2009

## Slide 34
4.0 TeV
3.5 TeV
April 2010
Squeeze to 3.5 m
6 June, 2012
6.8e33
September 10, 2008
First beams around
September 19, 2008
Disaster Accidental release of 600MJ stored in one sector of LHC dipole magnets
August 2008
First injection test
August, 2011
2.3e33, 2.6 fb-1
1380 bunches
October 14 2010
1e32
248 bunches
November 2010
Ions
March 30, 2010
First collisions at 3.5 TeV
1380
June 28 2011
1380 bunches
November 29, 2009
Beam back
18 June, 2012
6.6 fb-1
to ATLAS & CMS
LHC Timeline
4 July, 2012
Higgs discovery
2008
2009
2010
2011
2012

## Slide 35: pp  H  gg
Dots = Datos
Lines = Simulation

## Slide 36
BACKUP SLIDES

## Slide 37
Age distribution of the ATLAS population
All 2690 (< 35 y 47.2%)
Male 81.8% (< 35 y 44.0%)
Female 18.2% (< 35 y 61.3%)
(Status 1.1.2010)
More than 1000 PhD students

## Slide 38: Υποδομή ενός πειράματος
Τα πειράματα ΔΕΝ είναι μόνο ανιχνευτές
Χρειάζονται:
  Σύστημα αυτομάτου ελέγχου των ανιχνευτών
  Λήψη δεδομένων ΕΚΤΟΣ και παρακολούθηση
  Ανάλυση των δεδομένων που κατεγράφησαν
  …

## Slide 39: ATLAS: εγκατάσταση υποδομής
Πλήρης κρυογενικός σταθμός
Υπόγεια κοιλότητα υποδοχής του ανιχνευτή 2003

## Slide 40: ATLAS: Σκανδαλισμός, Λήψη Δεδομένων και Σύστημα αυτομάτου ελέγχου
H
L
T
D
A
T
A
F
L
O
W
40 MHz
75 kHz
~2 kHz
~ 200 Hz
120 GB/s
~ 300 MB/s
~2+4 GB/s
Event Building N/work
Dataflow Manager
Sub-Farm Input
Event Builder
EB
SFI
EBN
DFM
Lvl2 acc = ~2 kHz
Event Filter N/work
Sub-Farm Output
Event Filter
Processors
EFN
SFO
Event Filter
EFP
EFP
EFP
EFP
~ sec
~4 GB/s
EFacc = ~0.2 kHz
Trigger
DAQ
RoI Builder
L2 Supervisor
L2 N/work
L2 Proc Unit
Read-Out Drivers
FE Pipelines
Read-Out Sub-systems
Read-Out Buffers
Read-Out Links
ROS
120 GB/s
ROB
ROB
ROB
LV
L1
D
E
T
R/O
2.5 ms
Calo MuTrCh
Other detectors
Lvl1 acc = 75 kHz
40 MHz
ROD
ROD
ROD
LVL2
~ 10 ms
ROIB
L2P
L2SV
L2N
RoI
RoI data = 1-2%
RoI
requests

## Slide 41: Σκανδαλισμός & Λήψη Δεδομένων
Κλίμακα 1:8 του συστήματος λήψης δεδομένων (preseries) εγκατεστημένων στο Point 5, δοκιμάζοντας την τελική λειτουργικότητα και την συνήθη επίδοση
Μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο χρόνο για να λειτουργήσει το σύστημα λήψης δεδομένων χρησιμοποιώντας πρότυπες μονάδες και ομοιοποιητές

## Slide 42: Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου @ LHC
Supervision
Process
Management
Field
Management
Technologies
Experimental equipment
LAN
WAN
Storage
Other systems
(LHC, Safety, ...)
Configuration DB,
Archives,
Log files, etc.
Controller/
PLC
VME
Field Bus
LAN
Node
Node
Based on an original idea from LHCb
Layer Structure
Sensors/devices
Field buses & Nodes
PLC/UNICOS
OPC
Communication Protocols
SCADA
VME
DIM
FSM
Commercial
Custom

## Slide 43: Σύστημα Ασφάλειας Ανιχνευτή
Κοινό Σύστημα για:
  Ασφάλεια του ανιχνευτή του πειράματος
  Ανάπτυξη σε καθιερωμένη τεχνολογία
Χαρακτηριστικά
  Ανεξάρτητο σύστημα (front-end) ικανό να λειτουργεί από μόνο του για να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει τον ανιχνευτή
  Συνοπτικό σύστημα (back-end) για να πληροφορεί άμεσα τους υπεύθυνους ασφάλειας

## Slide 44: Εφαρμογές ΦΥΕ
Κακ. όγκος
Επιταχυντές Σωματιδίων
Ανίχευση σωματιδίου, Ανακατασκευή τροχιάς
Θεραπεία πρωτονίων
Απεικόνιση
Υπολογιστική ισχύς
Ανάλυση, Προσομειώσεις