## Slide 1: MedAustron Das Österreichische Ionentherapie- und Forschungszentrum
16. November 2015
Michael Benedikt, CERN

## Slide 2: Inhalt
Radiotherapie mit Protonen und Ionen
MedAustron Hauptparameter und Anlagenueberblick
Projektstatus

## Slide 3: Radiotherapie
Ziel
  Abgabe einer hohen Strahlendosis ans Zielvolumen, um Tumorzellen abzutöten.
  Schonung des gesunden Gewebes und kritischer Organe.
  Dosisverteilung an den Tumor angepaßt.
Strahlenarten
  Konventionelle Therapie: Photonen, Elektronen
  Hadrontherapie: Protonen, leichte Ionen
Kritisches Organ: Hirnstamm
Tumor
Kritisches Organ: (Optischer Nerv)
Courtesy GSI

## Slide 4: EU Studie – Tumorbehandlung
18% lokal-regional aber nicht heilbar
Verbesserungen:
  Bessere Ergebnisse bei lokal-regionaler Erkrankung, um Heilungsrate zu erhöhen.
60-65% Heilungsrate
  Bei 100% Erfolg bei lokal regionalen Fällen.
Hauptprobleme:
  Operation: anatomische Verhältnisse (nicht operabel).
  Strahlentherapie: Strahlenresistenz, Nähe zu kritischen Organen.
Therapie mit Protonen und Ionen als möglicher Lösungsansatz
  Ermöglicht präzisere und besser lokalisierte Dosisverteilungen.
22%
12%
6%
5%
37%
18%

## Slide 5: Tiefendosiskurven – “Bragg-Spitze”
Penetration depth in water [cm]
Messungen im Wasserphantom (~gewebeäquivalent)
Cobalt 60 (g, ~1.2 MeV)
Electrons 21 MeV
Photons 25 MeV
C-ions 330 MeV/u
Messungen:
Photonen und Elektronen:
University Clinics Vienna
C-Ionen:
GSI Darmstadt
Relative dose [%]
Depth-range in water [cm]

## Slide 6: “Bragg-Spitze” - Energieabhängigkeit
Tiefendosis für mono-energetische C-Strahlen
mit verschiedener Ausgangsenergie (Courtesy of GSI)

## Slide 7: Aufgeweitete “Bragg-Spitze”
“Bragg-Spitze” muss “aufgeweitet” werden auf gesamte Tumordicke.
  Überlappung von Strahlen mit verschiedener Energie.
  Aktive Energievariation (Synchrotron) oder passive (Zyklotron).
Strahl muss auch gesamten Tumorquerschnitt abdecken
  Transversales Abtasten mit kleinem Strahl oder Aufstreuung auf großes Feld.

## Slide 8: Aktive Strahlaufbereitung
Unterteilung des Tumors in Schichten unterschiedlicher Tiefe.
Transversales scanning, Schicht für Schicht mit entsprechender Energie.
Intensität und Strahlgröße einstellbar von Schicht zu Schicht.
Beste erzielbare Dosisverteilung.
Starke Zeit-Ort Korrelation (Berücksichtigung bei Tumorbewegung).
active energy variation in synchrotron
patient
scanning
system
tumour
field 22
E22
field 4
E4

## Slide 9: Aktives Abtasten (Scanning)
Transversales “scanning” mit kleinem Strahl.
  Strahlgröße einstellbar im Bereich 4 bis 10 mm.
Schnelle magnetische Ablenkung ( 10m/s).
fast
slow
horizontal
deflection
vertical
deflection
Keine Strahlverluste.
Keine patientenspezifischen Anfertigungen (Kostenfaktor).
Benötigt Zeit (~1s pro Schicht) für online-Dosimetrie.
  Erfordert langsame Extraktion bei Verwendung eines Synchrotrons.

## Slide 10: Prinzip des Synchrotrons (i)
Konstante Teilchenbahn.
Dipole (homogenes vertikales Magnetfeld) definieren Sollbahn.
horizontale Ebene m0gv2/r0 = qvB
Bedingung: m0gv = m0cbg = p = qBr0
Magnetfeld B muss proportional zum Teilchenimpuls p steigen.
Umlauffrequenz des Strahles ändert sich, und Hochfrequenz zur Beschleunigung muss folgen  SYNCHROTRON
Typischer Umfang eines Synchrotrons fuer Ionentherapie 60 – 80 m
Beschleunigungs
Spannung ~ 1…10 kV
~
Dipolmagnet zur Bahndefinition
homogenes vertikales Feld
Quadrupolmagnet zur
Strahlfokusierung

## Slide 11: Prinzip des Synchrotrons (ii)
Zeit
Magnetfeld
Bmax
B1
B2
Injektion
Extraktion
Energie 1
Extraktion
Energie 2
Beschleunigung
Injektion
Beschleunigung
2 s
4 s
Typischer Zyklus für medizinisches
Synchrotron mit langsamer Extraktion
Intensität
Zeit
Energie 1
Intensität 1
Energie 2
Intensität 2
Strahlstruktur: gepulst, Energie variabel, Intensität variabel
Änderung der Extraktionsenergie von Zyklus zu Zyklus um so “aktiv” verschiedene Bragg Spitzen zu überlagern.

## Slide 12: Aktive Strahlaufbereitung
Principle of GSI raster scanning system.
Courtesy of GSI

## Slide 13: Vergleichende Bestrahlungsplanung
Photons 2 fields
Photons 5 fields
Protons 3 fields
Universitätsklinik für Strahlentherapie und Strahlenbiologie, AKH, Wien
Glandula parotid cancer
(Ohrspeicheldrüsenkarzinom)

## Slide 14: Vergleichende Bestrahlungsplanung
IMRT 7 fields Protons 2 fields
Conformal RT 4 fields
Universitätsklinik für Strahlentherapie-Radioonkologie, Innsbruck
Cervical carcinoma

## Slide 15: Projektziele - MedAustron
Projekt zur Errichtung eines Ionentherapie- und Forschungszentrums in Wiener Neustadt
  Protonen- und Kohlenstoffionentherapie, klinische Forschung
  Nicht-klinische Forschung (NKF)
  Strahlbetrieb 7Tage/24Stunden
  Etwa gleiche jährliche Strahlzeiten für klinischen Betrieb und NKF
Synchrotron Beschleunigeranlage zur Erzeugung von Protonen- und Ionenstrahlen
  Betriebsphase 1: Protonen und Kohlenstoffionen
  Später erweiterbar auf andere leichte Ionen (He, O,..) mit Ladung/Masse > 1/3.

## Slide 16: Bestrahlungsräume
Medizinische Bestrahlungsräume
  IR2: Horizontalstrahl, Protonen und Kohlenstoffionen
  IR3: Horizontal- und Vertikalstrahl, identisches Isozentrum, p, C
  IR4: Gantry (-30/+180), nur Protonen
NKF Bestrahlungsraum
  IR1: Horizontalstrahl, p (bis 800 MeV)
    Variables Isozentrum 5 m verschiebbar, Versorgung mehrere Experimente

## Slide 17: Erdgeschoss – Strahlebene: Funktionsbereiche
Personaleingang (Medizin, Forschung, Technik)
Rettung
Patienten
137 m
90 m

## Slide 18: Beschleunigeranlage - Überblick
3 Ionenquellen (Phase1)
Injektorbeschleuniger - Vorbeschleuniger
Synchrotron – Hauptbeschleuniger (80 m Umfang)
Extraktionslinie
Bestrahlungsräume: Forschung: horizontal, Medizin: horizontal & vertikal, horizontal, Protonen-Gantry
Personaleingang

## Slide 19: MedAustron Beschleunigeranlage

## Slide 20: CNAO Synchrotronanlage

## Slide 21: Beschleunigerentwicklung mit CERN
CERN ist „das österreichische Beschleunigerzentrum“.
  Keine Institutionen und Know-How in diesem Bereich in Österreich
NOE - EBG MedAustron - CERN Partnership agreement (2008-2013):
  Aufbau eines MedAustron Beschleunigerteams am CERN und Integration in die technischen Gruppen bei CERN zur Ausbildung
    50 EBG Mitarbeiter bei CERN, unterstützt von 7 (FTE) CERN Staff u. Konsulenten.
  Design, Beschaffung, Errichtung und Inbetriebnahme in WN mit Hilfe und Mitarbeit von CERN Experten in allen Bereichen der Beschleunigertechnik.
  Betrieb in Wiener Neustadt durch das MedAustron Beschleunigerteam.
Forschungs- und Wissenschaftsaspekte
  Bisher 4 Dissertationen, 5 Diplomarbeiten und 30 wissenschaftliche Publikationen im Rahmen des Beschleunigerprojekts  Bereits heute nicht-klinische Forschung bei MA!
  12 EBG Mitarbeiter (Führungspositionen Beschleuniger) sind Absolventen des vom BMWF finanzierten Technologiedissertationsprogramms am CERN!
Musterbeispiel für CERN Nutzung und Technologietransfer

## Slide 22: Hochbau Projektverlauf
Ziele und Planung für Errichtung
  Umweltverträglichkeitsprüfung Nov. 2009 – Dez. 2010 Genehmigung
  Spatenstich März 2011
  Beginn Hochbau Mai 2011
  Fertigstellung Hochbau Mitte 2012

## Slide 23: Jährliche Strahlengesamtdosis (Maximalbetrieb)
Entsprechende Abschirmwände, um im Außenbereich der Teilchenbeschleunigeranlage die gesetzlichen Grenzwerte für ionisierende Strahlung einzuhalten.
(Violette Linie markiert die angestrebte Dosisgrenze von 0.1 mSv (Faktor 10 unter gesetzlichen Limit)

## Slide 24: Sandwichkonstruktion
Ersatz der Vollbetonabschirmwände durch Sandwichbauweise
  Ersparnis 25.000 m3 Beton, Anlieferung, etc,...
300
240
30
30
200
100
200
30
30
40
Beton
Schwerbeton
Schwerbeton
Schweres Füllmaterial
Füllmaterial
Fertigbeton
Fertigbeton
Füllmaterial
Blechplatte
(a)
(b)
Beton

## Slide 25: Status –August 2011 November 2011

## Slide 26: Ausführung Sandwichbauweise März 2012

## Slide 27: MedAustron Injektor Test Stand CERN
2011-2012

## Slide 28: RadioFrequenzQuadrupol - Neuproduktion

## Slide 29: MedAustron Status in Wiener Neustadt

## Slide 30: Injektorhalle: Ionenquellen

## Slide 31: Injektorbunker: RFQ, IH-DTL

## Slide 32: Synchrotron, Magnete, Kontrollraum

## Slide 33: (Nov. 2013)

## Slide 34: Power Converter Halle, IH HF Verstaerker

## Slide 35: Gantry

## Slide 36: Behandlungsraum

## Slide 37
Synchrotron installed

## Slide 38
Linac commissoned with p+

## Slide 39
First turn achieved Apr 7th 2014

## Slide 40: Projektzeitplan
Sommer 2008 Planungsbeginn
Herbst 2009 Einreichung Umweltverträglichkeitsprüfung
März 2011 Baubeginn
Oktober 2012 Beginn Beschleuniger- und Medizininstallation
März 2013 Beginn Probebetrieb Beschleuniger, sequentiell
2015 Beginn Patientenbetrieb 1. Medizinraum
40

## Slide 41: Zusammenfassung
Mit MedAustron wird ein „state of the art“ Ionentherapie- und Forschungszentrum in Österreich errichtet.
MedAustron hat das Potential, mit Anbindung an Universitäten und optimierter Organisationsstruktur, sich als multidisziplinäres Forschungszentrum im internationalen Spitzenfeld zu etablieren
MedAustron ist eine exzellente Infrastruktur für Lehre und Ausbildung in medizinischen und technischen Disziplinen
Die Umsetzungsstrategie und Zusammenarbeit mit CERN ist ein Musterbeispiel für Technologietransfer und effiziente CERN Nutzung.