## Slide 1
FNi
5mH
FNp
5mH
DNi
20mH
DNp
20mH
5mH : Z=157 ohm@5KHz
40mH : Z=1256 ohm@5KHz
Reduction du bruit 1/16
Reduction du bruit 1/120
Installation de 4 Inductances

## Slide 2
PFW | DNI | DNP | DW série | FNI | FNP | FW série
Résistance, Rmg | 3.74  | 3.74  | 3.32  | 3.74  | 3.74  | 3.32 
Inductance, Lmg | 0.034 H | 0.034 H | 0.008 H | 0.034 H | 0.034 H | 0.008 H
Constante de temps du circuit | 0.009 s | 0.009 s | 0.002 s | 0.009 s | 0.009 s | 0.002 s
Courant max opération, Imax_op | 100 A | 100 A | 100 A | 225 A | 225 A | 225 A
di/dt_max opération | 5 kA/s | 5 kA/s | 5 kA/s | 5 kA/s | 5 kA/s | 5 kA/s
Calcul de la tension |  |  |  |  |  | 
Rmg * Imax_op | 374 V | 374 V | 332 V | 841.5 V | 841.5 V | 747 V
Lmg * di/dt_max | 170 V | 170 V | 40 V | 170 V | 170 V | 40 V
Tension maximale | 544 V | 544 V | 372 V | 1011.5 V | 1011.5 V | 787 V
Convertisseurs PFW | DNI | DNP | DWP | FNI | FNP | FW série
Imax | 250 A | 250 A | 250 A | 250 A | 250 A | 250 A
Irms | 100 A | 100A | 100 A | 100 A | 100 A | 100 A
Vmax | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V
Chute de tension Inductance | L=40mH | L=40mH |  | L=5mH | L=5mH | 
L * di/dt_max | 200 V | 200 V |  | 25 V | 25 V | 
Tension maximale après ajout L | 744 V | 744 V | 372 V | 1036.5 V | 1036.5 V | 787 V
Verification des tensions necessaires pour les cycles du PS
Les convertisseurs sont compatibles

## Slide 3
Inductance 20mH 410A 3KV
( 850 Kg )
Ne passe pas sous le faux plancher

## Slide 4
Emplacement proposé ( bat 355 salle des PFW )
Necessite la mise en place de protections

## Slide 5
Carottage au sol existant pour passage des cables

## Slide 6
Galerie de passage
Des cables et
Chemins de cables
existants

## Slide 7
Adaptation simple pour les connections
2 Isolateurs à ajouter

## Slide 8
Conclusions
Attenuation efficace du bruit à 5KHz
Faisable pour le 15 juin
Cout 10 000 Frs