## Slide 1: BABY MIND COIL
OPTION BOBINAGE (INTEGRAL COIL OPTION)

## Slide 2: Plan plaque acier BABY MIND 2 différentes épaisseurs de plaques 90mm et 30mm

## Slide 3: Proposition de bobinage
Conducteur largeur 30mm épaisseur 3mm
Le conducteur sera enroulé sur 1800mm de largeur sur un mandrin
Il y aura 2 mandrins épaisseur 90mm et 30mm
Gap entre la bobine et la plaque acier 2mm de chaque coté(selon les tolérances a definir)

## Slide 4: Banc de bobinage prêt et testé (Echelle 1:1)
L’outillage est pret pour la production
des bobines
Mandrin
enrubanneuse
Frein
Contrôle
tension

## Slide 5: Principe de fonctionnement
Le conducteur se déroulera depuis un touret
La tension du conducteur est gérée par des freins et contrôlée par un monomètre hydraulique
conducteur

## Slide 6: Enrubannage
Le conducteur est enrubanné par 2 couches de rubants isolants électriques autocollants tissu de verre
scem: 04.94.50.425.5

## Slide 7: Bobinage sur mandrin
Le conducteur isolé est bobiné et façonné sur le mandrin(couche agent de démoulage)
(protection Mylar sur les angles)
mylar
Façonnage

## Slide 8: La machine est entièrement automatisée (a l’exeption du façonnage)

## Slide 9: Rigidification de la bobine
Collage de plaque vétronite sur le tour de la bobine
2x1800mmx900mm x1mm
2x1800mmx80mmx1mm

## Slide 10: Démoulage
1 Démontage et sortie des plaques vétronites.
2 Glissement de la bobine
1
2

## Slide 11: Insertion bobine sur plaque acier
Montage de la plaque sur un chassis en utilisant les trous existants
Calage de la plaque avec un vérin
Insertion bobine jusqu’au vérin
Plaque acier
Chassis
bobine
vérin
Trous existants
MINI MAQUETTE

## Slide 12
Calage avec un deuxième vérin
Deuxième vérin

## Slide 13
Enlèvement premier vérin
Glissement de la bobine a sa position définitive
Calage du gap (entre bobine et plaque acier) et fixation de la bobine

## Slide 14: Assembly scenario
Chassis réutilisant les trous de la plaque (haut et bas)
Calage de la bobine en inserant des plaques de vétronite(bridage a voir)

## Slide 15: Stockage des bobines rack 10 bobines sur roulettes
Poids d’une bobine environ 40kg

## Slide 16: Estimation pour une bobine
2 personnes
1,5 jour par bobine
Environ 135 mètres de conducteur 300chf
14 rouleau de scotch isolant 448chf
Plaque soie de verre stratifié 130chf
Colle
Agent de démoulage

## Slide 17: Fabrication du châssis pour le montage définitif des bobines et du rack de stockage
HEB 200
profil carré
Outillage
Total 1200 chf

## Slide 18: Other considerations
DT can provide training and supervision for manufacturing the bobines
Production can be done in B108, however a place to transfer finished bobines (~3 T) and to assemble and test the whole magnet has to be found

## Slide 19: Points forts de cette approche
Technologie déjà utilisée pour la construction de plusieurs aimants
Premier prototype réalisable a l’échelle 1
Fabrication des bobines indépendant de la disponibilité des plaques acier
Possibilité de bobines interchangeables et de réserve