## Slide 1: Εισαγωγη στους ανιχνευτες σωματιδιων στο CERN
...και ισως μερικες πιθανες ιδεες για τους μαθητες σας
Προγραμμα Ελληνων καθηγητων, CERN 18-21/04/2016

## Slide 2
0.3C
0.993C 24GeV
0.999999998C(15TeV)
Οι επιταχυντες στο CERN: αναπαραγουν σε καθωρισμενο χωρο την μορφη που ειχε η υλη ενα δισεκατομμυριοστο του sec μετα το Big Bang-οι ανιχνευτες την φωτογραφιζουν!
0.91C 1.4GeV
0.999998C 450 GeV
Notes: Linac2 will become Linac4 going to 160MeV (.52c)
Booster is at 1.4GeV /c (.91c) to move to 2 GeV/c; the PS is at 24GeV/c (.993C) and the SPS is 450GeV(.999998c)
LHC at 15TeV is .999999997C.

## Slide 3
Ο Large Hadron Collider
και οι ανιχνευτες/καμερες..

## Slide 4
Gargemelle PS και SPS

## Slide 5
BEBC και SPS

## Slide 6
ALICE, ATLAS, CMS, LHCb και LHC

## Slide 7: Οι ανιχνευτες-καμερες
Ειναι οι «μηχανες» που χρησιμοποιουμε για να βρουμε γιατι ο κοσμος μας ειναι ετσι.
Γιατι τα σωματιδια εχουν διαφορετικες μαζες
Τι ειναι η σκοτεινη υλη στο συμπαν
Εαν ισχυουν οι διαφορες θεωριες που αποπειρωνται να συμπληρωσουν/αντικαταστησουν το “standard model”
Πως ηταν η καυτη, πυκνη πρωτη μορφη της υλης κλασματα του δευτερολεπτου μετα την Μεγαλη Εκρηξη
Εαν οι θεωριες ενοποιησεις μπορουν να επαληθευτουν
Notes:   (Ø<60 mm, παχος <1mm)
  The combination of transparency, temperature resistance, radiation resistance, UHV compatibility, plus mechanical requirements resulted in the choice of NEG coated beryllium and/or aluminium for the critical central parts of LHC detector beampipes

## Slide 8: Οι ανιχνευτες-καμερες
Δεν φωτογραφιζουν τα σωματιδια „απευθειας“
Φωτογραφιζουν την αλληλεπιδραση τους με την υλη ( που ειναι ο ιδιος ο ανιχνευτης, ενα τρισδιαστατο, ατελειωτο film) που στο τελος συνηθως«μεταφραζει» την αλληλεπιδραση σε
κατι μετρησιμο
Φως (-> φωτοπολλαπλασιαστες, φωτοδιοδοι, CCD, Si pixel)
Ηλεκτρικο σημα
Τι φωτογραφιζουν(μετρουν) οι ανιχνευτες
  Ενεργεια
  Ορμη
  Φορτιο
  Χρονο ζωης
  Διασπασεις
  Στροφορμη (spin)
  Μαζα
Notes:   (Ø<60 mm, παχος <1mm)
  The combination of transparency, temperature resistance, radiation resistance, UHV compatibility, plus mechanical requirements resulted in the choice of NEG coated beryllium and/or aluminium for the critical central parts of LHC detector beampipes

## Slide 9
Οι ανιχνευτες-καμερες ειναι καπως ετσι...
τροχιογραφος
Καλοριμετρο
Θαλαμοι μιονιων
Μαγνητης

## Slide 10
Οι ανιχνευτες-καμερες
  Ορμη  Τροχιογραφος!
  Ενεργεια (Ε)  Καλοριμετρα!
  Φορτιο  Μαγν. πεδιο!
  Ο χρονος ζωης φωτογραφιζεται
  ( προσοχη κυκλοφορουν μιονια ) το ιδιο και οι
  Διασπασεις!
  Η μαζα υπολογιζεται
  Η στροφορμη «μετριεται» απο την γωνιακη κατανομη

## Slide 11
Οι ανιχνευτες-καμερες Τροχιογραφος
x1
x3
x2
καμπυλότητα

## Slide 13
Μετρηση του τυπου: 20-200µm
Σφαλμα~2µm
Γρηγορα!~10ns
Οι ανιχνευτες-καμερες Τροχιογραφος

## Slide 14
Οι ανιχνευτες-καμερες Καλοριμετρα
«Βαρυ υλικο»
Ηλεκτρομαγνητικα
Διδυμη γεννεση, ακτινοβολια πεδησεως
σκεδαση κτλ-η αρχικη ενεργεια του
σωματιδιου «μεταφραζεται» σε φωτονια
και ηλεκτρονια που «φωτογραφιζονται»

## Slide 15
Οι ανιχνευτες-καμερες Καλοριμετρα
«Βαρυ υλικο»
Αδρονικο κομματι καταιωνισμου+ Ηλεκτρομαγνητικο
Αδρονικα

## Slide 16
ALEPH ECAL
ηλεκτρονιο
πιονιο

## Slide 17
Οι ανιχνευτες ειναι πραγματικα μεγαλοι....
Ονομα | Βαρος (tn) | Μεγεθος (z,r) | Αρχικο κοστος (MCHF) | Ανθρωποι
ALICE | 10000 | 26,16 | ~300 | ~1500
ATLAS | 7000 | 44,22 | ~550 | ~3000
CMS | 13000 | 21,16 | ~550 | ~3700
LHCb | 4500 | 20, 5+ | ~300 | ~800
...γιατι πρεπει να «φωτογραφισουν» πολυ «μικρα» αντικειμενα (< 10-16 sec) ,
μιλαμε για αποστασεις μικρομετρου και χρονους ζωης φραγματα του psec.
Οι ζητουμενες φωτογραφιες ειναι του μποζονιου Higgs, υπερσυμμετρικων
σωματιδιων, mini μαυρες τρυπες, βαρυτονια η αλλες μορφες της υλης (quark –
gluon plasma…)
Οι συγχρονοι μεγαλοι ανιχνευτες στο CERN: φωτογραφιζουν με μεγαλη χρονο-χωρικη ακριβεια την συμπεριφορα της υλης στις συνθηκες αμεσως μετα το Big Bang (“αμεσως “ <10-9 sec)

## Slide 18
CMS «γεγονος»
Θεωρια
CMS “φωτογραφιζοντας”

## Slide 19
ΕΜ Καλοριμετρο
Silicon Microstrips
Pixels
ECAL
Scintillating
PbWO4 crystals
Cathode Strip Chambers and
Resistive Plate Chambers
Drift Tube
Chambers
Resistive Plate
Chambers
Υπεραγωγιμο σωληνοειδες
«Ζυγος» σιδηρου
τροχιογραφος
Θαλαμοι μιονιων
Total weight : 13,000 t ..
Overall diameter : 15 m
Overall length : 21.6 m
Magnetic field : 4(3.8) Tesla
Αδρονικο Καλοριμετρο
Plastic scintillator/brass
sandwich
CMS
~13000 t
22 m
15 m
Θαλαμοι μιονιων

## Slide 20: Οι 4 «μεγαλοι» ανιχνευτες του LHC:
Εχουν ολοι τα ιδια περιπου κομματια (υπανιχνευτες)....
Υπανιχνευτης | ALICE | ATLAS | CMS | LHCb
Vertex detector/Tracker | √ | √ | √ | √
Καλοριμετρο | √ | √ | √ | √
Muon detector | √ | √ | √ | √
Διαφορα | !!!!!!! | √ | √ | !!!!!!!
Ολοι εχουν εναν καταγραφεα τροχιων (Tracker στα Ελληνικα!) για να «βλεπουν» την διαδρομη των φορτισμενων σωματιδιων στο χωρο
Ολοι εχουν ενα καλοριμετρο (Ηλεκτρομαγνητικο και Αδρονικο) για να μετρουν την ενεργεια
Ολοι εχουν ανιχνευτες μιονιων-γιατι τα μιονια δεν «πεθαινουν» στα καλοριμετρα και
η ανιχνευση τους ειναι πολυ σημαντικη

## Slide 21
~10'000 t
26 m
16 m

## Slide 22
22 m
44 m
~7'000 t
ATLAS

## Slide 23
~4’500 t

## Slide 24
Mια «φετα» του CMS

## Slide 26
Frank Hartmann, CMS
Οι συνδιασμοι των «φωτογραφιων» των ανιχνευτων μας δινει την «φωτογραφια «του γεγονοτος
Φωτονιο;
Ηλεκτρονιο;
Αδρονιο;
Μιονιο;
Η/Μ
καλοριμετρο
Αδρονικο
καλοριμετρο
Ανιχνευτες
μιονιων
Tracker (καταγραφεας τροχιων)
Κατ’ ουσιαν
καταγραφεας τροχιων..
Ελαφρα υλικα: “tracking” τροχιομετρια, PT (καθετη συνιστωσα της ορμης), αρχη
ηλεκτρομαγνητικων καταιωνισμων (showers),τοπολογια αρχης αντιδρασεων
Βαρια υλικα(μολυβδος, ουρανιο) και
«ενεργα υλικα» για ανιχνευση! λ0
Ταυτοποιηση σωματιων, jets, μετρηση
ενεργειας
Υλικα με πολλα πρωτονια! και «ενεργα
υλικα» για ανιχνευση! ,

## Slide 27
Καταγραφεας τροχιων – 3D pixel)
Καταγραφεας τροχιων – 2D
Ηλεκτρομαγνητικο καλοριμετρο
Αδρονικο καλοριμετρο
Dewar του μαγνητη
Καταγραφεας μιονιων
«Βαρια» υλικα!
«Ελαφρα» υλικα!

## Slide 28
Η ισχυς του μαγνητικου πεδιου μεσα στον ανιχνευτη

## Slide 29: Το πραγματικο CMS

## Slide 30: πο

## Slide 33
Οι ανιχνευτες ειναι αχρηστα ακριβα παιχνιδια
χωρις το συστημα επιλογης γεγονοτων (trigger) και την επιλογη και καταγραφη δεδομενων (DAQ). Εδω τα MHz και τα PB ειναι καθημερινοτητα για τα περιπου 100 εκατομμυρια “καναλια” που “διαβαζουν” τις
πληροφοριες που προερχονται απο τις συγκρουσεις
ATLAS
CMS
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ “ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ”
2
Notes: To trigger βοηθαει για να κατεβουμε απο τα 40 Mhz στα 100 kHz...μετα ηταν το στοιχημα με την τεχνολογια. Pb=1 000 000 Gbytes

## Slide 34
Άλλα και (μπαινω στο θεμα...):
Για τον ανιχνευτη ...
Συστηματα Ηλεκτρικης τροφοδοσιας (~15-20kA, ισχυς, συνεχες και εναλασσομενο)
Συστηματα αεριων (ευφλεκτα και μη )
Συστηματα ψυκτικων( ~ -300C καταγραφεας τροχιων)
Συστηματα εξυπνων μονωτων( ~ -200C καταγραφεας τροχιων ~ +170C ECAL)
Συστηματα ελεγχου κινησεων αντικειμενων (υποανιχνευτες και αλλα κοματια “ζυγιζουν” 2 και 3 τοννους, αισθητηρες)
Συστηματα ελεγχου περιβαλλοντος (ξερος αερας, αζωτο)
Συστηματα ευθυγραμισης (laser) και ελεγχου κινησεων (CCD καμερες)
Συστηματα μετρησεως και οχι μονο, της ραδιενεργειας (διαφορετικες μεθοδοι)
Για το περιβαλλον γυρω απο τον ανιχνευτη
Συστηματα αερισμου του πειραματικου χωρου (+/- 20C)
Συστηματα ελεγχου περιβαλλοντος (υγρασια, θερμοκρασια)
Συστηματα ψυκτικων (~ 150C )
Συστηματα ευθυγραμισης (laser)
Συστηματα κινησης των κομματιων του ανιχνευτη (συνολικα 13!)
Για τον Μαγνητη
Συστηματα ελεγχου περιβαλλοντος
Συστηματα ψυκτικων(-2680K)
Συστηματα κενου (μονωση)
Συστηματα Ηλεκτρικης τροφοδοσιας (18-20kA)
Notes: Ολα αυτα τα συστηματα ειναι hardware και software, monitoring και control και τα περισσοτερα με real-time online ενημερωση και εναποθηκευση σε data-base
Ηλεκτρικα συστηματα ελεγχου και παιξιμο αναμεσα στα δυο δικτυα...Γειωσεις για να αποφυγουμε τον θορυβο και, σε περιπτωση που εχουμε παραπανω απο μια γη, την δημιουργια ground loops, βρογχοι εδαφους kαι stray currents
5 ppm

## Slide 35
Ο σχεδιασμος, προσομοιωση, κατασκευη, επιβεβαιωση, βαθμονομηση ενος ανιχνευτη
με ακριβεια μετρησης ενεργειες και ικανοτητα καταγραφης πολλαπλων γεγονοτων...
του τυπου LHC δεν ειναι ενα επιχειρημα «φυσικης» (μονο)-ειναι επιχειρημα μηχανικης,
ηλεκτρονικων και ηλεκτρικων σχεδιασμων, υλικων (στερεα κατασταση), υπολογιστικων
προγραμματων, σχεδιασμου εφοδιασμων και οργανωσης διοικησης, κατασκευης και
οργανωσης εργοταξιου κτλ.
Η «λειτουργια» (run) του ανιχνευτη χρειαζεται πολυ ειδικευμενο προσωπικο για να
μπορεσει να ειναι λειτουργικος και να αναβαθμιζεται για 20-30 χρονια. Το αρχικο
προσωπικο θα ανανεωθει, ιδιαιτερα γιατι δεν υπαρχουν «μονιμες» θεσεις.
Ο ανιχνευτης οπως και ο επιταχυντης εχει πολυ μεγαλυτερη συμμετοχη απο το προσωπικο
του CERN, χωρις βεβαια να αποκλειονται πολλες συνεργασιες.

## Slide 38: Συστηματα εξυπνων μονωτων( ~ -200C καταγραφεας τροχιων ~ +170C ECAL)
Notes: Feedback control ενα μειγμα βιομηχανικων εφαρμογων στον κοσμο της ερευνας

## Slide 39
Rotation
shielding
Collar
shielding
HF body
HF-plug
CASTOR
CASTOR
table
Collar
platform
HF
platform
Raisers
tower
R1
R2
Z1
Z2
R3
R4
X1
R5
R4
R6
R6
Z3
Z3
Z4
Z5
HF
T2
Τα βαρη των κομματιων μπορουν να
αγγιξουν τους 2 τονους και κινουνται με υδραυλικα συστηματα. Ολα αυτα
αυτοματα και απο μακρια...μα το προβλημα του να βρεθουν η να αναπτυχθουν αισθητηρες καταλληλοι για τις συνθηκες των πειραματων παραμενει
Συστηματα ελεγχου κινησεων αντικειμενων (υποανιχνευτες και αλλα κοματια “ζυγιζουν” μεχρι 2 τοννους, αισθητηρες)

## Slide 40
Notes: Χρειαζεται ακριβεια μικρου στο ανοιγμα και κλεισιμο του ανιχνευτη

## Slide 41
Συστηματα ελεγχου περιβαλλοντος (ξερος αερας, αζωτο, θερμοκρασια)
Κοστος ~150,000 ευρω
Προστασια του ανιχνευτη τροχιων απο προβλημα
υγρασιας η μαλλον σημειου δροσου

## Slide 42
Κοστος ~30 ευρω

## Slide 43: Αλλα και ο μαγνητης...
3.8Τ, 20kA, -2680K
CMS
3
x
y
Notes: Rectangular shaped cable made out of 32 superconducting strands (Niobium-Titanium), the “cable” is embedded in high purity aluminium for thermal and electrical stabilization and is then mechanically re-inforced by two aluminium alloy sections in order to counteract the magnetic force where it is created. Τεραστια βιομηχανικη συνεργασια αλλα και software για controls αλλα και αλλα πολλα

## Slide 44
Μια ιδεα του πως ειναι η διαρρυθμιση του χωρου (2012)...

## Slide 45: Οι δυο ζωνες του πειραματος:“USC” και “UXC”
Ηλεκτρονικα, ηλεκτρικα, ο,τι δεν ειναι radiation tolerant (!!!)...και magnetic field compatible!!!!
100-150 m

## Slide 47
Μια “τυπικη εικονα” μιας μερας δουλειας στον ανιχνευτη