## Slide 1: Регистрация (детектирование) частиц
Николай Зимин

## Slide 2: Регистрация (Детектирование) – очень емкие слова Определение (извлечение) какой-либо информации об элементарной частице посредством проведений (косвенных) измерений с помощью «детекторов» частиц
«Физика – наука экспериментальная»
R.Feynman
Детектор – тоже очень емкое слово Классификаций много по назначению – «что регистрировать» по принципу регистрации по типу конструкции по размерам, числу каналов регистрации и т.д., т.е. счетчик Гейгера, дрейфовая трубка или сцинтиллятор и целые гигантские Комплексы (АТЛАС, CMS, DELPHI, D0 …) это все ДЕТЕКТОРЫ
Частица (элементарная) - либо предмет изучения, либо «инструмент» для изучения процессов взаимодействия или других частиц (короткоживущих, составных и т.д.)

## Slide 3
Главная цель Физики высоких энергий -
изучение «фундаментальных» или «элементарных»
частиц и их взаимодействий.
Что для этого надо?
Теория (СМ, SUSY …) или идея Фикс
Ускорители-Коллайдеры (LHС, Tevatron, LEP, SPS, У-70,
NICA …)
Детекторы (огромные комплексы...)
Увлеченные квалифицированные специалисты,
рабатающие в Коллаборациях

## Slide 4
Фиксированные мишени
Встречные пучки
«Пятно» пучка A
F1 = N1/t
F2 = N2/t
Rint  N1N2 / (A · t) = s · L
Luminosity L [cm-2 s-1]
s имеет размерность площади
Единица: 1 barn (b) = 10-24 cm2
Сечение s – это вероятность взаимодействия между элементарными частицами
или частицами и ядрами (или) атомами ...
Частота регистрируемых событий пропорциональна
их s и Светимости, которая обеспечивается
коллайдером.
LHC ~ 1034cm-2s-1
LEP ~ 1031cm-2s-1

## Slide 5
1 eV-это очень маленькая энергия 1 eV=1.6·10-19 Дж
mbee = 1g = 5.8·1032 eV/c2
vbee= 1m/s  Ebee = 10-3 Дж = 6.25·1015 eV
ELHC = 6.5·1012 eV = 6.5 TeV
Полная запасенная энергия пучков: (большая) макро
Etotal = 1011protons ·2808 bunches · 7·1012 eV  7·1026 eV  3.58 Дж
mtruck = 80 T
vtruck = 300 km/h
Энергия E: eV, TeV
Импульс p: eV/c
масса mo: eV/c2
Характерные величины

## Slide 6
«Элементарные» частицы
Сильное
g=глюоны
Электромагнитное
yфотоны
Слабое
Z и W бозоны
Взаимодействия(е)

## Slide 7
Все известные частицы (> 200 с резонансами)
могут быть сконструированны подобым образом
Комбинации разных типов кварков
Надо добавить «цвет» для кварков
Теория: QCD (eng) или КХД (рус)

## Slide 8: Электрон-Протон-Нейтрон Первая античастица – позитрон Первые частицы другого поколения мюоны Первые составные частицы-мезоны пионы и каоны (Кварковая теория) «Зоопарк» частиц
История открытия «элементарных» частиц
«Открытие» кварков и промежуточных бозонов
u, d, s
c «чармоний» очарованный
b «боттомоний» красота
t «топ»
Векторные бозоны Z, W

## Slide 9
Сечения взаимодействия
«Хорошо изученные процессы»,
нет необходимости регистрировать все события…
Физика LEP - большого электрон-позитронного коллайдера
«Новая Физика LHC»
Это мы хотим выделить и записать для дальнейшего анализа...

## Slide 10
Замечания...
Мы не будем рассматривать все известные частицы...
Сконцентрируемся только на частицах с достаточно большим временем жизни, позволяющим их зарегистрировать
«Семейства» γ, e, μ, π, K, p, n
Частица, что бы быть зарегистрированной, должна испытать какое-то взаимодействие с Детектором
Если в результате частица не сильно меняет свои свойства, взаимодествие должно быть
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ

## Slide 11
Взаимодействие частиц с веществом
В зависимости от типа частицы,проходящей через вещество она тем или иным способом взаимодействует с атомами вещества (с его электронами и ядрами)
Заряженные частицы: электромагнитные взаимодействия
испытывают: теряют энергию:
Упругое рассеяние Ионизация и возбуждение
Многократное рассеяние Тормозное излучение
Черенковское излучение
Переходное излучение
Фотоны: Фото-эффект, Комптоновское рассеяние,
(и от предыдущего
взаимодействия) Рождение пары частиц => электрон-позитрон
Адроны: Неупругие ядерные процессы
Мюоны: Даже электромпгнитное взаимодействие подавлено, MIP’s
Каскады (ливни):
Для элетронов и фотонов Для адронов
Электро-магнитные ливни Адронные ливни

## Slide 12
Атом
(Ядро в 1000-чи раз меньше)

## Slide 13
Z2 электронов, q=-e0
Взаимодействуя с атомными электронами, частица теряет энергию на
ионизацию атомов (выбивание электронов)
и (или)
возбуждение атомов
(переход электронов на более высокие орбиты)
Взаимодействие частиц с веществом
Заряженные частицы

## Slide 14
Z2 электронов, q=-e0
Упруго взаимодействуя с ядрами (электромагнитное), частица отклоняется (испытывает рассеяние).
При этом могут испускаться фотоны тормозного излучения.
И проявляется многократное рассеяние.
Взаимодействие частиц с веществом
Заряженные частицы

## Slide 15
Взаимодействие частиц с веществом
Упругое (Резерфордовское) рассеяние
p
Налетающая заряженная частица с импульсом p
эластично взаимодействует с ядром мишени Z
Сечение описывается формулой Резерфорда
Приближение
  Не релятивистское
  безспиновое
Средний угол рассеяния = 0.
Сечение для нулевого угла бесконечное !
Такое рассеяние не ведет к значительным потерям энергии (ядро тяжелое!)
Может играть роль в детекторах с тонкими пленками и проволочками
Заряженные частицы

## Slide 16
Взаимодействие частиц с веществом
Приближение
p
X0 - радиационная длина вещества (среды)
Разрешение детектора деградирует
В достаточно толстом слое вещества частица испытывает Многократное рассеяние
Финальное смещение и направление – результат многих независимых случайных рассеяний
 Центральная предельная теорема
 Гауссовское распределение
Rutherford tails
L
Заряженные частицы
q0
q0

## Slide 17
Взаимодействие частиц с веществом
Потери энергии на тормозное излучение
Нашли частицу, прошедшую калориметр - это m
Заряженные частицы
radiation length [g/cm2]
(divide by specific density to get X0 in cm)
Эффект важен для e± и для ультрарелятивистских m (>1000 GeV)
Потери энергии растут с ростом начальной энергии

## Slide 18
Z2 электронов, q=-e0
В случае, когда скорость частицы в среде больше, чем скорость света, образующаяся ударная ЭМ волна проявляется как Черенковское излучение.
Когда частица пересекает границу двух сред с разными показателями преломления, образуется
Переходное излучение в рентгеновском диапазоне.
Взаимодействие частиц с веществом
Заряженные частицы

## Slide 19
Взаимодействие частиц с веществом
Черенковское излучение - заряженная частица в среде со скоростью,
выше ПОРОГОВОЙ (Черенков, Тамм, Франк)
Заряженные частицы

## Slide 20
Взаимодействие частиц с веществом
Черенковский
порог
Предельный угол (b=1)
Число испушенных фотонов на ед. длины и ед. длины волны
Черенковское излучение - заряженная частица в среде со скоростью, больше пороговой
L·tanq
Заряженные частицы

## Slide 21
Взаимодействие частиц с веществом
диэлектрик
газ
Возникает при пересечении границы между средами с разными показателями преломления (газ – диэлектрик)
Упрощенная картина
На одной границе:
Переходное излучение было предсказано Гинзбургом и франком в 1946
Релятивистская теория: Г. Гарибян, ЖЭТФ 63 (1958) 1079
Часто называют Подпороговым Черенковским излучением
Среда поляризуется. Электронная плотность смещается от равновесия
 Диполь, изменяется во времени  излучается энергия.
Заряженные частицы

## Slide 22
Взаимодействие частиц с веществом
Фотон, что бы быть зарегестрированным, должен или родить
заряженную частицу(ы), или передать ей энергию
Фото-эффект: (ионизация атома фотоном)
Фотоны
Возможен только в соседстве с третьим партнером столкновения
 выбиваются электроны K-оболочки.
Сечение сильнно возрастает, если Eg  Eshell
При высоких энергиях (1)

## Slide 23
Взаимодействие частиц с веществом
Фотоны
Впервые наблюдал Heinrich Hertz в 1887
JJ Tompson понял, что это “corpuscles” (electrons) in 1897
Эйнштейн объяснил фотоэффект в 1905
Ввел постоянную Планка
Один из краеугольных камней квантовой революции
Очень широко используется в Физике и быту…
Фотодиоды, фототранзисторы, фотоумножители
Сенсоры изображений ( Фото/Вивео камеры, ТВ...)
Фотоэлектронная спектроскопия
…

## Slide 24
Взаимодействие частиц с веществом
Фотоны
Рождение пары
Не зависит от энергии !
Возможно в Кулоновском поле ядра или электрона, если
Сечение (в релятивистском приближении)
Доля переданной e+ и e- энергии не симметрична при высоких энергиях.
Фотон, что бы быть зарегестрированным, должен или родить
заряженную частицу(ы), или передать ей энергию
Порог

## Slide 25
Взаимодействие частиц с веществом
Заряженные частицы и фотоны
e+ / e-
Ионизация
Тормозное излучение
Фото-эффект
Рождение пар
g
dE/dx
dE/dx
E
s

## Slide 26
Взаимодействие частиц с веществом
Электромагнитные ливни
Ливень от электрона в
коденсационной камере со свинцовым поглотителем
Рассмотрим только тормозное излучение
и рождение пар.
Предположим: X0 ~ lpair
Процесс продолжается E(t)<Ec
После t = tmax доминирующие процессы - ионизация, эффект Комптона и фото-эффект
 Поглощение энергии.
Упрощенная модель
Может инициироваться электроном или фотоном

## Slide 27
Взаимодействие частиц с веществом
Взаимодействие адронов высоких энергий с веществом происходит в основном посредством неупругих ядерных процессов.
множественность  ln(E)
pt  0.35 GeV/c
Происходит возбуждение и развал ядер
 Ядерные фрагменты (radioactive)
+ рождение вторичных частиц.
Ядерные взаимодействия
Начиная с энергий (>1 GeV) сечение слабо зависит от энергии и от типа налетающей частицы (p, p, n, K…).
По аналогии с X0 вводится адронная длина поглощения
и ядерная длина взаимодействия
Адроны

## Slide 28
Взаимодействие частиц с веществом
Адроны
X0, lI [cm]
For Z > 6: lI > X0
X0
lI

## Slide 29
Взаимодействие частиц с веществом
Адронные ливни
Нейтральные пионы p0 2g
 электромагнитные каскады
Заряженные адроны p,p,K,
Ядерные фрагменты ….
От развала ядер (энергия связи)
нейтроны, нейтрино, мягкие g, мюоны
Пример E = 100 GeV: n(p0)  18
Вовлечены разнообразные процессы.
Намного более сложная картина по сравнению с электромагнитными каскадами.
адронную + электромагнитную
невидимая энергия  большие флуктуации  энергетическое разрешение
Адронный ливень включает 2 компоненты:

## Slide 30
Взаимодействие частиц с веществом
Мюоны
Мюоны участвуют в электромагнитных и слабых взаимодействиях.
(как e+,e-, но из-за массы ЕМ сечения (~E/m2) сильно подавлены.
Z,A
Z,A
Photo-nuclear
interactions
Pair production
М I P’s

## Slide 31
Магнитное поле
В классической электродинамике взаимодействие заряда q с электрическим и магнитным полем описывается силой Лоренца
F = q(E + v × B)
Ускоряется вдоль силовой линии,
вращается по окружности
F, E, B, v (скорость частицы) (вектора)

## Slide 32
Заряженная частица в магнитном поле

## Slide 33
Заряженная частица в магнитном поле

## Slide 34
Детектор - это любой (какой-то) инструмент, что бы измерять какие-то характеристики или свойства частиц т.е. заряд, E, p, m, время жизни, спин, квантовые номера, что бы идентифицировать ее (частицу)
Кожа человека – «калориметр»,
детектор ультрафиолета
“Старейший детектор фотонов”
(воспроизведен млр-ды раз)
Хорошее простраственнное разрешение
Большой динамический диапазон (1:106)
+ автоматическая адаптация порога
Энергетическая (длина волны) дискриминация
Хорошая чувствительность: 500 - 900 должны попадать в глаз каждую секунду и далее в мозг, что бы регистрировать непрерывный сигнал
Хорошее быстродействие (~ 10Hz включая обработку для восстановления
изображения)

## Slide 35
Спасибо !