## Slide 1: Регистрация (детектирование) частиц - 2
Николай Зимин

## Slide 2
Трековые детекторы:
а) газовЫЕ (ЖИДКОСТНЫЕ)
б) твердотельные
Калориметры:
а) электромагнитные
б) адронные
Детекторы на LHC

## Slide 3
Газовые детекторы
Катод: Металлическая трубка диаметром R
Анод: Золоченая вольфрамовая проволочка r0
r0 = 10 mm
R/r0 = 1000
Газовое усиление
«Соломеная» трубка
Primary ionization
Total ionization

## Slide 4
Ионизационная – весь заряд собирается,
газового усиления нет, усиление ~ 1
Пропорциональная – усиление ионизации;
сигнал пропорционален начальной ионизации
→ возможно измерение (dE/dx);
вторичные лавины должны быть подавлены;
усиление ~ 104 – 105
Ограниченная пропорциональная (стримерная) –
сильная фотоэмиссия; вторичные лавины
объединяются с начальной; сильные
подавители или импульсное HV;
большой сигнал → простая электроника;
усиление до ~ 1010
Гейгеровская – массивная фотоэмиссия; разряд по
всей длине проволоки ; останавливается
снятием HV ; нужны сильные поглотители
Режимы работы

## Slide 5
Многопроволочная пропорциональная камера
Идея разместить много проволочек: Nobel Prize 1992
Первое устройство для электронных экспериментов,
позволяющее набирать высокую статистику !!
Цифровое считывание :
Пространственное разрешение
Для d = 1 mm sx = 300 mm
Типичная геометрия
5mm, 1mm, 20 mm
G. Charpak, F. Sauli and J.C. Santiard
MWPC

## Slide 6
Газовые детекторы
Считывание с катодных стрипов или падов.
Определение второй координаты с помощью
интерполяции индуцированного сигнала на
стрипы или пады.
Маленький зазор –> быстрый детектор.
Метод взвешивания
наведенного сигнала.

## Slide 7
Газовые детекторы
СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТЕКТОРЫ -> другие геометрии, создающие градиент Е-поля:
Микромеш Микрострип GEM газовый электронный усилитель
parallel plate
strip
hole
groove
Анод
e- начальный электрон

## Slide 8
Газовые детекторы
E
E
520 cm
E
E
88µs
560
cm
Alice TPC
HV central electrode at –100 kV
Drift lenght 250 cm at E=400 V/cm
Gas Ne-CO2 90-10
Space point resolution ~500 mкm
dp/p 2%@1GeV; 10%@10GeV
Events from STAR TPC at RHIC
Au-Au collisions at CM energy of 130 GeV/n
Typically ~2000 tracks/event
TPC

## Slide 9
Твердотельные детекторы
Полупроводниковые кристаллы Si, Ge, GaAs, Diamond
Плотность ~ 1000 раз больше, по сравнению с газовыми
Энергия на создание пары электрон-дырка в 7 раз меньше,
чем в Аргоне
Начальный заряд ~ 10000 больше -> не нужно усиление
В газовых скорость электронов и ионов различается в 1000 раз, в полупроводниковых скорость электронов и дырок ~одинакова
-> короткие сигналы, быстрые детекторы.

## Slide 10
Твердотельные детекторы
Односторонний стриповый детектор
Типичная толщина: 300mm (150m - 500m)
 сегментация p+ слоя на стрипы и считывание по индивидуальным каналам
дает координатную информацию.
Используется n-тип Si с сопртивлением  = 2 KWcm (ND ~2.2.1012cm-3) Напряжение ~ 150 V
 Разрешение  зависит от pitch (расстояния между стрипами)
Типичная геометрия 20 mm– 150 mm  50 mm pitch дает разрешение 14.4 mm

## Slide 11
Твердотельные детекторы
Измерение 2ой координаты
Размещаем n+ и p+ стрипы на разных сторонах и считываем сигнал с обеих
Problem: Electron accumulation layer n+-strips are not isolated because of an electron accumulation layer at the Si-SiO2 interface. This effect is due to the presence of positive charge in SiO2 layer which attracts electrons.
Solution: “Break” accumulation layer - p-strips in between the n-strips (“p-stop”) - moderate p+-implantation over all surface (“p-spray”) - “field plates” (metal over oxide) over the n+-strips and
apply negative potential with respect to n+-strips to
repel electrons.
“p-stop”
“p-spray”
“field plates”
Двухсторонний стриповый детектор

## Slide 12
Твердотельные детекторы
Гибридный пиксельный детектор
HAPS – Гибридный активный пиксельный сенсор
   Сегмент Si с высокой гранулярностью ( true 2D, нет проблем с x-y неопределенностью)
   Считывающая электроника с той же геометрией (каждая ячейка – к своему каналу)
   соединение посредством “bump bonding”
   Широко используются в LHC экспериментах: ATLAS, ALICE, CMS and LHCb
Flip-chip technique
Solder Bump: Pb-Sn
ATLAS <= 80.106 пикселей

## Slide 13
Твердотельные детекторы
 Hybrid (x1) - flexible 4 layer copper/kapton hybrid - mounted directly over two of the four silicon sensors - carrying front end electronics, pitch adapter, signal routing, connector
Модуль детектора
 Silicon sensors (x4) - 64 x 64 mm2 - p-in-n, single sided - AC-coupled - 768 strips - 80m pitch/12mm width
Детекторные модули - “Основные элементы трековых детекторв”  Si сенсоры  Механические держатели (охлаждение)  Front-end электроника и передача сигналов
Пример: ATLAS SCT Barrel Module
 ASICS (x12) - ABCD chip (binary readout) - DMILL technology - 128 channels
 Mechanical support - TPG baseboard - BeO facings
 Wire bonds (~3500) - 25 mm Al wires
ATLAS – SCT - 15.552 microstrip sensors - 2.112 barrel modules - 1.976 forward modules - 61 m2 silicon
ATLAS <= 6.3.106 strips

## Slide 14
Твердотельные детекторы
Реальные детекторные модули
Опоры-поддержки
Кабели считывания и управления
Сложная система охлаждения

## Slide 15
Твердотельные детекторы
Детекторы, регистрирующие свет от возбужденных атомов
 Сцинтилляторы
«Всеми «фибрами» души почувствовать...»

## Slide 16
Твердотельные детекторы
Фотоны отражаются по направлению к концам сцинтиллятора.
По световодам фотоны попадают в Фотоумножитель, где конвертируются в электрический сигнал.
Сегментируя, можно получить пространственное разрешение.
Из-за исключительного быстродействия (<1ns) ,
 Trigger, Time of Flight, калориметры и т.д.

## Slide 17
Калориметры
Калориметрия - измерение энергии путем полного поглощения
Обычно объединяется с «грубой»пространственной реконструкцией Деструктивный метод!
Частицы исчезают!!!
Два главных типа калориметров
-> электроны и фотоны (Электромагнитный калориметр)
-> протоны, нейтроны и пионы (Адронный калориметр)
Два способа измерений :
Гомогенные калориметры: Детектор = абсорбер (сцинтилляционные кристаллы)
Используются только для электромагнитных калориметров
Сэмплинг калориметры = чередующиеся Абсорбер + детектор
(газовые, жидкостные, твердотельные)
Много разных типов конкретной реализации в разных экспериментах

## Slide 18
Калориметры
OPAL Barrel + end-cap электромагнитный калориметр: lead glass + pre-sampler
10’500 blocks (10 x 10 x 37 cm3, 24.6 X0),
PM (barrel) or PT (end-cap) readout.
Пространственное разрешение ~ 11 mm при 6 GeV
(OPAL collab. NIM A 305 (1991) 275)
Принцип работы pre-shower детектора
Пример устройства. Высокая гранудярность полезна для g/p0, e/g, e/p сепарации.
Обычно газовые, теперь Si детекторы.
Гомогенный OPAL Ecal

## Slide 19
Калориметры
Сэмплинговые – как электромагнитные, так и адронные калориметры
MWPC, стримерные трубки,
жидкости (TMP = tetra-
methylpentane, TMS = tetra-
methylsilane)
сцинтилляторы, файберы,
кремниевые детекторы
свинец, медь, железо, уран
жидкие инертные газы :
LAr (LХe, LKr)
Светосбор типа ‘Шашлык’

## Slide 20
Калориметры
Сегментированный катод + время дрейфа
(‘TPC’) полная 3D реконструкция ливня
Пример ECAL: DELPHI High Density Projection Chamber (HPC)
Поперечное распределение заряда в DELPHI HPC
Одиночный фотон
Наложение двух фотонов от распада p0
(HPC was placed behind massive RICH detector !)
Пример ECAL (сэмплинг)
gas
Pb

## Slide 21
Калориметры
Адронный калориметр CMS
Бронза+ сцинтилляторы
Сцинтилляторы через шифтеры считываются HPD (B = 4T!)
2 x 18 клиньев (barrel)
+ 2 x 18 клиньев (endcap)
~ 15000 T абсорбера
5.8 li at  = 0.
Разрешение !!!
Пример HCAL (сэмплинг)

## Slide 22
Детекторы на LHC
Основные принципы выбора конструкции Детектора:
Концепт Детектора зависит от того, что изучать
* Должны быть сигнатуры из теории (Higgs, S-particles, etc …)
* Как измерять (различная экспериментальная техника)
Надо всегда помнить
Стоимость установки увеличивается пропорционально ~объему
Как можно меньше материала перед каллориметрами
Как можно больше материала перед мюонным спектрометром
Герметичность, но легкий доступ после открытия детектора

## Slide 23
Детекторы на LHC
Характерные требования
Детектор должен отработать 10 лет или больше
  Радиационное разрушение материалов и электроники
  Воздействие на всю экспериментальную зону (neutrons): NEW!
Должен быть максимально быстродействующим
  25 ns – время между столкновениями банчей: NEW!
Должен иметь хорошую гранулярность
  Необходимо минимизировать эффект наложения: NEW!
Должен индентифицировать очень редкие события
  Идентификация лептонов по отношению к огромному
  КХД фону, так как e/jet отношение на LHC ~ 10-5,
  т.е. ~ 100 хуже, чем на Tevatron
  Сечение СИГНАЛА ~ 10-14 от полного сечения: NEW!
  Оn-line режекция должна быть ~ 107: NEW!
  Хранение данных ~ 109 событий 1 Mb-ного размера в год: NEW!

## Slide 24
Детекторы на LHC

## Slide 25
Газовые детекторы
В экспериментах на LHC
ALICE: TPC (tracker), TRD (transition rad.), TOF (MRPC),
HMPID (RICH-pad chamber),
Muon tracking (pad chamber), Muon trigger (RPC)
ATLAS: TRD (straw tubes), MDT (muon drift tubes),
Muon trigger (RPC, thin gap chambers)
CMS: Muon detector (drift tubes, CSC), RPC (muon trigger)
LHCb: Tracker (straw tubes), Muon detector (MWPC, GEM)

## Slide 26
Калориметры
ATLAS электромагнитный калориметр
Абсорбер с «аккордеонной» геометрией в Liquid Argon
LAr (90K)
+ свинцово-железный (1-2 mm)
+ многослойная медно-полиамидная плата
= ионизационная камера.
1 GeV E-выделение -> 5 x106 e-
Минимум мертвых зон.
LAr радиационно стойкий.
Плата считывания позволяет тонкую сегментацию.
Разрешение
Пространственное разрешение
5 mm /√ E
Пример ECAL (сэмплинг)

## Slide 27
Детекторы на LHC

## Slide 28
Детекторы на LHC

## Slide 29
Детекторы на LHC

## Slide 30
Детекторы на LHC

## Slide 31
Детекторы на LHC

## Slide 32
Детекторы на LHC

## Slide 33
Детекторы на LHC

## Slide 34
Детекторы на LHC

## Slide 35
Детекторы на LHC

## Slide 36
Детекторы на LHC

## Slide 37
Детекторы на LHC

## Slide 38
Детекторы на LHC
Cпасибо !

## Slide 39
Газовые детекторы