## Slide 1: ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΕ
Ανιχνευτές και Μεθοδολογία
Θεόδωρος Η. Αλεξόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ
Ευάγγελος Ν. Γαζής, Καθηγητής ΕΜΠ

## Slide 2: Σύνοψη
Εισαγωγή και Αντικείμενο Μελέτης
Ιδιότητες των Στοιχειωδών Σωματιδίων
  Ποιές ποσότητες μετράμε?
  Πώς τις μετράμε?
Ανιχνευτές ΦΥΕ @ CERN
  Κύρια Ανιχνευτικά Συστήματα
  Υποδομή

## Slide 3: Μελέτη Αλληλεπιδράσεων
Με σκέδαση
Με εξαϋλωση
και την παραγωγή νέων σωματιδίων
ΟΛΕΣ οι αλληλεπιδράσεις παράγονται μέσω
  Πειραμάτων συγκρουομένων δεσμών ή
  Πειραμάτων σταθερού στόχου

## Slide 4: Υπάρχουν Ιδανικοί Ανιχνευτές?
Ένας ιδανικός ανιχνευτής, μπορεί να καταγράψει μια πλήρη αλληλεπίδραση, να μετρήσει όλες τις ιδιότητες όλων των παραγόμενων σωματιδίων, και να ανακατασκευάσει πλήρως το γεγονός της αλληλεπίδρασης.
Αυτό δίδει την δυνατότητα να συγκρίνουμε τα πειραματικά αποτελέσματα απευθείας με θεωρητικές προβλέψεις χωρίς μεγάλες αβεβαιότητες.

## Slide 5: Ιδιότητες Σωματιδίων
Τί ιδιότητες έχει ένα σωματίδιο?
  ενέργεια
  ορμή
  φορτίο
  μάζα
  χρόνο ζωής
  Ιδιοπεριστροφή (spin)
  Διασπάσεις
  Εσωτερικοί κβαντικοί αριθμοί
Ποιά απ’ όλα αυτά είναι μετρήσιμα?

## Slide 6: Ιδιότητες Σωματιδίων
Ποιές άλλες ιδιότητες μπορούμε να βρούμε?
Αν μετρήσουμε την ενέργεια και την ορμή

## Slide 7: Ιδιότητες Σωματιδίων
φορτίο
Χρόνος ζωής

## Slide 8: Μέτρηση των Ιδιοτήτων των Σωματιδίων
ορμή
ταχύτητα
- χρόνος πτήσης - RICH (Ring Cherenkov Imaging)
ενέργεια
- θερμιδόμετρο

## Slide 9: Βασικές Αρχές των Μετρήσεων
Η μέτρηση γίνεται μέσω της αλληλεπίδρασης (ξανά…) του σωματιδίου με τον ανιχνευτή (υλικό)
  παραγωγή ενός μετρήσιμου σήματος
    Ιοντισμός
    Διέγερση/Σπινθηρισμός
    Αλλαγή της πορείας του σωματιδίου
      καμπύλωση μέσα σε μαγνητικό πεδίο, απώλεια ενέργειας
      σκέδαση, αλλαγή διεύθυνσης, απορρόφηση
p
e-
p
e-
p
p
γ

## Slide 10: Ποιά Σωματίδια μπορούν να ανιχνευθούν?
Φορτισμένα Σωματίδια
Ουδέτερα Σωματίδια
Διαφορετικά σωματίδια αλληλεπιδρούν πολύ διαφορετικά με το υλικό του ανιχνευτή.

## Slide 11: Η σύνθεση ενός τυπικού ανιχνευτή
Σημείο
Αλληλεπίδρασης
Precision vertex
detector
tracking
detector
Magnetic
spectrometer
Electromagnetic calorimeter
Hadronic calorimeter
Muon detectors
Ανιχνευτής κορυφής
Ανιχνευτής τροχιών
Φασματόμετρο
Ηλεκτρομαγνητικό θερμιδόμετρο
Αδρονικό θερμιδόμετρο
Ανιχνευτές Μιονίων

## Slide 12: Διαμερίσεις των Υπο-ανιχνευτών
Υποσύστημα Τροχιών
Ηλεκτρομαγνητικό
Θερμιδόμετρο
Αδρονικό Θερμιδόμετρο
Σύστημα
Μιονίων

## Slide 13: Διάβαση των Σωματιδίων
Ηλεκτρόνια
Φωτόνια
Αδρόνια
Μιόνια
Μεσόνια

## Slide 14: Παράδειγμα: Ανιχνευτής CMS

## Slide 15
ιοντισμός
Φαινόμενο πέδησης

## Slide 16: Ανιχνευτές Τροχιών
μέτρηση των τροχιών των παραγόμενων σωματιδίων
προσδιορίζουν
  φορτίο και
  ορμή
σε συνδυασμό με το μαγνητικό πεδίο
Οι τροχιές ανακατασκευάζονται από τα μετρηθέντα σημεία του χώρου:
ΔΕΝ χρησιμοποιείται πυκνό υλικό!

## Slide 17: Πώς λειτουργούν οι ανιχνευτές τροχιών?
Δύο βασικές αρχές
  Ανιχνευτές Ιοντισμού
    Geiger-Müller counter
    MWPC
    TPC
    silicon detectors
  Ανιχνευτές Σπινθηρισμού
Πολυ-Σύρματος Αναλογικός Θάλαμος
Multi-Wire Proportional Chamber
Θάλαμος Προβολικού Χρόνου
Time Projection Chamber

## Slide 18: Μετρητές Ιοντισμού
t = 0
+ HV
signal
Κάθοδος
Ανοδικό Σύρμα
Σωλήνας γεμάτος μ’ ένα ευγενές αέριο
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
t = t1
Παρουσία κβαντικής
καταιγισμός
-
-
-
-
-
-
-
-
Δημιουργία σήματος κατά την κίνηση των e και ιόντων
Notes: Track ionises gas atoms
electrons drift towards anode, ions towards cathode
around anode electrons are accelerated (increasing field strength)
further ionisation --> signal enhancement --> signal induced on wire

## Slide 19: ATLAS Detector
E = 7-8 TeV
L = 5x1033cm-2s-1
E = 13-14 TeV
L = 1034cm-2s-1
HL-LHC
Inner Detector (ID)
Tracking
2T Solenoid Magnet
Silicon Pixels 50 x 400 mm2
Silicon Strips (SCT)
Transition Radiation Tracker (TRT) up to 36 points/track
3 Level Trigger system
L1 – hardware – 100 kHz 2.5 ms latency
L2 – software – 3-4 kHz 10 ms latency
EF – software – 100 Hz 1-2 s latency
Calorimeter system
EM and Hadronic energy
Liquid Ar (LAr) EM barrel and End-Cap
Tile Calo (Fe–scintillator) hadronic barrel
Muon spectrometer
m Tracking
Toroid Magnet
Precision Tracking:
MDT (Monitored drift tubes)
CSC (Cathode Strip Chambers)
Trigger:
RPC (Resistive Plate Chamber)
TGC (Thin Gas Chamber)
Muon Detectors
Tile Calorimeter
Liquid Argon Calorimeter
Toroid Magnets
Solenoid Magnet
SCT Tracker
Pixel
TRT tracker

## Slide 20
ATLAS
20

## Slide 21
Μετρητές Ιοντισμού του Πειράματος ATLAS

## Slide 22
Micromegas Detectors in Large Scale Experiment-ATLAS
Ανιχνευτές Σωματιδίων, Αύγουστος 2016

## Slide 23: Motivation ATLAS Small Wheel Upgrade 2017-18 (Phase I)
The ATLAS upgrade is motivated primarily by the pile-up rate (<n>=55 interactions per 25 ns bunch crossing) that are expected at L=2×1034 cm−2s−1. This will lead to an increased particle flux (rate) which the present detectors (MDT + CSC) cannot handle efficiently. Also, added trigger capability.
Replacing the Small Wheels with a detector that can provide precise tracking and trigger segments will eliminate fake triggers without loss on physics acceptance.
Today:
MDT chambers (drift tubes) +
TGCs for 2nd coordinate (not visible)
CSC chambers
Pseudorapidity coverage:
1.3 < |η| < 2.7
L1 trigger
chambers
The innermost station of the muon endcap
Located between endcap calo and toroid
2017-2018
2021-2022

## Slide 24: Detector Requirements for the New Small Wheel
High rate capability: 10–15 kHz/cm2 (n, γ, p, µ) at small radii
Spatial resolution: ≤100 µm independent of track angle
Efficiency: ≥95% per plane
Trigger capability (25 ns bunch identification)
Radiation tolerance: (100 kRad/year) for ≥10 years
Affordable costs

## Slide 25: New Small Wheel (NSW) Layout
Two technologies: Both Micromegas & sTGC detectors will provide tracking and trigger data
16 Sectors per Wheel (8 large, 8 small)
2 Multilayers per Sector for Micromegas & 3 Multilayers per Sector for sTGC
8 Micromegas Layers & 8 sTGC Layers per Multilayer

## Slide 26: Full Development Time-Plan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
approved by ATLAS
non-resistive MM, SPS/CERN,
Demokritos-GR
resistive MM, SPS/CERN, Demokritos-GR,
Garching-GE
resistive MM, DESY II/DESY,
LNF-IT, CEA-FR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
module-0 production
& qualification
Full-production of
chambers and electronics
Full commissioning
on surface
Full installation in cavern
1x1m2
Running...
developed new MM
technology
LoI
TDR

## Slide 27: Micromegas technology – History & Birth
Micromegas (MICRO-MEsh GASeous Structure)
Belongs to the family of Micro-Pattern Gas Detector (MPGD), the gaseous detector family born in the 1988 with the Micro-Strip Gas Chamber (A. Oed).
MM are parallel-plate chambers where the amplification (up to 105) takes place in a thin gap, separated from the conversion region by a fine metallic micro-mesh, supported by ~100 µm high insulating pillars.
Charge is collected on the anode readout board, generally realized with suitable segmented standard PCB.
Funnel field lines  electron transparency very close to 1
Small gap  fast evacuation of the positive ions (~100 ns)
Y.Giomataris, Ph.Rebourgeard, JP Robert and G. Charpak,
NIM A 376 (1996) 29-35
“….our detector combines most of the qualities required for a high-rate position-sensitive particle detector: excellent resolution can be obtained with fine strips printed on a thin G10 substrate or a thin kapton foil.”

## Slide 28: Αρχή Λειτουργίας

## Slide 29: 2010: Making Micromegas Spark Resistant
5 mm
128 μm
Pillar
Pillar
Anode Readout Cu Strips
0.15 mm x 100 mm
Mesh
Charged track
Drift mesh - Cathode
Edrift
Eampl
PCB
Insulating layer
Resistive Strips
10 – 20 MΩ/cm
avalance
5 mm
128 μm
Pillar
Pillar
Anode Strips
Mesh
Charge track
Drift mesh - Anode
Edrift
Eampl
avalance
Mesh support pillars
Tested several protection/suppression schemes
  A large variety of resistive coatings of anode strips
    Did not manage to find a safe solution; damage after few hours or days (sometimes minutes) of operation
    Problems cured by adding an insulating layer: R11 ++
  Double/triple amplification stages to disperse charge, as used in GEMs (MM+MM, GEM+MM)
Settled finally on a protection scheme with resistive strips
Tested the concept successfully in the lab (55Fe source, Cu X-ray gun, cosmics), H6 pion & muon beam, and with 2.3 MeV and 5.5 MeV neutrons
original type
resistive type
resistive type MM
original type MM

## Slide 30: Performance Studies in Testbeams
Several test beam periods (since 2008) studying different Micromegas prototypes ((non)resistive, small, large, multi-readout, multi-layer etc.) in various beam and magnetic field conditions
2014 CERN SPS/H6
2014 CERN SPS/H4- B-field
MAMMA neutron test in “Demokritos”
micromegas
sTGC
Tandem-Demokritos

## Slide 32: Electronics Readout
Readout system based on L1DDC Data driver cards are being designed by NTUA

## Slide 33: Readout Electronics Design in Greece

## Slide 34: Micromegas Construction
Mechanics & Electronics is a multi-national operation; Mechanics: institutes from 6 countries, Electronics: Institutes from 10 countries (USA, Italy, Romania, Netherlands, Italy, Israel, Greece, France, Chile, Taiwan) -- Total: 30 Institutions are involved
8 layers of Micromegas detectors will equip each large & small NSW sectors; for half of the layers, the strips will be under a stereo angle to measure the second coordinate.
Total Surface | 1200 m2
Total number of MM Channels | 2.1 M
Micromegas Strip Pitch | 0.445 mm
Gas | Ar:CO2 93:7 atm pressure
Drift Gap | 5 mm
Amplification Gap | 128 μm
HV on Resistive Strips | 550 V
Drift Field | 600 V/cm
Resistive Strips | 10-20 MΩhm/cm
Stereo Strips on 4/8 Layers | 1.5o
Italy
Greece/Russia
CERN
France

## Slide 35: Θάλαμος Προβολικού Χρόνου (Time Projection Chamber)
Κύλινδρος γεμάτος με αέριο
Ανοδικά Σύρματα
MWPC
μετρά r, f
E
B
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
z = vdrift t

## Slide 36: ALEPH TPC

## Slide 37: Ανιχνευτές Μικρολωρίδων Πυριτίου
Η ακρίβεια μέτρησης περιορίζεται από την απόσταση των μικροταινιών
10 - 100 mm
Σχηματισμός ζευγών ηλεκτρονίων-οπών
από ιοντίζουσα ακτινοβολία
Ίδια αρχή με τους ανιχνευτές αερίου
Ανιχν. πυριτίου
0.2 - 0.3 mm

## Slide 38
Λειτουργούν κάπως έτσι:

## Slide 39: Ανιχνευτές Μικροταινιών Πυριτίου ....
ALEPH VDET
OPAL VDET
Ανιχνευτής τροχιών ATLAS

## Slide 40: Εξαιρετική Ακρίβεια και ... διάκριση των τροχιών
1cm
x

## Slide 41
Μέσος χρόνος ημι-ζωής του ταυ t=290 x 10-15 sec !! --> ct = 87 mm !

## Slide 42: Ανιχνευτές Σπινθηρισμού
Φωτοπολλαπλασιαστής: μετατρέπει το
φώς σε σήμα ηλεκτρονίων
Υλικό
σπινθηρισμούl
PM
Ολική Ανάκλαση
Χρησιμοποιώντας πολλές οπτικές
ίνες πολύ κοντά
--> Γίνεται η τροχιά ορατή

## Slide 43
Τώρα είμαστε έτοιμοι να ανιχνεύσουμε τις ακτινοβολίες:
Cherenkov και Διέλευσης

## Slide 44: Ακτινοβολία Cherenkov
Τα σωματίδια μέσα σε ένα υλικό ταξιδεύουν με ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη του φωτός και εκπέμπουν ακτινοβολία:
Ακτινοβολία
Cherenkov
Αν έστω sinα=0.5 (α=300)
και η=1.5
c0 = ταχύτητα φωτός στο κενό
Φώς Cherenkov
Μέτωπο κύματος

## Slide 45
Scram jet
Ίσως και τα αντίστοιχα των ψαριών?
http://www.newscientist.com/lastword/answers/lwa674bubbles.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/barrier/
ΑκτινοβολίαCherenkov
και
άλλα κρουστικά κύματα
Τα κρουστικά κύματα αλλοιώνουν τον προσανατολισμό των πουλιών

## Slide 46: Θερμιδόμετρα
Βασική Αρχή Λειτουργίας:
  Κατά την αλληλεπίδραση του σωματιδίου με πυκνό υλικό ΟΛΗ, σχεδόν η ενέργειά του μετατρέπεται σε δευτερογενή σωματίδια ή σε θερμότητα.
  Αυτά τα δευτερογενή σωματίδια καταγράφονται
    πχ. Αριθμός, Ενέργεια, Πυκνότητα δευτερογενών
    που είναι ανάλογα με την αρχική ενέργεια

## Slide 48: Ηλεκτρομαγνητικοί Καταιγισμοί
Block of Matter,
e.g. lead
Lead atom

## Slide 49: Πώς μετράμε τα δευτερογενή σωματίδια?
1. Με τα θερμιδόμετρα δειγματισμού:
Πυκνό υλικό, π.χ. Μόλυβδος
Ανιχνευτές, όπως θάλαμοι αερίου,
ή σπινθηριστές
Δομή Sandwich !!!
Το συνολικό ποσό σημάτων είναι ανάλογο της προσπίπτουσας ενέργειας
Αλλά χρειάζεται να βαθμονομηθεί με δέσμες γνωστής ενέργειας!

## Slide 50: Θερμιδόμετρα Δειγματισμού

## Slide 52
ALEPH ECAL
Πιόνια
Ηλεκτρόνια

## Slide 53
Μιόνια
Φωτόνια

## Slide 54: Πώς μετράμε τα δευτερογενή σωματίδια?
2. Με ομογενή θερμιδόμετρα, όπως τα θερμιδόμετρα κρυστάλλων:
Σήμα
Φωτόνια
Φωτο-Δίοδος
Κρύσταλλος (BGO, PbWO4,…)

## Slide 55: Αδρονικά Θερμιδόμετρα (Α-Θ)
Τα Αδρονικά σωματίδια (πρωτόνια, νετρόνια, πιόνια) μπορούν να διέρχονται από τα ηλεκτρομαγνητικά θερμιδόμετρα (Η-ΜΘ). Μπορούν επίσης να αλληλεπιδρούν μέσω πυρηνικών αντιδράσεων !
Κανόνας: Τοποθετείται ένα θερμ. δειγματισμού μετά το Η-ΜΘ
Πυκνό υλικό, π.χ. Σίδηρος, Ουράνιο
Ανιχνευτές , όπως Ανιχν. θάλαμοι αερίου,
ή Σπινθηριστές
Δομή Sandwich !!!
Το συνολικό ποσό σημάτων είναι ανάλογο της προσπίπτουσας ενέργειας
Ίδια απώλεια ενέργειας με εκείνη της πυρηνικής διέγερσης!
Αλλά χρειάζεται να βαθμονομηθεί με δέσμες γνωστής ενέργειας!

## Slide 56: Ταυτοποίηση Σωματιδίων
Βασικές Αρχές:
  μέσω διαφορετικών αλληλεπιδράσεων με την ύλη
  με την μέτρηση της μάζας από τα προϊόντα διάσπασης
  με την μέτρηση της ταχύτητας και ανεξάρτητα (!) της ορμής
  Μετρήσεις που σχετίζονται με την ταχύτητα:
    Μέση απώλεια ενέργειας
    Ακτινοβολία Cherenkov

## Slide 57: Μέση Απώλεια Ενέργειας
Τα σωματίδια που διέρχονται από ένα αέριο χάνουν ενέργεια, π.χ. μέσω ιοντισμού:
  Elost ~ ποσό ιοντισμού ~ μέγεθος σημάτων στα ανοδικά σύρματα
Eαπώλ. / Μήκος Διαδρομής ~ Ταχύτητα Σωμ. ~ v/c )
Η σχεδίαση ως προς ταχύτητα (v) και όχι ως προς ορμή (p) θα έδινε ΟΛΕΣ τις ζώνες πάνω στη ίδια θέση!

## Slide 58: ALICE: PID detectors
PLC 20J. Schukraft
58
TPC dE/dx
s ≈5-6%
Vertex detector
pT(min)<100MeV
TOF
150k channels!
s ≈ 90 ps
No vertex cut !

## Slide 59
BACKUP SLIDES

## Slide 60
Results presented here based in many cases on whole data sample recorded
until the beginning of ICHEP
Overall data taking efficiency (with full detector on): 95%
(stable beams)
Integrated luminosity vs time
(from first √s =7 TeV collisions on 30 March to beginning of ICHEP on 22 July)
Peak luminosity in ATLAS
L~1.6 x 1030 cm-2 s-1
Luminosity detectors calibrated
with van der Meer scans.
Luminosity known today to 11%
(error dominated by knowledge
of beam currents)
1st W
1st top-quark
candidate
1st Z
2.55 TeV mass
di-jet event

## Slide 61
~ 10-45 tracks with pT >150 MeV per vertex
Vertex z-positions : −3.2, −2.3, 0.5, 1.9 cm (vertex resolution better than ~200 μm)
Event with 4 pp interactions in the same bunch-crossing
Max peak luminosity: L~1.6 x 1030 cm-2s-1
average number of pp interactions per bunch-crossing: up to 1.3
“pile-up” (~40% of the events have > 1 pp interaction per crossing)

## Slide 62
1-prong τ-candidate
Passes tight τ-selection cuts, fails loose e cuts
Second hardest track: pT ~ 3 GeV
W  τν candidate
W  τν signal more difficult to observe due to softer
spectrum and larger backgrounds (jets, W eν, Z ττ):
signal efficiency < 1%, S/B ~ 7

## Slide 63
Searches for excited quarks: q* jj
Full data sample analysed
Looked for di-jet resonance in the measured M(jj) distribution
 spectrum compatible with a smooth monotonic function  no bumps
Experimental systematic uncertainties included: luminosity, JES (dominant), background fit, ..
Impact of different PDF sets studied  with CTEQ6L1: 0.4 < M (q*) < 1.18 TeV
0.4 < M (q*) < 1.29 TeV excluded at 95% C.L.
Latest published limit:
CDF: 260 < M (q*) < 870 GeV
q* model simulated
with Geant4
1.29 TeV

## Slide 64
The “golden” mm+jets candidate July 18

## Slide 65
Age distribution of the ATLAS population
All 2690 (< 35 y 47.2%)
Male 81.8% (< 35 y 44.0%)
Female 18.2% (< 35 y 61.3%)
(Status 1.1.2010)
More than 1000 PhD students

## Slide 66: Υποδομή ενός πειράματος
Τα πειράματα ΔΕΝ είναι μόνο ανιχνευτές
Χρειάζονται:
  Σύστημα αυτομάτου ελέγχου των ανιχνευτών
  Λήψη δεδομένων ΕΚΤΟΣ και παρακολούθηση
  Ανάλυση των δεδομένων που κατεγράφησαν
  …

## Slide 67: ATLAS: εγκατάσταση υποδομής
Πλήρης κρυογενικός σταθμός
Υπόγεια κοιλότητα υποδοχής του ανιχνευτή 2003

## Slide 68: ATLAS: Σκανδαλισμός, Λήψη Δεδομένων και Σύστημα αυτομάτου ελέγχου
H
L
T
D
A
T
A
F
L
O
W
40 MHz
75 kHz
~2 kHz
~ 200 Hz
120 GB/s
~ 300 MB/s
~2+4 GB/s
Event Building N/work
Dataflow Manager
Sub-Farm Input
Event Builder
EB
SFI
EBN
DFM
Lvl2 acc = ~2 kHz
Event Filter N/work
Sub-Farm Output
Event Filter
Processors
EFN
SFO
Event Filter
EFP
EFP
EFP
EFP
~ sec
~4 GB/s
EFacc = ~0.2 kHz
Trigger
DAQ
RoI Builder
L2 Supervisor
L2 N/work
L2 Proc Unit
Read-Out Drivers
FE Pipelines
Read-Out Sub-systems
Read-Out Buffers
Read-Out Links
ROS
120 GB/s
ROB
ROB
ROB
LV
L1
D
E
T
R/O
2.5 ms
Calo MuTrCh
Other detectors
Lvl1 acc = 75 kHz
40 MHz
ROD
ROD
ROD
LVL2
~ 10 ms
ROIB
L2P
L2SV
L2N
RoI
RoI data = 1-2%
RoI
requests

## Slide 69: Σκανδαλισμός & Λήψη Δεδομένων
Κλίμακα 1:8 του συστήματος λήψης δεδομένων (preseries) εγκατεστημένων στο Point 5, δοκιμάζοντας την τελική λειτουργικότητα και την συνήθη επίδοση
Μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο χρόνο για να λειτουργήσει το σύστημα λήψης δεδομένων χρησιμοποιώντας πρότυπες μονάδες και ομοιοποιητές

## Slide 70: Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου @ LHC
Supervision
Process
Management
Field
Management
Technologies
Experimental equipment
LAN
WAN
Storage
Other systems
(LHC, Safety, ...)
Configuration DB,
Archives,
Log files, etc.
Controller/
PLC
VME
Field Bus
LAN
Node
Node
Based on an original idea from LHCb
Layer Structure
Sensors/devices
Field buses & Nodes
PLC/UNICOS
OPC
Communication Protocols
SCADA
VME
DIM
FSM
Commercial
Custom

## Slide 71: Σύστημα Ασφάλειας Ανιχνευτή
Κοινό Σύστημα για:
  Ασφάλεια του ανιχνευτή του πειράματος
  Ανάπτυξη σε καθιερωμένη τεχνολογία
Χαρακτηριστικά
  Ανεξάρτητο σύστημα (front-end) ικανό να λειτουργεί από μόνο του για να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει τον ανιχνευτή
  Συνοπτικό σύστημα (back-end) για να πληροφορεί άμεσα τους υπεύθυνους ασφάλειας

## Slide 72
Σπινθηριστές Ανόργανοι Κρυσταλλικοί Σπινθηριστές
Ο πιο κοινός ανόργανος σπινθηριστής με ευρύτατη χρήση στην έρευνα και τις εφαρμογές είναι το Ιωδιούχο Νάτριο ενεργοποιημένο με ίχνη Θαλίου [NaI(Tl)].
Οι Ενεργειακές ζώνες με προσμίξεις σε ενεργοποιημένο κρύσταλλο

## Slide 73
Ταυτοποίηση Σωματίδίων
με
DELPHI
TPC
και
RICHes
Για δεδομένα:
p από L
K από F D*
p από Ko
http://delphiwww.cern.ch/delfigs/export/pubdet4.html
DELPHI, NIM A: 378(1996)57