## Slide 1: Введение в детектирование частиц
Татьяна Берже-Гринева (LAPP Annecy, Франция)
Программа для украинских учителей в ЦЕРНе
6/12/2016

## Slide 2: Стандартная Модель (CM)
В СМ много частиц
Можно зарегистрировать только долгоживущие частицы: е (электрон),  (мюон),  (фотон)
  Одни из самых легких
Кварки не существуют в свободном состоянии они формируют «бесцветные» адроны:
Мезоны: +(ud) пион,
K+(us) каон...
Барионы: p(uud) протон,
n(udd) нейтрон...
q
q
q
q
q
Частицы бывают
Заряженые: е, , , K, p
Нейтральные: , n

## Slide 3: А другие частицы? Пример события
d
u
u
u
d
u
протон
протон

## Slide 4
d
u
u
u
d
u
H
Бозон Хигса

## Slide 5: H
u
u
u
u
H
, K, p…



## Slide 6: Много столкновений одновременно!

## Slide 7: Задача детектора
Для того чтобы понять, что произошло при столкновении надо
Зарегистрировать все возможные частицы
Измерить их импульс или энергию, заряд
Их идентифицировать
Разные частицы взаимодействуют с веществом по разному

## Slide 8: Измерение заряда и импульса частиц
без поля с магнитным полем детектор с
магнитным полем
Заряд частицы определяется по направлению отклонения в магнитном поле (В), а импульс по радиусу кривизны.
Чем сильнее магнитное поле В и больше размеры детектора, тем надежнее можно измерить ее импульс частицы.

## Slide 9: Современные детекторы
Мюонная система
Адронный калориметр
Внутренний детектор
µ
e
K0,n
p,p,К
n
g
Электромагнитный калориметр
Kалориметры
измеряют энергию частиц
Внутренний детектор
измеряет импульс заряженных частиц, их заряд
Мюонная система
измеряет импульс мюонов

## Slide 10: Взаимодействие частиц с веществом

## Slide 11: Фотоны ()
Рождение пар е+е- в поле ядра
доминирует при высоких энергиях
1.Фотоэффект
2. Эффект
Комптона
3. Рождение пар
е+е- в поле ядра
1.
2.
3.

## Slide 12
Z2 электронов, q=-e0
Потеря энергии при взаимодействии с атомарными электронами,

атомы
ионизируются
Многократное рассеяние при взаимодействии с ядрами. При этом может излучится фотон
(тормозное излучение)
При скорости частицы больше скорости света в среде возникает Черенковское излучение.
При переходе из одной среды в другую в 1% случаев может быть излучен фотон (Переходное излучение).
M, q=Z1 e0
Электроны и другие заряженые частицы

## Slide 13: Электроны (е) и электо-магнитные ливни
При энергиях электрона >5-10ГэВ тормозное излучение доминирует.
Радиационная длинна (X0) расстояние за которое электрон теряет 1/е энергии на тормозное излучение.
Электроны излучают фотоны, те производят электрон-позитронные пары и т.д. (электо-магнитные ливни)
Процесс размножения продолжается пока энергия достаточно велика Е > Eкрит
Тысячи частиц при начальной энергии Eо больше чем 1 ГэВ

## Slide 14: Мюоны ()
Мюон – тяжелый электрон
  Тормозное излучение при энергиях > 500ГэВ
  Минимально ионизирующая частица
  Почти не взаимодействует

## Slide 15: Адроны (р, К, , n)
Заряженые адроны взаимодействуют, как 
Но также участвуют в неупругих ядерных процессах с выделением ядерных осколков и других адронов (адронные ливни)
  Физика довольно сложна
  Внутри ливня появляются
  также фотоны и электроны,
  рождая электромагнитные
  ливни
  Размножение пока энергия
  частиц в ливне достаточно
  большая > ГэВ
Адронные ливни длиннее и шире
электро-магнитных

## Slide 16: Струя
Адронная струя (jet) образуется несколькими элементарными частицами, летящими в одном направлении в узком конусе
В данном событии
присутствуют 2 струи
Mjj = 2.55 TeV

## Slide 17: Если частицы не взаимодействуют с детектором?
Самые слабо взаимодействующие частицы: нейтрино
Они не оставят следа в «обычном» детекторе
Специальные детекторы, как Super
Kamiokande 50 000 тонн ультра
чистой воды (д 39 м  в 42 м)
Используем закон сохранения (поперечного) импульса:
рТнач=рТкон=0;
Иногда рТкон=рТi 0, но
  рТi+рТ=0
  Недостающая энергия
  ETmiss =|рТ|=Е 
  Это может быть нейтрино...
  Или новая частица!
  ...но об этом в других лекциях...
p
pT
plan x-y
Electron
PTe = 34GeV
Neutrino
PT = 24 GeV

## Slide 18: Принципы детектирования

## Slide 19: Первые детекторы
«Типичные» энергии очень малы по сравнению с макроскопическими размерами детекторов
Надо использовать физические эффекты чувствительные к малым возмущениям
Системы в состоянии неустойчивого равновесия
  переохлажденный пар туманной камере Вильсона (Нобелевская Премия 1927)
    Образование капелек конденсата («тумана») вдоль движения заряженной частицы
  Перегретая жидкость в пузырьковой камере (Нобелевская Премия, Д. Глазер, 1960)
    Заряженная частица ионизирует жидкость, жидкость вскипает вдоль ее движения, образуя ряд мельчайших пузырьков, которые можно сфотографировать

## Slide 20: Пузырьковые камеры
Пузырьковая камера
Гаргамель. ЦЕРН
1970-1978 гг
22×44 метраметра
12 м3 фреона
Открытие нейтральных
токов в 1973.
BNL 80 inch
пузырьковая камера:
Открытие - в 1964.

## Slide 21: К современным детекторам
  Интерес к более редким процессам
  Необходимость увеличения скорости записи событий
Визуальное сканирование фотографий и эмульсий заменяется электронным считыванием и обработкой данных
Прогресс в развитии электроники позволяет усилить слабые сигналы и уменьшить шумы
  1968 Многопроволочная пропорциональная
  камера (Нобелевская Премия1992,
  Георгий Харпак)
Провода под
напряжением

## Slide 22: Измерение траектории частиц
Частица ионизирует газ, электроны дрейфуют
к тонкой проволочке под напряжением
Электронная лавина
Малое усиление: сигнал пропорционален ионизации
Слишком большое усиление: счетчик Гейгера
Измеряя время прихода сигнала и зная положение проволоки можно узнать где проходила частица
Дрейфовая камера
сенсор
под напряжением
Измеряется
сигнал выше
порога

## Slide 23: Кремневые детекторы
Многослойный Si детектор из отдельных тонких пластинок с нанесенной прямо на них электроникой.
Начальная ионизация больше, чем в газах, но нет усиления  Нужна чувствительная и малошумящая электроника.
Узнав координаты точек пересечения частицы с несколькими идущими подряд пластинками пиксельного детектора, можно восстановить
трехмерные траектории частиц
Точности: 5-50 м
Геометрия:
Полоски «стрипы»
Прямоугольники «пиксели»
Много (десятков) миллионов каналов считывания

## Slide 24: Идентификация заряженных частиц
Ионизационные
потери как
функция импульса
зависят от
массы частицы
Это позволяет
идентифицировать
частицы
Только при низких
импульсах <0.7ГэВ
From Pixel Detector
p
K


## Slide 25: Детекторы Черенковского излучения
При скорости частицы больше
скорости света в среде (но
меньше скорости света в
вакууме) возникает
Черенковское излучение.
Конус черенковского света
cosс = 1/(n)
n индекс рефракции
=v/c
Зная раствор конуса – измеряем скорость
Зная импульс частицы, измеряем массу

## Slide 26: Измерение энергии частиц
Калориметрия = измерение энергии путем полного
поглощения, Обычно объединяется с пространсвенной
реконструкцией. Частицы исчезают.
Чувствителен к заряженным и незаряженным частицам!
Два типа калориметров
Электро-магнитный (электроны и фотоны)
Адронный (протоны, нейтроны и пионы)
Два способа измерений :
Однородные калориметры (только электро-магнитные) детектор = абсорбер
Неоднородные калориметры = чередующиеся Абсорбер + детектор (газовые, жидкостные, твердотельные)

## Slide 27: Однородные калориметры
Материал чаще всего: сцинтилляционные кристаллы
При пересечении кристалла частицами возникают сцинтилляционные фотоны, регистрируемые фотодиодом.
Длинна, сечение и материал подбираются для эксперимента
Очень точное измерение энергии, но нет информации о начале ливня
16 Х0
22 Х0
25 Х0

## Slide 28: Неоднородные калориметры
Конструкция: чередующиеся слои абсорбера и детектора
Абсорбер: Pb, W, Fe, Cu
создает ливни частиц
Детектор: пластиковый сцинтиллятор или инертная жидкость (Ar, Kr)
детектирует ливни частиц
сигнал: сцинтилляция или ионизация
Возможна сегментация по длинне: развитие ливня, «траектория» частицы
Не такое точное определение энергии

## Slide 29: Геометрия калориметров
Энергетическое разрешение
 (2-5%)  (5-20%,
~√толщина поглощающего слоя)
Сегментация
 
(поперечная) (поперечная и продольная)
Компенсация : разница между сигналом от електронов и адронов (для измерения энергий струй)
 
Цена
 
Неоднородные/Сандвич
слоя поглощающего (большое Z) и детектирующего материалов
Гомогенные/Однородные
Все адронные
калориметры

## Slide 30: Преимущества калориметров
Чувствительность ко всем видам частиц (заряженых и нет)
Энергетическое разрешение улучшается с Е
Многопрофильные детекторы
  Измерение энергии (основное применение)
  Измерение направления частицы, начала ливня (сегментация)
  Идентификация частиц (различный сигнал от электронов, адронов, гамма-квантов)
  Измерение времени прихода частиц
  Быстрая реакция  удобно для триггерной системы
Достаточно выгодны по цене
  Толщина для поглощения ливня ~ log E (в спектрометре ~ p)
калориметр
магнитный
спектрометр

## Slide 31: Что мы можем узнать о частицах?
Зарегистрировать все возможные частицы
  Заряженые во внутреннем детекторе и калориметрах
  Нейтральные в калориметре
Измерить их импульс и заряд во внутреннем детекторе
Измерить их энергию в калориметре
Их идентифицировать
Все это надо сделать одновременно: многослойный детектор

## Slide 32: Примеры детекторов

## Slide 33: Принципы выбора конструкции
Требования в Физике Высоких Энергий:
Радиационная стойкость
Сильное магнитное поле
Герметичность и легкий доступ после открытия детектора, Модульность, Гранулярность
Детектор должен отработать 10 лет или больше
Небходимость выборать 100 интерестных событий из 1 107 за 1сек
Хранение данных ~4 103Тb в год (1M DVDs a year)
Надо помнить
Стоимость установки увеличивается пропорционально ~объему
Как можно меньше материала перед калориметрами
Как можно больше материала перед мюонным спектрометром

## Slide 34: Современные детекторы
Мюонная система
Адронный калориметр
Внутренний детектор
µ
e
K0,n
p,p,К
n
g
Электромагнитный калориметр
Kалориметры
измеряют энергию частиц
Внутренний детектор
измеряет импульс заряженных частиц, их заряд
Мюонная система
измеряет импульс мюонов

## Slide 35: Детектор CMS

## Slide 36: Детектор ATLAS
45м
25м
7000
тонн

## Slide 37: Асимметричные детекторы

## Slide 39: Данные, вычислительные ресурсы
Данные только одного
эксперимента
~ 4 PB
0.2 PB
Первичные данные
Физические данные
ежегодно
Вес DVD
дисков
784 кг
14000 кг
В шести экспериментах производится 15-20 петабайт (15-20 млн. гигабайт) данных в год.
Их нужно сохранить и проанализировать.
Для всех экспериментов – около 4 млн. DVD дисков
или около 20 млн. CD дисков
Конкорд
(15 км)
Воздушный шар
(30 км)
Компакт-диски
с данными LHC
за один год!
(~ 20 км)
Монблан
(4.8 км)
Компьютерный центр ЦЕРНа даже после существенной модернизации последних лет может обеспечить только ~40% ресурсов для хранения данных и около 30% требуемых вычислительных ресурсов.
Для обработки и анализа этих данных требуется около 100000 персональных компьютеров (конец прошлого – начало нынешнего столетий)

## Slide 41
From P. Svirin

## Slide 42: Заключение
В этой лекции мы коснулись основных принципов работы детекторов физики высоких энергий
Большая часть времени при постройке уходит на практическое применение:
  Как оптимально разместить сенсоры?
  Как потянуть кабели, как их соединить
  ...
Сейчас идет работа в следующих областях:
  Upgrade детекторов LHC
  Другие эксперименты

## Slide 43
Cosmic Ray Air Shower Detection
Ground Array (AGASA, Auger..)
p, γ，ν interaction
Air Fluorescence Detector (Fly’s Eye, HiRes, EUSO/OWL)
Air Fluorescence
1~2km
Air Cherenkov
Particle Shower
Using
Atmosphere
as a Calorimeter
From Katsushi Arisaka, Calor 2002

## Slide 44
Antares
Neutrino
Observatory

## Slide 46: СПАСИБО за внимание!

## Slide 47: Дополнительные прозрачки

## Slide 48: Магнитное поле
2 Тесла
5.3м х 2.4м
5000кг
4 Тесла
5м х 10.7м
240 000кг
4 Тесла
25.3м х 20м
830 000кг

## Slide 49: Магнит – самая видимая часть детектора

## Slide 50: Внутренний детектор
Детектор Переходного Излучения (TRT):
Соломинки-Газ
350 k каналов
36 точки измерения
𝜎 ~130 mm
Стрипы (SCT) Кремний
6.2 M каналов
4 точки измерения 𝜎 ~16 mm
Пиксели (Pixel):
Кремний
80 M каналов
3 точки измерения 𝜎 ~10 mm

## Slide 51: Калориметры ATLAS
Элекро-магнитный Калориметр
«Аккордеон» Свинец/Жидкий Аргон
~180 000 каналлов
Работает при -183оС
3 слоя разного размера
  направление частиц
  идентификация
E/E= 10%/E  24.5%/E  0.7%
Адронный Калориметр
500к пластин из пластикового
сцинтиллятора и сталь в центре
Жидкий Аргон / Медь
3-4 слоя

## Slide 52: Мюонная система
 | Измерение (точные) | Триггер (быстрые)
Центр | Monitored Drift Tubes (~1200) | Resistive Place Chambers (RPC) ~600
Концы | Cathode Strip Chambers (CSC) | Thin Gap Chambers (TGC) ~3600
Мюоны проходят через весь детектор почти не теряя энергии
Для них после калориметра есть специальная трековая система

## Slide 53
ZZ*4

## Slide 54: Сечение рассеяния на БАК
From N. Zimin

## Slide 55: Сбор данных
75 kHz
2 kHz
40 MHz
ROD
ROD
ROD
Event Builder
EB
3 GB/s
ROS
ROB
ROB
ROB
120 GB/s
EFN
300 MB/s
Event Size ~1.5 MB
~4sec
~40ms
H
L
T
L1
Calorimeter
Trigger
Muon
Trigger
Event Filter
EFP
EFP
EFP
L2
L2P
L2SV
L2N
L2P
L2P
ROIB
CTP
2.5 ms
Trigger
1 PB/s
Pipelines
DAQ
L1
accept
RoI data
200Hz
x
=
L2
accept
EF
accept
500
farm
nodes
1600
farm
nodes
Read-Out drives
Read-Out Buffers
Read-Out
Sub-systems
Event Filter
Network

## Slide 56: Международный линейный ускоритель
Следующий большой проект: ILC
Энергия: 2250ГэВ (upgrade 2500ГэВ)
1 interaction region
2 детектора (3-4 проекта)

## Slide 57: Будующие эксперименты
Сегментация очень важна для разрешения струй!
Алгоритм потока частиц: калориметр работает как треккер.

## Slide 58: Будующие эксперименты
Электромагнитный калориметр
W/Si
  Электроника в детекторе
  5х5мм2 сегментация
  0.6-1.2Хо сегмент. глубины (23Хо)
W+сцинт. стрипы
DREAM:
сцинтиллятор+
Черенков волокна
Адронный калориметр
Аналоговые сцинт тайлы
  3х3см2
  Кремневый ФЭУ
Газовый цифровой
  RPC, GEM, MEGAS
  1x1cм2

## Slide 59: Сцинтилляторы
Вещества излучающие фотоны при облучении (непроводники)
Органические (пласмассы) и неорганические (кристаллы)...
Зонные уровни Зонные уровни с примесями
Энергия
Зона проводимости (ЗП)
Валентная зона (ВЗ)
3-10эВ
+

Входящая частица (Ч) выбивает электрон в зону проводимости.
Электрон рекомбинирует с дыркой или образует экситон
(электронно-дырочное состояние). Зона экситонов (ЗЭ) ниже ЗП.
При де-экситации экситона производится фотон ().
Примеси создают дополнительные уровни (ЗА) и облегчают процесс.
ЗЭ

Зона проводимости (ЗП)
Валентная зона (ВЗ)
+

ЗЭ

ЗА
Ч
Ч

## Slide 61: Преимущества калориметров
Чувствительность ко всем видам частиц (заряженых и нет)
Энергетическое разрешение улучшается с Е
Многопрофильные детекторы
  Измерение энергии (основное применение)
  Измерение направления частицы, начала ливня (сегментация)
  Идентификация частиц (различный сигнал от электронов, адронов, гамма-квантов)
  Измерение времени прихода частиц
  Быстрая реакция  удобно для триггерной системы
Достаточно выгодны по цене
  Толщина для поглощения ливня ~ log E (в спектрометре ~ p)
калориметр
магнитный
спектрометр

## Slide 62: Геометрия калориметров
Энергетическое разрешение
 (2-5%)  (5-20%,
~√толщина поглощающего слоя)
Сегментация
 
(поперечная) (поперечная и продольная)
Компенсация : разница между сигналом от електронов и адронов (для измерения энергий струй)
 
Цена
 
Неоднородные/Сандвич
слоя поглощающего (большое Z) и детектирующего материалов
Гомогенные/Однородные
Все адронные
калориметры

## Slide 63: Однородные калориметры
Очень популярны!
Высокий световыход
Высокая плотность
Не однородность кристаллов
Цена
Свойства «на заказ»
Великолепное разрешение (~кэВ)
F<< 1 (фактор Фано)
Neh≈105
Оптимальны для низких энергий
Очень дорогие
Низкий световыход (1/104 NaI)
Плохая радиационная стойкость (PbF2 лучше)
 < 300-350nm
Полупроводниковые (Ge, Si)
Черенков (PbO)
Сцинтилляторы
Инертная жидкость (LKr)
Хорошая радиационная стойкость
Однородность детектора
Необходимость охладительного и очистительного оборудования
-
-
-

## Slide 64: Неоднородные калориметры
Высокая плотность
Хороший сигнал
Радиационная стойкость?
Дорого
Низкая плотность
Плохая стабильность
Плохая однородность
Легко сегментируются
Дешево
Полупроводниковые (Si)
Газовые
Сцинтилляторы
Инертная жидкость
Легко сегментируются
Не дороги
Быстрый сигнал
Достаточный световыход
Компенсируемые
Старение, радиация
Неоднородность световыхода
Хорошая радиационная стойкость
Однородность детектора
Легко калибрируются
Хорошее разрешение
Необходимость охладительного и очистительного оборудования
-
–
ALEPH

## Slide 65: Детекторы переходного излучения
Фотоны переходного излучения возникают при переходе ультра-релативистской заряженной частицы (=E/m>103) из одной среды в другую
Провода в «соломенных трубках» заполненых 70% Хе+27% СО2+3% О2
Радиатор: полипропилен (волокна/фольга)
Два порога считывания сигнала
Из-за малой массы скорость электрона выше других частиц той же энергии.
Больше переходных фотонов. Больше высоко-пороговых сигналов.
Идентификация электронов 1<pT<150 ГэВ
TRT Module ATLAS
Радиатор Трубки
ATLAS
TRT
Module