## Slide 1: Forschungsmethoden in der Teilchenphysik II
Und ausgewählte Materialen für den Schulunterricht
Philipp Lindenau, Dr. Claudia Behnke Bad Wildbad | 25. – 27.06.2018
Notes: Präsentation mit Notizen hinterlegt!

## Slide 2: Wie weist man Elementarteilchen nach?
Bildgebende Detektoren
  Nebelkammer
  Blasenkammer
sichtbare Teilchenspuren
Elektronische Detektoren
  ATLAS-Detektor
  Geigerzähler
Elektrische Signale
Eigenschaften der Teilchen werden daraus rekonstruiert
Notes: In den Anfängen der Teilchenphysik wurden bildgebende Detektoren, wie die Nebelkammer und die Blasenkammer, verwendet. In diesen Detektoren hinterlassen Teilchen eine direkt sichtbare Spur. Aus der Aufzeichnung dieser Spur (Fotoplatten o.ä.) konnten die Eigenschaften des Teilchens per Hand rekonstruiert werden.
Heutzutage verwendet man vor allem elektronische Detektoren, wie den ATLAS-Detektor, CMS, ALICE und fast alle anderen Detektoren für Beschleunigerexperimente in den letzten Jahrzehnten. In ihnen erzeugen durchfliegende Teilchen elektrische Signale, welche digitalisiert werden und so eine Information über den Durchgang eines Teilchens an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit geben. Durch die Kombination dieser Informationen können die Spuren, Impuls, Ladung und andere Teilcheneigenschaften mittels spezieller Computersoftware berechnet werden.
Obwohl Blasenkammern eine höhere Ortsauflösung erzielen als beispielsweise der ATLAS-Detektor, werden sie in modernen Experimenten nicht mehr eingesetzt. Das liegt insbesondere an der hohen Ereignisrate im LHC; nur elektronische Schaltelemente sind in der Lage, mehr als 40 Millionen Ereignisse pro Sekunde aufzuzeichnen und auszuwerten.
2

## Slide 3: Der ATLAS-Detektor
Das ist nur der Magnet!
ist das hier nicht!
Notes: Mehr Informationen über den ATLAS-Detektor finden Sie im Dokument [ATLAS_Materialien] auf den Seiten 17-19.

## Slide 4: Der ATLAS - Detektor (A Toroidal LHC AparatuS)
Masse 7000t
Gesamtlänge aller Kabel: 3000km
~5000 Mitarbeiter aus 35 Ländern
22 m
45 m
Video: http://cds.cern.ch/record/1457384
Notes: Mehr Informationen über den ATLAS-Detektor finden Sie im Dokument [ATLAS_Materialien] auf den Seiten 17-19.

## Slide 5: Der ATLAS - Detektor
Ist virtuell besuchbar
http://atlasvirtualvisit.web.cern.ch /content/prepare-your-visit
Notes: Mehr Informationen über den ATLAS-Detektor finden Sie im Dokument [ATLAS_Materialien] auf den Seiten 17-19.

## Slide 6: Detektoraufbau am Beispiel von ATLAS
Verschiedene Subdetektoren werden „Zwiebelschalenartig“ angeordnet
Aufbau von innen (Kollisionspunkt) nach außen
  Spurdetektoren
  Elektromagnetisches Kalorimeter
  Hadronisches Kalorimeter
  Myonenkammeren
Mit Magnetfeldern werden Teilchenspuren gekrümmt → Impulsmessung (und Identifikation)
Zugehörige Arbeitsblätter können später getestet werden
http://atlas.physicsmasterclasses.org/de/zpath_playwithatlas.htm
Notes: Mögliche Frage: Warum spricht man von einer „Spur“ und nicht von einer „Flugbahn“?
Man kann Teilchen keine Bahn im klassischen Sinne zuordnen. Sie hinterlassen Signale im Detektor, die von einer Software zu einer Spur zusammengesetzt werden.
Spurdetektoren kann man mit einer Digitalkamera vergleichen. In beiden Fällen geben Teilchen Energie an einen Halbleiter ab, was elektrische Signale erzeugt.
Genau genommen „messen“ die Detektoren nur elektrische Signale. Die physikalischen Größen (Spuren, Impulse, Energie) werden daraus rekonstruiert bzw. berechnet.

## Slide 7
Elektromagnetisches Kalorimeter
misst die Energie von Elektronen, Positronen und Photonen
Hadronisches Kalorimeter
misst die Energie von Hadronen
(= aus Quarks bestehende Teilchen)
Myonenkammern
messen die Spuren und Impulse von Myonen
befinden sich in einem
Magnetfeld
Spurdetektoren
messen die Spuren
und Impulse von geladenen Teilchen
befinden sich in einem Magnetfeld
Notes: Mögliche Frage: Warum spricht man von einer „Spur“ und nicht von einer „Flugbahn“?
Man kann Teilchen keine Bahn im klassischen Sinne zuordnen. Sie hinterlassen Signale im Detektor, die von einer Software zu einer Spur zusammengesetzt werden.
Spurdetektoren kann man mit einer Digitalkamera vergleichen. In beiden Fällen geben Teilchen Energie an einen Halbleiter ab, was elektrische Signale erzeugt.
Genau genommen „messen“ die Detektoren nur elektrische Signale. Die physikalischen Größen (Spuren, Impulse, Energie) werden daraus rekonstruiert bzw. berechnet.

## Slide 8: ATLAS - Spurdetektoren
Pixel Detektor
  Bestehend aus 80 Millionen Pixel
  Oberfläche 1.7m2
Silicon Microstrip Tracker
  Bestehend aus 4,088 doppelseitigen Modulen
  6 Million Auslese Kanäle

## Slide 9: ATLAS - Spurdetektoren
Übergangsstrahlungsdetektor
  350,000 Auslese Kanäle
  Volumen 12m3
  Besteht aus “Straw Tubes”:
    Geiger Müller Zählrohre
    Durchmesser 4mm
    Im Inneren 0.03mm Gold ummantelter Wolfram Draht
  50,000 Straws im Barrel und 250,000 straws in den Kappen
  Genauigkeit der Ortsauflösung 0.17mm
  Zusätzlich Information über die Teilchenart

## Slide 10: Kalorimeter
Messung der Energie
Aufbau in Schichten
Teilchen wird durch Kalorimeter gestoppt
  Abgegebene Energie wird in Detektorschichten nachgewiesen
EM Kalorimeter
  Nachweis via elektromagnetischen Kaskaden
  Abhängig von Z des Materials
Hadronisches Kalorimeter
  Nachweis via starker Wechselwirkung

## Slide 11: Myonenkammern
1.150 Myonenkammern
Mehr als 350.000 Driftrohren
Gesamtfläche ~ eines Fußballfelds
Genauigkeit der Ortsauflösung auf wenige Hundertstel Millimeter genau

## Slide 12: Teilchenspuren im ATLAS-Detektor
Notes: Diese Übersicht zeigt, welche Teilchen Spuren oder Signale in den jeweiligen Detektorkomponenten hinterlassen. Die Krümmung im Magnetfeld ist hier vernachlässigt.
Verschiedene Teilchenarten hinterlassen in verschiedenen Detektorschichten Signale; so lassen sich Teilchenarten voneinander unterscheiden.
Oben sind elektrisch geladene Teilchen dargestellt, unten elektrisch neutrale Teilchen, jeweils sortiert nach ihrer Eindringtiefe.
Mehr Informationen zu Teilchenspuren im ATLAS-Detektor finden Sie im Dokument [ATLAS_Materialien] auf S. 19.

## Slide 13: Aufgaben/Materialen für den Schulunterricht
Bildgebende Detektoren
  Nebelkammer
  Blasenkammer
Blasenkammer Events mit Geo Gebra
Elektronische Detektoren
  ATLAS-Detektor
  Geigerzähler
Event Displays von Großdetektoren
Notes: In den Anfängen der Teilchenphysik wurden bildgebende Detektoren, wie die Nebelkammer und die Blasenkammer, verwendet. In diesen Detektoren hinterlassen Teilchen eine direkt sichtbare Spur. Aus der Aufzeichnung dieser Spur (Fotoplatten o.ä.) konnten die Eigenschaften des Teilchens per Hand rekonstruiert werden.
Heutzutage verwendet man vor allem elektronische Detektoren, wie den ATLAS-Detektor, CMS, ALICE und fast alle anderen Detektoren für Beschleunigerexperimente in den letzten Jahrzehnten. In ihnen erzeugen durchfliegende Teilchen elektrische Signale, welche digitalisiert werden und so eine Information über den Durchgang eines Teilchens an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit geben. Durch die Kombination dieser Informationen können die Spuren, Impuls, Ladung und andere Teilcheneigenschaften mittels spezieller Computersoftware berechnet werden.
Obwohl Blasenkammern eine höhere Ortsauflösung erzielen als beispielsweise der ATLAS-Detektor, werden sie in modernen Experimenten nicht mehr eingesetzt. Das liegt insbesondere an der hohen Ereignisrate im LHC; nur elektronische Schaltelemente sind in der Lage, mehr als 40 Millionen Ereignisse pro Sekunde aufzuzeichnen und auszuwerten.
13

## Slide 14: Bildgebende Detektoren im Unterricht
Blasenkammer Aufnahmen mit GeoGebra auswerten
Tutorials
Diverse Aufgaben auf Arbeitsblättern
Links im Indico
Möglichkeiten zum Testen in Gruppenarbeit später
http://www.teilchenwelt.de/material/materialien-fuer-lehrkraefte/teilchenidentifikation-mit-detektoren/

## Slide 15: Das OPAL-Eventdisplay
Der OPAL-Detektor war ein Detektor bei LEP
Teilchenbeschleuniger, der bis 2000 im selben Tunnel wie der LHC betrieben wurde
Kollisionen von Elektronen und Positronen bei Energien bis 104 GeV pro Teilchen
Erzeugung sehr vieler Z-Teilchen (LEP1) und Paaren von W-Teilchen (LEP2)

## Slide 16: LEP oder LHC in der Schule?
LHC zwar aktueller, aber interessante Ereignisse bei LEP einfacher analysierbar
Liegt u.a. an der Struktur der Projektile: Elektronen und Positronen sind Elementarteilchen, die Protonen am LHC nicht
Einfachere Ausgangszustände vereinfachen auch die möglichen Endzustände und deren Beschreibung

## Slide 17: Das OPAL-Eventdisplay

## Slide 18: Das OPAL-Eventdisplay
1 Spurkammer
2 elektromagn. Kalorimeter
3 hadronisches Kalorimeter
4 Myonkammer

## Slide 19: Elektron oder Positron

## Slide 20: Photon

## Slide 21: Elektrisch geladenes Hadron

## Slide 22: Anti-/Myon

## Slide 23: Jets - erzeugt durch Quarks oder Gluonen

## Slide 24: Was hat man gemessen?
Bei LEP wurde unter anderem der starke Kopplungsparameter bei verschiedenen Energien sehr genau gemessen
Wie?

## Slide 25: Bestimmung des starken Kopplungsparameters
Bei LEP wurde unter anderem der starke Kopplungsparameter bei verschiedenen Energien sehr genau gemessen
Wie?

## Slide 26: Bestimmung des starken Kopplungsparameters
Manchmal passiert aber auch das:

## Slide 27: Bestimmung des starken Kopplungsparameters
Manchmal passiert aber auch das:

## Slide 28: Bestimmung des starken Kopplungsparameters
Feynman-Diagramme unterscheiden sich nur durch einen zusätzlichen Vertex, an dem ein Prozess der starken WW stattfindet

## Slide 29: Bestimmung des starken Kopplungsparameters
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Prozess der starken Wechselwirkung abläuft ist direkt proportional zum starken Kopplungsparameter
Dabei ist k ein Faktor, der durch weitere Kennwerte des Prozesses bestimmt wird und berechnet werden kann

## Slide 30: Bestimmung des starken Kopplungsparameters
Bei sehr vielen Ereignissen kann aus absoluten Häufigkeiten auf Wahrscheinlichkeit geschlossen werden

## Slide 31
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
www.teilchenwelt.de
www.facebook.de/teilchenwelt/

## Slide 32: Diskussion / Fragen