## Slide 1: Трековые системы коллайдерных экспериментов: от ALICE(LHC) до MPD(NICA)
Кондратьев В.П.
6 марта 2018 г.

## Slide 2
«Все, что возможно, происходит. Возможно лишь то, что происходит.»
Франц Кафка, из книги «Дневники (1910–1923)»

## Slide 3
Возможно: изучение экстремальных состояний возбужденной
ядерной материи, образующихся в релятивистских
столкновениях ядер
Происходит: в эксперименте ALICE на коллайдере LHC
Будет происходить: в эксперименте MPD на коллайдере NICA

## Slide 4: Важные объекты исследования
Cтранные и очарованные адроны
как пробники различных фазовых состояний ядерной материи
как частицы, входящие в состав экзотических ядер:
Гиперядра:
AZΛ → A(Z+1) + π –
Суперядра:
AZΛс→ A(Z+1) + π + + K‒
Регистрация странных и очарованных частиц осложняется малыми временами их жизни!

## Slide 5: Схема типичной установки для экспериментов на коллайдере
При регистрации короткоживущих продуктов ядро-ядерных столкновений ключевую роль играет вершинный трековый детектор.

## Slide 6: Вершинные детекторы современных экспериментов, изучающих АА-столкновения
Вершинный трековый детектор современного эксперимента - это многослойная система полупроводниковых координатно-чувствительных детекторов, регистрирующих треки короткоживущих частиц вблизи вершин их рождения.

## Slide 7: Основная функции вершинного трекового детектора
Идентификация мультистранных гиперонов и гиперядер, очарованных адронов и суперядер по инвариантной массе продуктов их распада.
Λ0 → p + π –
τc = 7.9 cm
Ξ¯ → Λ + π –
└→ p + π –
Ω¯ → Λ + K¯
└→ p + π –
Λc→ p + K‒ + π +
τc = 68 μm
D0 → K¯ + π +
τc = 123 μm

## Slide 8: Внутренний трекер эксперимента ALICE
Внутренняя трековая система (ITS) состоит из 6 цилиндрических слоев кремниевых детекторов: 2 слоя – SPD (пиксельные детекторы), 2 слоя – SDD (дрейфовые детекторы) и 2 слоя – SSD (микростриповые детекторы).
После модернизации ITS будет построен из 7 слоев пиксельных детекторов.

## Slide 9: Трековая система эксперимента MPD
Трековая система включает время-проекционную камеру (TPC) и кремниевый внутренний трекер (IT), который планируется построить из пиксельных детекторов (5 или 6 слоев) .

## Slide 10: Кремниевые позиционно-чувствительные детекторы для IT
Пиксельная матрица с активной площадью 15,3х30 мм2 и толщиной 50 мкм состоит из 512х1024 пикселей размером 28х28 мкм2.
Пространственное разрешение: σrφ = 4 мкм, σz = 4 мкм
Монолитные активные пиксельные детекторы (MAPS)

## Slide 11: Геометрическая модель IT на базе пиксельных детекторов
Внутренний трекер из 6 цилиндрических слоев кремниевых пиксельных сенсоров MAPS.
Диаметр ионопровода Ø = 60 мм

## Slide 12: Пространственное разрешение внутреннего трекера
ALICE
MPD
Новая ITS
Старая ITS
Ø = 40 мм
Ø = 50 мм
Ø = 60 мм

## Slide 13: Моделирование идентификационной способности трековой системы в mpdRoot
Идентификационная способность трековой системы MPD определяется эффективностью реконструкции распадов гиперонов и очарованных частиц в Au+Au столкновениях при энергии = 9 ГэВ
Генерация событий:
UrQMD + QGSM
GEANT-транспорт частиц через детекторы
Генерация хитов
Реконструкция распадов гиперонов
Реконструкция треков по хитам

## Slide 14: Реконструкция гиперонов
Λ0 – гипероны распадаются в основном в пределах внутреннего трекера
Λ0 → p + π-
π-
Λ
p
lРаспад долгоживущего Λ0
Распад короткоживущего Λ0
Ξ¯ → Λ0 + π –
└→ p + π –
Ω¯ → Λ0 + K¯
└→ p + π –

## Slide 15: Реконструкция Λ0 - гиперонов
Чтобы добиться существенного подавления фона, необходимо использовать более строгие критерии отбора полезных событий.

## Slide 16: Критерии отбора
Топология распада Λ0-частицы на заряженные адроны определяется следующими параметрами:
расстояниями наибольшего сближения DCAπ,p (χ2π,p),
расстоянием между двумя треками DCAΛ (χ2Λ),
длиной пробега гиперона λ,
углом θ.
Критерии отбора:
χ2π > С1 && χ2p > С2 && χ2Λ < С3 && λ > С4 && θ < С5
Оптимальные значения Сi выбирались исходя из требования максимума значимости:
где S и B - число полезных и фоновых событий.
Λ → p + π-

## Slide 17: Λ0-спектры, полученные с использованием оптимизированных критериев отбора
Pt > 0.1 ГэВ
0.1 < Pt < 0.6 ГэВ

## Slide 18: Реконструкция Λc
Λc → p + K‒ + π +
протон
пион
каон
см
см
Сигнал: 3 Λc
Фон: 10 p + 5 K‒ + 10 π +

## Slide 19: Реконструкция Λc - барионов
Дополнительное подавления фона обусловлено ограничением фазового пространства, соответствующего трёхчастичному распаду Λc , на основе диаграммы Далитца.

## Slide 20: Спасибо за внимание!

## Slide 21
«Многие так называемые ученые транспонируют мир поэта в другую, научную сферу и добиваются таким путем славы и веса.»
Франц Кафка