## Slide 1: I rivelatori
Sistema di migliaia di sensori specializzati
  Sfruttano l’interazione delle particelle con la materia per ricavare misure indipendenti di posizione, energia, quantità di moto
  Misure che vanno poi messe insieme per ricostruire cosa è successo
Un rivelatore non è una grossa macchina fotografica…

## Slide 2: I rivelatori
Per ricostruire cosa e’ successo al momento dell’interazione
tra i due protoni, dobbiamo ricostruire tutte le particelle che
sono state prodotte nello stato finale.
Di queste vogliamo misurare tutto:
- massa, dunque identita’ (elettroni, fotoni, muoni, tipo di adrone…)
- momento (ovvero velocita’) ed energia
- traiettoria, dunque angoli e direzioni
Per far questo combiniamo le informazioni di molti rivelatori
posti in successione.
Inoltre vogliamo dei rivelatori VELOCI perche’ vogliamo analizzare
eventi molto rari (e quindi registrare molte interazioni)
E rivelatori PRECISI, per essere piu’ efficienti.
 rapida carrellata sui rivelatori
 i rivelatori a LHC

## Slide 3: Come si “vedono” le particelle?
Sfruttando i meccanismi con cui interagiscono con la materia
  Esempio: le particelle cariche ionizzano la materia al loro passaggio
Lamina di Pb
Camera a nebbia (Wilson, 1911; premio Nobel 1927):
Camera riempita di vapore saturo che condensa a seguito della ionizzazione, rendendo visibile la traccia
Scoperta del positrone (e+)
(Anderson, 1932; premio Nobel 1936):
Osservando raggi cosmici attraverso una camera a nebbia immersa in un campo magnetico che ne curva la traiettoria, con una lastra di piombo per assorbire parte dell’energia
(1928 Dirac introduced the anti-matter)
B
x

## Slide 4: I primi rivelatori: Camere a bolle
Milioni di collisioni fotografate e studiate una ad una..

## Slide 5: Gargamelle

## Slide 6: Rivelatori elettronici
Camera con gas+ fili sotto alta tensione
particella ionizza il gas 
le cariche sono raccolte dal filo piu’ vicino
 segnale elettronico
Foto camere a bolle: procedimento lento sia per acquisizione sia per lettura
1968: Georges Charpak al CERN inventa la
Camera Proporzionale a Multi-fili
Premio Nobel nel 1992
Si passa all’era totalmente elettronica:
- Rapidità di acquisizione e di lettura
- Possibilità di processamento con computer

## Slide 7: Rivelatori a gas
t = 0
+ HV
Signal
cathode
anode wire
gas filled tube
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
t = t1
7
Geiger-Counter: Binary response
Proportional Counter:
MWPC: Multi Wire Proportional Chamber
e altri….

## Slide 8: Drift Chamber
Le camere a fili standard sono limitate nella precisione della misura delle traiettoria dalla distanza tra i fili.
Le camere a deriva (drift chambers) misurano il tempo di deriva delle cariche migliorando la risoluzione.
Il tempo di passaggio della particella deve pero‘ essere noto.

## Slide 9: Camere a muoni: es. Drift Tubes
Electrodes 1.8 kV
Anode wire 3.6 kV
Chamber (side view)
Drift Cell
Drift lines
Cathode -1.2 kV
CMS Barrel: 250 camere, 172000 celle
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Strati sovrapposti di celle indipendenti
  Misura della posizione dal tempo di drift delle cariche prodotte per ionizzazione
  Risoluzione ~200 mm
  Gruppi di di strati ortogonali permettono la ricostruzione di un segmento 3D

## Slide 10: Compact MUON Solenoid
B field☉
ℓ (path length in uniform B) is ~1.1 m for the Si-tracker, but more important is the first layer of the Muon chambers ( ~3m)

## Slide 11: Rivelatori al silicio
Invece di un gas, si usa un materiale semiconduttore:
il silicio, opportunamente drogato e lavorato:

## Slide 12: Rivelatori al vertice
Il rivelatori al silicio permettono
misure di posizione con altissime
precisioni (~10mm)
Sono ideali per misurare il vertice
dell’interazione ed eventuali
vertici secondari di particelle
con lunga vita media.
Sono molto costosi (~8 euro/cm2)
e vengono usati solo nelle zone
vicino al vertice dell’interazione.
~3 mm
=
~1ps
=
tb

## Slide 13: Misura della traiettoria: i tracciatori
Ricostruzione della traiettoria: dai “punti” in strati successivi
Misura della quantità di moto: dalla curvatura nel campo magnetico
CMS Tracker:
silicon strips: 200 m2, 10M canali, s = 80-180 mm
Silicon pixels: 16m2, 66M canali, s = ~15 mm

## Slide 14: Misura dell’energia: il calorimetro
Misura dell’energia via assorbimento totale
(misura distruttiva)
La risposta del rivelatore deve essere proporzionale ad E per
Particelle cariche: elettroni e adroni
Particelle neutre: fotoni e neutroni
Principio di misura:
Sciame electromagnetico (interazioni elettromagnetico delle particelle con il materiale)
Sciame adronico (dominato da interazioni forte delle particelle con il materiale)
Il segnale che leggiamo e’ la conversione della ionizzazione o dell’eccittazione - provocata dalle particelle dello sciame - del materiale del rivelatore: si misura corrente e tensione.
Il numero di particelle prodotte è proporzionale all’energia incidente

## Slide 15: Sciame elettromagnetico
Lead atom
Bremsstrahlung (g emission)
Pair production (electron-positron)
etc.
Until all particle energy is spent ;-)
    Radiation length: X0 = Length, where 1/e particle energy is emitted via Bremsstrahlung

## Slide 16: Calorimetro adronico
Cascata di particelle con componenti elettromagnetiche e adroniche
Misura dell’energia e’ meno precisa dei calorimetri elettromagnetici, a causa di grandi fluttuazioni negli sciami adronici

## Slide 17: Sciami: l’energia e’ proporzionale al numero di particelle prodotto
Possono essere composti da assorbitori passivi (che fanno sciamare le particelle) alternati ad elementi sensibili (che permettono di “leggere” la particella…)

## Slide 18
… I calorimetri possono anche essere composti da un materiale omogeneo che agisce contemporaneamente da assorbitore e da materiale sensibile
Il materiale deve essere speciale: ad alto “A” per far sciamare le particelle, ma trasparente, da porter permettere alla luce generata da queste di arrivare al fotocatodo.
Vacuum phototriode
Cristallo PbWO4

## Slide 19: Calorimetro Elettromagnetico di CMS
x 80000
CMS ECAL
80000 cristalli di PbWO4
Puntano verso il vertice dell’interazione protone-protone

## Slide 20: Le diverse particelle
Le particelle interagiscono diversamente con la materia:
Tutte le particelle cariche sono “tracciabili”, ionizzano un gas o un silicio.
Gli elettroni sciamano in modo “elettromagnetico” (risentono della forza elettromagnetica e debole, ma non forte)
I fotoni sono neutri: non sono tracciabili e sciamano in modo
elettromagnetico (risentono solo della forza elettromagnetica)
I muoni: interagiscono pochissimo con la materia (risentono forza elettromagnetica e debole): possono attraversare spessi strati di materiale – non sciamano, ma ionizzano un gas.
Gli adroni sciamano adronicamente: risentono della forza forte.
I neutrini “non” interagiscono (risentono solo della forza debole) ed escono dal rivelatore

## Slide 21: Perdita di energia per Bremmstrahlung (emissione di fotoni)

## Slide 22: Il passaggio delle particelle
misura del momento
via curvatura
nel campo magnetico
misura dell’ energia
via creazione e totale
assorbimento di sciami
rivelazione dei muoni
che hanno attraversato tutto
Il rivelatore.
Lungo braccio di leva:
misura del momento
electromagnetic hadronic
shower
undetected
neutrinos...
measurement by
missing energy

## Slide 23: Lo scattering multiplo
Man mano che ci si allontana dal vertice dell’interazione, si usano rivelatori con minor precisone intrinseca – e meno cari! – perche’ le particelle interagiscono con il materiale dei rivelatori che attraversano e la loro posizione e’ nota a meno di un “errore”.
“multiple scattering”

## Slide 24: La precisione necessaria
E’ necessario stimare bene la precisione di cui si ha bisogno da ogni rivelatore data la misura che si vuole fare e le condizioni a contorno.
Per esempio: il rivelatore al vertice vuole misurare particelle che decadono in 1.5 ps, ovvero che decadono dopo 3mm dal vertice primario; precisioni “intrinseche” di ~10mm sono necessarie. Il rivelatore deve essere posizionato a un raggio piu’ piccolo possibile, e avere almeno 3 strati per determinare la traccia…
r
l
sint e’ data dalla distanza tra le “strisce” attive del silicio
sMS (multiple-scattering) ~ a2 + b2/p2 sinq3/2

## Slide 25: La precisione necessaria
Se vogliamo rivelare H  gg e avere un picco “stretto” in massa, il nostro calorimetro dovra’ avere una ottima, e costante nel tempo, risoluzione in energia
m2γγ= 2E1E2(1-cosα)
Incertezza su m 
Incertezza su Energia fotoni
e su direzione dei fotoni

## Slide 26: CMS a LHC

## Slide 28
Notes: Muon: passing through CMS, bending in the field (both ways, depending on when it is inside or outside of the solenoid) leaving hits in the Tracker layers and the muon chambers before escaping completely

## Slide 29
Notes: Electron: Bending in the magnetic field, leaving hits in the tracker layers and being “stopped” by the electromagnetic calorimeter

## Slide 30
Notes: Charged hadron: Bends in the magnetic field and leaves signals in the tracker layers; passes through the electromagnetic calorimeter leaving essentially no signal, and is “stopped” by the hadron calorimeter

## Slide 31
Notes: Neutral hadron: Does not bend in the magnetic field and does not leave any signal in the tracker layers; passes through the electromagnetic calorimeter leaving essentially no signal, and is “stopped” by the hadron calorimeter

## Slide 32
Notes: Photon: passes through the tracker without bending in the magnetic field or leaving hits, is “stopped” by the electromagnetic calorimeter

## Slide 33: Configurazione dei magneti di ATLAS e CMS
Imagnet
B
coil
Imagnet
B
µ
µ
Solenoide
(air-core) Toroide
CMS, ALICE, LEP Detectors
ATLAS
+ strong and homogeneous field in solenoid
massive iron return yoke necessary
limited in size (cost)
solenoid thickness (radiation length)
+ large air core, no iron, low material budget
additional solenoid in the inner parts necessary
- inhomogeneous field
complex structure

## Slide 34: Exploded View of CMS
MUON BARREL
CALORIMETERS
Silicon Microstrips
Pixels
ECAL
Scintillating
PbWO4 crystals
Cathode Strip Chambers
Resistive Plate Chambers
Drift Tube
Chambers
Resistive Plate
Chambers
SUPERCONDUCTING
COIL
IRON YOKE
TRACKER
MUON
ENDCAPS
Total weight : 12,500 t
Overall diameter : 15 m
Overall length : 21.6 m
Magnetic field : 4 Tesla
HCAL
Plastic scintillator/brass
sandwich

## Slide 35: Il magnete superconduttore di CMS

## Slide 36
Numero di scienziati: >2000
Numero di istituti: 164
Numero di nazioni: 35
ATLAS

## Slide 37
Gli apparati sperimentali ATLAS e CMS

## Slide 38: Ricostruzione degli “oggetti”
Ogni rivelatore da una informazione “parziale” sulla particella passata.
- il “tracciatore” rivela la particella e’ carica, misura il momento,
la carica, e la direzione.
Il calorimetro elettromagnetico: misura l’energia dell’ elettrone o fotone
 tracciatore_+ cal EM = distinzione tra elettrone e fotone
- Il calorimetro adronico misura l’energia delle altre particelle (gli adroni).
 Tracciatore + cal HAD = distinzione tra adrone neutro e carico
- Il rivelatore a muoni identifica la particella come un muone: e’ l’unica
particella carica che riesce ad attraversare i rivelatori precedenti.
 elettroni, fotoni, muoni e adroni

## Slide 39: Ricostruzione degli “oggetti”: neutrini
Il neutrino non e’ rivelabile perche’ interagisce molto poco con la materia,
 si manifesta come mancanza di energia e momento,
le sue caratteristiche sono ricostruibile dalla cinematica dell’evento:
Sommiamo tutte le particelle (energie e momenti): quello che otteniamo
deve essere uguale a quello da cui siamo partiti (interazione protone protone).
Se manca dell’energia o del momento -> un neutrino e’ stato prodotto
ed e’ uscito dal rivelatore.

## Slide 40: Ricostruzione degli “oggetti”: i jet
Nella realta’ si osservano gli adroni, i quark non possono esistere “liberi”,
ma solo aggregati dentro gli adroni
(mesoni: particelle composte da 2 quark , barioni: particelle comporte da 3 quark)
E’ possibile ottenere le informazioni sul quark o sul gluone che ha partecipato
all’interazione studiando gli adroni che sono stati generati:
Gli adroni che provengono da un quark iniziale, tendono ad andare nella stessa direzione
e dunque a associarsi in “jetti” di particelle.
I JET sono dunque formati da adroni, elettroni, muoni, neutrini, fotoni etc…

## Slide 41
Esercizio: riconoscere le diverse particelle
negli eventi seguenti
Ricordarsi i vari rivelatori
e la regola della mano sinistra per il campo magnetico (pag 30)

## Slide 49
+
22.7 GeV
-
21.1 GeV
MET
6.9 GeV
drastically reduced by requiring MET in the event
Simulation

## Slide 50: CRAFT event Cosmic Ray Four Tesla
Before start of LHC beams

## Slide 51: Come si “vedono” le particelle?
Sfruttando i meccanismi con cui interagiscono con la materia
  Esempio: le particelle cariche ionizzano la materia al loro passaggio
Lamina di Pb
Camera a nebbia (Wilson, 1911; premio Nobel 1927):
Camera riempita di vapore saturo che condensa a seguito della ionizzazione, rendendo visibile la traccia
Scoperta del positrone (e+)
(Anderson, 1932; premio Nobel 1936):
Osservando raggi cosmici attraverso una camera a nebbia immersa in un campo magnetico che ne curva la traiettoria, con una lastra di piombo per assorbire parte dell’energia
(1928 Dirac introduced the anti-matter)
B
x

## Slide 52: Algoritmi di Ricostruzione
Brem cluster
Conv-Brem
tracks
Algoritmi sofisticati per ricostruire gli oggetti presenti nell’evento a partire da migliaia di singole misure indipendenti
  Pattern recognition
  Track fitting
  Clustering
  associazione di informazioni di diversi rivelatori, risoluzione di ambiguità
  Stima delle quantità fisiche
Electron track
Electron track
Electron cluster
Electron cluster
Conv-brem cluster
Conv-brem cluster

## Slide 53: Descrizione globale dell’evento
Associare tutte le informazioni disponibili in una descrizione globale dell’evento
  Lista di hit  lista di tracce/cluster  Lista di muoni, elettroni, fotoni, adroni carichi e neutri  jets e missing energy

## Slide 54: Simulazione del detector
Per poter interpretare i dati raccolti, è necessario confrontarli con simulazioni dei processi fisici già noti, e quelli ipotizzati
  Eventi fisici simulati: generatori Monte Carlo
  Simulazione dell’interazione delle particelle con il rivelatore
    Ogni particella viene seguita attraverso il rivelatore (GEANT) in un modello dettagliato di tutto l’apparato
  Simulazione dei segnali prodotti nei rivelatori
Risultato: dati simulati identici a quelli reali
Sciame elettromagnetico
simulato in un cristallo di PbWO4

## Slide 55: Capire il rivelatore con i dati
Eventi prodotti da processi “noti” sono preziosi per studiare e migliorare le prestazioni del rivelatore
  Calibrazioni, allineamenti, misure di efficienze dai dati
Traccia ricostruita
Traccia reale
Esempio: Allineamento dei tracciatori
Ricavo parametri di allineamento
dai residui (=misura – posizione della traccia)

## Slide 56: Esempio: momentum scale
Uso Eventi Zee per costringere la scala in energia degli eletroni

## Slide 57: Misura dell’efficienza dai dati: “Tag-and-probe”
Seleziono risonanze note (Z, J/y, Yℓℓ) sulla base di mℓℓ
  richiedendo due tracce di cui almeno una soddisfa criteri di identificazione (“TAG”).
  Studio l’efficienza di identificazione dell’altra (“PROBE”)