## Slide 1: Introducción a los Detectores de Partículas
Mar Capeans
CERN
June 25th 2019
Spanish Teacher Programme 2019
https://indico.cern.ch/e/ESTP19

## Slide 2: • Perspectiva de esta charla•
Tecnologías de detectores de partículas
Como se diseñan y utilizan los detectores en experimentos de Física de Partículas
Tendencias, I+D detectores

## Slide 3
New Era in Fundamental Science
Exploration of a new energy frontier
in p-p and Pb-Pb collisions
LHC ring:
27 km circumference
CMS
ALICE
LHCb
ATLAS
Notes: 3

## Slide 4: • LHC•
p-p Energía del haz
Luminosidad
Número de paquetes
Número protones/paquete
~25 interacciones / cruce de haces
1000 x 106 sucesos/s
Colisiones: 40 millones/s
1000 señales en el detector a 40MHz
1 collisión interesante en 1013

## Slide 5: • Suceso artístico•
q, g
q,g
q, g
q, g
q,g
q, g
Higgs

## Slide 6: • Suceso artístico•


Higgs
, p, K,…
, p, K,…
, p, K,…
, p, K,…

## Slide 9: • Detección de Partículas•
En general, no podemos "ver" la reacción en sí, pero sólo los productos finales de la reacción
Con el fin de reconstruir el mecanismo de reacción y las propiedades de las partículas involucradas, queremos la máxima información sobre los productos finales
El detector de partículas ideal debe
  Garantizar cobertura del ángulo sólido completo (sin grietas, segmentación fina)
  Medir el momento y/o energía
  Detectar, rastrear e identificar todas las partículas (masa, carga)
  Responder rápidamente, sin tiempo muerto
  Convertir la información en señales (eléctricas)
Detector
Adquisición y Filtrado
Análisis de Datos

## Slide 10: • Interacciones en el Detector•
Medida del momento
(curvatura en campo magnético)
Medida de energía
creación y absorción total
de las partículas
Detección de muones
electromagnetic hadronic
shower
neutrinos...
Baja densidad | → | Alta densidad
Alta precisión | → | Menor precisión
Alta granularidad | → | Menor granularidad

## Slide 11: • Interacciones•
EM
Strong
Weak
Gravity

## Slide 12: • Interacción EM de las Partículas •
Slide: W.Riegler, CERN

## Slide 13: • Partículas Neutras•
Efecto fotoeléctrico (Z5); absorción de un fotón por un átomo, expulsando un electrón
  Se usa en varios detectores, muy importante en los detectores aplicados a la medicina
Producción de pares (Z2+Z); esencialmente bremsstrahlung; umbral a 2 me = 1.022 MeV. Domina a alta energías.
El mas importante en HEP, inicia las cascadas electromagnéticas en los calorímetros
Scattering Compton (Z) dispersión de un fotón contra un electrón libre (fórmula de Klein Nishina). Este proceso tiene restricciones cinemáticas bien definidas; para energías por encima de unos pocos MeV 90% de la energía se transfiere.

## Slide 14: •Función VS Tecnología•
Detectores de Silicio
Detectores de Gas
Detectores de centelleo
Trazas
Calorimetría
Sistemas de muones
Coste (área, electrónica…)
Resolución
Física
Fabricación
Tiempo de vida
Condiciones de operación
Detector: combinación de tecnologías que registran el efecto de la interacción de las partículas con la materia
Espacio

## Slide 15: • Detector ATLAS •

## Slide 17: • Interacciones en el Detector•
neutrinos...
Detector de Trazas

## Slide 18: • Detectores de Trazas•
Detector compacto, en un campo magnético, que registra el mayor numero de señales posible, pero ligero para minimizar las interacciones de las partículas cargadas (y neutras) antes de que lleguen a los calorímetros.
Miden trayectorias de partículas cargadas
Determinan carga y impulso (en el campo magnético) de las partículas
Las trazas se construyen a partir de varios puntos medidos en el espacio
Contribuyen a la identificación de partículas (medida de la pérdida de energía en el tracker o con detectores especiales -TR, TOF, RICH-)

## Slide 19: • ATLAS Tracker •
6.2 m
2.1 m
Barrel
Endcap
Endcap
~87 M canales electrónicos

## Slide 20: • ATLAS Tracker•
    TRT (Straws-Gas)
  350 kchannels
  36 track points
  𝜎 ~130 mm
    Pixel (Silicon pixels)
    80 Mchannels
    3 track points
    𝜎 ~10 mm
    SCT (Silicon strips)
    6.2 Mchannels
    4 track points
    𝜎 ~16 mm
Precisión
Granularidad

## Slide 21: • Detectores de Gas •
Una partícula cargada atravesando gas pierde energía cuando interacciona con los átomos de gas. Este proceso resulta en:
  Excitación: la partícula transfiere una cantidad determinada de energía al átomo de gas
  Ionización: la partícula partícula libera un electrón del átomo de gas átomo, y deja un ion cargado positivamente
Los electrones primarios tienen suficiente energía cinética para ionizar otros átomos del gas.

## Slide 22: • Amplificación •
La distancia media entre interacciones primarias es ~200-300 m, y una interacción primaria produce solo unas pocas interacciones secundarias
100 pares no son fáciles de detectar, ya que el ruido típico de un amplificador de señal es ~1000 e-
Necesitamos MULTIPLICAR los electrones

## Slide 23: • MWPC •
Activos continuamente
Eficientes en altos flujos de partículas ~MHz/cm2
Precisión sub-mm (~distancia hilos/√12)
Primer detector electrónico, permite hacer física (moderna) de alta estadística
Limitaciones para el LHC: flujo de partículas, resistencia a la radiación, resolución espacial…
G.Charpak, Premio Nobel 1992

## Slide 24: • Tendencias•
5 mm
STRAW TUBES
Distancia ánodo-cátodo: 2 mm
Resolución espacial~ 130-300 m
Gas Electron Multiplier
(GEM – F.Sauli, 1998)
Resolución espacial~ 50 m
Resolución temporal mejor que10 ns
400 m
Multiplication
Charge collection
GEM foil

## Slide 25: • Semiconductores •
(~solid state or silicon detectors)
Silicio: un par e-hole por cada 3.6 eV cada vez que pasa una partícula
Gas: se requieren 30 eV para ionizar una molécula de gas
Alta ionización primaria, no se necesita amplificación.
El grosor de un detector típico (200-300 mm) resulta en 3.2 x104 e-/hole pares
hole
current
electron
current
Current flow through
diode if connects like this
depleted
region
Charged particle can create new
electron/hole pairs in depletion
area sufficient to create a signal
Please watch this fun video on transistors
https://www.youtube.com/watch?v=IcrBqCFLHIY

## Slide 26: • Semiconductores •
Creación de pares e-h+
Deriva de las cargas a los electrodos
El movimiento de las cargas (corriente) crea una señal eléctrica, que se amplifica con la electrónica directamente conectada a cada pista
  Resolución espacial: ~10m, los mejores ~1m
Duración de la señal: ~10ns, los mejores 1-2ns
Alta granularidad
Finos, se pueden colocar cerca del punto de interacción
Resistentes a la radiación
Proceso industrial

## Slide 27: ATLAS, Barrel SCT module
768 p+ microstrips Cell size: 80 m [ pitch]  13 cm [z]
Overall 6.3 106 channels
4 Silicon sensors
280 m thick
2.3° stereo angle
Overlap in  & z to adjacent modules
12.8 cm
Hybrid assembly
with readout chips
Be module baseboard with mounting points & central TPG
TPG (thermal pyrolythic graphite) plate for sensor cooling
Connector
Power & data
Fully equipped double sided electrical module with baseboard and readout hybrids
6 binary readout chips on either sensor side; sig:noise = 14:1

## Slide 28: • Silicon @ LHC •
CMS Strip Tracker IB
ATLAS Pixel Detector
ALICE Pixel Detector
CMS Pixel Detector
ATLAS SCT Barrel
ALICE Strip Detector

## Slide 29: • Sistemas•
  Sensor
  Electrónica de lectura
  Interconexión
  Soportes mecánicos
  Sistemas térmicos, refrigeración de la electrónica y detectores
  Distribución de potencia, señales…
  Servicios: cables, tubos, fibras…
  Sensores auxiliares: alineamiento, T, P, H….

## Slide 30: • Centelleadores •
Centelleadores: materiales que producen chispas o destellos de luz cuando la radiación ionizante pasa a través. La partícula cargada excita los átomos en el centelleador, e- vuelve a estado fundamental emitiendo un fotón.
Tipos de centelleadores
  Inorganic crystalline scintillators (NaI, CsI, BaF2...)
  Nobel Gas (Ar)
  Organic (Liquids or plastic scintillators)
La cantidad de luz producida en el centelleador es muy pequeña. Debe ser amplificada para que pueda ser registrada.
Multitud de geometrías
Objetivo: convertir la luz en señales electrónicas detectable (efecto fotoeléctrico)

## Slide 31
SciFi Module
Detector Layer
× 12
× 4 (stereo angles
0°, +5°, -5°, 0°)
Tracking Station
× 3
Scintillating Fibre Tracker
1× SciFi Module
1152 mats, 144 modules
360 m2 total area
almost 11,000 km of fibre
~590’000 SiPM channels
5m
6m
Beam pipe
Fibre mat
× 8
mirror
SiPM
SiPM
SciFi, Detector de trazas en LHCb
Una tecnología única que puede funcionar de forma similar a un rastreador de silicio, pero lo suficientemente rentable como para cubrir los 30 m2 de aceptación de cada capa. El resultado es un detector ligero y uniforme, sin necesidad de que los cables, o los servicios de refrigeración entren en la región de detección.
Slide: C.Joram, CERN

## Slide 32: • Interacciones en el Detector•
neutrinos...
Calorímetros

## Slide 33: • Calorímetros •
El objetivo es medir la energía de la partícula entrante (neutras o cargadas)
Paran las partículas (absorben toda su energía) en el volumen del detector, excepto los muones y neutrinos.
Partícula interactúa con el material calorimétrico pasivo y activo
Cascada: depende del tipo de partícula y material del detector
La energía visible (calor, ionización, excitación de los átomos, luz Cherenkov) depositada en los medios activos produce una señal
La señal final es proporcional a la energía total depositada
Calibración: relación precisa entre 'energía visible' detectada y la energía de la partícula

## Slide 34: • Calorímetros •
Electromagnético | Hadrónico
Fotones y cascadas de electrones (γ,e,πo) | Hadrones cargados y neutros, jets (π, p, n)
Cascada EM
La pérdida de energía resulta de diferentes mecanismos, a alta energía los procesos más importantes son:
  Photons: Pair productions dEγ/Eγ = - (7/9)dx/Xo
  Electron/Positrons: Bremsstrahlung dEe±/Ee± = - dx/Xo
Cascada Hadronica
Se desarrollan como resultado de la interacción inelástica con los núcleos del medios. Una multitud de efectos se producen en el desarrollo de la cascada.
Los calorímetros hadrónicos son más complicados de optimizar y tienen una resolución intrínseca menor

## Slide 35: • Calorímetros •
Homogeneous EM Calorimeter
(CMS)
Excelente resolución energética
  Toda la shower esta contenida el detector (no se pierde en el absorber pasivo)
Inconvenientes: granularidad limitada, no da información de la forma de la cascada EM en la dirección longitudinal
Sampling EM Calorimeter
(ATLAS)
Absorbers: hierro, plomo… y gran variedad de detectores intercalados: detector de gas (MWPCs), centelleadores plasticos, LAr, LKr…
ATLAS utiliza LAr con absorber de acero en forma de acordeón. El LAr se ioniza y la carga se recoge en pads -alta granularidad-.

## Slide 36: • Interacciones en el Detector•
neutrinos...
Detección de muones

## Slide 37: • Detección de Muones•
Los muones son partículas cargadas como los electrones y positrones, pero 200 veces más pesados.
Debido a que los muones pueden penetrar varios metros de hierro sin interactuar, a diferencia de la mayoría de las partículas no son paradas por los calorímetros. Por lo tanto, las cámaras para detectar muones se colocan en el borde mismo del experimento y son los muones las únicas partículas que dejan una señal.
Principio de detección: detectores de ionización (gas), similar a los trackers de precisión, pero por lo general de menor resolución espacial.
Son detectores rápidos y son parte del sistema de trigger para seleccionar eventos
CMS

## Slide 38: • Detección de Muones•
DRIFT TUBES (DT)
250 units
Covertura central
Tracking (100 mm) y trigger
CATHODE STRIP CHAMBERS (CSC)
540 detectores, 6000 m2
Tracking (1mm) y Trigger
RESISTIVE PLATE CHAMBERS (RPC)
Covertura central y hacia delante
Trigger redundante (3 ns)
612 detectores
Tecnología ‘tradicional’
Diseñados para operación en campo magnético intenso y fondo de neutrones ~1 kHz/cm2
CMS

## Slide 39: • Neutrinos •
Neutrinos interactúan ligeramente
Para detectarlas, necesitamos primero una partícula cargada:
Reacciones posibles:
Cross-section ne + n → e- + p es del orden 10-43 cm2
  Eficiencia de detección edet = s x Nsurf = s r NA d /A
  1m hierro: edet ~ 5 x 10-17
La deteccion de Neutrinos requiere detectores enormes y muy pesados (kT) y flujos muy elevados de neutrinos
En experimentos como los del LHC, detectores herméticos pueden detectar neutrinos indirectamente: se suma toda la energía visible y el momento, y se atribuye missing energy and momentum a los neutrinos

## Slide 40
Detectors interleaved with the magnet yoke steel layers

## Slide 42: • Señales•
Energía
Luz
Luz
Corriente
Corriente
Voltage
Voltage
Bits
Bits
Luz

## Slide 43
• Datos y Filtros •
Si todos los datos generados se registrasen, se necesitarían 100,000 CDs / s
Equivalen 50 000 millones de llamadas de teléfono realizadas al mismo tiempo
Primera selección de datos con un sistema de filtrado (trigger) en 3 niveles:
Trigger | Método | Entrada Sucesos/s | Salida Sucesos/s | Factor de reducción
Nivel 1 | HW (μ, Calo) | 40 000 103 | 100 103 | 400
Nivel 2 | SW (RoI, ID) | 100 103 | 3 103 | 30
Nivel 3 | SW | 3 103 | 0.2 103 | 15
Tier O
Worldwide LHC Computing Grid

## Slide 44: • Experimentos•
El detector ATLAS:
  25 m de diámetro, 46 m de largo, 7 000 t
  Para la construcción de la caverna experimental se extrajeron 300 000 t de roca
  La ingeniería civil empezó en 1997, la infraestructura (3000 km de cables) y los detectores se empezaron a instalar en 2003. La construcción de los detectores (diseño, construcción, tests) llevó ~20 años
  Primeros datos de física en 2010.
Los experimentos del LHC son las mayores colaboraciones internacionales de la historia
Experimento | Países | Instituciones | Científicos
ALICE | 37 | 154 | ~1500
ATLAS | 38 | 182 | ~ 3000
CMS | 46 | 182 | ~ 3500
LHCb | 16 | 69 | ~ 800

## Slide 45: • Gestión de un experimento•

## Slide 46: • Colaboración y Distribución•
Ejemplo: ATLAS Transition Radiation Tracker
Design
Prototyping
Module Construction
RU, US
CERN, US
Procurement in Firms
EU, US, RU, FR, etc
Electronics
CERN, US, DK, SE
Services
(gas, cooling, cables, sensors, etc)
CERN, US, DK, RU, SE, PO
Tests
CERN, RU, US
Integration
Installation
CERN
All
Commissioning
R&D

## Slide 47: • Futuro•
  Reemplazar los elementos del detector inoperables o dañados
  Actualizar los detectores y la electrónica (más partículas, más radiación, más precisión, etc)

## Slide 48: Mejora permanente de los detectores
El experimento ALICE renueva su detector de trazas
(Ref. CERN-LHCC-2013-024)
Más próximo al punto de interacción
Más ligero
Con más canales electrónicos
Con mayor resolución
Más rápido

## Slide 49: ALICE ITS
Detector súper ligero, súper compacto:
Sensores de silicio de 50 µm de espesor: incluye los sensores y la electrónica de lectura
Integración de la estructura mecánica con el sistema de refrigeración de los modules
Optimización de los servicios: sensores conectados a cables realizados con tiras de poliamida y pistas de aluminio, que alimentan la electrónica y a la vez transmiten las señales al exterior

## Slide 50: ¿Físicos o Tecnólogos?
FCC
CLIC
HL-LHC
Hoy

## Slide 51: • CLIC Detector•
Slide: L.Linssen, CERN
LHC: high rates of QCD backgrounds, need of complex triggers and high levels of radiation.
Linear colliders imply collisions e+e- that are pointlike, clean experimental environment: possible trigger-less readout and low radiation levels. Makes it easier to use new technologies.
ultra low-mass
vertex detector,
~25 μm pixels
main silicon tracker,
(large pixels / short strips)
fine grained calorimetry,
Si-W ECAL, Sc-Fe HCAL
superconducting solenoid, 4 Tesla
return yoke (Fe) with muon-ID detectors
forward region with compact calorimeters
5.7 m
e-
e+
And other designs…

## Slide 52: • Neutrino Detectors•
DUNE Overview

## Slide 53: Transferencia de conocimiento y tecnología

## Slide 54: • Nota Final •
La comprobación experimental es la clave para los descubrimientos y el avance del conocimiento.
Los detectores se diseñan y construyen para realizar medidas especificas para cada caso de física. Tenemos que inventar y desarrollar nuevas tecnologías para los experimentos.
Las técnicas de detección están basadas en los principios básicos de la interacción de partículas con la materia.
El éxito de un experimento esta íntimamente ligado al diseño y rendimiento de los detectores.
Cada generación de detectores ha mejorado el rendimiento con respecto a la generación anterior.
Fisica (modelos, simulación)
Detector
AdquisiciónFiltrado
Análisis de Datos
Acelerador
Física (descubrimientos)
Los físicos experimentales contribuyen al ciclo completo:

## Slide 55: +
The Particle Detector BriefBook http://www.cern.ch/Physics/ParticleDetector/BriefBook/
CERN summer student lectures (5 horas sobre detectores): https://indico.cern.ch/event/632096/
ICFA Schools on Instrumentation
  Semiconductor Radiation Detectors - Device Physics, G.Lutz, Springer
  Gaseous Radiation Detectors, F.Sauli, Cambridge University Press, 2014
  Calorimetry, R. Wigmans, Oxford Science Publications, 2000
BOOKS:
K. Kleinknecht - Detectors for Particle Radiation, C.U.P. 1990
R.K. Bock & A. Vasilescu - The Particle Detector BriefBook, Springer 1998
R. Fernow - Introduction to Experimental Particle Physics, C.U.P. 1986
W.R. Leo - Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag 1987
G.F. Knoll - Radiation Detection and Measurement, Wiley 1989

## Slide 56: Spare Slides

## Slide 57: • LAr TPC Technologies•
Ionization charge extracted into Ar-gas phase, charge amplification via large electron multipliers (LEM) before readout, 2 dimensional charge collection

## Slide 60
Notes: Muon: passing through CMS, bending in the field (both ways, depending on when it is inside or outside of the solenoid) leaving hits in the Tracker layers and the muon chambers before escaping completely

## Slide 61
Notes: Electron: Bending in the magnetic field, leaving hits in the tracker layers and being “stopped” by the electromagnetic calorimeter

## Slide 62
Notes: Charged hadron: Bends in the magnetic field and leaves signals in the tracker layers; passes through the electromagnetic calorimeter leaving essentially no signal, and is “stopped” by the hadron calorimeter

## Slide 63
Notes: Neutral hadron: Does not bend in the magnetic field and does not leave any signal in the tracker layers; passes through the electromagnetic calorimeter leaving essentially no signal, and is “stopped” by the hadron calorimeter

## Slide 64
Notes: Photon: passes through the tracker without bending in the magnetic field or leaving hits, is “stopped” by the electromagnetic calorimeter

## Slide 65: • Regiones de Operación •
Recombinación
Ionización (plateau)
Ganancia hasta 106; se necesita amortiguar las avalanchas secundarias
avalanchas secundarias distorsionan el campo E
avalanchas, alta emisión de fotones, breakdown

## Slide 66: • Campos magnéticos•
+ Large homogenous field inside coil
- Weak opposite field in return yoke
- Size limited (cost)
- Rel. high material budget
+ Field always perpendicular to p
+ Rel. large fields over large volume
+ No return yoke needed
+ Rel. low material budget
- Non-uniform field
- Complex structure

## Slide 67: • ATAS Toroidal Magnet •
20.1 m diam. x 25.3 m length
~12000 m3 volume
118 t superconductor
370 t cold mass
830 t total weight
56 km superconductor
20.5 kA at 4.6 T
1.05 GJ stored Energy

## Slide 68: • Semiconductors •
Intrinsic silicon will have electron density = hole density; 1.45x1010 cm-3 (from basic semiconductor theory)
In the volume above this would correspond to 4.5x108 free charge carriers; compared to around 3.2x104 produces by MIP (Bethe Bloch loss in 300 um Si divided by 3.6 eV)
Need to decrease number of free carriers; use depletion zone (reduce temperature would also help but one would need to go to cryogenic temperatures)
Current conduction in a semiconductor occurs through the movement of free electrons and "holes", collectively known as charge carriers. Adding impurity atoms to a semiconducting material, known as "doping", greatly increases the number of charge carriers within it. When a doped semiconductor contains mostly free holes it is called "p-type", and when it contains mostly free electrons it is a "n-type". Semiconductor materials used in electronic devices are doped under precise conditions to control the location and concentration of p- and n-type dopants. A single semiconductor crystal can have many p- and n-type regions; the p–n junctions between these regions are responsible for the useful electronic behaviour.

## Slide 69
1912, Cloud chamber
The general procedure was to allow water to evaporate in an enclosed container to the point of saturation and then lower the pressure, producing a super-saturated volume of air. Then the passage of a charged particle would condense the vapor into tiny droplets, producing a visible trail marking the particle's path.
First tracking
detector
C. T. R. Wilson

## Slide 70: • Tracker Upgrades•
Challenges for HL-LHC
Collisions to start mid-2026
Maximum leveled instantaneous luminosity of 7.5x1034 cm-2 s-1. Currently ~1x1034 cm-2 s-1
3,000 fb-1 Integrated luminosity to ATLAS/CMS over ten years of operation
200 (mean number of) proton-proton interactions per bunch crossing. Design was 23, recently extended capability to > 50 pp interactions per bunch crossing
30cm
Higher particle fluences: increased radiation tolerance
Higher occupancies: finer segmentation
Larger Area (~200 m2 for strips and 16 m2 for pixels): cheaper sensors, ease of construction, distributed production
Low noise and power
 | Silicon Area (m2) | MChannels
Pixel | 8.2 | 638
Strip | 193 | 74

## Slide 71: • HL-LHC Detector Upgrades•
Calorimeters R&D Efforts, towards rad tolerant systems
  Rad-tolerant crystal scintillators (LYSO, YSO, Cerium Fluoride), WLS fibres in quartz capillaries, rad-tolerant photo-detectors (e.g. GaInP), change layout of tile calorimeter using WLS fibres within scintillator to shorten the light path length, High granularity Particle flow / Imaging Gas Calorimetry (CALICE)…
  Electronics upgrades: On-detector front-end electronics with sufficient resolution and large dynamic range
Muon systems R&D Efforts
  Improved rate capability and timing, using novel detector technologies (MPGD)
Electronics
  Development of new front-end chips to cope with increased channel densities, develop high density interconnects, optimize power distribution, develop High speed links (≳10 Gbps)
Trigger/DAQ/Offline computing
  New trigger strategies, processing, networks, storage, CPU, CLOUD-computing…