## Slide 1
Kérdés:
A detektorban rengeteg elektromos vezeték volt látható. Ezekre nem hat működés közben nagy Lorentz-erő az erős mágneses térben? Nem károsítja ezeket?
Válasz:
Nem. Bővebben: az alábbi állítások fogalmazhatók meg:
0:
(igazából vonalintegrál….)

## Slide 2
1: a 0-ból az következik, hogy a ha feltesszük, hogy a vezetőben 10 A erősségű áram fut merőlegesen a 3,8 T mágneses térre (azaz radiálisan a mágnesen belül (nincs hely amúgy!)) és 1 m-enként van lekötve, akkor a z erő kb 40 N méterenként. Tekintve, hogy az ilyen kábelek vastagok / merevek  nem gond.

## Slide 3
2: a CMS mágneses tere a detektor körül:
mT
Kicsi a tér, kicsi az erő

## Slide 4
3: a vezető kábelek kéteresek.  az erők kiegyenlítik egymást

## Slide 5
Ha a kérdés azonban arra vontakozott, hogy hogyan oldjuk meg a szupravezető mágnestekercsekben ébredő erők ”elleni” védelmet, akkor
A mágnesek mechnaikai tervezésekor prekompresszió, mechanika összetartás
A CMS nagy mágnese (18640 A, 3,8 T) igen nagy erőket szenved el.
 Anyagfáradás.  Véges élettartam (kb 400 ciklus)