## Slide 1: Въведение в ускорителите и тяхното бъдеще
В. Ангелов, П. Яйджиев
ИЯИЯЕ-БАН

## Slide 2: Предистория на ускорителите
През 1911 г. Ръдърфорд открива атомното ядро при експерименти на разсейване на снопове α-частици от златно фолио.
Енергията на α-частиците е ограничена до 10 MeV и не може да преодолее електростатичното отблъскване на повечето от ядрата
През 1927 г., като президент на Кралското дружество той отправя следния апел:
Ernest Rutherford
“ It has long been my ambition to have available for study a copious supply of atoms and electrons which have an individual energy far transcending that of the α and β particles from radioactive bodies. I am hopeful that I may yet have my wish fulfilled.”

## Slide 3: Ускорителите и фундаменталните изследвания
Голяма част от знанията, които имаме за микросвета, дължим на експериментите проведени с ускорители
Първият ускорител, построен от Cockroft и Walton е бил веднага използван за изследване на атомните ядра. Те предизвикват първата изкуствена ядрена реакция:
p + Li -> 2 He
До 60-те години на миналия век ускорителите са били използвани за изследвания в ядрената физика, но достигайки достатъчно високи енергии, те стават главен инструмент за изследване във физиката на високите енергии.
………………
Последните важни открития в ЦЕРН:
март 2013, хигс бозон
юли 2015, пентакварк
2016, нова частица с маса 750 GeV ???

## Slide 4: За какво се използват ускорителите на заредени частици?
Ускорителите на заредени частици създават снопове частици с висока енергия с цел:
Изследване на фундаменталните частици, изграждащи Вселената и силите, с които те си взаимодействат.
Изследване на структурата и поведението на материалите и
техните свойства
Източници на синхротронно лъчение
Лъчетерапия
Производство на изотопи
Стерилизация
Йонна имплантация
Трансмутация на отработено ядрено гориво
Контрол на активната зона на ядрени реактори
……..

## Slide 5: Класификация на ускорителите
По тип ускоряващо поле:
- Ускоряване със статично електростатично поле
- Ускоряване с електричното поле на променлив магнитен поток
- Ускоряване с променливото електрично поле в радиочестотни резонатори
По тип ускорявани частици:
- Ускорители на електрони
- Ускорители на протони и йони

## Slide 6: Генератор на Cockroft-Walton
Cockroft , Walton (1932), предложен
1951, Нобелова награда за приложението му в ядрената физика
Електрически пробиви ограничават максималната енергия
Emax=750 keV
John Cockroft, Ernest Rutherford, E.T.S. Walton
Електрическа схема за умножаване на напрежението (каскада), състояща се от кондензатори и диоди

## Slide 7: Генератор на Ван де Граф. Тандем генератор
Електрически пробиви ограничават максималната енергия
Emax = 24 MеV
Robert Van de Graaff
Тандем генератор
Van de Graaff (1929)
Електростатичен генератор
Използва движеща се лента за да натрупа електрически заряд в куха метална сфера
Тандем генератор: ускорява отрицателни йони, които се презареждат и като положителни йони отново се ускоряват
Приложение в ядрената физика, медицината и др.

## Slide 8: Бетатрон
Wideroe (1928), концепция
Steenbeck (1935), развитие
Kerst (1940) , реализация, 2.3 MeV
Donald Kerst
Енергията е ограничена от:
Магнитно насищане
Размери
Синхротронно лъчение
Emax=300 MeV
Принцип на трансформатора
Ускорява през ¼ от периода на синусоидално поле
Приложение: източник на рентгеново лъчение

## Slide 9: Линеен индукционен ускорител
Nichola Christofilos
Принцип на трансформатора
Поредица от индуктивности синхронизирани със движението на снопа
ATA, Lawrence Livermore NL, 1983 г.
50 MeV, 10 kA, 70 ns
Christofilos (1964)

## Slide 10: Ускоряване с променливо електрично поле
Използване на бързо променящо се електрично поле, вместо електростатично, достигайки много високо ускоряване, но избягвайки електрически пробив
Движението на частиците трябва да бъде синхронизирано с променливото напрежение
Фазова стабилност на принципа на автофазировка , Veksler, McMillan (1944-45)
Снопът се разпределя в бънчове
Необходими са мощни радиочестотни генератори работещи на високи честоти

## Slide 11: Линеен ускорител
Rolf Wideroe
Gustav Ising (1924) , идея
Rolf Wideroe (1927) , реализация, 50 keV, Na, K, 25 KV, 1 MHz
Цилиндрични електроди в стъклен цилиндър , свързани с източник на променливо напрежение
Дължината им зависи от вида частици и честотата на напрежението

## Slide 12: Линеен ускорител (DTL) - протони
Цилиндрични електроди с нарастваща дължина в метален цилиндър : DTL (Drift Tube Linac)
Протоните увеличават скоростта си
След Втората Световна Война става възможно използването на мощни няколко MW ВЧ генератори на честота от няколкостотин MHz, разработени за мощни радари.
Luis Alvarez
Л. Алварец (1946), Протони, 32 MeV, 200 MHz

## Slide 13: Линеен ускорител (DTL) - протони
Радиочестотен генератор (клистрон) създава силни електрически полета между електродите.
Електрическото поле между всеки два електрода осцилира с честотата на генератора.
Заредените частици пристигат на групи (бънчове), като във времето, когато са между електродите се ускоряват.
Когато полето обърне своята посока и стане забавящо, частиците са скрити в тръбите и екранирани от електрическото поле
Дължината на електродите и разстоянието между тях нараства с увеличаването на скоростта на частиците.
Бънчовете пристигат в определен момент от време в центъра на тръбата. Частиците, които пристигат по-рано добавят по-малко енергия, а тези, които пристигат по-късно – повече енергия.
Сноповете се фокусират напречно от силни постоянни квадруполни магнити във всяка тръба.
Emax:
800 MeV - LANSCE Linac (Los Alamos) (LAMPF)
1000 MeV - Spallation Neutron Source Linac at ORNL

## Slide 14: Линеен ускорител - електрони
Ginzton, Hansen and Kennedy
Stanford (1947)
Бягаща електромагнитна вълна
Фазата на ЕМ вълна е синхронизирана със скоростта на снопа.
Поредица от ВЧ цилиндрични резонатори, с централен отвор за преминаване на снопа и ЕМ намаляват фазовата скорост.
Emax:
50 GeV, 2856 MHz, 3 km
SLAC, Stanford

## Slide 15: Циклотрон
Ernest O. Lawrence
Патент (1934)
Нобелова награда (1939)
Честотата не зависи от радиуса, ако масата е постоянна
Не може да ускорява до високи енергии, поради загуба на синхронизация, предизвикана от релативистичното нарастване на масата на частицата
Emax = 20 MeV (протони)
Ernest O. Lawrence

## Slide 16: Синхроциклотрон
Регулиране на честотата на приложеното напрежение да съответства на намаляването на честотата на въртене на частиците с увеличаването на радиуса, дължащо се на релативистичното увеличение масата на йона
Може да ускорява само един бънч от частици
Първи синхроциклотрон: 350 MeV, Berkeley
Най-голям синхроциклотрон: 1000 MeV, Gatchina, 6 m диаметър, 10 000 t
Veksler и McMillan (1945)

## Slide 17: Изохронен циклотрон
Запазване честотата на въртене с
увеличение на средното магнитно поле с радиуса
Нарушава се фокусировката
Азимутално вариращо поле (AVF)
L. H. Thomas
L. H. Thomas (1938), идея

## Slide 18
Първият циклотрон на ИЯИЯЕ - БАН
𝐻2*(𝜈= 4) +𝑒(∼0.5 eV) → 𝐻-+𝐻 (dissociative electron attachment)

## Slide 19
PET: 11C, 13N, 15O, 18F, 124I, 64Cu, 68Ge
SPECT: 123I, 111In, 67Ga, 57Co, 99mTc
Ускорява H- йони
Снопът се извежда с
въглеродни фолия
Енергия на снопа:
15 – 24 MeV
Ток на снопа: 400 μA
Едновременно
извеждане на два
снопа
Външен Multi-CUSP
йонен източник
Турбомолекулни и
крио помпи без масло
Вакуум в камерата:
5.10-7 Torr – 10-6 Torr
Първият циклотрон на ИЯИЯЕ - БАН

## Slide 20: Микротрон
Veksler (1944)
“Racetrack” микротрон
Електрони, движещи се в напречно магнитно поле
Орбиталния период е кратен на периода на ускоряващия резонатор

## Slide 21: Синхротрон със слаба фокусировка
Затворена орбита на движение с фиксирана геометрия
Едновременно увеличаване на магнитното поле и честотата
Необходимо е много по-малко по обем магнитно поле
Висока ефективност при високи енергии
Първи синхротрон, 1954 г., Cornel University, 1.5 GeV електрони
Mark Oliphant
Mark Oliphant (1943)

## Slide 22: Фокусиране на заредени частици. Силна фокусировка
Геометрична оптика
Courant, Livingston, Snyder
Частиците в снопа се нуждаят от фокусировка
Използват се магнитни елементи
Първоначално са използвани отклоняващите магнити на синхротрона с подходящи полета и редуващи фокусиране и дефокусиране
Christofilos
Courant, Livingston, Snyder и Christofilos

## Slide 23: Синхротрон със силна фокусировка
Съвременните синхротрони разделят функциите на отклоняване (диполни магнити) и фокусиране (квадруполни лещи) – силна фокусировка

## Slide 24: Колайдери
Сблъскването на два снопа частици е много по ефективно по отношение на енергията на взаимодействие от облъчване на неподвижна мишена
Сноповете трябва да бъдат разделени преди да взаимодействат (синхротрони)
Докато при неподвижна мишена е важна интензивността на снопа, то при колайдерите се въвежда понятието светимост, което отчита както количеството частици, разпределено по бънчовете, така и сечението за взаимодействие между частиците.

## Slide 25: Свръхпроводимост
Свръхпроводящи резонатори:
Отсъствието на съпротивление води до отсъствие на загуби на енергия в стените на резонатора
Свръхпроводящи магнити:
Създават много по-силно магнитно поле, намалявайки значително размера на ускорителите
LHC: 1.9 K
Най – студеното място във Вселената!!!

## Slide 26: Large Hadron Collider (LHC)
Достигнати параметри на LHC:
Енергия: 2 x 6.5 TeV = 13 TeV
Светимост: 1034 cm-2s-1

## Slide 27: Колайдер за тежки йони

## Slide 28: Ускорителен комплекс за експерименти с мюони и неутрино

## Slide 29: Бъдещи ускорителни проекти в ЦЕРН
Future Circular Collider (FCC)
80 – 100 km
100 TeV
High Luminosity Upgrade for LHC (HL-LHC)
Compact Linear Collider (CLIC)
3 TeV електрони-позитрони
100 MV/m поле
Large Hadron Electron Collider (LHeC)

## Slide 30: Compact Linear Collider (CLIC)
Нова концепция:
Паралелен електронен сноп, който предава енергията си на основния ускоряван сноп в специални Power Extraction and Transfer Structures (PETS)
Дължина: 42 km
3 TeV eлектрони – позитрони

## Slide 31: International Linear Collider (ILC)
500 GeV eлектрони – позитрони
Електронен източник: 5 GeV
Damping ring: Подобрява качеството на снопа
Предварителен ускорител: 15 GeV
Главен ускорител: 250 GeV
Позитронен източник: Генерирани от електрони с енергия 250 GeV, ундулатор и мишена
Финално фокусиране до няколко нанометъра в точката на сблъсък
Дължина: 31 km

## Slide 32: Крива на Ливингстън

## Slide 33: Ускоряване в плазма
Ускоряването чрез ВЧ резонатори има граница от 100 MV/m. Електрически пробиви и емисия на електрони от стените на камерата
1979 г., Dawson and Tajima предлагат ускоряване на електрони в плазма облъчена с лазерен сноп или сноп релативистки частици
Бързоподвижните електрони се отместват от бавно подвижните йони, създавайки мощни електрически полета, които могат да ускоряват заредени частици
2014 г., Lawrence National Laboratory, Berkeley, 4.25 GeV електрони, 9 cm, мощен лазер

## Slide 34: Източници на синхротронно лъчение
Синхротронното лъчение се състои от фотони, които се излъчват от бързи електрони, отклонени от магнитно поле
1947 г., 70 MeV електронен синхротрон на General Electric
Ундулатори и уинглери – последователност от магнити с редуваща се полярност
Лазери на свободни електрони

## Slide 35: Източници на неутрони
Протони и електрони с висока енергия генерират неутрони от мишени на тежки метали на базата на:
- електрони –> фотони –>
фотоядрена реакция
- протони -> разцепване на ядрото
Тези източници заместват ядрените реактори, давайки мощни неутронни снопове с различни енергии.

## Slide 36: Ускорителите в света по предназначение
1. Научни изследвания: около 120 ускорителя
2. Синхротронно лъчение: около 70 ускорителя
3. Медицина: повече от 7000 ускорителя (радиотерапия и производство на изотопи)
4. Индустрия: повече от 18 000 ускорителя (йонна имплантация и обработка с електронни снопове)
За научни изследвания и нови технологии са < 1%
Данните са от 2010 г.

## Slide 37: Заключение
Постоянни насоки на развитие на ускорителите
- Увеличение на енергията
- Увеличение на интензивността/светимостта
- Подобрение на параметрите на снопа
Новите проекти предвиждат линейни колайдери за електрони и позитрони
Науката за ускорителите включва много широк набор от аспекти на физиката и технологиите

## Slide 38: Имат ли извънземните цивилизации построен космически ускорител, използващ черна дупка и можем ли да разберем това?
SETI at Planck Energy: When Particle Physicists Become Cosmic Engineers, Brian C. Lacki, Institute for Advanced Study, Princeton, USA, 6.03.2015 г.
Квантовите ефекти от гравитацията стават силни при енергии 1028 eV и дължини 10-35 m
Генериране на частици с огромна енергия
Само неутрино може да достигне до земята
SETI експерт, Paul Davies: SETI може да включи наблюдението на неутрино с такава висока енергия
Регистриране с 100 000 хидрофона в океана на предизвиканите от неутриното каскади от вторични частици
Защо са построили такъв ускорител ? Създаване на миниатюрна вселена или друга пространствено временна структура?
Дали тази машина работи постоянно за да я наблюдаваме?

## Slide 39
БЛАГОДАРЯ
за
ВНИМАНИЕТО!