## Slide 2: Beam transfer systems at CERN’s accelerator complex. Design, construction, installation and operational considerations of normal conducting magnets and electrostatic deflectors in high vacuum and high radiation environments.
Системи за трансфер на частиците в комплекса ускорители на ЦЕРН. Проектиране, конструиране и експлоатация на нормално проводящи електромагнити и електростатични дефлектори в радиоактивни среди и в условия на свръхвисок вакуум.
Мирослав Атанасов TE-ABT Използвани материали от M. Barnes, B. Goddard, J. Borburgh, T. Masson, S. Gibson 17/10/2018

## Slide 3
Сила на Лоренц
Основен инструмент за направляване и промяна на енергията на електрически заредени частици.
  F е векторът на силата;
  E е векторът на електрическото поле (волт/метър);
  B е векторът на магнитната индукция (тесла);
  q е зарядът на частицата (кулон);
  v е векторът на скоростта на частицата (метър/секунда);
  X показва векторно произведение
  Извод: поради наличието на векторно произведение, магнитната компонента на силата не извършва работа, т.е. не води до промяна на кинетичната енергия на частицата – използваме я за промяна на траекторията. Електрическата компонента приложена напречно води до промяна на траекторията, а надлъжно – до промяна на кинетичната енергия.

## Slide 4
Магнитна компонента на силата
Ref: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/magfor.html
Правило на дясната ръка
Зарядът се движи в равнината на листа
(отклонение надясно)
(отклонение наляво)
-q
+q
B
q=0
Северен магнитен полюс
Южен магнитен полюс
q`
q`

## Slide 5
Електрическа компонента на силата
+
-
Противоположните заряди се привличат!
-q
+q
E
q=0
Отрицателен електрод
Положителен електрод
Зарядът се движи в равнината на листа, електрическото поле е напречно на траекторията на частицата
(надолу)
(нагоре)

## Slide 6: Принцип на синхротрона
Заредените частици се задържат в кръгови траектории чрез двуполюсни магнитни полета, синхронизирани с ускоряващите електрически полета по такъв начин, че всяка промяна на енергията на частицата води до промяна на магнитното поле, така че траекторията да се запазва постоянна.

## Slide 7: Трансфер на частиците
CERN Complex
LHC: Large Hadron Collider
SPS: Super Proton Synchrotron
AD: Antiproton Decelerator
ISOLDE: Isotope Separator Online Device
PSB: Proton Synchrotron Booster
PS: Proton Synchrotron
LINAC: LINear Accelerator
LEIR: Low Energy Ring
CNGS: CERN Neutrino to Gran Sasso
Необходим е трансфер между отделните машини
Ускорителите са с ограничен динамичен обхват;
За достигане на високи енергии са необходими серия ускорители.
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 8: Трансфер на лъча (снопа) частици
Кикър – бързодействащ електромагнит даващ малко начално отклонение на снопа (няколко mrad) за отклоняване на траекторията в полето на септума;
Септум – произвежда достатъчно силно магнитно поле за окончателното отклонение на снопа, като полетата на разсейване не трябва да влияят на циркулиращия сноп частици.
За инжектиране или екстрактиране на частиците се използва комбинация от бързодействащ „кикър“ и „септум“.
Екстрактиран сноп
Бързодействащ кикър
Поле на септума
Регион без магнитно поле
Тънък септум
Циркулиращ сноп
Отклонен сноп
(инсталиран в циркулиращия сноп)
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 9: Септа
Септум (септа в мн.ч) е участък, разделящ две пространства (напр. в медицината – частта на носа разделяща ноздрите). В ускорителите септумът разделя два региона с различни полета:
Регион A
Без наличие на поле
(EA=0 & BA=0)
Регион B
Регион с хомогенно поле
(EB≠0 or BB ≠0)
Септум
Важна характеристика на “септа” устройствата е отсъствието на поле в региона на циркулиращия сноп, и хомогенно поле във въздушната междина. Дебелината на септума трябва да е възможно най-малка за намаляване на силата на кикъра
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 10: Електростатичен септум
x
y
z
E
d
V
Циркулиращ сноп
Екстрактиран сноп
Септум
Електрод
Подпора
Типични параметри:
• Дължина на електрода: 500 – 3000 mm;
• Ширина на междината (d) променлива: 10 - 35 mm;
• Дебелина на септума: <=0.1 mm;
• Вакуум (10-9 to 10-12 mbar);
• Напрежение: до 300 kV;
• Интензитет на електрическото поле: до 10 MV/m;
• Септум от молибденово фолио или волфрам-рениеви нишки;
• Електрод от анодизиран алуминий, неръждаема стомана или титан за свръх-висок вакуум;
• Изпичане до 300 ºC за постигане на вакуум от порядъка на 10-12 mbar;
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 11: Електростатичен септум
Електрод (катод) от пералуман, третиран с хромова киселина
Септум от молибденово фолио с дебелина 100 микрона
Система за опъване на фолиото
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 12: Електростатичен септум (SEH23 в PS)
Инфрачервени лампи за изпичане
Дефлектор
Подпора за септума, действаща като Фарадеев кафез за циркулиращия сноп
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 13: Електростатичен септум
Полирана вътрешна повърхност без остри ръбове на вакуумния съд за избягване на искрене
Проходен изолатор за катода
Подпорни изолатори за катода, позволяващи радиално отместване
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 14: Електростатичен септум (SEH10 в LEIR)
Вакуумен съд и фланци от неръждаема стомана 316LN
Система за прецизно позициониране спрямо циркулиращия сноп
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 15: Електростатичен септум (ZS в SPS)
Септум от волфрам-рениеви нишки
Катод от пералуман
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 16: Магнитен септум
B
I
Септум проводник с много висока токова плътност (до 100 А/mm2)
C-образен магнитопровод
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 17: Постояннотоков електромагнитен септум
Захранван с постоянен ток (до 10 kA).
Обикновено многонавивкова намотка за намаляване на тока.
Намотката и магнитопровода се състоят от горна и долна част за да се осигури възможност за поставяне на вакуумната камера
Рядко във вакуум.
Горна част на магнитопровода
x
y
z
Септум проводник
Вакуумна камера за отклонения сноп
Долна част на магнитопровода
Вакуумна камера за циркулиращия сноп
Обратен проводник
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 18: Постояннотоков електромагнитен септум (SMH61 в PS)
Водно охлаждане
Електрически връзки
Циркулиращ сноп
Типични характеристики:
• Дължина на магнитопровода: 400 - 1200 mm;
• Въздушна междина: 25 - 60 mm;
• Дебелина на септума: 6 - 20 mm;
• Извън вакуум;
• Шихтован магнитопровод;
• Многонавивкова намотка с водно охлаждане(12 - 60 l/min.);
• Ток: 1 - 10 kA;
• Захранван от управляем изправител;
• Консумация: 10 - 100 kW !.
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 19: Вакуумна камера (SMH40 в LEIR)
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 20: Пулсиращ електромагнитен септум
Захранван с полу-синусоида с полупериод от порядъка на 3 ms.
Намотката е с една навивка за намаляване на индуктивността и водно охлаждане.
Трансформатор между захранващия блок и магнита.
Инсталиран във вакуум със система за прецизно позициониране спрямо циркулиращия лъч.
Инсталирането във вакуум помага за намаляване на разстоянието между септума и циркулиращия лъч
Високи стойности на електродинамичните сили – изискват специална система за фиксиране на намотката и абсорбиране на вибрациите
Циркулиращ сноп
x
y
z
Магнитопровод
Обратен проводник
Септум проводник
Отклонен сноп
0
B
x
x
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 21: Пулсиращ електромагнитен септум (SMH16 в PS)
Типични характеристики:
• Дължина на магнитопровода: 300 – 1200 mm;
• Въздушна междина: 18 - 60 mm;
• Дебелина на септума: 3 - 20 mm;
• Вакуум (~10-9 mbar);
• Шихтован магнитопровод (0.35 - 1.5 mm);
• Еднонавивкова намотка с водно охлаждане(1 - 80 l/min.);
• Ток (полу-синусоида): 7 - 40 kA;
• Захранван с разряд на кондензатор, наслагване на 1ви и 3ти хармоник и активни филтри за увеличаване на стабилността;
Сензор за определяне положението на снопа
Екран за циркулиращия сноп частици
Инфрачервена лампа за изпичане до 200 ºC
Септум
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 22: Пулсиращ електромагнитен септум (SMH42 в PS)
Система пружини от берилиев бронз за абсорбиране на вибрациите
Посребрена еднонавивкова медна намотка с водно охлаждане
Шихтован магнитопровод
Септум с твърдо хромово покритие за увеличаване на механичната якост
Термодвойки
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 23: Пулсиращ електромагнитен септум
Изолация между магнитопровод и намотка от Kapton® (устойчив на радиация и високи температури полиимид)
Контакт между пружината и намотката от Vespel® (свръхчиста полиимидна пластмаса, подходяща за свръх-висок вакуум, високи температури и радиация)
Каналите за охлаждане са тръбички от неръждаема стомана, вложени в масата на медта
Въздушна междина
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 24: Пулсиращ електромагнитен септум
Канали за поставяне на стоманените тръбички за охлаждането
Лист електротехническа стомана за магнитопровода
Септум проводник
Тръбички от неръждаема стомана, вложени в масата на медта
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 25: Пулсиращ електромагнитен септум
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 26: Пулсиращ електромагнитен септум
Завършена намотка, споена с твърд припой във вакуум
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 27: Пулсиращ електромагнитен септум (BESMH в PSB)
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 28: “Lambertson” септум за инжектиране в LHC (MSI)
Трансферна линия от SPS
Циркулиращ LHC сноп
Инжектиран сноп
Септумът дефлектира снопа хоризонтално надясно;
Кикърът дефлектира вертикално върху централната орбита на LHC.
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 29: Защитни абсорбери
Медна тръба за циркулиращите частици
3m абсорбер от карбон и графит в непосредствена близост до снопа частици
Водно охлаждане
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 30: Механичен и електромагнитен дизайн
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 31: Механичен и електромагнитен дизайн
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 32: Механичен и електромагнитен дизайн
Notes: PSB: 50MeV  1.4GeV;
PS: 1.4GeV  26GeV;
SPS: 26GeV  450GeV;
LHC: 450GeV  7TeV.

## Slide 34: Допълнителни слайдове: Хидродинамично тунелиране в мед на сноп от SPS*
*Експеримент HiRadMat в SPS, снимки F. Burkart

## Slide 35: Хидродинамично тунелиране в мед на сноп от SPS*
*Експеримент HiRadMat в SPS, снимки F. Burkart
a)
b)
c)

## Slide 36: Хидродинамично тунелиране в мед на сноп от SPS*
*Експеримент HiRadMat в SPS, снимки F. Burkart