## Slide 1: Detektory častíc vo fyzike a aj mimo nej...
Peter Chochula
Európske Centrum Jadrových Výskumov – CERN, Ženeva

## Slide 2: Toto je pravdepodobne rozpad Higgsovho bozónu

## Slide 3: A toto je kamera, ktorá to videla (ATLAS - CERN)

## Slide 4: Aj toto je kamera, ktorá to videla (ATLAS - CERN)

## Slide 5: Takto vyzeral Vesmír miliardtinu sekundy po svojom vzniku (pri teplote 100 000 krát vyššej než v strede hviezd)

## Slide 6: A táto kamera to zaznamenala (ALICE- CERN)

## Slide 7: Ako to funguje?

## Slide 8: Zobrazovanie neviditeľného
V tejto prednáške budeme hovoriť o detekcii častíc, meraní ich energie a zobrazovaní dráh
Detekcia častíc sa líši od iných meracích postupov, pretože máme do činenia s objektami s rozmerom rádovo 10-15 m ,
Navyše, najmä vo fyzike vysokých energií, sa tieto objekty pohybujú rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla
Je zrejmé, že bežné finty ako mikroskop nám nepomôžu a musíme sa obzrieť po neštandardných technikách. Na úvod si pomôžeme analógiou s vyšetrovaním dopravnej nehody

## Slide 9: Čo to vlastne detekujeme?
V súvislosti s detektormi sa používajú pojmy ako
  Rádioaktivita
  Ionizujúce žiarenie
  Alfa, beta, gamma žiarenie/častice/lúče....
Častice sa vyskytujú všade okolo nás. Pochádzajú
  Z prirodzených rádioaktívnych zdrojov
  Z Vesmíru (kozmické žiarenie)
  Z ľudskej činnosti (umelé nuklidy, lekárske prístroje, experimenty...)

## Slide 10: Rádioaktivita – zbavenie sa energie
Atóm
jadro
obal
Gamma alebo
fotón
Alfa alebo
jadro hélia
(2p2n)
Beta alebo
elektrón

## Slide 11: Kozmické LEGO

## Slide 12: Základné LEGOkocky

## Slide 13: ... A teda častice , ktoré chceme detekovať sú
Buď
  samotné LEGO kocky (fotón, elektrón, mión)
Alebo
  Väčšie kocky, postavené zo základných (protón, neutrón...)
Častice často žijú iba krátku dobu a potom sa rozpadnú na objekty, ktoré dokážeme zaregistrovať:
  Fotóny
  Neutróny
  Iné nabité častice

## Slide 14: Ako registrujeme častice?
Všímame si stopy, ktoré častice zanechali po prechode detektorom
Z týchto stôp zrekonštruujeme zaznamenanú udalosť

## Slide 15
Pri vyšetrovaní nehody často vidíme len jej dôsledok
Po zhodnotení stôp ...
... a aplikácii fyzikálnych zákonov, poznatkov o stave a vybavení vozidla, stave vozovky...
... dokážeme zistiť príčinu
Detekcia častíc vychádza z podobných myšlienok
V prednáške sa budeme venovať stopám, ktoré častice zanechávajú a metódam, akými môžeme tieto stopy registrovať

## Slide 16: Čo sa stane ak častica preletí látkovým prostredím ?
Prechod častíc látkovým prostredím sa riadi presnými pravidlami, ktoré závisia od
  Typu častice
    Nabité Častice reagujú inak ako neutróny, či fotóny
  Energie Častice
  Samotného prostredia
    Neutrón sa v parafíne spomalí, v betóne rozptýli a v uráne vyvolá jadrovú reakciu
Ako teda častice interagujú ?

## Slide 17: Bethe-Blochov vzťah pre ionizačné straty

## Slide 18
OK, to bol iba žart.
Pre pochopenie funkcie detektorov nepotrebujeme ísť príliš do detailov

## Slide 19
Nabitá častica
Brzdné žiarenie
Excitácia
Čerenkovove žiarenie
Ionizácia
Jadrové realcie

## Slide 20: Čo si zapamätáme?
Pre prechode nabitých častíc prostredím vzniknú
  Voľné elektróny
  Excitované atómy
  Fotóny
  Produkty jadrových reakcií
Nabitá častica po sebe zanechala stopu v podobe iných častíc

## Slide 21
Fotón
Fotoefekt
Comptonov rozptyl
Tvorba párov

## Slide 22: Čo si zapamätáme?
Fotón zanechá za sebou stopu vo forme Fotónov, alebo elektrónov
  Elektrón je nabitá častica, o tých sme si práve hovorili

## Slide 23
Neutrón
Pružný rozptyl
Energia sa rozdelí medzi jadro a rozptýlený neutrón, pričom jadro ostáva v nevzbudenom stave (analógia s biliardom)
Nepružný rozptyl
Odrazené jadro sa vzbudí a následne deexcituje vyžiarením neutrónov a/alebo fotónov
Radiačný záchyt
Neutrón je pohltený v jadre a vyžiarí sa fotón
Záchyt a uvoľnenie nabitých častíc
Jadro sa deexcituje vyžiarením nabitých častíc, ktoré musia mať dostatočnú energiu na prekonanie coulombovskej bariéry
Štiepenie
Jadro sa rozštiepi na fragmenty a uvoľnia sa neutróny
Deje pri vysokých energiách
Vysokoenergetické neutróny trieštia jadrá na množstvo fragmentov

## Slide 24: Čo si zapamätáme?
Neutrón zanechá za sebou stopu vo forme nabitých častíc alebo fotónov

## Slide 25: Pohyb nabitých častíc v elektrickom a magnetickom poli
V závislosti na polarite poľa a náboji je častica urýchľovaná alebo spomaľovaná
Dráha nabitej častice v magnetickom poli je zakrivená
  Smer a polomer zakrivenia závisí od:
    Náboja častice
    Hybnosti častice
    Orientácie magnetického poľa
  Čiže, ak poznáme orientáciu magnetického poľa,
    Zo smeru zakrivenia vieme určiť náboj častice
    Z polomeru zakrivenia vieme určiť hybnosť
    ... Čo vysvetľuje posadnutosť časticových fyzikov magnetmi...

## Slide 26: Príklad pohybu častice v elektrickom a magnetickom poli
Zdroj : http://www.physics.ucla.edu/plasma-exp/beam/
Elektrónový zväzok je emitovaný z katódy.
Viditeľné žiarenie je produkované pri deexcitácii atómov argónu
Zväzok je emitovaný v prostredí bez elektrického a magnetického poľa
Magnetické pole je zapnuté
Zväzku je postavená do cesty negatívne nabitá mriežka
Zväzok sa pohybuje v elektrickom aj magnetickom poli

## Slide 27: Jadrové emulzie
Henri Becquerel si všimol, že ak položí na fotografickú platňu uranové soli, na platni sa objavia po vyvolaní škvrny
  tento jav pripísal novému žiareniu, ktoré sa líšilo od čerstvo objavených X lúčov (Rontgen)
  Neskôr Becquerel ukázal, že toto žiarenie ionizuje plyny
Fotografická platňa bola vlastne predchodcom emulzných detektorov
  Ionizujúca častica pri pre prechode emulziou v ktorej sa nachádzajú zrnká bromidu strieborného uvoľňuje striebro
  Po vyvolaní emulzia sčerná pozdĺž dráhy častice
  Meranie dĺžky dráhy poskytlo informáciu o energii častice
Henri Becquerel
(1852-1908)
Nobelova cena za fyziku 1903
Spoločne s Pierre and Marie Curie

## Slide 28
Niektoré parametre emulzií:
Priemer zrniek halogénov striebra ~0.2 μm
Typická hrúbka emulzie ~600μm
Presnosť merania polohy ~1μm
www.space.saske.sk
Energetické straty častice narastajú ko koncu jej dobehu
Tento efekt je pekne viditeľný v emulzii, ku koncu dráhy je sčernanie väčšie

## Slide 29
Už v počiatkoch sa jadrové emulzie využívali v experimentoch s kozmickým žiarením
V modernej dobe sa objavili pre tento istý účel aj v na palube kozmického laboratória Skylab
History.nasa.gov

## Slide 30: Scintilačné detektory
www.mppmu.mpg.de

## Slide 31: Scintilačný detektor
Niektoré materiály vyžarujú pri prechode častice detekovateľné svetlo
  Fotóny sú emitované pri deexcitácii vzbudených molekúl
Vhodný scintilátor musí:
  Vyžarovať fotóny správnej vlnovej dĺžky s vysokou účinnosťou a „hlavne rýchlo“
  Byť transparentný pre tieto fotóny
Svetlo z prvých scintilatórov sa registrovalo priamo okom
Dnešné scintilátory bývajú čítané elektronicky (napríklad fotonásobičmi)

## Slide 32: Rutherfordov experiment
Scintilátor
Odrazená
α častica
Zlatá fólia
Zdroj α častíc
Rozptýlené α častice
Comptonov model jadra
Rutherfordov model jadra
Ernest Rutherford
(1871-1937)
Nobelova cena za chémiu 1908
Hans Geiger and Ernest Marsden pod vedením E. Rutherforda pozorovali rozptyl α častíc pod veľkým uhlom
Rutherford tento fakt interpretoval tým, že hmotnosť atómu musí byť sústredená v jeho jadre
V experimente bol použitý scintilátor, záblesky boli pozorované pod mikroskopom a registrované ručne

## Slide 33: Komponenty scintilačného detektora
http://www.reak.bme.hu
scintilátor
svetlovod
fotonásobič
Fotonásobič
(zariadenie na konverziu fotónov na elektróny)
svetlovod
ATLAS
Modul scintilačného kalorimetra

## Slide 34: Elektronické čítanie informácie zo scintilátora
Na dynódach sa znásobuje počet elektrónov
Faktor zosilnenia°býva 10E6
Typická doba formovania signálu 200 ps
(Burle Industries)
Pore : 2 mm
Pitch: 3 mm
Mikrokanálové doštičky zosiľňujú signál podobne ako fotonásobič

## Slide 35: Scintilačné detektory nájdeme napríklad v medicíne

## Slide 36: Hmlová komora

## Slide 37: (Wilsonova) Hmlová komora
Charles T.R. Wilson
(1869-1959)
Nobelova cena za fyziku 1927
(spoločne s Comptonom)
Ernst Rutherford: Hmlová komora bola najoriginálnejším a najkrásnejším prístrojom v dejinách fyziky
nádoba s piestom naplnená čistým vzduchom a vodnou parou
pri prudkom pohybe piestu dôjde k expanzii polynu a poklesu jeho teploty
  Para je presýtená ale nemá na čom kondenzovať
ióny vytvorené preletom častice fungujú ako kondenzačné jadrá
  Pozdĺž dráhy častice sa vytvorí hmlová stopa
V difúznej komore sa presýtenie dosahuje pomocou teplotného gradientu (nepotrebuje expanziu, je pripravená k registrácii neustále)

## Slide 38
Prvá expanzná komora z roku 1899
Určená na štúdium hmly
Originál komory z roku 1911

## Slide 39: V hmlovej komore bolo urobených mnoho objavov
Vizualizácia jadrovej premeny
α+N -> O+p
Použitá komora bola schopná „neuveriteľnej rýchlosti"
(expandovať mohla až trikrát za sekundu)
Objav pozitrónu
Vizualizácia tvorby e+e- párov a anihilácie
Demoštrácia Comptonovho javu

## Slide 40: Bublinové detektory

## Slide 41: Bublinová komora
Donald Arthur Glaser
(1926)
Nobelova cena za fyziku 1960
princíp činnosti je veľmi podobný hmlovej komore
V najznámejšej konfigurácii je nádoba detektora naplnená kvapalinou ohriatou tesne pod bod varu
  Pohyb piestu zníži tlak kvapaliny a privedie ju do metastabilného stavu
  Energia uložená prelietavajúcou časticou privedie kvapalinu do varu
    Bublinky s priemerom  10 m sa tvoria pozdĺž dráhy
  piestom sa kvapalina opäť stlačí a bublinky skolabujú, komora je pripravená na ďalšie meranie
universe-review.ca

## Slide 43: Gargamelle (CERN)
Neutrálne prúdy boli objavené v Gargamelle v roku 1972. Objav potvrdil teóriu, že elektromagnetická sila a slabá sila sú prejavmi tej istej interakcie.
Na obrázku je prvý event dokazujúci ich existenciu
Tento event bol jediný svojho druhu v kolekcii viac než 300 000 analyzovaných fotografií

## Slide 44: Big European Bubble Chamber (BEBC)
Inštalovaná v roku 1973-1984
3,7 m priemer, 4 m výška, 35m3 kvapaliny
22 experimentov, 600 vedcov z 50 laboratórií
6,3 milóna fotografií
3000 km filmového materiálu

## Slide 45: BEBC
D* event v BEBC

## Slide 46: Meranie uhlu dráh
1958

## Slide 47: Analýza filmov
1961

## Slide 48: Analýza filmov
Digitalizácia snímok na CDC3100
April 1967

## Slide 49: Measuring films
ERASME merací systém pre BEBC
Feb. 1974

## Slide 50: Plynové detektory

## Slide 51: Ionizácia – odtrhnutie elektrónu z atómu
Pri prechode nabitej častice plynným prostredím dochádza k ionizácii pozdĺž jej dráhy
  Elektróny a kladne nabité ióny tvoria základné komponenty detekovaného signálu
Ak dodáme elektrónu energiu, môže sa uvolniť a zanechá po sebe kladne nabitý ión
Voľný elektrón
Ión

## Slide 52: Ionizácia v plynnom prostredí
Ak vložíme do plynu elektródy, elektróny budú driftovať k anóde a ióny ku katóde
Ak je pole príliš slabé, elektróny a ióny rekombinujú. Ionizácia zanikne
Ak je elektrické pole dostatočne silné, driftujúce častice získajú energiu a spôsobia sekundárnu ionizáciu (nazývanú aj Townsendova lavína)
http://www.reak.bme.hu/
http://www.ndt-ed.org

## Slide 53: Ionizačný detektor
- +
- +
- +
+ -
+ -
-
+
Ióny
elektróny
katóda
anóda
Kde sme sa už stretli s ionizačnou komorou?
V detektore dymu (požiarnom hlásiči)
Dve ionizačné komory naplnené vzduchom obsahujú α žiarič (Am)
Referenčná komora je uzavretá a meria sa na nej ionizačný prúd
Detekčná komora nasáva vzduch z okolia
  Častice dymu znižujú ionizáciu a tým aj meraný prúd
Veľký rozdiel prúdu v referenčnej a meracej komore spustí alarm
Plynový ionizačný detektor pozostáva z dvoch elektród vožených do plynu.
  Elektróny a ióny driftujú k elektródam a vytvoria merateľný impulz

## Slide 54: Iskrová komora
Ak to „preženieme“ s napätím na elektródach (~20000 V), preskočí medzi nimi (pozdĺž ionizačnej stopy častice) iskra
Ak naukladáme vrstvy elektrón na seba, môžeme sledovať dráhu častice
Iskrová komora v expozícii Microcosm CERN

## Slide 55: Iskrová komora
Experiment s iskrovými komorami (CERN 1974)
Iskrová komora pre neutrínové experimenty (CERN 1962)
Iskrová komora spektrometra OMEGA (CERN 1971)
Signál z iskrových komôr sa dal registrovať elektronicky ale aj akusticky
Polohové rozlíšenie bolo na úrovni 300 um

## Slide 56: Streamerová komora
Streamerová komora funguje podobne ako iskrová
  Veľmi vysoké napätie (500 000 V) je aplikované na veľmi krátky čas (15 ns)
  iskra nemá čas preskočiť až k elektróde, ale vyvinie sa iba v blízkosti dráhy častice
  dráhy častíc boli obvykle fotografované
Streamerová komora v CERNe 1974

## Slide 57
Rozpad ++e+ v streamerovej komore (1984)

## Slide 58
Event pri energii 6.4 TeV (Síra - Zlato) (NA35)
Júl 1991

## Slide 59: Geiger-Muellerov detektor
Pravdepodobne najznámejší detektor (podľa mena)
  Prvý detektor tohto typu vyvinul Alexander Geiger spoločne s E. Rutherfordom v roku 1908
  Spoločne s Waltherom Muellerom ho Geiger ďalej zdokonalil v roku 1928
GM trubice pracujú v oblasti, kde veľkosť impulzu nazávisí od energie častice
  používajú sa na meranie aktivity (počet impulzov za jednotku času)
Vhodnou voľbou náplne a materiálu detektora je možné dosiahnuť citlivosť na široké spektrum detekovaných častíc (e, γ, n...)

## Slide 60: Mnohovláknové detektory
Georges Charpak
(1924)
Nobelova cena za fyziku 1992
(za objav mnohovláknových komôr)
G. Charpak vyvinul mnohovláknový detektor
Anóda bola nahradená množstvom paralelných vlákien
  získali sme tak vlastne „mnoho detektorov v jednom“, pretože signál z každého vlákna môže byť meraný samostatne
  Fyzikom sa otvorila cesta na meranie dráh častic s vysokou presnosťou
  Lekári (ale aj colníci) získali nástroj na presné zobrazovanie

## Slide 61
Mnohovláknová proporcionálna komora (1970)

## Slide 62: Aplikácia mnohovláknovej komory na colnici

## Slide 63: ... alebo v medicíne

## Slide 64: ... a samozrejme v fyzike

## Slide 65
Na tomto mieste naše rozprávanie o plynových detektoroch zastavíme
Chceme dať ešte šancu iným technikám
Žiaľ musíme vynechať množstvo veľmi zaujímavých plynových detektorov
Multi Wire Proportional Chambers MWPC
Time Projection Chambers
Time Expansion Chambers
Proportional Chambers
Thin Gap Chambers
Drift Chambers
Jet Chambers
Straw Tubes
Micro Well Chambers
Cathode Strip Chambers
Resistive Plate Chambers
Micro Strip Gas Chambers
GEM - Gas Electron Multiplier
Micromegas – Micromesh Gaseous Structure

## Slide 66: Čerenkovovo žiarenie
Historicky prvá fotografia čerenkovovho žiarenia z Pb zväzku v CERNe
(J.Ružička a spol.)

## Slide 67: Čerenkovovo žiarenie
Čerenkovovo žiarenie vzniká pri prechode nabitej častice dielektrikom ak je rýchlosť častice vyššia než rýchlosť svetla v tomto prostredí
Podobný efekt možno pozorovať ak objekt prekročí rýchlosť zvuku
  Zvukové vlny nedokážu unikať „dostatočne rýchlo“ od objektu, ktorý ich vyvoláva a dôjde k vytvoreniu rázovej vlny
Pri prechode nabitej častice dielektrikom sa vzbudené elektróny vracajú do pôvodného stavu vyžiarením fotónov.
  Tieto sa pohybuju pomalšie, ako porucha, ktorá ich vyvoláva a vznikne rázová vlna
Pavel Aleksejevič Čerenkov
(1904-1990)
Nobelova cena za fyziku 1958
(spoločne s Frankom a Tammom)
the
Cherenkov
radiator
q, b
m
the
particle
the
light
cone

## Slide 68: Čerenkovovo žiarenie v jadrovom reaktore TRIGA MarkII (reaktor je naplnený vodou)
www.imgc.cnr.it

## Slide 69: DELPHI RICH (1989)

## Slide 70: COMPASS RICH (2001)

## Slide 71: ALICE HMPID (2007)

## Slide 72: Polovodičové detektory
Princíp polovodičových detektorov sa podobá plynovým:
  Častica odovzdá energiu elektrónu, ktorý sa uvoľní a putuje detektorom
  Oproti plynu je táto energia asi 10krát nižšia

## Slide 73: Polovodičové detektory
  Polovodič je materiál, ktorý má veľmi úzke zakázané pásmo a stačí malá energia na to, aby sa elektróny dostali do vodivostného pásma
  V polovodiči sú nosičmi náboja elektróny a diery
    Podľa toho, ktorý nosič je majoritný, rozlišujeme polovodiče typu „n“ a „p“
  Pri styku 2 materiálov opačného typu polovodivosti dôjde k vytvoreniu ochudobnenej zóny (bez voľných nosičov)
K vyrobeniu polovodičového detektora nám chýba už len malý krok
  Potrebujeme rozšíriť ochudobnenú zónu na celý detektor
Prečo? A ako?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 74: Princíp činnosti polovodičového detektora
Prečo potrebujeme rozšíriť ochudobnenú zónu?
  Pretože v nej nie sú voľné nosiče náboja
  Ak touto zónou preletí ionizujúca častica, ľahko vytvorí elektróny a diery
    Tieto však mimo ochudobnenej zóny rekobinujú a signál sa stratí
  Ak však rozšírime ochudobnenú zónu na celý detektor, nosiče náboja môžu driftovať k elektródam
A ako rozšírime teda ochudobnenú zónu?
  Aplikovaním vhodného (záverného) napätia

## Slide 75: (Mikro)Stripový detektor
fotonásobič
Al strip
Pasivačný oxid
(100-200 nm)
P+ strip
n+ strip
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
Vzdialenosť medzi implantovanými stripmi býva obvykle niekoľko μm
Pasivačný oxid chráni detektor
Al stripy sú naparené na povrchu oxidu a zbierajú náboj kapacitnou väzbou
  Al stripy bývajú spojené s odčítavacou elektronikou
Polohové rozlíšenie stripových detektorov je na úrovni μm
Doba zberu náboja býva niekoľko ns
Ak vyrobíme stripy na oboch stranách detektora, môžeme merať dve koordináty naraz

## Slide 76: Modul stripového detektora pre ALICE

## Slide 77: Pixlový detektor, polovodičový zázrak
pixlové detektory sú momentálne najpokročilejšie plovodičové detektory
Elektródy v tvare malých plôšok, čiže poskytujú priamo dvojrozmernú informáciu
Na rozdiel od stripov, nemôžu byť pripojené k elektronike na okraji detektora, elektronika musí „sedieť“ priamo nad pixlami
Prepojenie pixlu s elektronikou sa realizuje prostredníctvom mikro gulôčiek (bumps) s priemerom niekoľko mikrometrov
Pixlový čip pre ALICE
8192 pixlov!

## Slide 78
Prepojenie detektora s elektronikou sa realizuje väčšinou pomocou kovových (hliníkových) mikrodrôtikov s priemerom asi 20mikrometrov
Spojenie drôtika s kontaktom sa robí ultrazvukom
Mst.tu-berlin.de

## Slide 79: Pixlový detektor experimentu ATLAS

## Slide 80: Testy pixlového detektora pre ALICE

## Slide 81: ALICE

## Slide 82: Kremíkový dráhový detektor experimentu ATLAS

## Slide 83: A ako to dáme všetko dokopy?
Veľké experimenty využívajú detektory zložené z mnohých komponentov
  Každý subdetektor poskytne kúsok informácie
    Typ častice
    Dráha častice
    Hybnosť častice
  Úloha online systémov je tieto kúsky poskladať do uceleného obrazu, vhodného na analýzu

## Slide 84: Ako určíme typ častice?
Kombináciou údajov (ako CSI XXX)
... odlišné interakcie s rôznymi detektormi...
... charakteristika interakcie...

## Slide 85
Každá vrstva experimentu poskytne kúsok informácie

## Slide 86: ALICE – Heavy Ion Experiment at LHC
Detector:
Size: 16 x 26 m (some components installed >100m from interaction point)
Mass: 10,000 tons
Sub-detectors: 18
Magnets: 2
Collaboration
Members: 1500
Institutes: 120
Countries: 35

## Slide 87: Al nosná konštrukcia detektorov

## Slide 88: Tienenie trubice so zväzkom

## Slide 91: Detektor experimentu ALICE

## Slide 92: Kremíkové detektory v Alice

## Slide 93: ALICE SPD (Silicon Pixel Detector)
10 000 000 elektronických kanálov

## Slide 94
Inštalácia ITS do ALICE

## Slide 95: ALICE Transition Radiation Detector (TRD)
> 500 driftových detektorov, 760 m2
28 m3 plynu na báze Xe
1.2M elektronických signálov
  65000 MCM
  250 000 procesorov
  17TB/s (136 Tb/s) dát
89 LV napájacích zdrojov
~65 kW tepelné straty
DCS control board (~750 used in ALICE)
Readout boards
1 of 65000 MCMs

## Slide 97
Veľmi Vysoké napätie (100 kV)
25um VVN membrána
Vysoké napätie (3 kV)
Nízke napätie (60 kW)
Odčítavacia elektronika namontovaná priamo na komorách
Chladenie 0.1 oC stabilizácia
Plyn(88 m3)
510 cm
  l = 5.1 m, d = 5.6m
  570 k odčítavaných kanálov
ALICE TPC
Time Projection Chamber

## Slide 98: Inštalácia ALICE TPC
Inštalácia komôr v CERNe

## Slide 99: Čerenkovov detektor

## Slide 100: Miónové detektory

## Slide 101: Kontrolný systém
170 servers
700 embedded computers
Oracle DB with 144TB raw storage
1200 network attached devices

## Slide 102: Experiment ATLAS
>>> ATLAS

## Slide 103: Magnet experimentu ATLAS

## Slide 104: Elektromagnetický kalorimeter ATLASu
Vrstvy kalorimetra
Zaliate tekutým argónom
Barrel part made of 32 modules,
“endcaps” - of 8 modules

## Slide 105: Inštalácia kalorimetra

## Slide 106
LHC detektory robia 40 miliónov snímok každú sekundu
Dátový tok:
1,000,000 GB za sekundu
Po odfiltrovaní:
1 GB za sekundu

## Slide 107
Computing GRID: 1 Peta-Byte / deň analyzovaných v reálnom čase
Analýza dát:
250,000 CPU
Data GRID:
Distribuované úložisko dát
Vysokorýchlostné linky 100 Gb/s
CERN produkuje 1% celosvetovej digitálnej informácie

## Slide 108: ... Toľko na úvod....