## Slide 1: Installation et mise en service du système cryogénique de l’ESS
Romain Goncalves
Cryogenic operator, ESS
16-18 septembre 2019 @ CERN
www.europeanspallationsource.se

## Slide 2: Sommaire
Vue d’ensemble
Fournisseurs et partenaires
Equipe cryo
Les installations cryogénique
Conclusions
Questions

## Slide 3: (1.1) Où se trouve la cryogénie sur le site?
Cryo Compressor Building
Coldbox Hall and
Cryomodule Teststand
Cryogenic Moderator Room
Neutron Instrument Halls
Accelerator Tunnel
Notes: En surfaces : Batiment compresseurs, batiment boite froide, station d’essai des cryomodules
En sous-sol : tuyauteries salle des machines => boites froides, ligne cryogénique entre TMCP et les modérateurs
Tunnel : cryomodules, boites froides auxiliaire, ligne cryogénique

## Slide 4: (1.2) vue aérienne Août 2019
Bâtiment compresseurs Epurateur extérieur
Systéme de récupértion
Stockage helium pure 19x70m3 @25bars
Cadres d’Ghe impure
3 boîtes froides + station de remplissage
600m

## Slide 5: (1.2) vue aérienne Août 2019
la cible en tungstène
600m
Bâtiment compresseurs
Bâtiment des boites froides

## Slide 6
Stockage d’helium pure
Epurateur extérieur
Système de récuparation d’GHe
ACCP : Système cryo de l’accélérateur
5 m3
LHe Tank
TMCP : Système cryo des modérateurs de la cible
Dewars mobile Lhe
Système de Cryodistribution Station d’essai
Instruments & Experiences
Stockage LN2
Dewars mobiles LN2
Système de cryodistributionLinac Elliptique
Cryomodules Elliptiques
Station d’Essai de Lund 2
Système de cryodistribution pour la cible
Boite froide de circulation de L’Hydrogène
Hydrogen Modérateur à Hydrogène
Système de cryodistribution
Spoke Linac
Spoke
Cryomodules
20 m3 LHe Dewar
(1.4) Diagramme d’ensemble du system cryo d’ESS
TICP : Système cryo tests & instruments
Notes: ACCP: 3kW @ 2K, 11kW @ 40K, 270 l/h Liquefaction  special plant, power consumption in MW range, big industrial compressors, sophisticated CC system
TICP: 76W @ 2K, 420W @ 40K, 6 l/h Liquefaction  standard plant customized.
TMCP: 32kW @ 15-20K , 1000g/s Ghe  very large again, some challenges but not terribly sophisticated process, compared to ACCP
Large and sophisticated cryo-distribution system for all plants and their consumers

## Slide 7: Sommaire
Vue d’ensemble
Fournisseurs et partenaires
Equipe cryogénique
Les installations cryogénique
Conclusions
Questions

## Slide 8: (2.1) Partenaires avec des contributions en nature
Cryomudules à cavités Elliptiques: CEA (France)
Cryomodules à cavités Spoke: IPNO (France)
Distribution cryo pour le Linac Elliptique: WrUT (Poland)
Distribution cryogénique pour la ligne cryo et la station d’essai de Lund: WrUT (Poland)
Distribution cryogénique pour le linac spoke: IPNO (France)
Système cryogénique des modérateurs de la cible: FZJ, TUD (Germany)
Station d’essai pour les cryomodules à cavités Spoke : Uppsala University (Sweden)
Et d’autre à venir…

## Slide 9: (2.2) Partenaires commerciaux
ACCP: Linde Kryotechnik (Switzerland)
TICP: Air Liquide Advanced Technologies (France)
TMCP: Linde Kryotechnik (Switzerland)
Warm Piping Installation: Powerheat (Sweden)
Réservoir de stockage GHe: UBH International (United Kingdom)
Livraison d’hélium gas et liquide : Strandmöllen AB(Sweden), Woikoski(Finland)
Et d’autre à venir

## Slide 10: Sommaire
Vue d’ensemble
Fournisseurs and partenaires
Groupe Cryo
Les installations cryogénique
Conclusions
Questions

## Slide 11: Groupe Cryogénique
Cryogenic Operator
2019…
?
Cryogenic Operator
2020…
?
Johnny Råström Cryogenic Technician
Mattias Olsson Cryogenic Operator
Per Nilsson
Cryogenic Operator
Chao Yijun
Undergraduade student
Jianqin Zhang
Post Doc
Xilong Wang
ACCP Project Engineer
Xiaotao Su
Cryogenic Engineer
Philipp Arnold
Section Leader,
TICP Project Engineer
Romain Goncalves
Cryogenic Operator
Jarek Fydrych
CDS Project Engineer
Piotr Tereszkowski
Designer (consultant)

## Slide 12: Sommaire
Vue d’ensemble
Fournisseurs et partenaires
Equipe cryogénique
Les installations cryogénique
Conclusions
Questions

## Slide 13: (4.1) TICP : Test and Instruments Cryoplant
Les besoins des cryomodules
  Refroidissement at 2K (supercritique, pompage des vapeurs)
  LHe pour le refroidissement des coupleurs de puissance
  40-50K les écrans thermiques
Courtesy of Air Liquide Advanced Technologies, France
Courtesy of CEA Saclay, France
Courtesy of Kriosystem, Poland
Le système cryo doit fournir:
  Pompage en dépression
  Plusieurs étapes de purification
  Haute flexibilité

## Slide 14: (4.1) TICP : Test and Instruments Cryoplant
Standalone Helium Purifier
Helium Recovery System
5 m3
LHe Tank
LHe Mobile Dewars
Test Stand Cryodistribution System
Instruments & Experiments
LN2 Storage Tanks
LN2 Mobile Dewars
Test Stand Lund 2
Test & Instrument Cryoplant
Cahier des charges
Boite froide :
  Refroidissement de la station d’essai des cryomodules : 76W @ 2K, 420W @ 40K avec 6 l/h Liquéfaction
  Liquéfaction for NSS: 7500 l/month
  Système de récupération de l’hélium pour les trois installations cryogénique d’ESS.
  Fourniture d’helium liquide pour l’Université de Lund et MAX IV : 1000 l/month
Système de récupération
  Retour d’hélium des différents instruments
  Flash de la station de remplissage et différents transfer d’hélium
  Evaporation des Dewars, régénération des épurateurs et adsorbeurs, conditionnement
  Soupape de sécurité du cryomodule
  Compression, storage, distribution of impure helium
Eputeur extérieur
  Vider les cadres HP quand l’épurateur interne n’est pas disponible
  Purifier le gas des autres installations pendant les phases de démarrage
14

## Slide 15: (4.1) Test and Instruments Cryoplant
Source d’hélium impure

## Slide 16: (4.1) Test and Instruments Cryoplant
TICP consist of
HELIAL ML ™
Process Vacuum Pumps
5000 l LHe Dewar
Filling and mobile Dewar boil-off station
100 m3 gasbag
2 x 60 m3/h recovery compressors
12 m3 HP impure storage bundles
Stand-alone purifier
HELIAL ML including
LHe sub-cooler vessel and coil
Thermal shield circuit
4-fold CTL interface
Special GMP

## Slide 17: (4.2) ACCP : Accelerator Cryoplant
Notes: Il manque le sêcheurs HP en sortie de coalesceurs

## Slide 18: (4.2) ACCP : Accelerator Cryoplant
Livraison des principaux composants
18

## Slide 19: (4.2) ACCP : Accelerator Cryoplant
Diagram du procédé
19
Trois compresseurs à vis, six turbines, trois compresseurs froid et plusieurs échangeurs de chaleur à plaques en Aluminium
Cycle de compressions multiple et une garde helium pour le compresseur en depression SP
Control de la puissance
  Une pression variante pour le cycle HP
  Des moteurs à variateurs de fréquences ABB pour les compresseurs SP, LP et les compresseurs froids
  Un jeu deuxième jeu roues de compression pour les compresseurs froids
Récupération de l’énergie pour être réinjecter dans le réseau de chauffage urbain
Notes: Six turbines and without LN2 precooling
One bed dryer and without external purifier
One cold box
Additional flow is coming back from the cold box and the total flow is compressed in a single compression stage (HP)
Because of the continuous adjustment of the middle pressure a frequency converter is not required in the HP stage
The screw compressor can be operated at its best efficiency during all operation modes
80 K adsorber trip temperature: 85 K
Three cold compressor in series

## Slide 20: (4.2) ACCP : Accelerator Cryoplant
Caractéristiques principale du système ACCP
Puissance electrique | 2.37 MW |  |  |  |  | 
Puissance @ 4.5 K Puissance @ 2 K | ~9 kW ~3 kW |  |  |  |  | 
 | Vi | Psuc, bara | Pdis, bara | , g/s | Ps, kW | VFD
SP compressor (33K/71K) | 4.0 | 0.607 | 4.25 | 117 | 303 | Yes
LP compressor (33K/83K) | 2.6 | 1.05 | 4.25 | 285 | 516 | Yes
HP compressor (40K/83K) | 2.6 | 4.05 | 20.5 | 735 | 1383 | NO
 | Vi | Psuc, bara | Pdis, bara |  | Ps, kW | VFD
SP compressor (33K/71K) | 4.0 | 0.607 | 4.25 | 117 | 303 | Yes
LP compressor (33K/83K) | 2.6 | 1.05 | 4.25 | 285 | 516 | Yes
HP compressor (40K/83K) | 2.6 | 4.05 | 20.5 | 735 | 1383 | NO
Système d’épuration (ORS/dryer/cryogenic adsorbers) | Oil | BOR (1000 ppm) - Coalescer in skid (10 ppm) - FOR (0.5 ppm Aerosols and 10 ppb Vapour) |  |  |  | 
 | Water | One bed on line dryer (0.1 ppmv) |  |  |  | 
 | Air | Two 80 K Adsorbers (73 K, 20 bar) and one 20 K adsorber (24 K, 20 bar) |  |  |  | 
Cold compressors | Ceramic ball motor bearing; Exact same as DESY 1-3 Stages, HS270(CC1), HS220(CC2 and CC3); Nominal mass flow rate:116.6 g/s |  |  |  |  | 
Échangeurs de chaleur | NTU<35 per block, Calculations conducted for all modes, Two horizontally installed |  |  |  |  | 
Dewar LHe | 20’000 Dewar (2.2 tons) + Subcooler in cold box (1500 liter) |  |  |  |  | 
Stockage d’GHe | 14 reservoirs X 70 m3 at 20 bar (2.7 tons) (CMs + CDS + ACCP in total) |  |  |  |  | 
Notes: Heat exchanges, turbines, cold compressors datasheet could be found in the back-ups.
2 K mass flow is the exact same with DESY
Desy is appreciated by long term help and valuable advice
HCF12 oil instead of Breox B35 Oil: easy storage and handling as well as improved performance
Charocal adsorber (room temperature) is designed for an operation time of more than 18’000 h
Dryer allowing operation with up to 10 ppm of humidity in the recycled helium for about 15 days before regeneration takes place

## Slide 21: (4.3) TMCP : Target Moderator Cryoplant

## Slide 22: (4.3) TMCP : Target Moderator Cryoplant
Pure Helium
Gas Storage
Standalone Helium Purifier
Helium Recovery System
Accelerator
Cryoplant
5 m3
LHe Tank
Target Moderator
Cryoplant
LHe Mobile Dewars
Test Stand Cryodistribution System
Instruments & Experiments
LN2 Storage Tanks
LN2 Mobile Dewars
Cryodistribution System for Elliptical Linac
Elliptical
Cryomodules
Test Stand Lund 2
Target Cryodistribution System
Hydrogen Circulation Box
Hydrogen Moderator
Cryodistribution System for
Spoke Linac
Spoke
Cryomodules
20 m3 LHe Tank
Test & Instrument Cryoplant
  Target Moderator Cryoplant (TMCP) – Fournit un refroidissement à l'échangeur de chaleur H2 / He pour éliminer la chaleur du circuit d'hydrogène. Il fonctionne à environ 15 K et 2,1 MPa.
  Cryogenic Moderator System (CMS) –Système cryogénique à Hydrogène qui fait circuler de l'hydrogène liquide sous-refroidi dans des modérateurs froids et élimine la chaleur via un échangeur thermique H / He
  Cold Moderators – Les modérateurs d'hydrogène cryogénique utilisent de l'hydrogène liquide sous-refroidi à 17 K et 1,1 MPa pour réduire/absorber l'énergie des neutrons.
Notes: ACCP: 3kW @ 2K, 11kW @ 40K, 270 l/h Liquefaction  special plant, power consumption in MW range, big industrial compressors, sophisticated CC system
TICP: 76W @ 2K, 420W @ 40K, 6 l/h Liquefaction  plant well in the standard range
TMCP: 32kW @ 15-20K  very large again, some challenges but not terribly sophisticated process, compared to ACCP
Large and sophisticated cryo-distribution system for all plants and their consumers

## Slide 23: (4.3) TMCP : Target Moderator Cryoplant
  Fonction principale
Récupérer la chaleur provenant du circuit hydrogène CMS
  Fonctions en opération
Faire circuler de Ghe dans la ligne de tranfert cryogénique (CTL)
Opérer entre différentes charges thermique
Fonctioner entre différents mode
TMCP en quelque chiffres
Charge thermique maximale: 30 kW at 15 K
Large gamme de charges thermiques dynamique: 5-30 kW
? years from 1st protons on target to full power operation
Des modes de fonctionnement multiple
  Steady state – 15-100% of capacity
  Transitoire – mise en froid et réchauffage
  Basculement – changement très rapide sur des periodes courtes

## Slide 24: (4.3) TMCP : Target Moderator Cryoplant
He cryoplant capacity | 30.3 kW @ 15K
He mass flow rate | 1125 g/s
H2 mass flow rate | ~ 1000 g/s
Closed loop modified Brayton cycle
1
2
3

## Slide 25: Sommaire
Vue d’ensemble
Fournisseurs et partenaires
Equipe cryogénique
Les installations cryogénique
Conclusions
Questions

## Slide 26: Conclusions
Les trois systems cryogénique sont installés:
- TICP en operation avec livraisons d’LHe régulières et refroidissement de la ligne cryogénique du cryomodule de la station d’essai
-TMCP a passé sa première phase d’essai de reception, la seconde sera avec la ligne cryogénique de 400m de long et le système cryogénique des modérateurs.
-ACCP

## Slide 27: 2019 European Cryogenics Days – 7, 8 Oct 2019 @ Lund Sweden
Conference Chairs: Marcel ter Brake (University of Twente ) & John G Weisend II (ESS)
Conference Session Leaders:
Marcel ter Brake
Jaroslaw Fydrych (ESS)
Christine Darve (ESS)
Christoph Haberstroh (TUD)
John G Weisend II
Shrikant Pattalwar (STFC)
Conference Organizing Committee:
Marcel ter Brake
John G Weisend II
Weiying Li (ESS)
Philipp Arnold (ESS)
Wolfgang Hees (ESS)
Jaroslaw Fydrych (ESS)
XiLong Wang (ESS)
XiaoTao Su (ESS)
Gunilla Jacobsson (ESS)
ECD2019@esss.se
Welcome * Välkommen * Welkom * Willkommen * 欢迎

## Slide 28: Merci pour votre attention! Tack för er uppmärksamhet!
www.europeanspallationsource.se
Questions?

## Slide 29: Coldbox liquefaction and internal purification
Test set-up
Test set-up
Manually controlled flow of nitrogen from HP nitrogen bottle into HP helium from impure helium HP storage
Best mixing point: upstream line dryer before coldbox purifier inlet in function of online impurity measurement
MP pure helium buffer pressure to be constant over time
Mass balance for gas side and liquid side to double-check liquefaction rate
Don’t forget rising level in Dewar (push back of cold vapour) and level change in internal sub-cooler

## Slide 30: Liquéfaction avec épurateur interne
Results
Supplier guarantees or statements in proposal
  137 l/h liquefaction w/ LN2 pre-cooling (18 g/s), rising dewar level, constant PHS, 2% impurities
  40.7 l/h liquefaction w/o LN2 pre-cooling, rising dewar level, constant PHS, 2% impurities
  Coldbox Cooldown in <3.5 hours w/ LN2 pre-cooling, warm-up Coldbox in <8 hours
Results
  Several control logic adjustments and substantial controller finetuning necessary
  138.7 l/h w/ LN2 pre-cooling @ 1% N2 impurity
  54.5 l/h w/o LN2 pre-cooling @ 1% N2 impurity
  Coldbox Cooldown in ~8 hours, warm-up ~24 hours

## Slide 31: Test du mode avec cryomodule partie froide
Test set-up and results, cold part
Test set-up
  De-coupling of PVPS and liquefier performance (no phase separation @2K, different performance margins)
  Approach of stable Dewar level control for maximum 2K flow not feasible, instead
  Setting of 4.1 g/s 2K flow at flow counter downstream PVPS and allow slight Dewar level rise
TICP Coldbox System
TICP Compr System
Supplier guarantees or statements in proposal
  4 g/s ”constant level liquefaction” w/ LN2 pre-cooling (14 g/s) + 387 W@ <40K supply
Results
  Successful test of liquefier: 4.1 g/s + 387 W @ 37K (inlet) – 41K (outlet) and 500 mbar dp
  Acceptable ambient heater performance

## Slide 32: Test du mode cryomodule partie chaude
Test set-up and results, warm part
Supplier guarantees or statements in proposal
  Sub-atmospheric vapour return 3.99 g/s @ <27 mbar
Results
  5.4 g/s PVPS flow @ 25 mbar (±0.1 mbar) and excellent control response
  very smooth switching ON and OFF one pump train
Test set-up
  Separate test of PVPS together with recycle compressor with bypass valve from downstream ORS to PVPS suction
  On-line impurity measurement to detect impurity intake over time into the closed loop