## Slide 1: shut-down 09-10

## Slide 2: Introduction
Shut down du Complexe PS
  Actions annuelles
  Interventions planifiées
  Maintenance corrective
Shut down du SPS
  Actions annuelles
  Interventions planifiées
  Maintenance corrective

## Slide 4: Complexe PS
  Actions annuelles
  Test des sublimateurs (151)
  Changement des ampoules des groupes de pompages
  Test des vannes de secteurs (Booster)

## Slide 5
PS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | DEGAZAGE |  |  |  | SUBLIMATION |  |  |  | TETE FILAMENT |  | REMARQUE | 
RACK CHASSIS MODULE | VPS |  | F1 |  | F2 |  | F1 |  | F2 | F1 | F2 |  | 
54 /1-1 | PR70.VPS 67 | OK |  | OK |  | >70 |  | 65 |  |  |  |  | 
54 / 1-2 | PR70.VPS 68 | OK |  | OK |  | 70 |  | 65 |  |  |  |  | 
54 / 1-3 | PR70.VPS 69 | OK |  | OK |  | 70 |  | 65 |  |  |  |  | 
54 / 1-4 | PR70.VPS 70 | OK |  | OK |  | 70 |  | 65 |  |  |  |  | 
54 / 2-1 | (PR80.VPS 71) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2601136) PAS DE TETE DE SUBLIMATEUR | 
54 / 2-2 | PR80.VPS 72 | OK |  | OK |  | 70 |  | 68 |  |  |  |  | 
54 / 2-3 | PR80.VPS 73 | OK |  | OK |  | 70 |  | 68 |  |  |  |  | 
54 / 2-4 | PR80.VPS 74 | OK |  | OK |  | 70 |  | 68 |  |  |  |  | 
54 / 3-1 | PR80.VPS 75 | OK |  | OK |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 
54 / 3-2 | PR80.VPS 76 | OK |  | OK |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 
54 / 3-3 | PR80.VPS 77 | OK |  | OK |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 
54 / 3-4 | PR80.VPS 78 | OK |  | OK |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 
54 /4-1 | (PR90.VPS 79) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2601144) PAS DE TETE DE SUBLIMATEUR | 
54 / 4-2 | PR90.VPS 80 | OK |  | OK |  | 70 |  | 68 |  |  |  |  | 
54 / 4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
54 / 4-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
54 / 5-1 | PR90.VPS 81 | OK |  | OK |  | 70 |  | 65 |  |  |  |  | 
54 / 5-2 | PR90.VPS 82 | OK |  | OK |  | 70 |  | 65 |  |  |  |  | 
54 / 5-3 | PR90.VPS 83 | OK |  | OK |  | 70 |  | 65 |  |  |  |  | 
54 / 5-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: Complexe PS
  Actions annuelles
  Test des sublimateurs (151)
  Changement des ampoules des groupes de pompages
  Test des vannes de secteurs (Booster)

## Slide 7: Complexe PS
  Interventions planifiées
  Remplacement des septums 16,23,31 et 57
  Réglage des gauges Pirani dans les secteurs Ouverts

## Slide 8: Complexe PS
  Maintenance corrective
  Dépannage groupes fixes
  Remise en service des équipements défectueux
        (Alimentations VPIs,TPG300,câbles locaux…)

## Slide 10: SPS
  Actions annuelles
  Recherche de pannes VPIs
  Test des vannes de secteurs

## Slide 11: SPS
  Interventions planifiées
  Câblage du système BIC TT40
  Changement module Di/Do PLC BA5
  Changement câbles locaux TI8

## Slide 13: SPS
  Interventions planifiées
  Câblage du système BIC TT40
  Changement module Di/Do PLC BA5
  Changement câbles locaux TI8

## Slide 14: SPS
  Interventions planifiées
  Câblage du système BIC TT40
  Changement module Di/Do PLC BA5
  Changement câbles locaux TI8

## Slide 15: Connecteur et passage de en TI2

## Slide 16: SPS
  Maintenance corrective
  Dépannage des VPIs hors services
  (câbles locaux et alimentations)
  Ba7 consignation et démontage des équipements sur les cibles T1 et T9
  Coldex