## Slide 1: Charakterisierung von gebogenen und ungebogenen Siliziumdetektoren für ITS3
CERN Projektwochen 2021
Julia ELS
14.Oktober 2021

## Slide 2: Das Experiment
A Large Ion Collider Experiment
Spezialisiert auf Schwerionenphysik mit Bleikernen und das Quark-Gluon Plasma
Sehr viele Teilchen müssen nachgewiesen werden

## Slide 3: Das ITS (Inner Tracking System)
Tracking Detektor
 Ort und Richtung der Teilchen
möglichst nah am Kollisionspunkt
kurzlebige Teilchen

## Slide 4: ALPIDE Chips
Pixelgröße O(30*30 [µm]), 1024x512 Pixel
Ionisation durch geladene Teilchen
Elektronen und Löcher
wandern durch Drift und Diffusion zu den Elektroden, wo sie detektiert werden
Rein digitale Auslese: nur Hit oder kein Hit (keine Information über Energie, Ladung,…)
Monolithisch  Elektronik in Chip integriert
Anlegung von Spannung (backbias) sorgt für schnelleren Drift der Ladungen zu den Elektroden

## Slide 5: Aufbau Layer ITS2
Material Budget durch Struktur, Kühlung und Datenleitungen = 6x Material Silizium
Kurzlebige Teilchen können schlechter detektiert werden
Nur annähernd zylindrisch

## Slide 6: Aufbau Layer ITS3
weniger Energieverbrauch keine Wasserkühlung
Stabilität durch Biegung  weniger Support nötig
Näher an der Beampipe

## Slide 7: ITS 3
viele kleine Chips werden durch ‚stitching‘ zu einem Großen
Ein Halbzylinder = ein einziger Chip
Kabel in Chip integriert
Nahezu perfekt zylindrisch

## Slide 8: Versuchsaufbau – flache Chips

## Slide 9: Versuchsaufbau – gebogene Chips

## Slide 10: Thresholdmap ungebogen vs. gebogen
gebogen
ungebogen
Farbachse: Einheit = 10 e-
Threshold= Signalschwelle
Kann eingestellt werden durch Variation von VCASN (gibt eine Ladung aus, die mit der injizierten Ladung verglichen wird )

## Slide 11: Ergebnisse ungebogene Chips
12 Chips für baldige Strahlzeit getestet:
9 funktionieren nicht
1 auffällig
2 OK

## Slide 12: Ergebnisse gebogene Chips
3 verschiedene Radii (entsprechen ITS3 Layern)
Alle 3 OK

## Slide 13: Vergleich ungebogen und gebogen
Ähnliches Verhalten von gebogenen und ungebogenen Chips
gute Nachrichten für ITS3

## Slide 14
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

## Slide 15: Backup Folien

## Slide 16: Siliziumdetektoren
aufgebaut aus Siliziumatomen
geladenes Teilchen ionisiert Atome im Substrat
      Es entstehen Elektronen- Loch Paare
      Energie des Teilchens  löst Elektronen aus
      dem Gitter, die Löcher hinterlassen
      Die Elektronen und Löcher können sich
      dann frei bewegen

## Slide 17: Dotierung
                Elektronenunterschuss
                Atom mit 3 Valenzelektronen wird eingefügt, sodass ein Loch zurück bleibt  p-dotiert (positiv)
                Elektronenüberschuss
                Atom mit einem Valenzelektron mehr wird eingefügt
                 n-dotiert (negativ)

## Slide 18: Versuchsaufbau
s
Rasperberry Pi mit Power Supply

## Slide 19: Thresholdverteilung